ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

Los oferentes presentarán muestra de cada elemento especificado, lo cual se determinará de carácter necesario y excluyente.

Los elementos entregados serán nuevos, sin uso.

Renglón N° 1: NUMERO DE CATALOGO: 431-01368- 0013

Extractor de humo portátil tipo industrial: “EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO PVC-CONDUCTO EXTRACCION INTERNO PVC; CAMPANA DE VIDRIO ACERO-CAUDAL: 3-5 M3/SEG. TABLERO SIN.-POTENCIA: 0,5 HP”

Alimentación 380 VCA. VELOCIDAD DE GIRO: 3000 RPM. 400 mm. de diámetro de descarga.

DEBE CONTAR CON con tubo corrugado o manguerote de PVC reforzado IGNIFUGO y FLEXIBLE de descarga y aspiración. Axial o centrifugo. De acuerdo a extractor portátil. (10”aprox)

Deberá incluirse el elemento de cierre (zunchos) entre tubo y tubo (8). Material Goma, cuero o metálico.

CANTIDAD DE EXTRACTORES COMPLETOS CON MANGUEROTE: TRES

CANTIDAD DE TRAMOS DE MANGUEROTE: 6 DE 5 mts cada uno para armar 3 extractores completos.

FIGURAS SOLO A MODO DE EJEMPLO

Tubo corrugado o manguerote de PVC IGNIFUGO – FLEXIBLE - Reforzado para extractor portátil

Tramos de tubo corrugado con alambre o manguerote de PVC reforzado IGNIFUGO y FLEXIBLE  aspiración y descarga. DEBE CONTAR CON ABRAZADERAS DE SUJECION.

FIGURAS SOLO  A MODO DE EJEMPLO:

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

# Text boxes

SEGUNDO COMANDANTE

### ESTEBAN JAVIER TOSETTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

WALTER FERNANDO ARJONATENIENTE DE FRAGATA JEFE  DEPARTAMENTO MÁQUINAS