ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el pliego y en el presente anexo serán desestimadas sin lugar a reclamo alguno.

- deberá presentarse una muestra de cada renglón. Las mismas deberán ser entregadas en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR

- Los insumos deberán ser entregados en paquetes cerrados y sin roturas.

- Si se encontrase algún elemento con falla o rotura, el mismo deberá ser reemplazado por el adjudicatario sin lugar a reclamo alguno.

- CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

| RENGLÓN | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | 293-00484-0049 | CABLES COAXILES; DIAMETRO 10mm - TIPO RG 58 - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 2KW - RESIST. INT. DC 50ohm. |
|  | 293-00484-0091 | CABLES COAXILES; DIAMETRO 10,3mm - TIPO RG 213 - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 95 - POTENCIA MAXIMA 100W - RESIST. INT. DC 50ohm. |
|  | 293-00484-0087 | CABLES COAXILES; DIAMETRO 1mm - TIPO RG 6 - FREC. MAX 3GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 100W - RESIST. INT. DC 75 ohm. |
|  | 293-01563-0010 | CABLES UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA 5 - AISLACION PVC. |
|  | 296-02057-0011 | CABLE USB A RS-232 (SERIE). |
|  | 293-05031-0040 | CABLES P/AUDIO; TIPO BIPOLAR MALLADO - LARGO 2 X 2mm - DIAMETRO 2 X 2mm. |
|  | 293-02287-0181 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO N MACHO / N COAXIL RG213. |
|  | 293-02287-0231 | FICHAS MACHO TIPO PL-259 PARA CABLE COAXIL RG-213. |
|  | 293-02287-0178 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO N PARA CABLE COAXIL RG58. |
|  | 293-04375-0061 | FICHAS BNC MACHO. |
|  | 293-04375-0061 | FICHAS BNC HEMBRA. |
|  | 293-02287-0008 | FICHAS RJ45. |
|  | 296-01642-0094 | ADAPTADOR HEMBRA-HEMBRA DE FICHA PL-259 PARA CABLE RG-213. |
|  | 293-02287-0015 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO FICHA RCA MACHO |
|  | 293-02287-0015 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO FICHA RCA HEMBRA |
|  | 293-02287-0012 | FICHA ADAPTADOR PLUG 3.5 HEMBRA A PLUG 5.1. |
|  | 293-01559-0010 | FICHAS ADAPTADORAS; TIPO CONVERSOR P/MOUSE - TIPO DE ENTRADA PC2 - CANTIDAD SALIDAS DB9. |
|  | 293-05901-0021 | CABLES P/VIDEO; LARGO 5 M - CONECTOR EXTREMO 1 VGA - CONECTOR EXTREMO 2 VGA. |
|  | 293-03229-0002 | FICHA UHF MACHO A 90° P/ RG-58 |
|  | 293-05901-0010 | CABLES P/VIDEO; LARGO 2M - CONECTOR EXTREMO 1 HDMI - CONECTOR EXTREMO 2 HDMI. |
|  | 293-05901-0003 | CABLES P/VIDEO; LARGO 20M - CONECTOR EXTREMO 1 RCA MACHO - CONECTOR EXTREMO 2 RCA MACHO. |
|  | 259-02249-0016 | SPRAY; USO AIRE COMPRIMIDO - PRESENTACION AEROSOL X 450GR. |
|  | 293-04372-0018 | CONECTOR PL 259 MACHO PARA CABLE RG 58 |
|  | 293-02287-0033 | FICHA ADAPTADORAS DB 9 MACHO |
|  | 293-02287-0034 | FICHA ADAPTADORAS DB 9 HEMBRA |
|  | 293-02287-0007 | FICHA ADAPTADORAS RJ 11 |
|  | 259-01763-0001 | SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS |
|  | 275-08146-0003 | ALICATE 180mm MANGO AISLADO CORTE OBLICUO |
|  | 275-00746-0042 | PINZA DE PUNTA MEDIANA 150mm |
|  | 293-02272-0008 | CINTA SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 3 MM |
|  | 293-02272-0011 | CINTA SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 6 MM |
|  | 293-02272-0032 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO10 MM |
|  | 293-02272-0026 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 12 MM |
|  | 293-02272-0026 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 15 MM |
|  | 293-01033-0030 | CINTA AISLADORA DE PVC TIPO 770 PROFESIONAL |
|  | 293-01766-0001 | CABLE DEPROLONGACION C/ 5 TOMAS MULTINORMA DE 3 MTS |
|  | 272-00896-0047 | ESTAÑO EN ALAMBRE PARA SOLDADURA 1mm; 60/40; CARRETE 250 grs- |
|  | 293-01202-0005 | PILAS AA BLISTER POR 2 UNIDADES ; ALCALINA |
|  | 293-01202-0006 | PILAS AAA BLISTER POR 4 UNIDADES ; ALCALINA |
|  | 293-01202-0017 | BATERIA 9 volts; alcalina |
|  | 293-01202-0068 | PRESINTO LOGIC 100x 25mm |
|  | 293-01202-0054 | PRESINTO LOGIC 148 x 3,5mm |
|  | 258-00723-0002 | PRESINTO LOGIC 189 x 5mm |
|  | 258-00723-0145 | PRESINTO LOGIC 245 x 5 mm |
|  | 258-00723-0146 | PRESINTO LOGIC 295 x 5mm |
|  | 293-01202-0121 | PRESINTO LOGIC 375 x 5mm |
|  | 258-00723-0147 | PRESINTO LOGIC 362 x 7mm |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

ESTEBAN JAVIER TOSETTI SANZ

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

### JEFE

SEGUNDO COMANDANTE

LEANDRO DAVID DURE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE DE DPTO. OPERACIONES