CONTRATACION: ADQUISICION DE REPUESTOS DE CALDERA, GRUA Y BOMBAS DE AGUA PARA EL AVISO A.R.A.”ESTRECHO DE SAN CARLOS”

ANEXO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RENGLON 1: 296-08298-0166: REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO MANGUERA -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL.

SE TRATA DE CUATRO MANGUERAS DE  GOMA APTA ACEITE HIDRAULICO 16 mm 250 bar 36x2mm

RENGLON 2: 296-08298-0166: REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO MANGUERA -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL.

SE TRATA DE CUATRO MANGUERAS DE  GOMA APTA ACEITE HIDRAULICO 10 mm 250 bar 36x2mm

RENGLON 3:   296-08298-0167  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO JUNTA P/ CIRCUITO HIDRAULICO -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

PLANCHA DE FIBRA TIPO KLINGER SIL C4809 APTA PARA ACEITES HIDRAULICOS. RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. ALTA INTEGRIDAD DE SELLADO. JUNTA DE PRIMERA CALIDAD. CAPAZ DE SOPORTAR GRANDES CARGAS TERMICAS.

RENGLON 4: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                160/170 mm

PRESENTAR MUESTRA.

Renglón 5: 296-04966-0137 REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO SELLO MECANICO.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA.

Sello mecánico para eje de 45 mm. Diámetro interno 45 mm. Con cuerpo y resorte de acero inoxidable AISI 316, fuelle, pista rotativa de carbón. Pista estacionaria de acero inoxidable AISI 316 o puede ser de cerámica con burna. Diámetro exterior 64 mm. Largo total aproximado 100mm.

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 6: 296-04966-0137 REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO SELLO MECANICO.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA.

Sello mecánico para eje de 50 mm. Diámetro interno 50 mm.Con cuerpo y resorte de acero inoxidable AISI 316, fuelle, pista rotativa de carbón. Pista estacionaria de acero inoxidable AISI 316 o puede ser de cerámica con burna.

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 7: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                5x340 mm

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 8: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                5x370 mm

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 9: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                5x310 mm

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 10: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                 5x330mm

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 11: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                2x40 mm

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 12: 296-06669-0039

REP.Y ACC. P/CALDERA. REPUESTO BOCA LLAMA-EQUIPO SALCOR-CAREM. Observación: corresponde boquilla pulverizadora para combustible inyector caldera.

LA BOQUILLA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA SON LAS SIGUIENTES:

- (UNA) BOQUILLA (NOZZLE): MARCA: DANFOSS MODELO: 30BO153-28.0-    56KG/HORA

Adjunto fotocopia de manual que las requiere.

ALTERNATIVAS:

MARCA: DELAVAN (USA) 109.5kg/h – 28 US gal /hora – 60°C) y (13.5 US gal/hora 80°C.)

MARCA: MONARK (HOLANDA) (8.5 US gal/h 60 °C).

SE DESESTIMARÁ OTRA MARCA QUE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

RENGLON 13: 296-06669-0039

REP.Y ACC. P/CALDERA. REPUESTO BOCA LLAMA-EQUIPO SALCOR-CAREM. Observación: corresponde boquilla pulverizadora para combustible inyector caldera.

LA BOQUILLA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA SON LAS SIGUIENTES:

- (UNA) BOQUILLA (NOZZLE): MARCA: DANFOSS MODELO: 30BO141-13.5-100KG/HORA

Adjunto fotocopia de manual que las requiere.

ALTERNATIVAS:

MARCA: DELAVAN (USA) 109.5kg/h – 28 US gal /hora – 60°C) y (13.5 US gal/hora 80°C.)

MARCA: MONARK (HOLANDA) (8.5 US gal/h 60 °C).

SE DESESTIMARÁ OTRA MARCA QUE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

RENGLON 14: 296-04786-0174

FILTRO USO HIDRAULICO-CODIGO REW 330G25D. TIPO DE CONEXIÓN SISTEMA HIDRAULICO.

FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO: 25 micrones 160 lts min

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 15: 296-04786-0175

FILTRO USO HIDRAULICO-CODIGO LFV 330G10D. TIPO DE CONEXIÓN SISTEMA HIDRAULICO.

FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO: 50 micrones 160 lts min

PRESENTAR MUESTRA.

RENGLON 16: 296-04786-0054

FILTROS; USO AIRE – TIPO DE CONEXIÓN CARTUCHO.

Filtro para aire del tipo MANN FILTER modelo: C 1633 / 1

Dimensiones: 159x120x120x75 -360°. Se adjunta foto ilustrativa.

DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA.

RENGLÓN 17: 296-04786-0082 FILTROS; USO COMBUSTIBLE - CODIGO R 328-TIPO CONEXIÓN LARGO.

Corresponde al tipo descartable – papel. Que retenga contaminantes comprendidos entre 70 a 100 micrones. Elemento de papel fuerte resistente al agua y plegado. Elemento filtrante plegado a modo de acordeón.

DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA.

RENGLÓN 18: 296-01542-0032 RODAMIENTOS; TIPO CONTACTO ANGULAR - NUMERO 7312 – B.

Debe ser el Rodamiento de contacto angular 7312 BG. Medidas 60x130x31. Nuevo. Primera marca en envase cerrado.

RENGLÓN 19: 296-01542-0792 RODAMIENTOS; TIPO RODILLO DOBLE HILERA - NUMERO 22308

Debe ser el Rodamiento de rodillos o rotula 22308W33. Medidas: 40x90x33. Nuevo. Primera marca en envase cerrado.

RENGLÓN 20: 296-01542-0792 RODAMIENTOS; TIPO BOLILLA – NUMERO 6313 Z C3.

Debe ser el  Rodamiento de contacto angular 6313 C3 Medidas 65x140x33. Nuevo. Primera marca en envase cerrado.

RENGLÓN 21: 296-01542-0494 RODAMIENTOS; TIPO A BOLAS - NUMERO 6203 ZZ

Debe ser el  Rodamiento  6203 ZZ. Nuevo. Primera marca en envase cerrado.

RENGLÓN 22: 296-01542-0077 RODAMIENTOS; TIPO DE BOLAS DE CONTACTO RADIAL - NUMERO 6305 2RS ZKL

Debe ser el  Rodamiento  6305 2 RS ZKL. Nuevo. Primera marca en envase cerrado.

RENGLÓN 23: 256-01624-0004 GRASA P/ LUBRICACION; PRESENTACION 1L.

Corresponde a: compuesto lubricante especial para engranajes, descubiertos y cables expuestos a la influencia del polvo o agua. Una vez seca debe formar un recubrimiento seco resistente al tacto.

Color: negro

Base: aceite mineral y solvente

Punto de gota s/ DIN 512801: aprox. 123°C

Consistencia de la película: resistente al tacto.

Estabilidad al agua s/DIN 51807 (a +20+50y+90°C): completamente estable.

Rango de temperatura: -20°C hasta +100°C.

Capacidad de absorción de carga con fricción mixta: ensayo maquina cuatro bolas carga útil: 3000 N.

Presentación: pote de 1KG.

Deberá presentar hoja característica de grasa a presupuestar para su análisis por unidad requirente.

RENGLÓN 24: 295-08072-0003: CAJA PARA LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO.

Debe ser: una caja que contenga consumibles, elementos de análisis y envases de vidrio, para medición de parámetros : VISCOSIDAD DE ACEITE, PUNTO DE INFLAMACION, determinación de CONTAMINACION con agua y con combustible, presencia de cloruros en agua contaminante, TAN en aceites claros, pH del extracto acuoso de aceites oscuros, detergencia remanente, corrosión sobre lámina de cobre, contaminación con sólidos, desemulsibilidad.

Deberá presentar hoja característica técnica de la caja a presupuestar para su análisis por unidad requirente.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

WALTER FERNANDO ARJONA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE  DEPARTAMENTO MÁQUINAS

### ESTEBAN JAVIER TOSETTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE