AVISO A.RA. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”

ANEXO II A LA SOLICITUD DE GASTOS Nº 01/16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON | Nº CATALOGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 333-09276-0001 | MANT Y REP SIST. CLIMATIZACION; DESCRIPCION MANT Y REP SIST. CLIMATIZACION. | 1 | SERV. |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Reparación completa de seis equipos de aire acondicionado tipo SPLIT todos mayores a 4500 frigorías.

- Reposición de todos los controles remotos para manejo de los aires tipo SPLIT.

- Cambio de tres motocompresores, dos condensadores, cuatro forzadores de condensación, un serpentín de evaporador, tres placas de control, dos forzadores de evaporador.

- Se deberán limpiar filtros y evaporadores. Además sistema de desagote.

- Recarga de gas correspondiente a cada equipo.

- El oferente deberá controlar sistemas de puesta en marcha.

- Los equipos van instalados en zonas de habitabilidad de las personas que tripulan el barco, por lo tanto deben tenerse en cuenta que habrá que rediseñar y reinstalar los aires acondicionados a modo que sea la forma más conveniente de climatización de las personas de la tripulación.

- Plazo de entrega 15 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.

- Armado y prueba de funcionamiento para la recepción final del servicio.

- Asegurar una garantía de un periodo de UN (1) año de correcto funcionamiento. En caso contrario, deberá hacerse cargo de todo lo necesario para dejar operativo el sistema.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

WALTER FERNANDO ARJONA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE DE MAQUINAS

SEGUNDO COMANDANTE

ESTEBAN JAVIER TOSETTI

TENIENE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE