ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Electrobomba sumergible: Motor eléctrico trifásico de 3.7 KW, 2896 RPM, con aislación clase H (180°C),

TENSION DE ALIMENTACION: 380 VCA -50 HZ, tres fases, arranque estrella, triangulo.

CARCAZA de aluminio y acero inoxidable, apto para el desagüe  de aguas residuales, cloacales y salobres.

MANIJA DE TRANSPORTE debe ser abulonada a la voluta.

CODO DE DESCARGA con acople rápido para manguera de descarga de 3” con brida estándar según norma  ANSI B16.1.

SOPORTE SUPERIOR para barras guia.

CABLE ELÉCTRICO especial sumergible bajo vaina reforzada de goma de polietileno clorado según norma IE (30mts).

Impulsor N: bicanal semiabierto, de alabes curvados hacia atrás, de diseño inastascable, auto limpiante y de sostenida alta eficiencia en el tiempo para el bombeo de líquidos residuales sucios, este se complementa con orificio de descarga en la voluta.

Unidad de sello mecánico (plug- in), que contiene sello mecánico interno y externo, ambos con pistas de carburo de tungsteno resistente a la corrosión por PH y material particulado.

MiniCAS II: unidad de relevo térmico del FLS, y protección por sobre temperatura, para colocar en el tablero.

Sistema de expulsión de partículas abrasivas del sello mecánico exterior (spin out)

Manija de izaje en acero inoxidable.

Brida con tapa, preparada para posible conexión de una válvula de limpieza (flush valve).

Peso (sin cable) 51 kg

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

MARCELO LUIS FERNANDEZ

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

JEFE DE ESTADO MAYOR