ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MERCURY 60 HP

- MOTOR DE CUATRO  TIEMPOS

- TIPO MERCURY 60 ELPT 4S EFY.

- PATA LARGA.

- POTENCIA 60 HP

- RPM MAXIMAS: 5500 - 6000

- CILINDROS: 4

- CILINDRADA: 995  CC

- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: AGUA CON TERMOSTATO

- ENCENDIDO: DIGITAL

- ARRANQUE: ELECTRICO

- DIRECCION: CAÑA (MANUAL)

- RELACION DE ENGRANAJES:  1.83:1

- CAMBIO DE MARCHAS: ADELANTE, NEUTRO, ATRÁS

- ALTERNADOR: 18 AMP – 226 WATT

- POSICIONES DE BASCULACION: 5 POSICIONES

- TANQUE DE COMBUSTIBLE: 25 LITROS

- PESO: 112 KILOGRAMOS

- ALTURA RECOMENDADA DEL ESPEJO: 20 PULGADAS O 508 MM.

- SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA

- LUBRICACION: PRE-MIX

- GARANTIA: POR ESCRITO  DESDE SU PUESTA EN MARCHA REALIZADA POR UN SERVICIO TECNICO OFICIAL

- FLETE Y SEGURO A CARGO DEL PROVEEDOR

- DEBERA SER “NUEVO”, DEBIDAMENTE EMBALADO PARA SU CORRECTO TRASLADO DESDE EL PROVEEDOR HASTA SU LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA 13 ANEXO I

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

MARCELO LUIS FERNANDEZ

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE