ANEXO Nº II

Especificaciones Técnicas

Compresor de Aire Respirable Portátil de  3 etapas.

Motor      Naftero 4 tiempos.

Caudal  100 (l/min).

Revoluciones 2300(rpm).

Tiempo de carga  2 (min)

Potencia del motor (KW/CV) 4.0  / 5.5

Sistema de filtro Triplex  P21

Medidas 78 X 34 X 42

Peso  44 Kg.

Apto para cabeza de botellón tipo INT y DIM con adaptación estribo a rosca.

ACCESORIOS

Nombre Accesorio  PN 225/330 Bar - (3263 psi)/ (4351 psi)

Descripción             Selector PN 225/330 bar.

GARANTÍA

El equipo deberá entregarse con una garantía de UN AÑO.

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

MARCELO LUIS FERNANDEZ

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR