ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Barrera de contención de hidrocarburo con flotadores de poliéster, tela 0.85 de espesor tipo Rip Stop

- Cable de tracción superior de acero, resistente al agua salada.

- Franco Bordo aproximado: 18” de flotación

- Pollera aproximada: 24”

- Flotación: cilindro de espuma de celda cerrada

- Tela: 0.85mm de espesor

- Lastre: cadena galvanizada

- Largo del tramo: 25 mts

- Color: naranja internacional, resistente al hidrocarburo y rayos ultravioletas

- Agarre: manija en parte superior de seis (6) mm, revestido

- Acople rápido de aluminio tipo ASTM con bulones.

El proveedor deberá entregar certificado de garantía del repuesto, mínimo de 6 meses.

El objetivo de la barrera es la contención de derrames en puerto, pudiendo ser utilizada en forma oceánica.

Se podrá cotizar alternativo adjuntando marca y características detalladas de la barrera, que cumplan con el objetivo.

En todos los casos se deberá de indicar marca y fabricación.

En todos los casos se presentara folletería que describa de manera inequívoca al material que se ofrece. En todos los casos el material que será entregado deberá de corresponder con el material ofrecido por folletos, interpretándose a este último como documento fiel de la calidad, características mecánicas, físicas, químicas o cualquier otra que pueda surgir o surja, del buen saber o entender del ente receptor. La folletería a presentar deberá de contener información de:

- Barrera

- Acople de aluminio ASTM

- Esquema completo de barrera

- Cable de acero de tensión superior

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

GUSTAVO ENRIQUE ARISTEGUI

CAPITAN DE NAVIO

COMANDANTE