ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

AVES

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

- LISTADO DE TALLES REQUERIDOS EN LOS REGLONES 2-14-15-16-17-18 Y 19  SERÁ DADO AL OFERENTE, UNA VEZ REALIZADA LA ADJUDICACIÓN.

- CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

RENGLÓN Nº 1: ARNÉS COMPLETO ANTI CAÍDA TIPO CARAN, MODELO CR04 CON CABO DE VIDA CON AMORTIGUADOR INCORPORADO MODELO 2002.

(N° 2-4-2-01722-0000). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 2: FAJA DE PROTECCIÓN TIPO LUMBAR, CONSTRUIDA EN MATERIAL ELÁSTICO TIPO NYLON, TEJIDO CON CIERRE DE VELERO Y CREMALLERA, CON TIRADORES QUE PERMITAN SOSTENER LA FAJA AUN CUANDO NO SE ESTÉ REALIZANDO ACTIVIDAD, Y BALLENAS. (N° 2-9-5-06157-0001). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 3: DELANTAL PARA SOLDADOR, DESDE PECHO A RODILLA. MATERIAL CUERO. (N°222-01721-0001). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY 19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

RENGLÓN Nº 4: PROTECTOR AUDITIVO CONSTRUIDO EN MATERIAL DIELÉCTRICO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: VINCHA, COPAS Y ALMOHADILLAS. NIVEL DE ATENUACIÓN  50 DB, TIPO AURICULAR EXTERNO DE COPA.

(N° 2-4-3-00935-0018). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 5: PROTECTOR AUDITIVO CONSTRUIDO EN MATERIAL DE GOMA BLANDA (VINILO) CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: BANDA AJUSTABLE SEGÚN NORMA ANSI DEL TIPO AUDITIVO ENDOAURAL REUSABLE. (N° 2-4-3-00935-0011). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 6: ANTIPARRAS DE SEGURIDAD TIPO CAJA CON VISOR DE POLI CARBONATO, CUERPO ADAPTABLE DE PVC, AJUSTABLE CON BANDA ELÁSTICA Y VÁLVULAS U ORIFICIOS ANTIEMPAÑANTES. (N° 2-2-2-00939-0017). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 7: GUANTES DE PROTECCIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO CONSTRUIDOS EN GOMA, TIPO 5 DEDOS DIELÉCTRICO, LARGO HASTA CODO.  RANGO DE PROTECCIÓN HASTA 10.000 VOLTS. (N°2-2-2-01629-0008). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 8: GUANTES DE PROTECCIÓN PARA HIDROCARBUROS DE ALGODÓN RECUBIERTOS EN ACRILONITRILO, TIPO 5 DEDOS

, LARGO HASTA MUÑECA, PUÑO ELASTIZADO, COLOR AZUL. (N° 2-2-2-01629-0005). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 9: GUANTE DE PROTECCIÓN DE ALGODÓN, CON PUÑO ELASTIZADO Y MOTEADO CON NITRILO EN EL SECTOR PALMAR. (N° 222-01629-0210). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 10: GUANTES AMERICANOS DE CUERO TIPO VAQUETA COLOR AMARILLO. CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 11: BARBIJOS DESCARTABLES CON PUENTE NASAL METÁLICO Y ELÁSTICO AURICULAR. (N° 299-03433-0001). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 12: ANTIPARRAS DE SEGURIDAD TIPO CAJA DE PVC PARA SOLDAR CON AUTÓGENA. VISOR DE POLICARBONATO, Y SUJECIÓN ELÁSTICA CON CUERPO ADAPTABLE. (N° 2-2-2-00939-0017). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 13: BOTINES DE SEGURIDAD MODELO FRANCÉS, CUERO FLOR NEGRO, CON PUNTERA DE ACERO IRAM 3643, OJALILLOS PASA CORDONES, TOBILLERA ACOLCHADA CON CUERO DE BADANA NATURAL, FUELLE CON CUERO DE BADANA NATURAL,  SUELA FEBO DE GOMA (CAUCHO) ANTIDESLIZANTE BIDENSIDAD, IDEAL PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, MUY RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS HIDROCARBUROS  (N° 222-06728-0008). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RENGLÓN Nº 14: OVEROL DESCARTABLE CON PUÑO Y CAPUCHA ELÁSTICOS. (N° 222-00915-0006). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

RENGLÓN Nº 15: TRAJE P/LLUVIA MATERIAL PVC - PIEZAS 2 – CONFECCIONADO EN POLIÉSTER/PVC , ESPESOR 18 MICRONES. CHAQUETA CON CAPUCHA FIJA INCORPORADA EN EL CUELLO, DOBLE CIERRE CON SOLAPA Y BROCHES A PRESIÓN. VENTILACIÓN EN AXILAS Y ESPALDA. PANTALÓN CON ELÁSTICO EN LA CINTURA. BOTAMANGA AJUSTABLE CON BROCHES A PRESIÓN. DOBLE PUÑO. DOS BOLSILLOS CON SOLAPA

RENGLÓN Nº 16: MAMELUCO (OVEROL) DE TRABAJO AZUL MARINO,  CONFECCIONADAS EN TELA "RIP STOP" ANTI-DESGARRO

RENGLÓN Nº 17: ARNES CREMALLERA PLASTICO PARA CASCO DE SEGURIDAD. 6 PUNTOS DE ANCLAJE AL CASCO. MECANISMO A CREMALLERA CON PERILLA REGULADORA PARA UN AJUSTE CONTINUO DE TAMAÑO. PERMITE HACERLO CON EL CASCO COLOCADO EN LA CABEZA. REGULACIÓN DE ALTURA DE 2 POSICIONES. REGULACIÓN DE UBICACIÓN DE BANDA DE NUCA DE 4 POSICIONES. SUSPENSIÓN PLÁSTICA INYECTADA CON ANILLO CENTRAL DE APOYO EN LA CABEZA. BANDA FRONTAL EN TELA SINTÉTICA PERFORADA PARA ABSORCIÓN DE TRANSPIRACIÓN (SUDADERA); ES DESMONTABLE, LAVABLE Y PUEDE SER REEMPLAZADA POR UN REPUESTO.

RENGLÓN Nº 18: CASCO HÍBRIDO CON CARCASA ABS Y ALMOHADILLA DE POLIESTIRENO PARA ALPINISMO Y ESCALADA. TOTALMENTE REGULABLE GRACIAS A LA RUEDECILLA MICROMÉTICA Y A QUE PRESENTA UN BARBOQUEJO DE CIERRE MAGNÉTICO. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN EN LOS LATERALES Y LA ZONA POSTERIOR. POLIESTIRENO EXPANDIDO QUE RECUBRE LA PARTE SUPERIOR LA CABEZA PARA MEJOR ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y DISIPACIÓN DE LA ENERGÍA FUNDAMENTALMENTE DE FORMA VERTICAL.

AVPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLÓN Nº 19: FAJA DE PROTECCIÓN TIPO LUMBAR - MATERIAL ELÁSTICO - CIERRE DE VELCRO - ACCESORIOS TIRADORES Y BALLENAS.

RENGLÓN Nº 20: PROTECTOR AUDITIVO MATERIAL HIPOALERGÉNICO - PRESENTACIÓN UNIDAD - ACCESORIO CORDEL Y TAPONES - NIVEL DE ATENUACIÓN NN 29DB TIPO INSERTABLES ENDOULARES.

RENGLÓN Nº 21: PROTECTORES AUDITIVOS: MATERIAL ABS - PRESENTACIÓN UNIDAD - ACCESORIO COPA Y ALMOHADILLAS TIPO AURICULAR EXTERNO - ATENUACIÓN 30 DB.

RENGLÓN Nº 22: ANTIPARRA DE SEGURIDAD VISOR POLICARBONATO - CUERPO ADAPTABLE, AJUS/C/B/ ELÁSTICA - TIPO CAJA PVC.

RENGLÓN Nº 23: ANTIPARRA DE SEGURIDAD VISOR DE POLICARBONATO - CUERPO RÍGIDO - TIPO ANTEOJO.

RENGLÓN Nº 24: GUANTE PROTECCIÓN P/HIDROCARBUROS - MATERIAL NITRILO - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 CIERRE SIN.

RENGLÓN Nº 25: GUANTE PROTECCIÓN P/ TAREAS GENERALES - MATERIAL CUERO VAQUETA - TIPO MOD AMERICANO C/ REF PALMA - INTERIOR SIN - LARGO STANDARD - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO SIN.

RENGLÓN Nº 26: GUANTE DE PROTECCIÓN MOTEADO ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODÓN Y PVC - TIPO PALMA ANTIDESLIZANTE - LARGO STANDARD - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODÓN.

RENGLÓN Nº 27: BARBIJO CONTRA POLVOS: TIPO ESFÉRICO - PRESENTACIÓN UNIDAD - RENDIMIENTO 99,97%.

RENGLÓN Nº 28: ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO OVERALL - ESPECIFICACIÓN CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS.

RENGLÓN Nº 29: CASCO DE SEGURIDAD CLASE A MATERIAL POLIPROPILENO ARNES A CREMALLERA - COLORES A DETERMINAR.

RENGLÓN Nº 30: CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTÍN - SUELA POLIURETANO - PUNTERA ACERO - MATERIAL CUERO FLOR – COLOR NEGRO – TALLES 40 (11 PARES), TALLE 41(6 PARES), TALLE 42 (13 PARES), TALLE 43 (11 PARES), TALLE 44 (3 PARES), TALLE 45 (1 PAR).

OBSERVACIONES GENERALES.

- LOS ELEMENTOS A COTIZAR DEBERÁN SER NUEVOS DE MARCA RECONOCIDA Y DE PRIMERA CALIDAD.

- AL EFECTO DE CONSIDERAR LA OFERTA EN ETAPA DE ANÁLISIS TÉCNICO, ES REQUISITO INELUDIBLE QUE LOS OFERENTES ADJUNTEN A LA COTIZACIÓN, LA MARCA DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y UNA MUESTRA DEL PRODUCTO. LA FALTA DEL CUMPLIMIENTO REQUERIDO, HARÁ QUE LA OFERTA PUEDA SER OBSERVADA Y DESESTIMADA EN LA ETAPA DEL INFORME TÉCNICO.

- LA EMPRESA DEBERÁ ENTREGAR EL PRODUCTO A BORDO, LUEGO DE REALIZADO LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE.

- LOS ELEMENTOS SERÁN PROVISTOS EN SU EMBALAJE DE COMERCIALIZACIÓN, DEBIDAMENTE PROTEGIDOS CONTRA GOLPES O CUALQUIER OTRO AGENTE QUE PUEDA DISMINUIR SUS CUALIDADES DURANTE SU TRASLADO Y MANIPULEO, ESTANDO IDENTIFICADOS EXTERIORMENTE, INDICANDO EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.

- EN CASO DE QUE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD SEAN IMPORTADAS, LAS FIRMAS DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN ADUANERA DEL PAÍS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR EL DESPACHANTE DE ADUANA Y CON LOS CÓDIGOS QUE SE CORRESPONDAN EXACTAMENTE CON LOS PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA LICITACIÓN.

- CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL DECRETO 893/12.

AVGU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLÓN Nº 31: FILTROS P/MÁSCARAS USO 3M - PROTECCIÓN PARTÍCULA ALTAMENTE TÓXICA.

RENGLÓN Nº 32: ARNÉS DE SEGURIDAD Y CABO DE AMARRE, ARNÉS ANTICAÍDAS CON BANDAS DE PIERNAS Y TORSO ARGOLLA DORSAL ANTICAÍDAS Y TOMA FRONTAL PARA SUSPENSIÓN. SE PROVEERÁ CON CABO DE AMARRE ANTICAÍDA CON AMORTIGUADOR, LONG. 1,5 MTS. MOSQ. 20 MM TANTO EL ARNÉS COMO EL CABO DE AMARRE DEBEN POSEER CERTIFICACIÓN NACIONAL: NORMA IRAM 3622.

RENGLÓN Nº 33:  MAMELUCO DE TRABAJO, COLOR AZUL MARINO  COMPUESTO DE ALGODÓN. CIERRE METÁLICO, VELCRO PARA AJUSTE DE CINTURA, PUÑOS Y TOBILLOS, CON BOLSILLOS. SIN MARCAS  EXPUESTAS NI LOGOS. COSTURAS REFORZADAS.

MAMELUCO DESCARTABLE.

RENGLÓN Nº 34:  FAJA DE PROTECCIÓN TIPO LUMBAR, MATERIAL NYLON – CIERRE SIN - ACCESORIOS DOS TIRADORES DE SOPORTE ELÁSTICOS.

RENGLÓN Nº 35: CASCO, DE SEGURIDAD TIPO 1- CLASE B. MATERIAL PLÁSTICO. COLOR “AZUL”. CERTIFICACIÓN NORMA IRAM 3620.

RENGLÓN Nº 36: SORDINAS (PROTECTOR AUDITIVO DE COPA), MATERIAL DIELÉCTRICO CON COPA, VINCHA CAPACIDAD ATENUATIVA PARA LA MAYORÍA DE LOS ENTORNOS INDUSTRIALES. FLEJE DE 3 POSICIONES Y ALMOHADILLAS RE CAMBIABLES. ATENUACIÓN SEGÚN NORMAS ANSI S3 –19.974 (NRR=30DB)

RENGLÓN Nº 37:  TAPÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RUIDO, DE POLÍMERO ULTRA SOFTHIPO-ALERGÉNICO, DE SELLADO EFECTIVO, REUTILIZABLE, RESISTENTE A LA CERA DEL OÍDO Y LAVABLE, CON GRIP RESISTENTE PARA ASEGURAR SU POSICIONAMIENTO E INSERCIÓN, CON CORDÓN TEXTIL DE POLIÉSTER.

RENGLÓN Nº 38: ANTIPARRAS SEGURIDAD, VISOR DE POLICARBONATO INCOLORO, ENVOLVENTE Y QUE CUMPLA CON  NORMAS NOISH. DEBEN SER ANTIEMPAÑANTE Y ANTIRALLADURA.

RENGLÓN Nº 39: BARBIJOS TIPO 3M, PARA TRABAJOS DE PULIDO, LIJADO, EMBOLSADO Y TRABAJOS EN LOS QUE SE PRODUCE POLVO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS AUSTRALIANAS AS/NZS1716;2003

RENGLÓN Nº 40: PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN GENERAL, PANTALLA FACIAL DE POLICARBONATO DE 20 CM DE LONGITUD. (PC VISOR, 20 CM) VISOR TRANSPARENTE. CONTAR CON EL SELLO “S” DE LA SECRETARIA DE COMERCIO. CUMPLIR NORMA IRAM 3630.

RENGLÓN Nº 41: GUANTES, DE CUERO TIPO VAQUETA AMERICANO. REFUERZO COMÚN. PUÑO CORTO (7 CM. ±1 CM) Y LARGO (14 CM. ±1 CM) DE CUERO. SUMA PROTECCIÓN A LA PALMA. DEBE POSEER CERTIFICACIÓN IRAM 3607

RENGLÓN Nº 42: GUANTES, DE CUERO TIPO DESCARNE SOLDADOR PREMIUM. PUÑO INTEGRADO AL GUANTE. COLOR MARRÓN FORRADO Y COSTURA DE KEVLAR. DEBE POSEER CERTIFICACIÓN IRAM 3607.

RENGLÓN Nº 43: GUANTES PROTECCIÓN P/ TAREAS GENERALES , MATERIAL TEJIDO DE ALGODÓN MOTEADO - INTERIOR ALGODÓN - CIERRE AJUSTE EN MUÑECA, COLOR NEGRO.

RENGLÓN Nº 44: GUANTES PARA PROTECCIÓN CONTRA HIDROCARBUROS.

RENGLÓN Nº 45: GUANTES DE MATERIAL AISLANTE, GUANTES AISLANTES APTOS PARA TRABAJOS DE ALTA TENSIÓN (HASTA 5000 V). CUMPLIR NORMA EN 60903.

RENGLÓN Nº 46: GUANTES SINTÉTICO DE PVC, GUANTE BAÑADO ÍNTEGRAMENTE EN PVC. CUMPLIR NORMA EN 388.

RENGLÓN Nº 47: ZAPATOS DE SEGURIDAD, CAÑA Y CAPELLADA: CUERO VACUNO (FLOR). ESPESOR 1.8 MM A 2,2 MM. TERMINACIÓN LISO, COLOR NEGRO. ALTURA DE LA CAÑA APROXIMADAMENTE 12 CM. FORRO DE LA CAÑA: MATERIAL TEXTIL ACOLCHADO, ESPESOR APROXIMADO 1.5 MM. FORRO DE LA CAPELLADA: MATERIAL TEXTIL ACOLCHADO,  ESPESOR APROXIMADO 1.5 MM. FUELLE O LENGÜETA: CUERO VACUNO DEL MISMO MATERIAL QUE LA CAÑA O CUERO VACUNO NATURAL DESCARNE PINTADO COLOR NEGRO ESPESOR 0,8 A 1,2 MM, PREFERENTEMENTE FORRADO EN MATERIAL TEXTIL TEJIDO. PROTECTOR TENDÓN DE AQUILES: EXTERIOR CONSTRUIDO EN CUERO VACUNO VAQUETA O MATERIAL SINTÉTICO POLIURETANO (SÍMIL CUERO) Y EL INTERIOR CONSTRUIDO EN MATERIAL TEXTIL. ACOLCHADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 10 A 20 MM DE ESPESOR. ANCHO APROXIMADO 5 A 8 CM. PUNTERAS: DE ACERO TRATADO RESISTENTE A UN IMPACTO DE 200 J (EQUIVALENTE A 2000 KG/CM2), NORMA IRAM 3643 Y DIN 4843. BANDA PROTECTORA DE BORDE DE PUNTERA ENTRE PUNTERA Y FORRO DE CAPELLADA. CONTRAFUERTE: CONSTRUIDO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO.

AVTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

### PRESENTACIÓN: LOS PRODUCTOS DEBEN SER NUEVOS, DE PRIMERA MARCA, RECONOCIDA Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO.

### COTIZACIÓN: DEBE HACERSE POR CANTIDADES NETAS Y LIBRES DE ENVASES Y DE GASTOS DE EMBALAJE.

- LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE LA MARCA Y/O CÓDIGO DEL PRODUCTO COTIZADO NO PUDIÉNDOSE USAR EXPRESIONES TALES COMO “O SIMILAR” Y/O  “SEGÚN EXISTENCIA AL MOMENTO DE  LA ENTREGA”.

- EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS PRESENTES CLÁUSULAS PARTICULARES POR PARTE DE LAS FIRMAS OFERENTES, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS CONDICIONAMIENTOS QUE IMPLIQUEN LIMITACIONES A LA GARANTÍA SOLICITADA, SERÁ CAUSA DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS.

RENGLÓN Nº 48: GUANTES; PROTECCIÓN ANTICORTE - MATERIAL CUERO VAQUETA - TIPO 5 DEDOS - LARGO 25 CM - CIERRE SIN. GUANTES CUERO VAQUETA, COLOR AMARILLO.

RENGLÓN Nº 49: GUANTES; PROTECCIÓN P/QUÍMICOS - MATERIAL NITRILO - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA LA MUÑECA- MATERIAL INTERNO ALGODÓN. APTOS PARA TRABAJAR CON HIDROCARBUROS Y DESECHOS PROVENIENTES DE AGUAS GRISES.

RENGLÓN Nº 50: CASCOS DE SEGURIDAD CLASE B - MATERIAL DE POLIPROPILENO -- S/ NORMA IRAM 3620/82. COLOR BLANCO 7, ROJO 2,  AZUL 29, AMARILLO 2.

RENGLÓN Nº 51: ANTIPARRAS DE SEGURIDAD; VISOR DE POLICARBONATO - TIPO ANTEOJO - NORMA ANSI 787-1/1989 – MATERIAL RIGIDO

RENGLÓN Nº 52: BARBIJOS CONTRA POLVOS; TIPO ESFÉRICO - PRESENTACIÓN UNIDAD - RENDIMIENTO 99,97%

RENGLÓN Nº 53: ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO OVEROL - ESPECIFICACIÓN CON PUÑOS Y CAPUCHA ELÁSTICOS. OVEROL BLANCO PARA PINTOR. DESCARTABLE.

RENGLÓN Nº 54: GUANTES; PROTECCIÓN MOTEADOS  ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODÓN Y PVC - TIPO PALMA ANTIDESLIZANTE - LARGO STANDAR - CIERRE SIN  - MATERIAL INTERNO

RENGLÓN Nº 55: PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL HIPOALERGENICO, CON CORDEL Y TAPONES. 29 DB. PROTECTOR ENDOAURAL CONSTRUIDO EN MATERIAL HIPOALERGENICO CON CORDEL.

RENGLÓN Nº 56: CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO BORCEGUI - SUELA DE GOMA - PUNTERA DE ACERO. TALLE 39: 2 PARES, TALLE 40: 2 PARES, TALLE 41: 4 PARES, TALLE 42: 11 PARES, TALLE 43: 12 PARES, TALLE 44: 8 PARES, TALLE 45: 2 PARES.

DNPL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

- Presentación: Los productos deben ser nuevos, de primera marca, reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.

- Cotización: Debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los OFERENTES deberán indicar EN LETRA CLARA Y LEGIBLE la marca y/o código del producto cotizado no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o  “según existencia al momento de la entrega”.

### RENGLON Nº 57: GUANTES MOTEADOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS MECANICOS.

DESCRIPCIÓN:

- GUANTE TEJIDO CON HILADO DE ALGODÓN DE PRIMERA CALIDAD

- REFORZADO CON FIBRA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD,

- PALMA MOTEADA EN PVC.

- DEBERÁN SER ENTERIZOS DE UNA PIEZA, SIN COSTURA. LAVABLES. PROLIJA TERMINACIÓN Y ASPECTO UNIFORME.

DISTRIBUCIÓN: TALLES Y CANTIDADES

| TALLES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 07 | 10 |
| 08 | 15 |
| 09 | 5 |

### RENGLON Nº 58: GUANTE DE PROTECCION CONTRA LIQUIDOS ABRASIVOS Y TAREAS GENERALES.

DESCRIPCION:

- GUANTE DE P.V.C.

- ENTELADO

- RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y DISOLVENTES. PARA TRABAJOS CON NAFTAS, GASOIL, ACEITES DE ENGRASES Y LUBRICACIÓN, KEROSSENE. DISOLVENTES COMO EL HEXANO, ETIL ÉTER, CICLOHEXANOL, CICLOHEXANO, CLORO ACETONA, CLOROFORMO, DICLORO ETANO, DICLORO ETILENO, ISOCTANO.

- LARGO HASTA LA MUÑECA CON AJUSTE EN ALGODÓN.

DISTRIBUCION: TALLES Y CANTIDADES

| TALLES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 08 | 6 |

### RENGLON Nº 59: FAJA PROTECCION LUMBAR

DESCRIPCION:

- PROTECTOR LUMBAR.

- CUERPO PRINCIPAL CONFECCIONADO CON LYCRA POWER QUE DE CONFORT Y VENTILACIÓN.

- GRAN SUPERFICIE DE ABROJO EN LOS EXTREMOS

- CUERPO RIBETEADO CON ELÁSTICOS.

- TERMINACIÓN CON ABROJO DE FELPA EN LA PARTE EXTERNA Y GANCHO INTERNO QUE BRINDA AJUSTE EXTRA.

- TIRADORES CONFECCIONADOS CON ELÁSTICO, RECTOS EN LA DELANTERA Y CRUZADOS EN LA ESPALDA.

- DE 4 A 6 BALLENAS (SEGÚN TALLE) DE POLIPROPILENO DISPUESTAS A DISTANCIA EQUIVALENTE DEL CENTRO DE LA ESPALDA PARA LOGRAR UN BUEN POSICIONAMIENTO DE LA PRENDA.

DISTRIBUCION: TALLES Y CANTIDADES

| TALLES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| M | 3 |
| L | 4 |
| XL | 3 |

### RENGLON Nº 60: PROTECTOR FACIAL POLICARBONATO, TIPO BURBUJA

DESCRIPCION:

- PROTECTOR FACIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO

- TIPO BURBUJA ENVOLVENTE,

- INCOLORO, DE 23 CM DE LARGO Y 2 MM DE ESPESOR.

- CON SISTEMA DE RECAMBIO RÁPIDO, QUE INCLUYA ARNÉS A CREMALLERA.

### RENGLON Nº  61: ANTIPARRAS

DESCRIPCION:

- DISEÑO MODERNO Y LIVIANO.

- DE MATERIAL ACOLCHONADO QUE REDUZCA EL INGRESO DE PARTÍCULAS, AMORTICE GOLPES Y BRINDEN CONFORT AL USUARIO.

CON PUENTE NASAL VENTILADO QUE EVITE LA TRANSPIRACIÓN.

- BANDA ELASTIZADA QUE IMPOSIBILITE LA CAÍDA DEL MISMO, PERMITIENDO SU USO EN DISTINTAS CONDICIONES DE TRABAJO.

- COMPATIBLE CON PROTECCIÓN AUDITIVA DE COPA.

### RENGLON Nº 62: PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA 90 DB.

DESCRIPCION:

- PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA

- CALIDAD CERTIFICADA SEGÚN NORMAS ANSI S.3.19 – 1974 (NRR=90 DB), EN 352 – 1 (SNR=90DB)

- ERGONÓMICO, CONFORTABLE, REUTILIZABLE, HIPOALERGÉNICO

- 90 DB DE ATENUACIÓN.

### RENGLON Nº 63: CASCO DE SEGURIDAD.

DESCRIPCION: EN FORMA DE CÚPULA PARA RESGUARDAR LA CABEZA DE GOLPES MECÁNICOS, ALTAS TEMPERATURAS Y PELIGROS ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS RIESGOS. DE POLICARBONATO DE ALTA DENSIDAD, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y FIBRA SINTÉTICA, CON ARNÉS, ARMAZÓN Y BARBIJO AJUSTABLE C/SOPORTE PARA PERA.

| COLOR | CANTIDAD |
| --- | --- |
| VERDE | 8 |
| ROJO | 10 |
| BLANCO | 2 |

### RENGLON Nº 64: ARNES DE SEGURIDAD.

DESCRIPCION:

- ARNÉS COMPLETO C TIPO 1 MODELO FLY, MUSITANI.

- CON COLA DE AMARRE DORSAL FIJA DE CINTA CON AMORTIGUADOR Y MOSQUETÓN STANDARD DE 18 MM DE ABERTURA Y DOBLE TRABA DE SEGURIDAD.

- 2 (DOS) ARGOLLAS DE TOMA, UNA A CADA LADO DE LA CINTURA.

- OJALES DE TOMA FRONTAL.

- REGULACIÓN ULTRARÁPIDA DE SUS BANDAS.

- RÁPIDA COLOCACIÓN GRACIAS A LA DIFERENCIACIÓN DE COLORES DE CINTAS DE HOMBROS Y PIERNAS.

- SISTEMA DE PRESILLAS PARA RETENER CINTA LIBRE.

- CINTA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER Y/O NYLON 6.6 DUPONT) ALTA TENACIDAD DE 45 MM DE ANCHO.

RENGLÓN N° 65: OVERALL

DESCRIPCION:

- CONFECCIONADO EN TELA RESISTENTE 100% ALGODÓN.

- DEBERÁ TENER REFUERZOS EN CODOS, RODILLA Y ENTREPIERNA.

- DEBERÁ TENER AL MENOS SEIS (6) BOLSILLOS AMPLIOS, DOS (2) EN EL PECHO, DOS (2) EN LA PARTE TRASERA INFERIOR, Y DOS (2) EN LAS PIERNAS. TODOS LOS BOLSILLOS DEBERÁN POSEER TAPA Y CIERRE.

- DEBERÁ SER COLOR AZUL MARINO SIN ESTAMPADOS.

- MANGAS Y PUÑOS AJUSTABLES CON VELCRO.

- BOLSILLO DE USO MÚLTIPLE EN BRAZO IZQUIERDO.

- DOS (2) OJALES DE RESPIRACIÓN EN CADA AXILA.

- DOS (2) VELCRO EN EL FRENTE PARA COLOCACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.

- EL CIERRE DEBERÁ SER DE MATERIAL DE BRONCE.

- ELÁSTICO EN CINTURA.

DISTRIBUCION: TALLES Y CANTIDADES

| TALLE | CANTIDAD | TALLE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 4 | 56 | 3 |
| 46 | 12 | 58 | 3 |
| 48 | 11 |  |  |
| 50 | 4 |  |  |
| 52 | 3 |  |  |

RENGLÓN N° 66: OVERALL DESCARTABLE

DESCRIPCION:

- DE TELA SINTÉTICA LIVIANA RESISTENTE A RAJADURAS Y ABRASIÓN

- DEBE PROPORCIONAR PROTECCIÓN CONTRA AGENTES QUÍMICOS QUE COMPONEN LOS COMBUSTIBLES Y LAS PINTURAS.

- COLOR BLANCO

RENGLÓN N° 67: CALZADO DE SEGURIDAD

DESCRIPCION

- TIPO MEDIA CAÑA

- DE CUERO FLOR

- CON PUNTERA DE ACERO

- SUELA DIELÉCTRICA Y RESISTENTE A PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO.

- COLOR NEGRO

- ORGANISMO CERTIFICADOR IRAM O UL.

- EL PRODUCTO DEBERA SER DE MUY BUENA CALIDAD Y BUENAS TERMINACIONES.

DISTRIBUCION: TALLES Y CANTIDADES

| TALLE | CANTIDAD | TALLE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 6 |  |  |
| 39 | 6 |  |  |
| 41 | 4 |  |  |
| 42 | 13 |  |  |
| 43 | 1 |  |  |

RENGLON N° 68: CAMPERA DE ABRIGO PARA TRABAJO.

DESCRIPCION:

- CAPUCHA DESMONTABLE.

- 2 BOLSILLOS EXTERNOS.

- CIERRE ALTO IMPACTO NO CONDUCTOR.

- FORRO DE ABRIGO CON GUATA.

- TELA IMPERMEABILIZADA.

- CAPUCHA Y CINTURA AJUSTABLES.

RENGLON N° 69: BARBIJO DESCATABLE.

DESCRIPCION: BARBIJO DESCARTABLE CONICO CON BANDA AJUSTABLE DE ELASTICO.

RENGLÓN Nº 70: CABO DE SEGURIDAD

DESCRIPCION: DIAMETRO 12 MM

- MATERIAL NYLON DE ALTA RESISTENCIA

- CABO RETORCIDO DE TRES (3) CORDONES

- LARGO 50 METROS

### RENGLON Nº 71: MASCARA PARA SOLDADOR

DESCRIPCION: PROTEJE LOS OJOS DE LOS TRABAJOS DE RADIACION, SALPICADURAS CHISPAS Y PEDAZOS DE METAL CALIENTE. PRESENTE EN LAS TAREAS DE SOLDADURAS CON- FORME A LAS RECOMENDACIONES ESTANDARES (ANSI Z871)

### RENGLON Nº 72: DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADOR

DESCRIPCION:DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADOR CON PROTECCION DE GOMA MEDIDAS 60X90 CM

OBSERVACIONES:

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

COAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

- Presentación: Los productos deben ser nuevos, de primera marca, reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.

- Cotización: Debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los OFERENTES deberán indicar EN LETRA CLARA Y LEGIBLE la marca y/o código del producto cotizado no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o  “según existencia al momento de la entrega”.

RENGLÓN N° 73: OVERALL DESCARTABLE

DESCRIPCION:

- DE TELA SINTÉTICA LIVIANA RESISTENTE A RAJADURAS Y ABRASIÓN

- DEBE PROPORCIONAR PROTECCIÓN CONTRA AGENTES QUÍMICOS QUE COMPONEN LOS COMBUSTIBLES Y LAS PINTURAS.

- COLOR BLANCO

### RENGLON Nº 74: GUANTES MOTEADOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS MECANICOS.

DESCRIPCIÓN:

- GUANTE TEJIDO CON HILADO DE ALGODÓN DE PRIMERA CALIDAD

- REFORZADO CON FIBRA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD,

- PALMA MOTEADA EN PVC.

- DEBERÁN SER ENTERIZOS DE UNA PIEZA, SIN COSTURA. LAVABLES. PROLIJA TERMINACIÓN Y ASPECTO UNIFORME.

DISTRIBUCIÓN: TALLES Y CANTIDADES

| TALLES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 07 | 10 |
| 08 | 15 |
| 09 | 15 |

### RENGLON Nº 75: ARNES DE SEGURIDAD.

DESCRIPCION:

- ARNÉS COMPLETO C TIPO 1 MODELO FLY, MUSITANI.

- CON COLA DE AMARRE DORSAL FIJA DE CINTA CON AMORTIGUADOR Y MOSQUETÓN STANDARD DE 18 MM DE ABERTURA Y DOBLE TRABA DE SEGURIDAD.

- 2 (DOS) ARGOLLAS DE TOMA, UNA A CADA LADO DE LA CINTURA.

- OJALES DE TOMA FRONTAL.

- REGULACIÓN ULTRARÁPIDA DE SUS BANDAS.

- RÁPIDA COLOCACIÓN GRACIAS A LA DIFERENCIACIÓN DE COLORES DE CINTAS DE HOMBROS Y PIERNAS.

- SISTEMA DE PRESILLAS PARA RETENER CINTA LIBRE.

- CINTA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER Y/O NYLON 6.6 DUPONT) ALTA TENACIDAD DE 45 MM DE ANCHO.

RENGLÓN N° 76: OVERALL

DESCRIPCION:

- CONFECCIONADO EN TELA RESISTENTE 100% ALGODÓN.

- DEBERÁ TENER REFUERZOS EN CODOS, RODILLA Y ENTREPIERNA.

- DEBERÁ TENER AL MENOS SEIS (6) BOLSILLOS AMPLIOS, DOS (2) EN EL PECHO, DOS (2) EN LA PARTE TRASERA INFERIOR, Y DOS (2) EN LAS PIERNAS. TODOS LOS BOLSILLOS DEBERÁN POSEER TAPA Y CIERRE.

- DEBERÁ SER COLOR AZUL MARINO SIN ESTAMPADOS.

- MANGAS Y PUÑOS AJUSTABLES CON VELCRO.

- BOLSILLO DE USO MÚLTIPLE EN BRAZO IZQUIERDO.

- DOS (2) OJALES DE RESPIRACIÓN EN CADA AXILA.

- DOS (2) VELCRO EN EL FRENTE PARA COLOCACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.

- EL CIERRE DEBERÁ SER DE MATERIAL DE BRONCE.

- ELÁSTICO EN CINTURA.

DISTRIBUCION: TALLES Y CANTIDADES

| TALLE | CANTIDAD | TALLE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 4 |  |  |

### RENGLON Nº 77: FAJA PROTECCION LUMBAR

DESCRIPCION:

- PROTECTOR LUMBAR.

- CUERPO PRINCIPAL CONFECCIONADO CON LYCRA POWER QUE DE CONFORT Y VENTILACIÓN.

- GRAN SUPERFICIE DE ABROJO EN LOS EXTREMOS

- CUERPO RIBETEADO CON ELÁSTICOS.

- TERMINACIÓN CON ABROJO DE FELPA EN LA PARTE EXTERNA Y GANCHO INTERNO QUE BRINDA AJUSTE EXTRA.

- TIRADORES CONFECCIONADOS CON ELÁSTICO, RECTOS EN LA DELANTERA Y CRUZADOS EN LA ESPALDA.

- DE 4 A 6 BALLENAS (SEGÚN TALLE) DE POLIPROPILENO DISPUESTAS A DISTANCIA EQUIVALENTE DEL CENTRO DE LA ESPALDA PARA LOGRAR UN BUEN POSICIONAMIENTO DE LA PRENDA.

DISTRIBUCION: TALLES Y CANTIDADES

| TALLES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| M | 1 |
| L | 2 |
| XL | 3 |

### RENGLON Nº 78: PROTECTOR FACIAL POLICARBONATO, TIPO BURBUJA

DESCRIPCION:

- PROTECTOR FACIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO

- TIPO BURBUJA ENVOLVENTE,

- INCOLORO, DE 23 CM DE LARGO Y 2 MM DE ESPESOR.

- CON SISTEMA DE RECAMBIO RÁPIDO, QUE INCLUYA ARNÉS A CREMALLERA.

### RENGLON Nº  79: ANTIPARRAS

DESCRIPCION:

- DISEÑO MODERNO Y LIVIANO.

- DE MATERIAL ACOLCHONADO QUE REDUZCA EL INGRESO DE PARTÍCULAS, AMORTICE GOLPES Y BRINDEN CONFORT AL USUARIO.

CON PUENTE NASAL VENTILADO QUE EVITE LA TRANSPIRACIÓN.

- BANDA ELASTIZADA QUE IMPOSIBILITE LA CAÍDA DEL MISMO, PERMITIENDO SU USO EN DISTINTAS CONDICIONES DE TRABAJO.

- COMPATIBLE CON PROTECCIÓN AUDITIVA DE COPA.

# Text boxes

#### ARIEL NICOLAS ROMANOS

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

WALTER FABIAN GALLARDON

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE