ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACION:

| Nº de ORDEN | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR CONSTITUIDO POR: 1.- CILINDRO DE ACERO CON AIRE RESPIRABLE PARA DIEZ (10) MINUTOS A UNA PRESIÓN DE 2216psig, CON VÁLVULA REGULABLE, MANOMETRO Y REGULADOR DE FLUJO, SUMINISTRANDO AIRE A FLUJO CONTANTE DE 40 LITROS POR MINUTO. 2.- CAPUCHA DE ESCAPE IGNIFUGA, DE POLICARBONATO TRASLUCIDO DE ALTA TRANSPARENCIA, CON ACOPLE RAPIDO POR MANGUERA RESISTENTE A LA TEMPERATURA, AL REGULADOR. 3.- BOLSA PORTADORA CON CORREAJE. 4.- MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO. 5.- GARANTIA DEL FABRICANTE. | 7 | UN |

NOTA: EL EQUIPO DEBERÁ SER APTO CONTRA RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS Y DEFICIENCIAS DE OXIGENO EN ATMOSFERAS TOXICAS.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

GUSTAVO ENRIQUE ARISTEGUI

CAPITAN DE NAVIO

COMANDANTE