ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| RENGLON | Nº CATALOGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 439-04228-0013 | ECOSONDAS; TIPO GRAFICA/DIGITAL – FRECUENCIA 200/50 KHZ ALIMENTACION 220V | 1 | UN |

La ECOSONDA debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Frecuencias: 50/200 kHz (frecuencia doble).

- Impedancia del transductor: 50-150 Ω.

- Pantalla de datos: tipo gráfica a color.

- Dimmer o visualizador de pantalla seleccionable en: modo día / noche.

- Escala de Unidades seleccionable en: Metros, pies y brazas.

- Rangos de escala básica: 0-10m /0-20m /0-50m /0-200m /0-500m /0-2000m

- Precisión de medición Mejor que ± 1% de la lectura de profundidad.

- Profundidad mínima de sondeo aprox. 0.5 m (debajo del transductor).

- Corrección de recorte 5 m.

- Borrador de corrección Hasta 29,9 m.

- Potencia de salida Ajustable.

- Frecuencia de repetición de impulsos: aproximada a 180 pulsos por minuto.

- Alarma acústica.

- Interfaces Salida: DPT según NMEA 0183 y DIN EN 61162-1.

Entrada: Datos NAV según NMEA 0183 y DIN EN 61162-1.

- Temperatura de funcionamiento: -15 ° a +55 ° C.

- Fuente de alimentación 90-260 V CA, 50-60 hz.

- Monitorización de la tensión de alimentación.

- Grabación de la hora y la fecha con posibilidad de agregar datos de posición.

- Cumplir con requerimientos OMI y Código de protección IP 53.

- Los transductores deben ser compatibles con el alojamiento de casco que posee la unidad, cuyas especificaciones son las siguientes:

Espesor: 20mm

Altura total: 145mm

Diámetro Interno: 134mm

Salida Cable Altura: 25mm

Cable: 12mm

Altura Base: 120mm

Diámetro Externo: 174mm

Salida Cable Diam: 42mm

#### El equipo deben contar con:

- UNA (1) Ecosonda con pantalla Grafica.

- UN (1) Transductor 50Khz.

- UN (1) Transductor 200Khz.

- OCHENTA (80) metros de cable para llegar hasta el puente.

- Cajas de Interconexión para transductores.

- Terminales y conectores.

- Conexionado y puesta en servicio de los elementos.

CLAUSULAS  ESPECIALES

En caso de que los productos sean importados, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

Todos los productos deberán contar con manuales de usuarios y manuales técnicos en idioma inglés o español.

Todos los productos deben contar con garantía por un lapso mínimo de doce (12) meses.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

### SEBASTIAN ARTURO MOLINA

### TENIENTE DE FRAGATA

JEFE DE OPERACIONES

### ERNESTO FABIO PETTORUTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE