CONTRATACION: ADQUISICION DE REPUESTOS DE CALDERA, GRUA Y BOMBAS DE AGUA PARA EL AVISO A.R.A.”ESTRECHO DE SAN CARLOS”

ANEXO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RENGLON 1: 296-08298-0166: REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO MANGUERA -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL.

SE TRATA DE DOS MANGUERAS DE  GOMA APTA ACEITE HIDRAULICO 16 mm 250 bar 36x2mm

RENGLON 2: 296-08298-0166: REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO MANGUERA -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL.

SE TRATA DE CUATRO MANGUERAS DE  GOMA APTA ACEITE HIDRAULICO 10 mm 250 bar 36x2mm

RENGLON 3:   296-08298-0167  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO JUNTA P/ CIRCUITO HIDRAULICO -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

PLANCHA DE FIBRA TIPO KLINGER SIL C4809 APTA PARA ACEITES HIDRAULICOS. RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. ALTA INTEGRIDAD DE SELLADO. JUNTA DE PRIMERA CALIDAD. CAPAZ DE SOPORTAR GRANDES CARGAS TERMICAS.

RENGLON 4: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                160/170 mm

Renglón 5: 296-04966-0137 REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO SELLO MECANICO.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA.

Sello mecánico para eje de 45 mm. Diámetro interno 45 mm. Con cuerpo y resorte de acero inoxidable AISI 316, fuelle, pista rotativa de carbón. Pista estacionaria de acero inoxidable AISI 316 o puede ser de cerámica con burna. Diámetro exterior 64 mm. Largo total aproximado 100mm.

RENGLON 6: 296-04966-0137 REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO SELLO MECANICO.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA.

Sello mecánico para eje de 50 mm. Diámetro interno 50 mm.Con cuerpo y resorte de acero inoxidable AISI 316, fuelle, pista rotativa de carbón. Pista estacionaria de acero inoxidable AISI 316 o puede ser de cerámica con burna.

RENGLON 7: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                5x340 mm

RENGLON 8: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                5x370 mm

RENGLON 9: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                5x310 mm

RENGLON 10: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                 5x330mm

RENGLON 11: 296-08298-0168  REP.Y ACC. P/GRUA. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL

O rings: según medida: 	                                                                                                                2x40 mm

RENGLON 12: 296-06669-0039

REP.Y ACC. P/CALDERA. REPUESTO BOCA LLAMA-EQUIPO SALCOR-CAREM. Observación: corresponde boquilla pulverizadora para combustible inyector caldera.

LA BOQUILLA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA SON LAS SIGUIENTES:

- (UNA) BOQUILLA (NOZZLE): MARCA: DANFOSS MODELO: 30BO153-28.0-    56KG/HORA

Adjunto fotocopia de manual que las requiere.

ALTERNATIVAS:

MARCA: DELAVAN (USA) 109.5kg/h – 28 US gal /hora – 60°C) y (13.5 US gal/hora 80°C.)

MARCA: MONARK (HOLANDA) (8.5 US gal/h 60 °C).

RENGLON 13: 296-06669-0039

REP.Y ACC. P/CALDERA. REPUESTO BOCA LLAMA-EQUIPO SALCOR-CAREM. Observación: corresponde boquilla pulverizadora para combustible inyector caldera.

LA BOQUILLA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA SON LAS SIGUIENTES:

- (UNA) BOQUILLA (NOZZLE): MARCA: DANFOSS MODELO: 30BO141-13.5-100KG/HORA

Adjunto fotocopia de manual que las requiere.

ALTERNATIVAS:

MARCA: DELAVAN (USA) 109.5kg/h – 28 US gal /hora – 60°C) y (13.5 US gal/hora 80°C.)

MARCA: MONARK (HOLANDA) (8.5 US gal/h 60 °C).

RENGLON 14: 296-04786-0174

FILTRO USO HIDRAULICO-CODIGO REW 330G25D TIPO DE CONEXIÓN SISTEMA HIDRAULICO.

FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO: 25 micrones 160 lts min

RENGLON 15: 296-04786-0174

FILTRO USO HIDRAULICO-CODIGO REW 330G25D TIPO DE CONEXIÓN SISTEMA HIDRAULICO.

FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO: 50 micrones 160 lts min

RENGLON 16: 296-04786-0054

FILTROS; USO AIRE – TIPO DE CONEXIÓN CARTUCHO.

Filtro para aire del tipo MANN FILTER modelo: C 1633 / 1

Dimensiones: 159x120x120x75 -360°. Se adjunta foto ilustrativa.

RENGLÓN 17: 296-04786-0082 FILTROS; USO COMBUSTIBLE - CODIGO R 328-TIPO CONEXIÓN LARGO.

Corresponde al tipo descartable – papel. Que retenga contaminantes comprendidos entre 70 a 100 micrones. Elemento de papel fuerte resistente al agua y plegado. Elemento filtrante plegado a modo de acordeón.

RENGLÓN 18: 296-01542-0032 RODAMIENTOS; TIPO CONTACTO ANGULAR - NUMERO 7312 – B.

Debe ser el Rodamiento de contacto angular 7312 BG. Medidas 60x130x31. Primera marca.

RENGLÓN 19: 296-01542-0792 RODAMIENTOS; TIPO RODILLO DOBLE HILERA - NUMERO 22308

Debe ser el Rodamiento de rodillos o rotula 22308W33. Medidas: 40x90x33. Primera marca.

RENGLÓN 20: 296-01542-0792 RODAMIENTOS; TIPO BOLILLA – NUMERO 6313 Z C3.

Debe ser el  Rodamiento de contacto angular 6313 C3 Medidas 65x140x33.

RENGLÓN 21: 296-01542-0494 RODAMIENTOS; TIPO A BOLAS - NUMERO 6203 ZZ

Debe ser el  Rodamiento  6203 ZZ. Primera marca.

RENGLÓN 22: 296-01542-0077 RODAMIENTOS; TIPO DE BOLAS DE CONTACTO RADIAL - NUMERO 6305 2RS ZKL

Debe ser el  Rodamiento  6305 2 RS ZKL. Primera marca.

RENGLÓN 23: 256-01624-0004 GRASA P/ LUBRICACION; PRESENTACION 1L.

GRASA: MOLYKOTE X165. Corresponde a: compuesto lubricante especial para engranajes, descubiertos y cables expuestos a la influencia del polvo o agua. Una vez seca debe formar un recubrimiento seco resistente al tacto.

Color: negro

Base: aceite mineral y solvente

Punto de gota s/ DIN 512801: aprox. 123°C

Consistencia de la película: resistente al tacto.

Estabilidad al agua s/DIN 51807 (a +20+50y+90°C): completamente estable.

Rango de temperatura: -20°C hasta +100°C.

Capacidad de absorción de carga con fricción mixta: ensayo maquina cuatro bolas carga útil: 3000 N.

Presentación: pote de 1KG.

CANTIDAD SOLICITADA: 30 KG.

RENGLÓN 24: COMPUESTO ANTIINCRUSTANTE AGUA DE CALDERA: CANTIDAD: 4 TACHOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO ANTI-INCRUSTACIONES AGUA DE CALDERA BAJA PRESION. HASTA 16 BAR:

El producto químico debe ser capaz de ser utilizado en la caldera de Vapor que posee el buque y que trabaja a menos de 16 BAR de presión de Vapor.

Debe mantener los niveles de CLORUROS y la ALCALINIDAD del agua que será vaporizada a fin de mantener fuera de acción a la corrosión interna por incrustaciones.  Las características químicas son las siguientes:

INGREDIENTE: sodio carbonato 30%-60% irritante

FORMA: higroscópica poder.

COLOR: marrón.

OLOR: sin olor

SOLUBILIDAD: totalmente soluble en agua.

SOLUCION Ph: 10 (0.3%)

DENSIDAD: 1,2 a 20°C

PERMITE TRABAJO CON: aluminio – zinc – cobre –

PRODUCTO NO PELIGROSO.

RENGLÓN 25: ACEITE MOBIL RARUS 427 PRESENTACION TAMBOR 205 LTS. CANTIDAD: 4

RENGLÓN 26: AURICULAR MARCA DAVID CLARCK. MODELO H10-40. PARA AVIACIÓN. VA A SALIR COMO REPUESTO DE AURICULAR. CANTIDAD: 8

RENGLÓN 27: P/ GRUA: RODAMIENTO: 22312.

RENGLÓN 28: P/ GRUA: Rodamiento 22318

RENGLÓN 29: P/GRÚA: Rodamiento 22211

RENGLÓN 30: P/ GRÚA: Rodamiento 6222

RENGLÓN 31: P/ GRÚA: Rodamiento 22313

RENGLÓN 32: P/ GRÚA: Rodamiento 22216

RENGLÓN 33: P/ GRÚA: Rodamiento 22230

RENGLÓN 34: P/ GRÚA: Rodamiento 22213

RENGLÓN 35: P/ GRÚA: Rodamiento 22314

RENGLÓN 36:   P/ GRÚA: Rodamiento 6218

RENGLÓN 37: ACEITE MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W40.  PRESENTACION TAMBOR: 205 LTS. CANTIDAD: 2 TAMBORES.

RENGLÓN 38: FREÓN 404 A. MARCA DUPONT. PRESENTACION 10,9 KG. CANTIDAD: 20.

RENGLÓN 39: PRESOSTATO DIFERENCIAL DE ACEITE. MARCA DANFOSS. MODELO: MP 55. CANTIDAD: 4

RENGLÓN 40: VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA. MARCA: DANFOSS. MODELO: TEX 2. CANTIDAD: 8

RENGLÓN 41: TERMOMETRO. MARCA: TEMPRESS. TIPO: SUMERGIDO EN ALCOHOL. RANGO: --30 A 0 GRADOS CENTIGRADOS. CANTIDAD: 4

RENGLÓN 42: TERMOMETRO. MARCA: TEMPRESS. TIPO: SUMERGIDO EN GLICERINA. RANGO: 0 A 20 GRADOS. CANTIDAD: 6