ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA  CONTRATACIONES DENTRO DEL REGIMEN DEL DECRETO DELEGADO Nº 1023/01 Y CONCORDANTES.

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES: 0038- 013- Unidad Operativa de Contrataciones de la Escuela De Técnicas y Tácticas Navales, que intervendrá en la substanciación del presente procedimiento de selección de co- contratantes  que se tramitará para obtener el suministro/ servicio establecido en el Punto 1- OBJETO, al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

DOMICILIO: Departamento Abastecimientos – Escuela de Técnicas y Tácticas Navales – Base Naval Puerto Belgrano – Buenos Aires – CP. 8111

CORREO ELECTRÓNICO: estt_contrataciones@hotmail.com.

FAX: 02932 - 486835.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PRIVADA

Nº:    31	EJERCICIO: 2017

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: ETAPA UNICA NACIONAL

FUNDAMENTO: EL EDIFICIO DE CONTROL DE AVERÍAS DE LA ESCUELA DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS NAVALES DONDE SE DICTAN LOS CURSOS Y CAPACITACIONES DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIOS PARA EL PERSONAL DE LA ZONA DE PUERTO BELGRANO POSEE LAS PAREDES MUY DETERIORADAS PRODUCTO DE DIVERSAS FILTRACIONES DE AGUA, HACIENDO QUE LOS LOCALES NO SEAN APTOS PARA CUMPLIR CON LA INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOS PLANIFICADOS.   ES NECESARIA LA REPARACIÓN A FIN DE SUBSANAR LAS AVERÍAS, ADECUAR LOS EDIFICIOS Y BRINDAR AL PERSONAL LOCALES APTOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y TODA LA NORMATIVA DE LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.

MODALIDAD: SIN MODALIDAD.

Nº DE EXPEDIENTE:    ESTT, AAT Nº   31	EJERCICIO: 2017

RUBRO: 45- MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA.

ACLARACIONES:

ONC: Oficina Nacional de Contrataciones.

SIPRO: Sistema de Información de Proveedores.

PUByCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición 63/16 de la ONC)

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

MODULO: El valor equivalente a 1 Modulo será de PESOS UN MIL (1 M= $ 1.000) (Art.28 Decreto 1030/16).

La presente contratación se instrumenta bajo las normas establecidas en el Decreto Nº 1023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº 1030/16 - Reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, las Disposiciones Nº 62/16 “Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la APN”, 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”, 64/ 16 “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO” y 65/16 “Manual de procedimiento del COMPR.AR”, de la Oficina Nacional de Contrataciones  y con las particularidades que se indican a continuación:

- OBJETO

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa con el objeto de CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES EXTERIORES ESTE Y OESTE DEL EDIFICIO DE CONTROL AVERÍAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO MÁQUINAS DE LA ESCUELA DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS NAVALES.

- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la notificación de la respectiva Orden de Compra. Notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

La Armada Argentina, de considerar necesario, podría hacer uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4, del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

- NOTIFICACIONES

Los oferentes que coticen en el procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán indicar expresamente en su oferta -en la fecha de apertura-, el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que la ARMADA deba efectuarles.

Dichas comunicaciones, notificaciones e intimaciones podrán concretarse por los medios que se prevén en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16 (Reglamentación vigente del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios) y,  en forma similar, por los contemplados en el artículo 2 del Anexo I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62-E/16, que dictó la ONC -Oficina Nacional de Contrataciones-, (normativa precitada y artículo 13, inciso “e”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra la Disposición ONC N°63-E/16.

En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).

A los fines de las notificaciones, comunicaciones e intimaciones expuestas se deja establecido, que el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) precitada es www.argentinacompra.gov.ar. y, también, que el sitio de internet del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional que, entre otros aspectos, se crea por la normativa precitada, será el habilitado por la ONC. Su utilización por la ARMADA comenzará, a partir de la fecha en que se concrete dicha habilitación.

Correo electrónico: estt_contrataciones@hotmail.com. Dirección de correo electrónico institucional de la UOC 0038- 013, en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o co- contratantes realicen (descripto con antelación).

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las Especificaciones Técnicas, que se transcriben en el Anexo II, que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto precitado),  de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de co- contratantes al que es aplicable  el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las aclaraciones sobre cuestiones Administrativas o técnicas relacionadas con las especificaciones de referencia,  deberán ser consultadas de acuerdo al punto 39 del PBCP.

- MONEDA DE COTIZACIÓN

La oferta será expresada en PESOS (moneda nacional de curso legal). . En principio, dicha moneda debe ser moneda nacional (artículos 58 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 17, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que conforma como Anexo la Disposición ONC N° 63-E/16).

Los precios cotizados serán considerado único, fijo, IVA incluido e invariable durante todo el periodo que abarque la presente contratación y hasta la cancelación total de la facturación no siendo pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Artículo 5º del Decreto Nº 214/2002, reglamentario de la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario).

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales, deberán ajustarse a cifras que respondan hasta “2 DECIMALES”.

Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán  “SOLAMENTE” los dos primeros dígitos sin redondeo.

Los seguros y fletes en las contrataciones bajo condición CIF serán cargo del adjudicatario para todas las provisiones, desde el lugar de almacenamiento hasta la dirección indicada como lugar de entrega.

- OFERTAS ALTERNATIVAS

NO ES DE APLICACIÓN.

- OFERTA VARIANTE

NO ES DE APLICACIÓN.

- OFERTAS PARCIALES

Con base en lo estipulado en el artículo 16  Punto  4 del PUByCG, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes  que  cumplan con  los  criterios de  sustentabilidad podrán ofertar el renglón en forma parcial en  un  porcentaje  no  inferior  al  VEINTE  POR  CIENTO  (20%)  ni  superior  al TREINTA  Y CINCO  POR  CIENTO  (35%) del total del renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en mas o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el PBCP.

En  los  casos  donde no se permita la presentación de cotizaciones  parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

Los oferentes deberán cumplir con lo estipulado en el Artículo 13 del PUByCG y Artículo 55 del Decreto Nº 1030/16,  sin perjuicio de lo dispuesto a continuación:

La oferta deberá presentarse por original, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse en el lugar y hasta el día y hora que indica la convocatoria, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas. No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora fijada para la presentación de ofertas (Art. 51 del Decreto N° 1030/16).

En el supuesto en que el día para la presentación y/ ó apertura de las ofertas que se prevé en esta cláusula deviniera inhábil, el día de presentación y apertura de las ofertas tendrá lugar el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora (artículos 59 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de co- contratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

9.1. La oferta deberá presentarse en la ESCUELA DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS NAVALES- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO-8111-PCIA. DE BUENOS AIRES .Teléfono: 02932-48-6835, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, por original, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse hasta el día y hora indicada en la convocatoria, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas.

No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora fijada para la presentación de ofertas.

El organismo contratante deberá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado.

En los casos en que no fuera posible rechazar sin más trámite la oferta presentada fuera de término, el organismo deberá devolverla al presentante (Artículo 22 del “Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la APN”).

OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL. En las ofertas que se reciban por correo postal se deberá consignar fecha y hora de recepción por parte de la jurisdicción o entidad contratante y se consideraran presentadas en ese momento. La unidad operativa de contrataciones en forma previa a iniciar el acto de apertura deberá verificar si en el organismo contratante se han recibido ofertas por correo para ese procedimiento de selección en particular y procurar los medios para que las recibidas dentro del plazo fijado para la presentación de ofertas se dispongan para ser abiertas en el momento en que corresponda realizar el acto de apertura. Para ello, el oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.

Si la oferta no estuviera así identificada y aun presentada en termino no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerara como presentada fuera de termino y el organismo deberá devolverla al presentante. (Artículo 22 del “Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la APN”)

9.2. Los OFERENTES deberán adjuntar a su oferta y formando  parte de la misma la siguiente documentación:

- Formulario de cotización, según Anexo III, indicando precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Punto 5).

- Garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos que corresponda. (Punto 11 del presente Pliego).

- Las muestras y la constancia de haberlas constituido: NO ES DE APLICACIÓN.

Los oferentes deberán presentar hasta el día anterior al del Acto de Apertura, en la UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS- DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS- AREA MAQUINAS- ESCUELA DE TECNICAS Y TACTICAS NAVALES– BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - 8111- PVCIA DE  BUENOS AIRES - Teléfono: 02932- 48 – 6835, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, las muestras del renglón a cotizar y el remito que acredite la entrega de las mismas indicando en forma visible:

- Los datos del procedimiento de selección al que correspondan.

- Fecha y hora de apertura

- La identificación del oferente.

- Renglón al que pertenece la muestra.

Los oferentes deberán considerar que las muestras correspondientes a los renglones adjudicados quedarán en poder de la ARMADA para ser cotejadas con la prestación que efectivice oportunamente el co- contratante adjudicado y una vez cumplido el contrato, se encontrarán a disposición del último por el plazo de DOS (2) meses contado desde la fecha de concreción de la última Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), transcurrido el cual, de no procederse a su retiro, dichas muestras se incorporarán en propiedad a la ARMADA sin cargo de ninguna especie.

Los oferentes deberán considerar que las muestras presentadas por los oferentes que no resulten adjudicatarios quedarán a su disposición para su retiro hasta DOS (2) meses después de la fecha en que les sea comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento de selección de co- contratantes tramitado, transcurrido el cual, sin que se efectivice su retiro, se incorporarán en propiedad a la ARMADA sin cargo de ninguna índole.

Los oferentes deberán considerar que en todos los casos en que las muestras pasen -sin cargo-, en propiedad a la ARMADA, ésta resultará facultada a disponer su destino.

Los oferentes deberán considerar que cuando los oferentes no tengan la intención de retirar las muestras que presenten, deberán hacer constar dicha decisión en su oferta, a la fecha de apertura, manifestando que las muestras son “sin cargo”, situación que de producirse, determinará que las respectivas muestras se incorporen en propiedad a la ARMADA -sin necesidad de que se cumplan los plazos mencionados en los incisos 1 y 2 de este Punto 5 (artículo 33 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Los oferentes deberán considerar que por incumplimiento de lo expuesto, será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación. (Inc. d)  del articulo 66- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES- Decreto 1030/16).

- Certificado de Visita: Según Anexo IV.

Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de co- contratante al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los interesados visiten en lugar de ejecución de dicha prestación.

A los efectos de que los interesados conozcan el sitio donde deberán cumplir con las tareas necesarias y entender la magnitud del trabajo, realizarán inspección y observación del lugar. Tal visita deberá realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. En los periodos comprendidos desde la publicación de la convocatoria y hasta un día anterior al de la fecha de apertura. El respectivo certificado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la Armada. (SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA DE ESCUELA DE TECNICAS Y TACTICAS NAVALES– BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - 8111- PVCIA DE  BUENOS AIRES - Teléfono: 02932- 48- 6835).

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo IV.

Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de co- contratante al que se aplicará este pliego.

La omisión de su acompañamiento determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente, por incurrir en la inobservancia de un requisito esencial establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16)”.

- Formulario según Anexo V-Tabla de Control Documentación para Empresas Contratistas. Será exigido a la empresa adjudicataria, completo y acompañado por la documentación en el establecido, previo al inicio de las tareas.

- Formulario según Anexo VI- Datos del Oferente.

- Formulario según Anexo VII- Toda oferta Nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Art. 55 del Decreto 1030/16 y Punto 3 del Art. 13 del PUByCG).

- Formulario  según  Anexo  VIII - Toda  oferta  deberá  ser  acompañada  por  una Declaración Jurada mediante la cual se informe, que de resultar adjudicatario procederé a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Art. 55 del Decreto 1030/16 y Punto 4 del Art. 13 del PUByCG).

- Formulario Anexo IX – Declaración sobre incompatibilidades y conflicto de intereses (Ley de Ética Pública Nº 25.188 – Decreto Nacional Nº 164/99).

- Formulario Anexo X- Declaración Jurada de Intereses- Decreto 202/ 2017.

- Para ofertas mayores a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), deberá presentar obligatoriamente el Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional (CFC) o la constancia de la solicitud realizada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), antes de la presentación de la oferta (Punto 20 del presente Pliego).

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la fecha de haber tomado conocimiento de la citada denegatoria. (Artículo 13, inciso “h”, Punto 5, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales indicado y Resolución General AFIP N° 1814/05 y sus modificatorias).

- Los  oferentes  que -a la fecha de apertura- no se encuentren inscriptos, incorporados al SIPRO (Sistema  de Información de Proveedores), deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción y deberán acompañar  a la oferta con la documentación respaldatoria de los datos cargados  en la preinscripción, según  lo  detallado  en la Disposición ONC 64/16 “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO”, lo establecido en el Punto Nº 33 de presente PBCP y en el TITULO VI- CAPITULO UNICO- SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Decreto Nº 1030/16.

Los  oferentes   que -a la fecha de apertura- se encuentran inscriptos, incorporados, en el SIPRO, y estén interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado (Artículo 6 del “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO”), lo establecido en el Punto Nº 33 de presente PBCP y en el TITULO VI- CAPITULO UNICO- SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Decreto Nº 1030/16. En caso  contario  una  declaración jurada  donde  indique que  los  datos  no  han variado.

De incumplirse por los cotizantes – a la apertura- los recaudos precitados en j) y k), la ARMADA ARGENTINA – por sí - y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará, si a la fecha de apertura, el respectivo cotizante se encontraba inscripto en el SIPRO y habilitado para cotizar el rubro comercial requerido por este pliego.

- Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

- Si el oferente es Persona Física: Declaración Jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad. Podrá utilizarse el Anexo VI- Datos del oferente.

- Si el oferente es Persona Jurídica: Fotocopia del Estatuto Social o del Acta de la Sociedad, junto con el original, a fin de que la autoridad correspondiente certifique/ verifique que el firmante se encuentra facultado para obligarla o también podrá presentar la fotocopia autenticada ante escribano público. Podrá utilizarse el Anexo VI- Datos del oferente.

- Domicilio  Constituido: Los oferentes juntamente con la presentación  de la oferta, deberán indicar un domicilio especial dentro del radio de la Ciudad de Bahía Blanca/ Punta Alta, el que será considerado  como "constituido" y se  tendrá  como  válido  para  todas  la  notificaciones  que  se  efectúen, referidas al presente procedimiento. Podrá utilizarse el Anexo VI- Datos del oferente.

- Si el firmante es Apoderado: copia certificada ante autoridad competente o Escribano Público del poder que lo habilita como tal o Fotocopia del poder, junto con el original, a fin de que la autoridad correspondiente certifique/ verifique que el firmante se encuentra facultado para hacerlo.

- Deberá agregar debidamente completadas y firmadas, las Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional, de Elegibilidad y Legislación Laboral Vigente.

- Para ofertas menores a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), Declaración Jurada Ley 17.250, referida a la inexistencia de deuda provisional. (Punto 22 del presente Pliego).

9.3.  REQUISITOS PARA OFERENTES EXTRANJEROS

9.3.1. Se dará cumplimiento a lo expresado en el inc. i) del artículo 13 del PUByCG.

9.3.2. Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el inc. i) del artículo 13 del PByCG.

9.3.3. Presentación de documentos certificados: Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente antes de la apertura, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente.

9.3.4. En caso que toda otra documentación presentada haya sido extendida en el idioma del país de origen, deberá ser traducida al idioma oficial por Traductor Público Nacional acreditada por el Colegio de Traductores. Dicha documentación deberá estar debidamente legalizada en el país de origen y con la intervención de la autoridad consular argentina, exceptuándose los documentos  comprendidos dentro de la Ley 23.458 mediante la cual la REPÚBLICA ARGENTINA ratificó la convención suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros suscriptos en La Haya, el 5 de octubre de 1961.

Lo precedentemente dispuesto no es óbice para dar pleno cumplimiento a lo requerido por el artículo 55 del Decreto Nº 1030/16, en cuanto establece los requisitos de presentación de las ofertas.

NOTA: El incumplimiento al momento del Acto de Apertura de la presentación de la documentación en los puntos antes mencionados, obliga a la entidad contratante a la aplicación de los Art. 66- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES y 67- CAUSALES DE DESESTIMACION SUBSANABLES del Decreto N° 1030/16.

10. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES

Para resultar adjudicatario  en el procedimiento de selección de contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen (artículo 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de co- contratantes), que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente

11. GARANTÍAS

SI. (En los casos en que corresponda).

Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la respectiva garantía deberá consignarse en moneda nacional y su monto deberá calcularse sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículos 78 y 79 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

Las garantías se podrán implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Decreto N° 1030/ 16.

No será necesario presentar garantías (con excepción de la contragarantía cuando esta se prevea en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares), en los siguientes supuestos:

- Cuando el importe de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1.300), equivalentes al monto de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00).

- Cuando el monto de la Orden de Compra o Contrato no exceda la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1300), equivalentes al importe de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00).

- En todos los demás casos que se prevén por el artículo 80 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16. No obstante ello, todos los oferentes, adjudicatarios y co- contratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la ARMADA, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago (artículo 40 -último párrafo-, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

Los oferentes y también, el adjudicatario, deberán constituir sus garantías, a favor de:

“ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En supuesto particular que se constituyan garantías mediante CHEQUES CERTIFICADOS deberán ser emitidos A LA ORDEN DE ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA, en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Se deja establecido, asimismo, que la ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

En el supuesto que la garantía se presente mediante PAGARÉ, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS (M. 260), equivalentes al monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL (ARS 260.000,00) -artículo 39, inciso “g” del Pliego único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición ONC N° 63-E/16- y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré). Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 39.

En caso de optarse por SEGURO DE CAUCIÓN, el mismo deberá presentarse debidamente autenticada por Escribano Publico Nacional de forma tal que quede debidamente certificado que el firmante de la Póliza, tiene capacidad para obligarse por la Aseguradora.

Las Compañías Aseguradoras emisoras de las Pólizas de Seguro de Caución deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para operar con este tipo de cobertura.

- No estar eliminadas o suspendidas del Registro de la Superintendecia de Seguros de la Nación, o que figuren en él como: “sin información” y/o con “información parcial”.

- Para el vencimiento de los Seguros de Caución, se deberá tener en cuenta lo siguiente: para la garantía de oferta, operará a los SESENTA (60) días, contados desde la apertura de las ofertas.

- La compañía aseguradora deberá constituirse como deudor solidario, liso llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como el beneficio de interpelación judicial previa.

11.1.  GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización –a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización.

En caso de cotizar con alternativa, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula 21.1 o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso “k”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

NOTA: Podrá constituir la misma con un pagare cuando la oferta económica este entre los montos equivalentes a 1.300 y 5.200 Módulos.  Para montos mayores a 5.200 Módulos podrá optar por otras establecidas en el artículo 39 del PUByCG.

11.2.  GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo  Adjudicatario / co- contratante deberá entregar a la ARMADA una garantía de adjudicación / cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles  contado a partir de la fecha en que reciba la pertinente Orden de Compra librada por la ARMADA en su favor (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

En los casos de licitaciones internacionales el plazo precitado se extenderá por VEINTE (20) días hábiles computados a partir de la fecha de mención -artículo precitado-. La garantía que se establece en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas que se prevén en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

Para el supuesto en que una vez extinguidos los plazos de CINCO (5) y VEINTE (20) días hábiles mencionados -según el caso que corresponda-, el respectivo adjudicatario / co- contratante no integre (entregue a la ARMADA), la garantía de adjudicación / cumplimiento del Contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA lo intimará por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el abono a la ARMADA del importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación / cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario / co- contratante  respectivo por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año -artículo 106, inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto N° 1030/16-.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.

NOTA: Podrá constituir la misma con un pagare cuando la Adjudicación este entre los montos equivalentes a 1.300 y 2.600 Módulos.  Para montos mayores a 2.600 Módulos podrá optar por otras establecidas en el artículo 39 del PUByCG.

11.3. GARANTIA DE IMPUGNACION CONTRA DICTAMENES DE EVALUACION

Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de co- contratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días hábiles contado a partir de la fecha de su comunicación, quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión por la ARMADA del citado Dictamen en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16). En ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación que prevé esta cláusula (artículo precitado y artículo 78, inciso “d”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA, verificará -en todos los casos en que un oferente impugne el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido-, si dicho oferente constituyó la respectiva garantía de impugnación. De haberse omitido su constitución y, también, en el caso en que no se la hubiera implementado en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC  intimará al respectivo oferente al efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso en que el oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado -en cada caso-, conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda),  del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16 y, también, en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16. En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 32, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma de (PESOS equivalente al  3 % del total de la Solicitud de gastos.

Se deja asimismo establecido, que las garantías de impugnación implementadas por los oferentes que cuestionen el Dictamen de Evaluación de Ofertas, sólo serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso “d”, del Manual de Procedimiento implementado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 32, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

Cuando existan razones fundadas que así se expresen por la autoridad competente de la ARMADA en el acto administrativo que apruebe el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la ARMADA resultará facultada a elegir la forma particular de garantía -que se aprecie  como la más conveniente de entre las establecidas en el  artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16-, tanto para la constitución de la garantía de mantenimiento de las ofertas como para la implementación de las garantías de adjudicación e impugnación (artículo 39 referido, penúltimo párrafo).

12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El mantenimiento de la oferta deberá ser de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. Si los Oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

Se aplicará el artículo 54 del Decreto Nº 1030/16.

El plazo  de mantenimiento de oferta  se prorroga en forma  automática por  un lapso  igual  al inicial y no podrá  exceder de un (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. (Art. 12 PByCG).

13. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

13.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles y no desestimadas, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien/ servicio en proceso de contratación, la idoneidad  comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares especificadas en el Anexo II - Especificaciones Técnicas, que integra el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP).

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC  N° 62-E/16)

13.2. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 4, del Manual de Procedimiento expuesto).

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión de Evaluación interviniente de la ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3° y 4°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de co- contratantes tramitado (artículo 27, inciso 5°, del mencionado Manual de Procedimiento).

13.3. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en  forma expresa- el precio unitario y cierto -en números-, con relación a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el final que la ARMADA deberá abonar por todo concepto. Si el total cotizado para cada renglón  no  respondiera  el precio  unitario,  se  tomará  este  último  como  precio cotizado. (Art. 16 , inciso 1° y 2°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

13.4. Asimismo, el Oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que se contemplan en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Después de haber cotizado por renglón podrá efectuar un descuento en el precio por el total de los renglones o un grupo de renglones sobre la base de su adjudicación íntegra (artículo 16 mencionado, inciso 3°).

13.5. De conformidad a lo establecido en el artículo 9° -último párrafo-, del  Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16,  la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del procedimiento de selección de co contratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su vez, aprobó este pliego, dispuso, fundadamente, que las micro,  pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, también, los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotizaciones por parte del renglón.

Con base en lo estipulado en el artículo 16  Punto  4 del PUByCG, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes  que  cumplan con  los  criterios de  sustentabilidad podrán ofertar el renglón en forma parcial en  un  porcentaje  no  inferior  al  VEINTE  POR  CIENTO  (20%)  ni  superior  al TREINTA  Y CINCO  POR  CIENTO  (35%) del total del renglón.

Para cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes  que  cumplan con  los  criterios de  sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, son perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. Punto 4 del PUByCG)

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en mas o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el PBCP.

En  los  casos  donde no se permita la presentación de cotizaciones  parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

13.6. En los términos del artículo 31 -segundo párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación  correspondiente al procedimiento de selección de co- contratante al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará  por renglón o grupos de renglones. (Ver Punto 14 del PBCP)

13.7. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

13.8. También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, esta última, en los casos en que no se emita en el procedimiento de selección de co- contratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo Dictamen de Evaluación de las Ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículos 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto N° 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando las respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas o bien en la fecha de la adjudicación, esto último, en aquellos procedimientos de selección de co- contratantes en los que no se emita el Dictamen de Evaluación de Ofertas (artículos 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

13.9. La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes.

13.10. El Dictamen de Evaluación de Ofertas será notificado a todos los oferentes presentados en el procedimiento de selección de co- contratantes regido por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares por los medios que prevé el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16, en el plazo de DOS (2) días hábiles computados desde la fecha de su emisión (artículo 72 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

13.11. Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, en forma previa, la garantía de impugnación establecida en el Punto 11.3. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares), por los oferentes que así deseen hacerlo. Ello, en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde la fecha en que les hubiese sido notificado / comunicado por la ARMADA. Asimismo, podrán impugnarlo quienes no posean la calidad de oferentes, en el término de TRES (3) días hábiles computado desde la fecha de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

14. ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES

NO ES DE APLICACIÓN.

15. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN

Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

16. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN

Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo DE CUATRO (4) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación fehaciente a tal efecto de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite del procedimiento de selección de co- contratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

17. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones  asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización, por parte de la autoridad competente de la ARMADA, del trámite del procedimiento de selección de co- contratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente, incorporé al legajo / expediente correspondiente al procedimiento de selección de contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentren firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1030/16).

18. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de co- contratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

19. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS

En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observarán por la ARMADA -en primer término-, las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente (entre estas la correspondiente al “Compre Argentino” (Ley N° 25.551 y su Reglamentación aprobada por el Decreto N°1600/02). De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios. Para ello fijará día, hora y lugar, comunicándolos por un medio fehaciente a los oferentes convocados a desempatar, labrándose el Acta pertinente para dejar constancia de lo actuado en el trámite del desempate efectivizado. Si un oferente no se presentase al acto de desempate, se considerará que mantiene su oferta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. A tal fin, se establecerá el día, lugar y hora del sorteo que se efectivizará comunicándoselos a los oferentes llamados a desempatar por un medio fehaciente. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran y, además, se labrará la respectiva Acta de su concreción (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

20. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en el procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares  cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta- A LA FECHA DE APERTURA- la Nota o datos de la Nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), en la cual se encuentren inscriptos, solicitando el otorgamiento del Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias: RESOLUCIONES GENERALES N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) o, también, el Certificado Fiscal Para Contratar -vigente-, conferido en su favor  por  la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS ( AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

Los oferentes a los cuales por el monto de su oferta (PESOS CINCUENTA MIL -$ 50.000- O UN MONTO SUPERIOR), les resulta exigible cumplir con los recaudos precitados, también se encontrarán obligados a comunicar a LA ARMADA la denegatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) ante su requerimiento de otorgamiento del certificado precitado. Ello dentro de los CINCO (5) días hábiles computados desde la fecha en que tomen conocimiento de dicha denegatoria. (Artículo 13, inciso “h”, Punto 5°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

De incumplirse por los cotizantes- A LA FECHA DE APERTURA-  los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional. También estará facultada a requerir -directamente- a la AFIP por Oficio u otro medio fehaciente idóneo, que se expida respecto a si otorgó o denegó el Certificado Fiscal para Contratar requerido por cualquier oferente presentado en el procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en caso en que no se le hubiera otorgado, para que dicha Administración Federal de Ingresos Públicos se expida en relación a si le fue denegado, la fecha en que se concretó la respectiva denegatoria, las causas que la determinaron, la fecha en que la denegatoria dictada se comunicó al oferente respectivo y, a su vez, peticionándole la entrega a la ARMADA de una copia autenticada del acto administrativo mediante el cual la AFIP implementó la respectiva denegatoria.

De constatarse por la ARMADA que al respectivo oferente le fue denegado por la AFIP el otorgamiento del mencionado Certificado Fiscal para Contratar creado por la Resolución General AFIP N° 1814/05, la respectiva oferta resultará inadmisible por encontrarse encuadrado el oferente en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional establecida en los artículos 28, inciso “f”, del Decreto N° 1023/01, 66, inciso “b”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 27, inciso 2, última parte, del  Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16.

21. DATOS DE LA EJECUCIÓN

Nota: el incumplimiento por parte del ADJUDICATARIO, permitirá a la ARMADA ARGENTINA la aplicación de lo establecido en el Decreto1030/16 Titulo V- PENALIDADES Y SANCIONES- Capitulo I- Penalidades- Artículos 102 a 105 y Capitulo II- Sanciones- Artículos 106 a 110.

21.1. Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: De corresponder, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato conforme lo establecido por el artículo 77 del Decreto Nº 1030/16.

21.2. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: El adjudicatario / co- contratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de  Hasta CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la  notificación de la respectiva Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

21.3. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:

- Cantidades máximas / mínimas de unidades: Según cronograma de trabajos.

- Frecuencia: Según cronograma de trabajos.

- Lugar: DEPARTAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA DE ESCUELA DE TECNICAS Y TACTICAS NAVALES– BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - 8111- PVCIA DE  BUENOS AIRES - Teléfono: 02932- 48- 6841 ó 48 – 6840 INT. 237.

- Documentación: El proveedor entregará los productos/ fin de obra de servicios, conjuntamente con el remito original y dos copias. (Para el caso particular de compras de bienes de uso (inciso 4): Cumplir con lo establecido en el Anexo II- Especificaciones Técnicas del el PBCP).

22. RÉGIMEN DE PENALIDADES

En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

23. RECEPCIÓN PROVISORIA

El adjudicatario deberá concretar la entrega del material/ servicio, en el plazo indicado en el punto 21.2., en el que se cumplimentará la recepción provisoria.

El Destino al recibir el material/ servicio, efectuará las verificaciones correspondientes en presencia del adjudicatario o quien lo represente, firmando como constancia el remito correspondiente.

Independientemente, se efectuará el análisis correspondiente, en caso de no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, se solicitará la subsanación, sin que ello constituya motivo de agravio o afectación de los derechos o intereses del adjudicatario.

La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de co- contratantes al que le es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en el mismo el adjudicatario entregue a la ARMADA el suministro requerido/  inicie la prestación del servicio correspondiente a la contratación que le fue adjudicada. (Artículo 88 del Anexo al Decreto N° 1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), que efectivice la ARMADA.

24. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

Para el supuesto en que -al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA, el producto/ servicio recibido evidencie deficiencias, El ADJUDICATARIO deberá subsanarlas a su costa en el plazo de DIEZ (1O) días corridos desde la fecha de la comunicación de la detección de la deficiencia.

De incumplir esta obligación, la ARMADA resolverá –sin reclamo alguno- la contratación adjudicada.

Ello facultará a la ARMADA ARGENTINA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y, asimismo, a adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La resolución precitada producirá sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el adjudicatario reciba el medio fehaciente que se la comunique, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

La aceptación por parte de la  ARMADA ARGENTINA, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección según lo establecido en el Código Civil.

25. FACTURACIÓN

Las facturas deberán presentarse una vez producida por la ARMADA la Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del servicio / suministro, correspondiente a la contratación adjudicada.

Dichas facturas deberán presentarse en la División Tesorería del Departamento Abastecimientos de la ESCUELA DE TECNICAS Y TACTICAS NAVALES- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO- 8111- PROVINCIA DE BUENOS AIRES de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 horas. La recepción por la ARMADA de las facturas citadas en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1030/06).

- Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado/ servicio prestado.

- Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

  - Factura tipo “B”,  emitida por Controladores Fiscales o entregada por proveedores en formularios confeccionados en imprentas o por auto- impresores. En todos los casos llevarán la denominación del comprobante (Factura) y cuando sean emitidas por controladores fiscales, el logotipo que lo identifica, en la misma ubicación que para los comprobantes ya descriptos.

  - Ticket Factura “B”, (para operaciones que oscilen entre PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00). Su formato es similar a un Ticket, con un ancho mínimo del papel de 7 cm., contiene los datos de la operación, datos del comprador, denominación del comprobante (Ticket Factura).

  - Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP  1415/2003 - Anexo II). Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP 1415/2003 - Anexo II) con las siguientes adaptaciones:

- Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.

- Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.

- La  ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

- Es obligatorio que contenga código de barras.

- Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

- Factura tipo “C”,  será entregada cuando el emisor sea un responsable no inscripto o exento frente al IVA o responsable mono- tributo. Podrá ser emitida por Controladores Fiscales o entregada por proveedores en formularios confeccionados en imprentas y tendrán las mismas características que las facturas Tipo “B”, excepto que la leyenda pre- impresa referente a la identificación correspondiente al IVA deberá consignar “Responsable Mono-tributo” o “Responsable IVA Exento”.

  - Ticket Factura “C”, (para operaciones que oscilen entre PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00). Su formato es similar a un Ticket, con un ancho mínimo del papel de 7 cm., contiene los datos de la operación, datos del comprador, denominación del comprobante (Ticket Factura).

- Los monotributistas que emitan nuevas facturas, en todos los casos tienen que tener Código de Autorización de Impresión (CAI).

- Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP 1415/2003 - Anexo II) con las siguientes adaptaciones:

- Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.

- Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.

- La  ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

- Es obligatorio que contenga código de barras.

- Los bienes suministrados / servicios prestados, solamente se podrán agrupar en una   factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra

- Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo, receptor en el remito.

- La facturación deberá presentarse por original y copia, adjuntándose el original con la Orden de Compra extendida al efecto.

- Con la facturación se adjuntará:

- El original de la Orden de Compra y/o Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

- Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

- Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

8.1. A nombre de: ESTADO MAYOR  GENERAL DE LA ARMADA- CUIT Nº 30-54669501-4.

8.2. Domicilio: COMODORO PY 2055 – EDIFICIO LIBERTAD – (1105) CABA.

8.3. Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

8.4. Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

8.5. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

8.6. Número de remito o constancia de entrega.

8.7.  Origen de la mercadería.

26. PAGO

A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente co- contratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de CUARENTA (40) días corridos contado desde la fecha precitada.

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

Los pagos se realizarán en moneda nacional de curso legal.

27. RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS

27.1. El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / co- contratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente.

Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / co- contratante. Dicha rescisión, asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), según la naturaleza, especie, del respectivo incumplimiento, de las sanciones que se prevén en el artículo 106 del Anexo precitado.

27.2. El adjudicatario / co- contratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras,  laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

27.3. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / co- contratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / co- contratante- (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).-.

27.4. EN CASO DE CONTRATARSE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO, DEBERÁ CONSIDERARSE LO SIGUIENTE: El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las  siguientes obligaciones:

27.4.1. Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales e inculpables. Una copia autenticada por Escribano Público de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA en forma previa al inicio de la actividad del personal precitado. Los montos de dichas pólizas deberán ser los establecidos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

27.4.2. Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA.

27.4.3. Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA lleguen a su conocimiento con motivo  de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA- determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA.

27.4.4. Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo poseerá relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario / co- contratante, siendo la ARMADA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos  deberán ser entregados a la ARMADA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

27.4.5. Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el adjudicatario / co- contratante deberá -a su exclusiva costa-, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o reembolso alguno respecto de la ARMADA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

27.4.6. Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar -en cualquier momento-,  su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA.

27.4.7. Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de  aprobación / habilitación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, correspondientes a la contratación adjudicada, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

27.4.8. En caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, solicitará previamente la autorización escrita de la ARMADA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la contratación adjudicada. De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario / co- contratante.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales descriptas precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde la fecha en que la ARMADA comunique su voluntad rescisoria al adjudicatario / co- contratante por un medio fehaciente. Dicha rescisión no generará en favor del adjudicatario derecho compensatorio, resarcitorio o de reembolso de ninguna especie (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

27.5.  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

27.5.1. El adjudicatario / co- contratante quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en este pliego y las Especificaciones Técnicas que lo integran como Anexo II. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, el Adjudicatario solicitará a la ARMADA su recepción provisoria y dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha de producción de la última, estará facultado a solicitar a la ARMADA su Recepción Definitiva / Conformidad de la Recepción.

27.5.2. El Adjudicatario / co- contratante deberá subsanar -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencien los trabajos efectuados conforme a la contratación que le fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica que se estableció en el PBCP, computado desde la fecha de concreción de la Recepción Definitiva (Conformidad de la Recepción) por parte de la ARMADA de la prestación que el adjudicatario / co- contratante cumplimentará, resultando suficiente a tal efecto, la notificación fehaciente que en relación a dichas deficiencias le realice la ARMADA al adjudicatario / co- contratante, requiriendo al último su subsanación. El plazo correspondiente a la garantía técnica que se prevé en esta cláusula deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta, rubricada en la fecha de apertura del procedimiento de selección de co- contratante al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La omisión de dicho recaudo esencial determinará la desestimación como inadmisible de la respectiva oferta (artículo 66. Inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

27.5.3. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de la prestación que ejecutará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a los que conformen el bien de la ARMADA efectivamente dañado y a entera satisfacción de la última.

27.5.4.   Iniciará las tareas contratadas el día hábil siguiente a la fecha en que le sea entregada por la ARMADA la respectiva orden de compra, o de corresponder, cuando haya presentado la garantía de adjudicación. De no ocurrir así, la ARMADA rescindirá la contratación adjudicada -sin reclamo alguno. La rescisión producirá sus efectos desde la fecha de su notificación fehaciente al adjudicatario-.

27.5.5. Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con la ARMADA reuniones de coordinación a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán Actas a efectos del seguimiento de su ejecución. Dichas Actas se rubricarán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada.

27.5.6. Representante Técnico del Adjudicatario: Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA respecto a su ejecución, deberá encontrarse presente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del adjudicatario. El citado Representante Técnico -contratado por el adjudicatario a su costa- y habilitado a tal fin por el título profesional pertinente verificará permanentemente que la prestación contratada observe en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran la contratación adjudicada y, también, las reglas del arte. Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de co- contratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Generales, acompañando con su oferta, en la misma fecha, una copia autenticada por Escribano Público del título profesional que lo habilite y del documento de identidad que posea, e indicando, también, su domicilio y teléfono. La omisión en que incurra el respectivo cotizante al realizar su oferta -en la fecha de apertura-, al no designar al Representante Técnico mencionado, resultará sustancial, esencial y, en consecuencia, determinará la desestimación de la oferta presentada (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

27.5.7. Deberá observar y hacer observar al personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario / co- contratante para la ejecución de la prestación correspondiente a la contratación adjudicada, todas las normas de seguridad -o de cualquier otra especie-, vigentes en el lugar donde deba efectuarse la prestación cuando aquella se realice en un ámbito físico sujeto a la jurisdicción militar de la ARMADA. Asimismo, el adjudicatario / co- contratante, estará obligado a cumplir y a hacer cumplir al personal precitado la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su similar Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, su normativa reglamentaria y complementaria, como también, las Resoluciones que en la materia emitan, respectivamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. En tal sentido, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ARMADA, se encontrará facultada a constatar el efectivo cumplimiento por el adjudicatario de la normativa precitada.

27.5.8. Lista del Personal del Adjudicatario, materiales, maquinas, herramientas y vehículos – Aspectos complementarios. Con su oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de co-contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares los oferentes deberán acompañar el listado del personal que -de resultar adjudicatarios-, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado, agregando una foto tipo carnet de aquel. También deberán indicar en su cotización, a la apertura, los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos y las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución. El cumplimiento de los recaudos precitados resultará esencial y determinará la desestimación -como inadmisible-, de la oferta presentada (artículo 66, inciso “j”, del Decreto N° 1030/16). La ARMADA a través del personal que designe a tal efecto, impedirá el ingreso a la jurisdicción naval donde deberá ejecutarse la prestación contratada de todo personal, maquina, vehículo o material no detallado en el listado que prevé esta cláusula.

28. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS

El adjudicatario / co- contratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

29. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD

El adjudicatario / co- contratante se encontrará ligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario / co- contratante estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / co- contratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / co- contratante-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

30. RESARCIMIENTO INTEGRAL

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / co- contratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / co- contratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que  decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o co- contratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento de selección de co- contratante que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

31. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo co- contratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo co- contratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre, UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo co- contratante, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

32. REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA

La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente co- contratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo co- contratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido, ante la ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

33. SISTEMA  DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Se cumplirá lo establecido en el Titulo VI- Capítulo Único – SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Decreto Nº 1030/16 y en la Disposición ONC N° 64/16 “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO”

Todos los oferentes que -a la fecha de apertura- no se encuentren inscriptos, incorporados al SIPRO, deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción (Artículo 1 del “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO”).

Asimismo, los cotizantes que -a la fecha de apertura- se encuentran inscriptos, incorporados, en el SIPRO, y estén interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado (Artículo 6 del “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO”).

De incumplirse por los cotizantes – a la apertura- los recaudos precitados, la ARMADA ARGENTINA – por sí - y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará, si a la fecha de apertura, el respectivo cotizante se encontraba inscripto en el SIPRO y habilitado para cotizar el rubro comercial requerido por este pliego.

Serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, esta última, en los casos en que no se emita en el procedimiento de selección de co- contratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo Dictamen de Evaluación de las Ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículos 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto N° 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando las respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas o bien en la fecha de la adjudicación, esto último, en aquellos procedimientos de selección de co- contratantes en los que no se emita el Dictamen de Evaluación de Ofertas (artículos 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

34. PRECIO TESTIGO

Se deja establecido, que cuando el monto estimativo -de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de co- contratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares sea igual o superior a CUATRO MIL MODULOS (M. 4.000), equivalentes a la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00), la ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) la emisión del correspondiente precio testigo, incorporando a las constancias del procedimiento de selección de co- contratantes que se tramitará conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares la respuesta brindada por la SIGEN (artículo 14 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y  Resolución N° 122-E/16, dictada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

35. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

El adjudicatario / co- contratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el adjudicatario / co- contratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho-, la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática-, desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / co- contratante por parte de la AMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

36. COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo se otorgará la preferencia descripta en el párrafo precedente a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementado en un SIETE POR CIENTO (7%) cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como Pequeñas y Medianas Empresas y,  del CINCO POR CIENTO (5%) para las realizadas por las demás empresas que no correspondan con la clasificación anterior.

La normativa completa de la Ley Nº 25.551 y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02 – tal como lo prevé el Art. 13 de la ley citada se encuentra disponible en la página oficial de Argentina Compra (www.argentinacompra.gob.ar.   link: normativa).

37. REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL)

Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de co- contratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto N° 1023/01-.

38. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con Jurisdicción en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que las partes deban efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – ESCUELA DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS NAVALES.

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indica en su oferta –a la apertura-.

39. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA

En todos los aspectos no prescriptos en este pliego de cláusulas particulares se aplicarán las siguientes normas jurídicas, que se podrán consultar en www.argentinacompra.gob.ar link: Normativa:

- Decreto Nº 1023/01 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto Nº 1030/16 – Reglamentación del Decreto Nº 1023/01.

- Disposición ONC Nº 62/16 - “Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la APN”

- Disposición ONC Nº 63/16 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- Disposición ONC Nº 64/16 - “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO”

- Disposición ONC Nº 65/16 - “Manual de procedimiento del COMPR.AR”.

- Las presentes Cláusulas Particulares.

CONSULTAS: El oferente deberá dirigirse, ante cualquier  duda o consulta relacionada con:

- Cuestiones Administrativas:

Unidad Operativa de Contrataciones de la ESCUELA DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS NAVALES- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO-8111-PCIA. DE BUENOS AIRES .Teléfono: 02932-48-6835, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.

- Cuestiones Técnicas:

DEPARTAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA DE ESCUELA DE TECNICAS Y TACTICAS NAVALES– BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - 8111- PVCIA DE  BUENOS AIRES - Teléfono: 02932- 48- 6841 ó 48 – 6840 INT. 237, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

El plazo para la solicitud de aclaraciones por parte de quienes hayan consultado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares es hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes del plazo fijado para la presentación de las ofertas.

COMUNICACIONES, ACLARACIONES Y RESPUESTAS

Las comunicaciones, notificaciones e intimaciones podrán concretarse por los medios que se prevén en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16 (Reglamentación vigente del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios) y,  en forma similar, por los contemplados en el artículo 2 del Anexo I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62-E/16, que dictó la ONC -Oficina Nacional de Contrataciones-, (normativa precitada y artículo 13, inciso “e”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra la Disposición ONC N°63-E/16.

En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).

Constituirá plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado o el aviso de retorno.

###### ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA:   El oferente deberá considerar que de resultar adjudicatario, el servicio comprende la mano de obra,  provisión de equipos, materiales, accesorios e insumos para cumplir con el objeto de la presente Licitación, como así también, a sus costas, las herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo al presente PBCP.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y la DESCRIPCIÓN DEL CATALOGO ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en este Anexo.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas, libres de envases y de gastos de embalaje.

- Costo de la obra: La oferta será por el total del servicio requerido coma si también todo gasto de transporte, peajes o cualquier otra tasa/ impuesto que demande tanto, la puesta en obra de los equipos, materiales, accesorio o insumos, como así también los que exijan los entes contralores, municipales, provinciales o nacionales para la autorización y/ o aprobación de las tareas.

- Los materiales y equipos se presentaran a la Comisión de Recepción de la ESCUELA DE TECNICAS Y TACTICAS, en su envase original utilizado, rotulado por el fabricante, cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes medios, para la aprobación de los mismos.

- Estado del material: los materiales y equipos deben ser legítimos, homologados, nuevos, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo lote, material, color y tono. No se consideraran las ofertas de material o productos de marca alternativa, de uso alternativo, de segunda o los denominados “blemish” (con manchas o defectos).

- Documentación que acredite la calidad y certificaciones del material: los oferentes deberán indicar en forma concreta, precisa e impresa o manuscrita en la cotización que presenten, las marcas, tipificación y/ ó código del producto ofrecido, las cuales serán tenidas en cuenta al momento de la evaluación de las ofertas. No se consideraran las ofertas de material o productos de marca alternativa, de uso alternativo, de segunda o los denominados “blemish” (con manchas o defectos). Deberán presentar obligatoriamente junto a la oferta información técnica de los materiales (folletos, fichas, manuales, etc.). de manera tal que a través de los mismos pueda constatar el Área Técnica de la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales que los mismos son aptos para las tareas que se solicitan e presente Anexo.

- Conocimiento de los pliegos: La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de co- contratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de co- contratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Esto implicara que los oferentes han estudiado y aceptan todo el contenido del PBCP.

- Visita: El interesado deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, porque de esta forma, podrá observar in- situ, los detalles constructivos, ya que es la única forma de evaluar los trabajos a realizar; para así tomar un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, al estudio de los planos correspondientes y a la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente,  deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada. Las Ofertas que no cumplan con este requisito, serán desestimadas.

- Antecedentes laborales: a efectos de evaluar la capacidad técnica y experiencia del oferente, deberá presentar junto con la oferta, al menos dos antecedentes en trabajos de similares tareas y envergadura. Dichos antecedentes podrán acreditarse mediante copias de órdenes de compra, facturas conformadas, boletas y/ ó actas de recepción de trabajos finalizados para otras personas físicas o jurídicas, con las cuales la Armada Argentina podrá, de considerar necesario, contactarse para corroborar los datos y obtener referencias.

- Plazo de tareas: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días corridos, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles.

- Informe técnico: El oferente deberá certificar mediante nota debidamente firmada e  incorporada a la oferta al momento de la apertura,  una memoria técnica de los trabajos a ejecutar. Los Oferentes deberán efectuar para la confección de su propuesta, los planos y verificaciones de cálculo que correspondan.

- Cronogramas de tareas: El oferente adjuntará obligatoriamente un cronograma de tareas (plan de trabajos), en el cual indicará detalladamente cada uno de los   trabajos a realizar, con sus correspondientes porcentajes semanales, a los efectos de poder realizar un control periódico de su avance , sin perjuicio de la confección de las actas que se realicen para documentar las novedades de la obra firmadas por la Empresa y la Armada Argentina (Punto 27.5.5. del Anexo I)

El cronograma de actividades presentados por los oferentes no deberá exceder el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles para realización total de la obra.

Cabe destacar que el oferente beneficiado con la adjudicación de la presente contratación, se verá obligado a cumplir con los pasos planificados y los plazos estipulados en el cronograma presentado con su oferta.

| CRONOGRAMA DE TRABAJOS |
| --- |
| TAREAS | % de AVANCE |
| N° | Descripción | Monto $ | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana …. | Semana …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |

- Garantía Técnica: Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento se selección de co- contratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo por los EQUIPOS, MATERIALES Y TRABAJOS, el que será tenido en cuenta para la adjudicación de la obra y en ningún caso podrá ser inferior a CINCO AÑOS (5) para los bienes de uso (inventariables) por defectos de fabricación, no inferior a UN AÑO (1) por fallas en los materiales/ accesorios y no menor a DOS AÑOS (2)  la garantía por el servicio o la tareas/ trabajos de instalación, contados desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuyo suministro  se recepcione en forma definitiva / del servicio recibido, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho bien / servicio, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de co- contratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumplientes será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

- Certificado IERIC: otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción a través de su Departamento de Certificación de Competencias, constituido como único Organismo Certificador para la Industria de la Construcción, con capacidades indelegables y expresas, de emitir juicio sobre las competencias laborales de los trabajadores, como  reconocimiento público, formal y temporal de la capacidad laboral de los mismos. Presentarlo junto con la oferta.

CONSIDERACIONES QUE EL OFERENTE DEBERA TENER EN CUENTA PARA EL CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO

- PROFESIONALES: el Adjudicatario deberá demostrar que el director o empleados a cargo de los trabajos son profesionales de la construcción/ instaladores, con certificado habilitado, matriculado y con constancia del pago de aportes, presentando copias autenticadas ante escribano público de la matricula correspondiente. El mismo criterio se adoptara para con el Técnico en Seguridad e Higiene afectado a la obra.

Para ello el adjudicatario deberá obligatoriamente designar:

- Un profesional, arquitecto o ingeniero, matriculado y con la debida incumbencia, para cumplir con la Dirección Técnica de la obra.

- Un capataz o supervisor, que deberá poseer la capacidad técnica necesaria que le permita llevar adelante satisfactoriamente todos los trabajos, para lo cual poseerá la experiencia e idoneidad necesarias, y/o el título habilitante.

- Un ingeniero o técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.

Tanto el capataz como el técnico en seguridad e higiene deberán estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, para recibir todas las indicaciones que fueran necesarias de parte de la Inspección.

Previo a la confección del acta de inicio de los trabajos, deberá presentar toda la documentación que identifique perfectamente a las personas designadas.

- NIVEL SE SEGURIDAD ART: A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el ADJUDICATARIO asegurará en una compañía Argentina, A.R.T autorizada, a todos los empleados y técnicos que emplee para el cumplimiento de las tareas que demanda el objeto de la presente Licitación con una cobertura de Nivel 3 o superior. Deberá incorporar la documentación, debidamente certificada.

El adjudicatario sólo empleará técnicos competentes en su respectiva especialidad y suficiente en número. No podrá contratarse para ningún tipo de actividad parcial o total con personal militar o civil en actividad de la ARMADA ARGENTINA.

La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones.

La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

- OBRADOR: El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable, tendrá características y ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la aprobación previa de la Inspección de Obra.

- CERCO: El contratista proveerá un cerco de obra a fin a las tareas e índole de los trabajos, demarcando las zonas peligrosas y sus respectivos límites y señaletica.

- SERVICIOS HIGIÉNICOS: El adjudicatario deberá contar con baños químicos suficientes para la cantidad de trabajadores que tenga en la faena, los que deberán ser instalados en los espacios que el Jefe de Infraestructura destine para tal efecto.

- El contratista asume la total responsabilidad técnica de los daños y/o perjuicios realizados a la estructura resistente como ser losas, vigas, columnas, muros de cimentación, cabreadas y/o cerchas de techos, incluidas las fundaciones propiamente dichas y deberá asumir o realizar las tareas pertinentes para las reparaciones de la mismas a su estado original. Así mismo El ADJUDICATARIO se responsabiliza por los daños en el equipo cuando estos hayan sido motivados por culpa  o negligencia de su personal y durante la ejecución de los trabajos motivos de la presente.

- LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- RETIRO DE RESIDUOS COMUNES: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, que no sean expresamente requeridos por el Inspector de tareas, serán cargados, transportados, y descargados por el contratista, a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta, fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano, coordinando y supervisado por personal militar de la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

- TRABAJOS: El Adjudicatario ejecutará todos los trabajos que se indican en el presente Anexo, como así, también; cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento de acuerdo su fin.

- INSPECCIONES: Para todos los materiales que deba proveer el contratista, deberá solicitar la inspección por parte de la Inspección de Obra y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el contratista y la Inspección de Obras.

- El ADJUDICATARIO y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la entrega. Será por cuenta del ADJUDICATARIO el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

- LIMPIEZA: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de la obra, debiendo realizar al terminar los trabajos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- INSTALACIONES: La empresa Adjudicataria, tendrá que empezar la obra, realizando primero el anteproyecto y aprobaciones de planos, tanto de agua, gas y electricidad, para ello efectuará ante personal militar de la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales, la presentación de planos, planillas, cálculos de secciones, perspectiva de la instalación, solicitud de inspecciones, gastos administrativos, como así también cualquier otro trabajo, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo su fin. Los planos que acompañarán estas Especificaciones indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en planos que elaborará el contratista. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Inspección de obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Se cumplirán estrictamente la reglamentación y normativa vigente, así como también las indicaciones que imparta la inspección a tal efecto.

14. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección de la Obra.

15. VERIFICACIÓN DE OBRAS: El inspector designado supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

16. FINALIZACIÓN DE OBRA: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminada la obra del rubro, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de la misma y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- MULTAS Y OTROS GASTOS/COMPROMISO: El no cumplimiento de cualquiera de las pautas del presente Anexo Técnico habilitará a la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales a efectuar las medidas/acciones que correspondan.

El monto de la multa será el equivalente al 2% del total de la oferta, por día de incumplimiento, con una tolerancia máxima de hasta diez (10) días hábiles, posteriormente la ARMADA, procederá a la rescisión del contrato y procederá a la ejecución de la garantía de adjudicación como asi también la solicitud de la sanción correspondiente a la Oficina Nacional de Contrataciones.

Nota: el incumplimiento por parte del ADJUDICATARIO, permitirá a la ARMADA ARGENTINA la aplicación de lo establecido en el Anexo al Decreto 893/12 Capítulo V- Penalidades- Artículos 126 al 130 y Capitulo VI- Sanciones- Artículos 131 al 135.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

OBJETO: Esta convocatoria a formular ofertas se implementa con el objeto de CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES EXTERIORES ESTE Y OESTE DEL EDIFICIO DE CONTROL AVERÍAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO MÁQUINAS DE LA ESCUELA DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS NAVALES.

En un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las normas IRAM e ISO 9001, a las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo y del Arte del Buen Construir.

CLAUSULAS  ESPECIALES

- PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

- INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

- RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

- PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

ASPECTOS GENERALES PARA EL  RENGLON Nº 1:

El Adjudicatario proveerá los materiales necesarios que el presente pliego requiera (cemento, arena, cal, hierros, pinturas, impermeabilizantes, etc.) los cuales deberán ser de primeras marcas con un alto grado de calidad y ejecutará todos los trabajos que se indican a continuación, o cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo su fin.

RENGLON Nº 1

FACHADA OESTE:

Reemplazo de dos (2) ventanas existentes, incluyendo provisión y colocación, por dos (2) ventanas línea pesada de aluminio blanco, medidas (1.5 mts ancho x 1.2 mts alto) y una (1) ventana línea pesada de aluminio blanco, medidas  (1 mts ancho x 1.2 mts alto). Todas las ventanas a colocar deberán estar provistas con cortinas de enrollar de PVC.

OBSERVACIONES: Se deberá retirar la carpintería afectada y realizar las tareas de albañilería necesarias para adecuación al local (ambas aberturas de 1.5 mts ancho x 1.2 mts alto). El tiempo para la tarea no debe ser superior a cinco (5) días corridos.

Se deberá picar de forma integral el revoque hasta llegar al ladrillo, para posteriormente ejecutar un azotado hidrófugo con cemento y ceresita a la totalidad de la superficie, para luego una vez fraguado el material, se deberá realizar un revoque grueso reforzado para finalizar con la aplicación de revoque fino exterior.

Una vez fraguado el revoque fino se procederá a la preparación de todas las superficies para aplicar luego UNA (1) mano de fijador al aguarrás y tres manos de pintura impermeabilizante de 1° calidad, respetando los colores actuales.

Se deberá demoler la construcción que sobresale de la pared del lado oeste del Adiestrador de Control de Averías, sellando la totalidad de la abertura provocada por la demolición, con ladrillo de idénticas características que los que conforman el resto de la pared. El tratamiento y terminación de la nueva pared será en un todo igual al resto de la pared en cuestión.

Medidas de la superficie de trabajo, ciento sesenta y ocho metros cuadrados (168 m2) aproximadamente.

OBSERVACIONES:

1º Deberán incluirse en el revoque las mochetas de puertas y ventanas.

2º Si una vez retirado el revoque existente, se observaran grietas o fisuras, se deberán realizar todas las tareas necesarias para dejar en óptimas condiciones las superficies afectadas. El tiempo para la tarea no debe ser superior al otorgado para la finalización de la totalidad de la obra, considerando inclusive la colocación y adecuación de las aberturas.

FACHADA ESTE:

Se deberá realizar reparación integral a las DOS (2) puertas de madera existentes, entendiéndose por tal al reemplazo de las maderas que se encuentren deterioradas, cambio de cerraduras, cambio de bisagras, cambio de picaportes, y todo aquello que no se encuentre en condiciones óptimas para su normal funcionamiento. Una vez reparada se deberá realizar mantenimiento consistente en remoción de la pintura sintética actual mediante soplete y espátula, para luego aplicarle una mano de fondo para madera y DOS (2) manos, como mínimo de pintura sintética blanca de 1º calidad.  Idéntico procedimiento se realizará en las ventanas de madera existentes en dicho frente.

Se realizará la reparación y mantenimiento del portón de hierro, la cual consistirá en realizar todo tipo de soldaduras y reemplazo de bisagras y cerraduras existentes para lograr el perfecto desplazamiento y cierre del mismo. Se removerá toda la pintura existente y se le aplicarán DOS (2) manos de antióxido y DOS (2) manos como mínimo de pintura sintética color blanco, hasta lograr una perfecta terminación del trabajo.

Se deberá picar de forma integral el revoque hasta llegar al ladrillo, para posteriormente ejecutar un azotado hidrófugo con cemento y ceresita a la totalidad de la superficie, para luego una vez fraguado el material, se deberá realizar un revoque grueso reforzado para finalizar con la aplicación de revoque fino exterior.

Una vez fraguado el revoque fino se procederá a la preparación de todas las superficies para aplicar luego UNA (1) mano de fijador al aguarrás y tres manos de pintura impermeabilizante de 1° calidad y marca reconocida, respetando los colores actuales.

OBSERVACIONES:

1º Deberán incluirse en el revoque las mochetas de puertas, portón y ventanas.

2º Si una vez retirado el revoque existente, se observaran grietas o fisuras, se deberán realizar todas las tareas necesarias para dejar en óptimas condiciones las superficies afectadas.

Para el renglón se deberá considerar lo siguiente:

Detalle de la prestación: Todos los expuestos en el presente Anexo.

Calidad: las que se indican en el presente Anexo.

Tolerancia: Indicar la existencia de tolerancias. No es de aplicación

Muestra: No es de aplicación

Visita: Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de co- contratante al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los interesados visiten en lugar de ejecución de dicha prestación.

A los efectos de que los interesados conozcan el sitio donde deberán cumplir con las tareas necesarias y entender la magnitud del trabajo, realizarán inspección y observación del lugar. Tal visita deberá realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. En los periodos comprendidos desde la publicación de la convocatoria y hasta un día anterior al de la fecha de apertura. El respectivo certificado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la Armada. (SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA DE ESCUELA DE TECNICAS Y TACTICAS NAVALES– BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - 8111- PVCIA DE  BUENOS AIRES - Teléfono: 02932- 48- 6835).

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo IV.

Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de co- contratante al que se aplicará este pliego.

La omisión de su acompañamiento determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente, por incurrir en la inobservancia de un requisito esencial establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16)”.

Muestras patrón: NO.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

OBSERVACIONES GENERALES

Datos solicitados cumplimentando la Resolución 262/ 95 (Cuenta Única Del Tesoro Del Estado- CUTE) de la secretaría de hacienda y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Nota: la omisión de cualquiera de estos requisitos solicitados motivará que el oferente se vea imposibilitado de resultar adjudicado y/ ó de acceder a la cancelación de su factura emitida.

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Apellidos y Nombres Ó Razón social (Según SIPRO) |  |
| Domicilio Constituido |  |
| Localidad |  |
| Código Postal |  |
| Teléfono/ Fax |  |
| CUIT Nº |  |
| Beneficiario Nº |  |
| Banco |  |
| Sucursal |  |
| Nº de Cuenta |  |
| Tipo de Cuenta |  |
| Plazo de Entrega |  |
| Mantenimiento de Oferta |  |
| Garantía de los Productos/ Servicios |  |
| Condición frente al IVA |  |
| Bonificación |  |
| Mail |  |

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

CUIT Nº 30-54669501-4

Domicilio COMODORO PY 2055 – EDIFICIO LIBERTAD – (1105) C.A.B.A.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS Y/ O  SERVICIOS

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| N° | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION ONC | CANT. | U.M. | P.U. | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO– SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO II | 1 | SERV |  |  |

| INDICAR PRECIO TOTAL DE OFERTA EN NUMEROS Y LETRAS |
| --- |
| $ | PESOS |

Firma  del oferente:

Fecha:

ANEXO IV

ARMADA ARGENTINA

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma.......................................................................... representada por el Señor..............................................................................,D.N.I……………….…………….……. se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de tomar conocimiento e inspeccionar los trabajos a realizar en la Licitación Privada N° 31 / 17 cuyo objeto CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES EXTERIORES ESTE Y OESTE DEL EDIFICIO DE CONTROL AVERÍAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO MÁQUINAS DE LA ESCUELA DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS NAVALES.

PUERTO BELGRANO,

# …………………………………….                                                                              ………………..……………………..

# POR LA EMPRESA	 		                      	                                 POR LA ARMADA

ESCUELA DE TECNICAS Y TACTICAS NAVALES

ANEXO VI

DATOS DEL OFERENTE

La información que se indica en el presente ANEXO, asume la categoría de DECLARACIÓN JURADA, con todas las consecuencias legales, que tal situación implica.

El oferente se compromete a comunicar fehacientemente a LA ARMADA, dentro de un plazo improrrogable de 24 horas, sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente.

En caso de no hacerlo se tendrán por válidos los que a continuación se detallan, sin derecho alguno  a reclamo o indemnización.

NOMBRE Y APELLIDO…………………………………………………………………………………………………………………………………….

RAZÓN SOCIAL (Para Personas Jurídicas):………………………………………………………………………….………..…………………

CUIT:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………………………………………………………………………………….………………….….

NACIONALIDAD:…………………………………………………………………………………………………………………….………………….….

ESTADO CIVIL:………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

PROFESION:………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

DOMICILIO LEGAL (Para Personas Jurídicas)

CALLE Nº:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LOCALIDAD:……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

PROVINCIA:………………………………………………………….….CÓDIGO POSTAL:………………………………………………………..

DOMICILIO CONSTITUIDO  EN LA CIUDAD DE PUNTA ALTA / BAHIA BLANCA –Art 13 PUByCG.

CALLE Nº:……………………………………………………………………........................................................................……..…..

TELÉFONOS: ......................................................................................................................................................

FIJO Nº:…………………..........................................................................................................................……………….

FAX Nº:…………………..........................................................................................................................……………….

MOVIL Nº:…………………….........................................................................................................................…………

E-MAIL (Alternativo):……………………………..........................................................……………………………………………..

PERSONAS AUTORIZADAS A REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN REPRESENTACIÓN DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO (Deberán concurrir con el correspondiente DNI y el poder que lo faculta para representar a la persona jurídica).

APELLIDO Y NOMBRE…………………………………………………………………………………..……………………………………………….

DNI:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma y Aclaración del Oferente:

DNI Nº:

| ANEXO VII DECLARACION JURADA PARA SER CONSIDERADA OFERTA NACIONAL (Art. 55 del Decreto 1030/16 y Punto 3 del Art. 13 del PUByCG) |
| --- |
| CUIT |  |
| RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS (SEGÚN SIPRO) |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como oferta nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia , en virtud de lo estipulado en el Art. 55 del Decreto 1030/16 y Punto 3 del Art. 13 del PUByCG |
| LUGAR Y FECHA |  |
| FIRMA |  |
| ACLARACION |  |

| ANEXO VIII DECLARACIÓN JURADA DE OBLIGATORIEDAD A OCUPAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 55 del Decreto 1030/16 y Punto 4 del Art. 13 del PUByCG) |
| --- |
| CUIT |  |
| RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS (SEGÚN SIPRO) |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que de resultar adjudicatario procederé a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. |
| LUGAR Y FECHA |  |
| FIRMA |  |
| ACLARACION |  |

ANEXO IX

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

LEY DE ÉTICA PÚBLICA Nº 25.188

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTICULO 18. — Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones…

Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes, como tampoco ninguno de los integrantes de la firma/ empresa.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

# Text boxes

SUBDIRECCION

EDUARDO ADRIAN MAYOL

CAPITAN DE FRAGATA

#### SUBDIRECTOR

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

SUBDIRECCION

EDUARDO ADRIAN MAYOL

CAPITAN DE FRAGATA

#### SUBDIRECTOR

SUBDIRECCION

EDUARDO ADRIAN MAYOL

CAPITAN DE FRAGATA

#### SUBDIRECTOR

SUBDIRECCION

EDUARDO ADRIAN MAYOL

CAPITAN DE FRAGATA

#### SUBDIRECTOR