ARMADA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL NAVAL

Dirección de Abastecimientos Navales

División Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION A.R.A  Nº  8405-00821.-

DENOMINACION: CAMISA MANGA CORTA, CUELLO TIPO AMERICANO COLOR BLANCO OPTICO.-

NNE/S: 8405-29-311-3870 Y OTROS

REFERENCIA: ESTA ESPECIFICACIÓN  NO ANULA NI REEMPLAZA A NINGUNA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR.-

FECHA: DICIEMBRE DE 2005.-

INDICE

| DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG. 2 al 4 |
| --- | --- |
| CROQUIS DELANTERO(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG. 5 |
| CROQUIS ESPALDA(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG. 6 |
| ENTRETELA TERMOADHESIVA (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG. 7 |
| TABLA DE MEDIDAS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG. 8 |
| DETALLE N.N.E(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG. 9 |

a)  Denominación del material.

Camisa para hombre  manga corta,  cuello tipo americano color blanco óptico.

b)  Objetivo.

Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confección de la Camisa, su terminación, su adquisición y recepción.

c)  Elementos de consulta.

Muestra Oficial de para detalles de confección, modelo y  presentación. (N.N.E. 8405-29-311-3870 y otros).  Existe Muestra Oficial de para color, aspecto y terminación.

Anexos  y  Normas indicadas en esta Especificación.

- Descripción del material:

Modelo: camisa para hombre, de plancha de vestir,  manga corta, cuello tipo americano.

Delantero: Llevará un bolsillo (plaqué) por lado en la parte superior de 12 cms. de ancho por 14 cms. de largo, los extremos inferiores tendrán forma redondeada.

El bolsillo izquierdo tendrá una división a 3 cms. aproximadamente (ubicado del lado  de la sisa), para portalápiz, cosido en todo su largo con la correspondiente abertura en la tapa, con costuras reforzadas y atraque.

La tapa va con tela doble y termina en forma de pico, de 4 cms. en los extremos y 6 cms. en el centro, con entretela precortada fusionada según anexo, cierra con botón y ojal.

La unión de la tapa al cuerpo de la camisa, tendrán 2 (dos) costuras paralelas con atraque (distancia entre elles 5 mm. aproximadamente; una a la vista, la otra escondida).  El resto del contorno llevará una costura a 1,5 mm. aproximadamente del borde.

Los bolsillos serán centrados a una distancia de la costura del hombro de aproximadamente 21,5 cms.  Llevarán una costura en todo su contorno a 1 mm. del borde con atraque, terminación prolija, no presentará arrugas.

Los delanteros terminarán con vistas enterizas dobladas hacia la parte interna de 11 cms. aproximadamente la parte superior, 8 cms. aproximadamente a la altura del centro del bolsillo y 6,5 cms. aproximadamente en la parte inferior, según muestra oficial.  Ambos delanteros irán forrados con entretela precortada  sin adhesivo según anexo.

Llevará en el delantero derecho 6 botones (incluido el de repuesto, ubicado al final de la cartera del lado interno).  El primer botón irá ubicado a 8 cms. del extremo superior del delantero el cual ordenará él quiebre.

En el delantero izquierdo llevará 5 ojales, rectos hechos a máquina, bien terminados, reforzados, distancia entre sí 9.5 cms.

Espalda: Amplia, con canesú recto que continua hacia la delantera y termina con un pespunte simple,  será de doble tela de 6 cms, aproximadamente de ancho en su parte central de la espalda. Llevara dos pliegues de 1 cm de profundidad ubicados, con respecto a la sisa, a 8 cms.

La parte inferior de la camisa será sin abertura y de contorno recto. Según muestra oficial.

Cuello: Tipo americano, troquelado de 1 (una) sola pieza armado con entretela fusionable precortada;.  La punta del cuello será de aproximadamente 7 cms. con ballenas de poliéster, cosidas, ubicadas en la parte interna. El cuello debe ajustarse a lo exigido

Charreteras: Cara y contracara confeccionada con la tela principal, armadas con entretela fusionable precortada, tendrá un ancho de 4 cms. y 11,5 cms. de largo aproximadamente, terminadas en punta con cierre a ojal y botón, en todo el contorno llevará una costura (pespunte a 5 mm. del borde).

Las charreteras nacen en la parte superior del hombro en unión del cuerpo  con la sisa e ira ubicada sobre la unión  del canesú con la delantera.

Manga: Cortas, de 24 cms. de largo, terminación con dobladillo de aproximadamente 2,5 cms. con una costura paralela al borde.

Botones: De 1 a 1,2 cm. al tono de la tela cosidos en sus 4 orificios.

* LAS MEDIDAS NO INCLUIDAS EN LA TABLA DE TALLES TENDRAN UNA TOLERANCIA DE 0.5 CMS.

Costuras: Externas: a la vista 5 puntadas por cms. Internas: cadenetas con 5 hilos.

Serán prolijas e uniformes, el ruedo será 5 mm. cosido a máquina, no presentará arrugas por arrastre de máquina.

En el corte para garantizar que las costuras no safen (deshilachado), debe dejarse él suficiente ensanche (como mínimo 8 mm.).

Hilos: De coser al tono de poliéster 120.

Terminación: las prendas deben ser presentadas correctamente planchadas sin marcas

e)  Características físico - químicas.

Croquis para orientación: Según anexo I y II.

Tabla de medidas: Según Anexo III.

- Forma, condiciones y exigencias de empleo.

Las normales para su uso.

- Presentación de muestras y bibliografía.

En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares se incluirá el requerimiento de remisión o muestras y/o bibliografía.

- Recepción e inspección.

Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante un plan doble y un nivel de inspección S.3 de la Norma IRAM 15 y 18.  Se utilizará un AQL del 4%, rechazándose el lote si en cualquier característica tomada separadamente, se llega al Nº de rechazo.

- Envases y embalajes.

Cada efecto vendrá armado con cartón en el cuerpo; en bolsa de polietileno u otro material transparente e individual,  en caja de cartón corrugado conteniendo 10 unidades de un mismo talle, perfectamente cerrada, que puedan estibarse en pilas de 10 cajas. Se entregara 1 metro de tela base por su ancho. Su disposición dentro de la caja, vendrá en forma prolija y con un dobles

- Marcado y/o rotulado.

Marcación especial: Cada efecto llevará el Nº y año de la Orden de Compra. etiqueta de talle. etiqueta de símbolos y recomendaciones para su conservación y lavado conteniendo lo siguiente: temperatura máxima de lavado 60° C, no utilizar cloro, enjuagar bien escurrir a maquina o a mano sin retorcer, secar con el producto textil suspendido, temperatura máxima de plancha 150° C, permitida limpieza a seco con disolventes aptos, permitido el secado en maquina de tambor a baja temperatura (sin exceder los 70° C). Etiqueta de composición de la tela base..

Rotulado: En el exterior de cada caja llevará adherida una etiqueta en la cual se consignarán los siguientes datos:

Número Nacional de Efecto (N.N.E.)

Nº de talle.

Nombre del proveedor.

Nº y año de la Orden de Compra.

Denominación del artículo.

Fecha de entrega.

Cantidad que contiene.

Peso bruto.

- ESTA ESPECIFICACION NO ANULA NI REEMPLAZA A NINGUNA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR.-

###### CROQUIS DELANTERO

CROQUIS ESPALDA

ENTRETELA TERMOADHESIVA Y SIN ADHESIVO PRECORTADA

PARÁMETROS GENERALES

ANCHO: 150 CMS

COLOR: BLANCO

LAVABILIDAD: LIMPIEZA A SECO / LAVADO EN AGUA HASTA 95 °C – “A”

UBICACIÓN  CUELLO

|  | COMPOSICION | PESO EN GR/M2 |
| --- | --- | --- |
| BASE | DENSIDAD 100 % | 150 |
| ADHESIVO | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN PUNTOS MESH:28 | 25 |
| TOTAL 175 |
| CICLO DE FUSIONADO | PRENSA DE PLATOS | PRENSA ROTATIVA |
| TERMOSTATO | 155/170 °C | 155/170 °C |
| TEMPERATURA .FUSION | 136/150 ° C | 136/150 ° C |
| PRESION | 1.5 / 3 KG /cm2 | 3/5 bar |
| TIEMPO | 12/16 seg. | 12/16 seg. |

UBICACIÓN

CON ADHESIVO: CHARRETERAS, TAPA DE BOLSILLO

SIN ADHESIVO: VISTA DELANTERA

|  | COMPOSICION | PESO EN GR/M2 |
| --- | --- | --- |
| BASE | DENSIDAD 100 % | 90 |
| ADHESIVO | POLIETILENO DE ALTA ENSIDAD EN PUNTOS MESH:28 | 25 |
| TOTAL 115 |
| CICLO DE FUSIONADO | PRENSA DE PLATOS | PRENSA ROTATIVA |
| TERMOSTATO | 155/170 °C | 155/170 °C |
| TEMPERATURA .FUSION | 136/150 ° C | 136/150 ° C |
| PRESION | 1.5 / 3 KG /cm2 | 3/5 bar |
| TIEMPO | 12/16 seg. | 12/16 seg. |

### TABLA DE MEDIDAS

Las medidas son de prenda terminada

| TALLE | CONTORNO | ANCHO | ANCHO DE | LARGO | LARGO | CONTORNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DE | 1/2 | ESPALDA | DE | DE | DE |
|  | CUELLO | PECHO |  | ESPALDA | MANGA | MANGA |
| C |  |  |  | 74.5 | 22 |  |
| 36 M | 38 | 55 | 44.5 | 76.5 | 24 | 37 |
| L |  |  |  | 78.5 | 26 |  |
| C |  |  |  | 74.5 | 22 |  |
| 38 M | 39 | 57 | 46 | 76.5 | 24 | 38 |
| L |  |  |  | 78.5 | 26 |  |
| C |  |  |  | 74.5 | 22 |  |
| 40 M | 41 | 59 | 50 | 76.5 | 24 | 40 |
| L |  |  |  | 78.5 | 26 |  |
| C |  |  |  | 76 | 22.5 |  |
| 42 M | 42 | 61.5 | 51 | 78 | 24.5 | 40 |
| L |  |  |  | 80 | 26.5 |  |
| C |  |  |  | 77 | 24 |  |
| 44 M | 43 | 65 | 53 | 79 | 26 | 43 |
| L |  |  |  | 81 | 28 |  |
| C |  |  |  | 78 | 25 |  |
| 46 M | 44 | 67 | 55 | 80 | 27 | 45 |
| L |  |  |  | 82 | 29 |  |
| C |  |  |  | 79 | 26 |  |
| 48 M | 45 | 69 | 57 | 81 | 28 | 47 |
| L |  |  |  | 83 | 30 |  |
| C |  |  |  | 80 | 27 |  |
| 50 M | 46 | 71 | 59 | 82 | 29 | 49 |
| L |  |  |  | 84 | 30 |  |
| C |  |  |  | 81 | 28 |  |
| 52 M | 47 | 73 | 61 | 83 | 30 | 51 |
| L |  |  |  | 85 | 32 |  |
| C |  |  |  | 82 | 29 |  |
| 54 M | 48 | 75 | 63 | 84 | 31 | 53 |
| L |  |  |  | 86 | 33 |  |
| Tol.en cn. | + 0,5 | +/-2 | +/- 2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |

DETALLE DEL N.N.E.

| TALLE | N.N.E |
| --- | --- |
| C | 8405-29-311-3837 |
| 36 M | 8405-29-311-3870 |
| L | 8405-29-311-3871 |
| C | 8405-29-311-3838 |
| 38 M | 8405-29-311-3872 |
| L | 8405-29-311-3873 |
| C | 8405-29-311-3839 |
| 40 M | 8405-29-311-3874 |
| L | 8405-29-311-3875 |
| C | 8405-29-311-3840 |
| 42 M | 8405-29-311-3876 |
| L | 8405-29-311-3877 |
| C | 8405-29-311-3841 |
| 44 M | 8405-29-311-3878 |
| L | 8405-29-311-3879 |
| C | 8405-29-311-3842 |
| 46 M | 8405-29-311-3880 |
| L | 8405-29-311-3881 |
| C | 8405-29-311-3843 |
| 48 M | 8405-29-311-3882 |
| L | 8405-29-311-3883 |
| C | 8405-29-311-3844 |
| 50 M | 8405-29-311-3884 |
| L | 8405-29-311-3885 |
| C | 8405-29-311-3845 |
| 52 M | 8405-29-311-3886 |
| L | 8405-29-311-3887 |
| C | 8405-29-311-3846 |
| 54 M | 8405-29-311-3888 |
| L | 8405-29-311-3889 |

# Text boxes

AGREGADO           AL ANEXO II – ESPECIFICACION TECNICA A.R.A. Nº 8405-00821