ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | Mant. Repar. De edificio; mant y reparación de edificio | SV | 1 |

OBJETO: Para poder tener en condiciones la SALA DE ARMAS  en la INTENDENCIA NAVAL, y resguardar el armamento inventariado.

Renglón N° 1: REACONDICIONAMIENTO DE SALA DE ARMA.

TAREAS A REALIZAR

- Se realizará la limpieza de todo el sector afectado a la modificación y reparación de la tarea a realizar con el fin de no romper más de lo previsto para tales modificaciones.

- Las partes del techo adyacente a ambos costados debe ser colocada nuevamente una vez finalizada la losa, se debe proveer el material nuevo necesario para que la unión de ambos sectores adyacentes no tenga filtración alguna una vez finalizada la tarea.

- Se debe realizará la construcción de paredes portantes sobre las cuales se montará la losa de hormigón armado a construirse, la cual debe tener una buena terminación.

- La mencionada losa de hormigón se debe montará sobre vigas invertidas.

- Sobre la losa se proveerá una membrana geotextil  con las bavetas correspondientes, con el objeto de aislar el conjunto de humedad.

- El encofrado debe ser de hierro y fenólico, con el objeto de que pueda quedar a la vista como cielorraso. Terminado.

- Se revocara el cielorraso dejando una buena terminación.

- Dentro de la losa se debe instalará cañería para la instalación eléctrica, con los conductores correspondientes.

- Se debe colocar un desagüe exterior para toda la losa realizada, que desemboque a un desagüe principal de lugar.

- Se proveerá e instalará un detector de humo  y un detector de movimientos con alarma, las cuales deben ser derivadas a la central de monitoreo.

Las paredes se aislarán con elementos aislantes de humedad, el interior debe ser pintado por completo, paredes y cielorraso.

Observaciones a tener en cuenta por el oferente:

- Todos los materiales a usar deben ser nuevos y sin uso, el costo del material y mano de obra estarán a cargo de la empresa adjudicada,  se realizaran las pruebas de estanqueidad de la losa, y el correcto funcionamiento de los sensores, conjuntamente con personal de la empresa adjudicada y personal de INTENDENCIA NAVAL,  caso de no encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva del servicio prestado y se iniciará las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida.

- VISITA TECNICA

2.1. El horario de visita estará comprendido entre las 09:00 horas y las 11:00 horas de martes a jueves, los responsables por parte de la empresa oferente, se deberán presentar con indumentaria y elementos necesarios para dicha tarea. Dicha visita deberá realizarse hasta 48 horas antes de la fecha y hora fijados para la apertura de  la presente contratación. Se deberá coordinar la visita con antelación a los teléfonos: 01143172000 internos: 4575/4612.(jefe de cargo, encargado de servicios generales).

2.2. La NO presentación de la constancia de visita técnica firmada por el jefe de servicios generales junto con la oferta será causal de desestimación de la misma.

- Los trabajos realizados deben tener como mínimo un año de garantía por escrito, a contados a partir de la fecha de su recepción definitiva. Se verificaran filtraciones en ambos lugares adyacentes a la losa, en caso de encontrar filtraciones la empresa adjudicada debe subsanar las mismas, incluyendo material y mano de obra a cargo de la empresa.

- El adjudicatario debe realizar los cálculos previos de estructura para tener en cuenta si la losa podrá ser soportada por las paredes, en caso de no soportar debe reforzar con columnas las mismas.

- Debe dar garantía por escrito que la losa será soportada por el método a emplear, con refuerzo de columnas u otro método.

- El material residual y el material sobrante debe ser retirado a cargo de la empresa en medios que sean a tal fin, todo el sector debe quedar en perfectas condiciones de limpieza y terminado.

# Text boxes

DIVISION

SERVICIOS

GENERALES

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

DIVISION

DETALL GENERAL

JOSE MANUEL ARAMAYO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE DE CARGO