ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

La Unidad Operativa de Compras UOC: 38-15 DIRECCIÓN DE OBTENCIÓN DE LA ARMADA - Departamento Contrataciones – Domicilio Av. Comodoro Py Nº 2055 3º Piso oficina 3-18 C.P. (1104).

Expediente Administrativo DIAB,FGT Nº 50/17.

Tipo de procedimiento: Licitación Privada.

Rubro objeto del procedimiento: 3 – Elementos de Limpieza.

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para la Adquisición de elementos de limpieza para proveer a las INTENDENCIAS NAVALES y Unidades Componentes de la ARMADA ARGENTINA.

1. DOMICILIO ESPECIAL: Los oferentes que coticen en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán indicar expresamente en su oferta -en la fecha de apertura-, el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que la ARMADA deba efectuarles.

Dichas comunicaciones, notificaciones e intimaciones podrán concretarse por los medios que se prevén en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16 (Reglamentación vigente del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios) y,  en forma similar, por los contemplados en el artículo 2 del Anexo I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62-E/16, que dictó la ONC -Oficina Nacional de Contrataciones-, (normativa precitada y artículo 13, inciso “e”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra la Disposición ONC N°63-E/16.

En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).

A los fines de las notificaciones, comunicaciones e intimaciones expuestas se deja establecido, que el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) precitada es ara.contrataciones@yahoo.com y, también, que el sitio de internet del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional que, entre otros aspectos, se crea por la normativa precitada, será el habilitado por la ONC. Su utilización por la ARMADA comenzará, a partir de la fecha en que se concrete dicha habilitación.

Correo electrónico: diob.contrataciones@ara.mil.ar / diob.ofertas@ara.mil.ar Dirección de correo electrónico institucional de la UOC mencionada en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen (descripto con antelación).

Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA

Nº:                   Ejercicio: 2017

2. Clase de Procedimiento: De etapa única nacional.

Fundamento: La presente  contratación  se  instrumenta  bajo  las  normas  establecidas en el Decreto Delegado N° 1023/01 - Régimen  de Contrataciones  de la Administración  Nacional,  el Decreto N° 1030/16 - Reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional  y la Disposición N° 63-E/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales".

Modalidad: Sin modalidad.

Nº de Expediente: DIAB,FGT Nº 50/17   Ejercicio: 2017.

Rubro: 3 – Elementos de Limpieza.

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel el suministro  / prestación de servicio (sin información), que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Esta referencia obedece, a que, de existir dicho Convenio Marco no podrá tramitarse por la ARMADA el respectivo procedimiento de selección, excepto, de poder obtener con aquel condiciones más ventajosas, previo informe al respecto a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) y otorgamiento de la respectiva autorización por la última (artículo 126 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

3. Plazo de vigencia del contrato: 30 días corridos, contado a partir de la fecha de notificación fehaciente por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente de la última, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

El plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. Se hará uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4, del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el Anexo II que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto precitado),  de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable  el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| Nº DE | CODIGO DE | DESCRIPCION | UNIDAD DE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REN | CATALOGO |  | MEDIDA |  |
| 1 | 291-00564-0005 | BALDES DE PLASTICO; CAPACIDAD 10 LITROS FORMA CONO TRUNCADO-TIPO PLASTICO CON PICO -BORDE REDONDEADO Y FILO PULIDO FORMA RABATIBLE ENCASTRE MACHO POR MEDIO DE TETONES. TOLERANCIA +- 5% NO BEBE PRESENTAR FALLA COLOR INDISTINTO | UN | 1820 |
| 2 | 291-00713-0017 | TRAPO PARA SECAR PISO; DIMENSION 50 X 60Cm REFORZADO COCIDO | UN | 8550 |
| 3 | 291-06951-0027 | HIPOCLORITO DE SODIO PRESENTACION ENVASE X 5 LITROS – TIPO AGUA LAVANDINA CONCENTRADA– CLORO ACTIVO 55 GR. POR LITRO - A COTIZAR ENVASE POR CINCO (5) LITROS - DEBE POSEER RNPU VIGENTE EN ANMAT - DEBE PRESENTAR FECHA DE ENVASADO | UN | 1830 |
| 4 | 291-0695-10012 | DETERGENTE SINTÉTICO BIODEGRADABLE - –MATERIA ACTIVA MINIMA 15 % - PRECIO A COTIZAR ENVASE POR CINCO (5) LITROS DEBE PRESENTAR RNPUD/TI DEBE PRESENTAR FECHA DE VENCIMIENTO | UN | 790 |
| 5 | 291-00646-0072 | BOLSA DE RESIDUO; DIMENSION 45 X 60 Cm - PAQUETE X 10 UNIDADES SOLDADURA SIN FALLAS LARGO MINIMO 60 CM ANCHO MINIMO 45 CM-ESPESOR 40 MICRONES (BOLSAS SIN FALLAS) | UN | 260 |
| 6 | 258-03977-0138 | BOLSA DE ARRANQUE CRITAL DE BAJA DENSIDAD - TRANSPARENTE DE POLIESTILENO 50 X 70 CM POR BOBINA DE 1,5 KG | UN | 3250 |
| 7 | 291-06951-0196 | LIMPIADORES; TIPO DESINFECTANTE PARA PISO - A COTIZAR ENVASE POR CINCO (5) LITROS . FRAGANCIAS VARIAS.DEBE PRESENTA RNPUD/T -RNE Y MARCA | UN | 1300 |
| 8 | 291-02446-0030 | PAÑOS VAJILLA ABSORBENTES COLOR AMARILLO O NARANJA; TAMAÑO 38 X 40Cm - TOLERANCIA + - 10% DE CADA DIMENSION. | UN | 14400 |
| 9 | 291-00544-0005 | DESODORANTES DE AMBIENTE; EN AEROSOL - LIBRE DE CFC SI – FRAGANCIAS VARIAS ENVASE POR 360 CC DEBE PRESENTAR NUMERO DE REGISTRO TIPO DE PRODUCTO DESODORANTE | UN | 3550 |
| 10 | 291-06950-0026 | LUSTRADORES; TIPO LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL- ENVASE POR 360 CC DEBE PRESENTAR RNPUT DEBE CUMPLIR PRUEBA PRACTICA | UN | 850 |
| 11 | 291-06952-0029 | CEPILLOS; TIPO ESCOBILLA CON TAZA LIMPIA INODORO - MATERIAL PLASTICO COLOR BLANCO | UN | 1130 |
| 12 | 291-00714-0005 | PAÑO PARA LUSTRAR TIPIO FRANELAS; DIMENSION 40 X 50Cm-NATURALEZA DE LA FIBRA ALGODÓN 100% S/METODO DE LA LLAMA-ESPECTO Y FRIZADO BUENO | UN | 3755 |
| 132 | 291-01083-0007 | ESPONJA DE ACERO; PESO 15GR - MATERIAL VIRUTA DE ACERO BORDES FIBROSOS Y UNIFORMES USO PARA LIMPIEZA Y LUSTRE. | UN | 1835 |
| 14 | 291-01164-0015 | ESPONJAS; MATERIAL POLIURETANO PARA COCINA Y CRISTALES MATERIAL POLIESTER FORMA RECTANGULAR -MEDIDAS 100 X60 X36 MM-CARA ABRASIVA CUADRICULADA | UN | 7700 |
| 15 | 234-00932-0046 | SERVILLETA T/LISA DE 33X33 CM X 1000 UNIDADES TOLERANCIA -10% | UN | 4820 |
| 16 | 291-01654-0010 | TRAPO TIPO LAVADO COLOR BLANCO x 50 KGS. Trapo de algodón lavado para limpieza de grasas y aceites color blanco/claros/crudo, en presentación de 50 kg. PRESENTACIÓN: Se entregarán bien lavados, sin apresto, desinfectados y libres de manchas, no se aceptarán trozos de lona. Medidas (cm): Mínimas 50 mas / menos 2. COLOR: Color blanco/claros/crudo. ENVASE Y MENAJES: En bobinas simples sin armar de forma regular con un peso entre 10 y 15 kg, envueltos en forma hermética con envoltorio de plástico. | KG | 9760 |

4.1. Detalle de la prestación:

Para los renglones 1 al 16 las características técnicas establecidas para la confección serán según Especificaciones adjuntas como Anexo II.

La presentación del producto: los elementos deber ser nuevos, sin uso.

ROTULADO: cada bulto deberá contener rotulo indicando nombre del comerciante, nomenclatura del artículo, número de la orden de compra, contenido y fecha.

4.2. Calidad: Nuevo y sin uso.

4.3. Tolerancia: No se admitirán tolerancias.

5. MUESTRA:

Para la totalidad de los renglones:

Independientemente de la cantidad de renglones a cotizar, se deberá presentar al menos dos muestras, a los efectos de analizar la idoneidad y calidad del producto ofertado. La calidad de la muestra presentada deberá ser la misma para la totalidad de los renglones cotizados.

Deberá adjuntar además, el Certificado de Presentación de Muestras (Agregado I al Anexo II) firmado por el jefe de la División Comisión de Recepción.

1) Que las muestras correspondientes a los renglones adjudicados quedarán en poder de la ARMADA para ser cotejadas con la prestación que efectivice oportunamente el cocontratante adjudicado y una vez cumplido el contrato, se encontrarán a disposición del último por el plazo de DOS (2) meses contado desde la fecha de concreción de la última Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), transcurrido el cual, de no procederse a su retiro, dichas muestras se incorporarán en propiedad a la ARMADA sin cargo de ninguna especie.

2) Que las muestras presentadas por los oferentes que no resulten adjudicatarios quedarán a su disposición para su retiro hasta DOS (2) meses después de la fecha en que les sea comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento de selección de cocontratantes tramitado, transcurrido el cual, sin que se efectivice su retiro, se incorporarán en propiedad a la ARMADA sin cargo de ninguna índole.

3) Que en todos los casos en que las muestras pasen -sin cargo-, en propiedad a la ARMADA, ésta resultará facultada a disponer su destino y 4) Que cuando los oferentes no tengan la intención de retirar las muestras que presenten, deberán hacer constar dicha decisión en su oferta, a la fecha de apertura, manifestando que las muestras son “sin cargo”, situación que de producirse, determinará que las respectivas muestras se incorporen en propiedad a la ARMADA -sin necesidad de que se cumplan los plazos mencionados en los                                               incisos 1 y 2 de este Punto 5 (artículo 33 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

6. VISITA: No es de aplicación

7. MUESTRA PATRÓN: No es de aplicación.

8. Los oferentes deberán presentar con su oferta, en la fecha de apertura, el certificado o constancia de adhesión al “PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO PARA EMPRESAS DE INDUMENTARIA”, vigente, extendido por el INSTITUTO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI): No es de aplicación.

9. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos.

10. OFERTAS ALTERNATIVAS: Además de la oferta Base, los oferentes podrán presentar –en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16 (artículo citado y articulo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que integra como Anexo la Disposición ONC Nº 63-E/169.

11. OFERTAS VARIANTES: No es de Aplicación

12. OFERTAS PARCIALES: Las micro,  pequeñas y medianas empresas (PYMES), podrán presentar sus cotizaciones por parte del renglón en el porcentaje que se prevea en el pliego pertinente que, en ningún caso,  podrá ser inferior al 20% ni superior al 35% (artículo 9, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo a la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 16, inciso 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

como Anexo la Disposición ONC Nº 63-E/169.

12. OFERTAS PARCIALES: Las micro,  pequeñas y medianas empresas (PYMES), podrán presentar sus cotizaciones por parte del renglón en el porcentaje que se prevea en el pliego pertinente que, en ningún caso,  podrá ser inferior al 20% ni superior al 35% (artículo 9, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo a la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 16, inciso 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

13. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas hasta 24 horas antes de la apertura, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas. La ARMADA rechazará -sin más trámite-, las ofertas que se pretendan presentar con posterioridad a la fecha y hora establecidas en esta cláusula para su presentación, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado. Para el caso en que no fuera posible efectivizar el citado rechazo de la oferta presentada fuera de término la ARMADA la devolverá al presentante. En el supuesto en que el día para la presentación de las ofertas que se prevé en esta cláusula deviniera inhábil, el día de apertura de las ofertas tendrá lugar el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora (artículos 59 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas presentadas en la fecha de apertura serán exhibidos a los oferentes por el plazo de DOS (2) días hábiles contado desde el día siguiente a la fecha precitada, estando facultados los mencionados oferentes durante el plazo indicado con antelación a solicitar a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente una copia de las ofertas presentadas cuyo costo será asumido por el oferente que la peticione. De existir UN (1) solo oferente, la ARMADA prescindirá del cumplimiento del plazo de mención (artículo 60 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

14. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

15.1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda (excepto en los casos en que de conformidad a lo establecido en la normativa precitada no corresponda presentar garantía de mantenimiento de la oferta) -artículo 13, inciso “h”, Punto 1, del Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales mencionado-.

15.2. Las muestras (si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado) -artículo 13, inciso “h”, Punto 2, del referido Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-

15.3. Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional (artículo 13, inciso “h”, Punto 3, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expuesto).

15.4. Nota o datos de dicha Nota presentada en la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en la cual se encuentren inscriptos, a los efectos de solicitar el Certificado Fiscal para Contratar vigente. Constituirá una obligación de los oferentes comunicar a la ARMADA la denegatoria por parte de la AFIP al otorgamiento de dicho certificado emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la fecha de haber tomado conocimiento de la citada denegatoria (artículo 13, inciso “h”, Punto 5, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales indicado y Resolución General AFIP N° 1814/05 y sus modificatorias).

15.5. La demás documentación requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

15.6. Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada conforme a la normativa precitada que rige el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará con aplicación del presente, deberán acompañar junto con su oferta la siguiente documentación:

15.6.1. Si el oferente es Persona Humana: copia fiel del Pasaporte o documento de identificación del país de origen -en caso de no poseer pasaporte- y copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de mención).

15.6.2. Si el oferente es Persona Jurídica: 1) documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rija la creación de dichas instituciones, 2) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en la que se lo designe como representante de la entidad respectiva), del apoderado o mandatario que actúe en representación de la respectiva entidad y 3) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales referido).

16. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las presentadas por ese oferente (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).

17. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario  en el procedimiento de selección de contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen (artículo 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes), que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente.

18. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO: No es de aplicación

19. GARANTIA TECNICAS: No es de aplicación.

20. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA (1) Copias del Formulario de Cotización Económica.

21. GARANTÍAS:

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Se deja establecido, asimismo, que la ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

21.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la respectiva garantía deberá consignarse en moneda nacional y su monto deberá calcularse sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículos 78 y 79 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula 21.1 o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso “k”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Anexo que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS (M. 260), equivalentes al monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL (ARS 260.000,00) -artículo 39, inciso “g” del Pliego único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición ONC N° 63-E/16- y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré). Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 39.

21.2. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo  Adjudicatario / cocontratante deberá entregar a la ARMADA una garantía de adjudicación / cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contado a partir de la fecha en que reciba la pertinente Orden de Compra librada por la ARMADA en su favor (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

En los casos de licitaciones internacionales el plazo precitado se extenderá por VEINTE (20) días hábiles computados a partir de la fecha de mención -artículo precitado-. La garantía que se establece en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas que se prevén en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

Para el supuesto en que una vez extinguidos los plazos de CINCO (5) y VEINTE (20) días hábiles mencionados -según el caso que corresponda-, el respectivo adjudicatario / cocontratante no integre (entregue a la ARMADA), la garantía de adjudicación / cumplimiento del Contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA lo intimará por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el abono a la ARMADA del importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación / cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario / cocontratante  respectivo por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año -artículo 106, inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto N° 1030/16-.

21.3 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días hábiles contado a partir de la fecha de su comunicación, quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión por la ARMADA del citado Dictamen en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16). En ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación que prevé esta cláusula (artículo precitado y artículo 78, inciso “d”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA, verificará -en todos los casos en que un oferente impugne el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido- si dicho oferente constituyó la respectiva garantía de impugnación. De haberse omitido su constitución y, también, en el caso en que no se la hubiera implementado en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC  intimará al respectivo oferente al efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso en que el oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La garantía de impugnación que se prevé en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado -en cada caso-, conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda),  del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16 y, también, en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16. En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará esta Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 32, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Anexo al Decreto Nº 1030/16 (TRES POR CIENTO -3%- del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato).

Se deja asimismo establecido, que las garantías de impugnación implementadas por los oferentes que cuestionen el Dictamen de Evaluación de Ofertas, sólo serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso “d”, del Manual de Procedimiento implementado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 32, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

Cuando existan razones fundadas que así se expresen por la autoridad competente de la ARMADA en el acto administrativo que apruebe el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la ARMADA resultará facultada a elegir la forma particular de garantía -que se aprecie  como la más conveniente de entre las establecidas en el  artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16-, tanto para la constitución de la garantía de mantenimiento de las ofertas como para la implementación de las garantías de adjudicación e impugnación (artículo 39 referido, penúltimo párrafo).

Cuando se prevea que las ofertas a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la ARMADA (Canon), procederá establecer en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para la constitución de la garantía de impugnación (artículo 32, inciso “c”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

21.4. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No será necesario presentar garantías (con excepción de la contragarantía cuando esta se prevea en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares), en los siguientes supuestos: 1) Cuando el importe de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1.300), equivalentes al monto de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00), 2) Cuando el monto de la Orden de Compra o Contrato no exceda la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1300), equivalentes al importe de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00) y 3) En todos los demás casos que se prevén por el artículo 80 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16. No obstante ello, to todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituída, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la ARMADA, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago (artículo 40 -último párrafo-, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

22. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten en el procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

23. CONSULTAS.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego podrán realizar consultas en:

Denominación de la UOC: Unidad Operativa de Compra 0038-015.

Domicilio: Avenida Comodoro Py Nº 2055 piso 3 oficina 18 – C.A.B.A

Correo electrónico: diob.contrataciones@ara.mil.ar

Teléfono: (011) 4317-2000 Interno: 2719

Días y Horarios: De lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas

Por escrito, al correo electrónico diob.contrataciones@ara.mil.ar hasta los TRES (3) días hábiles de antelación a la fecha fijada para el acto de apertura. Las respuestas serán comunicadas por escrito dentro de los DOS (2) días hábiles de recibidas sin excepción (art. 49 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

En oportunidad de realizar una consulta al pliego los consultantes que no lo hubieren hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

24. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

24.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien y/o servicio en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

24.2. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 4, del Manual de Procedimiento expuesto).

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión de Evaluación interviniente de la ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3° y 4°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, inciso 5°, del mencionado Manual de Procedimiento).

24.3. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en forma expresa- el precio unitario y cierto -en números-, con relación a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el final que la ARMADA deberá abonar por todo concepto (artículo 16, inciso 1° y 2°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

24.4. Asimismo, el Oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que se contemplan en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Después de haber cotizado por renglón podrá efectuar un descuento en el precio por el total de los renglones o un grupo de renglones sobre la base de su adjudicación íntegra (artículo 16 mencionado, inciso 3°).

24.5. De conformidad a lo establecido en el artículo 9° -último párrafo-, del  Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16,  la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su vez, aprobó este pliego, dispuso que las micro,  pequeñas y medianas empresas (PYMES), podrán presentar sus cotizaciones por parte del renglón en un porcentaje que, en ningún caso,  podrá ser inferior al 20% ni superior al 35% del total de lo requerido en el respectivo renglón (artículo 16, inciso 4°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de mención).

24.6. En los términos del artículo 31 -segundo párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará  por renglón.

24.7. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, esta última, en los casos en que no se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo Dictamen de Evaluación de las Ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículos 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto N° 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando las respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas o bien en la fecha de la adjudicación, esto último, en aquellos procedimientos de selección de cocontratantes en los que no se emita el Dictamen de Evaluación de Ofertas (artículos 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será notificado a todos los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes regido por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares por los medios que prevé el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16, en el plazo de DOS hábiles computados desde la fecha de su emisión (artículo 72 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, la garantía de impugnación establecida en la cláusula 21., Punto 21.3. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares), por los oferentes que así deseen hacerlo. Ello, en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde la fecha en que les hubiese sido notificado / comunicado por la ARMADA. Asimismo, podrán impugnarlo quienes no posean la calidad de oferentes, en el término de TRES (3) días hábiles computado desde la fecha de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

25. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

26. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo DE CUATRO (4) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación fehaciente a tal efecto de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

27. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones  asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización por parte de la autoridad competente de la ARMADA del trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente, incorporé al legajo / expediente correspondiente al procedimiento de selección de contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1030/16).

28. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA. Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

29. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS. En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observarán por la ARMADA ´-en primer término-, las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente (entre estas la correspondiente al “Compre Argentino” (Ley N° 25.551 y su Reglamentación aprobada por el Decreto N°1600/02). De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios. Para ello fijará día, hora y lugar, comunicándolos por un medio fehaciente a los oferentes convocados a desempatar, labrándose el Acta pertinente para dejar constancia de lo actuado en el trámite del desempate efectivizado. Si un oferente no se presentase al acto de desempate, se considerará que mantiene su oferta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. A tal fin, se establecerá el día, lugar y hora del sorteo que se efectivizará comunicándoselos a los oferentes llamados a desempatar por un medio fehaciente. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran y, además, se labrará la respectiva Acta de su concreción (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

30. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES. Los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares  cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta la Nota o datos de la Nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), en la cual se encuentren inscriptos, solicitando el otorgamiento del Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias: RESOLUCIONES GENERALES Nros 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) o, también, el Certificado Fiscal Para Contratar -vigente-, conferido en su favor  por  la   AFIP.

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

Los oferentes  a  los  cuales  por  el monto de su oferta (PESOS CINCUENTA MIL -  $ 50.000- O UN MONTO SUPERIOR), les resulta exigible cumplir con los recaudos precitados, también se encontrarán obligados a comunicar a LA ARMADA la denegatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) ante su requerimiento de otorgamiento del certificado precitado. Ello dentro de los CINCO (5) días hábiles computados desde la fecha en que tomen conocimiento de dicha denegatoria. (Artículo 13, inciso “h”, Punto 5°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional. También estará facultada a requerir -directamente- a la AFIP por Oficio u otro medio fehaciente idóneo, que se expida respecto a si otorgó o denegó el Certificado Fiscal para Contratar requerido por cualquier oferente presentado en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en caso en que no se le hubiera otorgado, para que dicha Administración Federal de Ingresos Públicos se expida en relación a si le fue denegado, la fecha en que se concretó la respectiva denegatoria, las causas que la determinaron, la fecha en que la denegatoria dictada se comunicó al oferente respectivo y, a su vez, peticionándole la entrega a la ARMADA de una copia autenticada del acto administrativo mediante el cual la AFIP implementó la respectiva denegatoria. De constatarse por la ARMADA que al respectivo oferente le fue denegado por la AFIP el otorgamiento del mencionado Certificado Fiscal para Contratar creado por la Resolución General AFIP N° 1814/05, la respectiva oferta resultará inadmisible por encontrarse encuadrado el oferente en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional establecida en los artículos 28, inciso “f”, del Decreto N° 1023/01, 66, inciso “b”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 27, inciso 2, última parte, del  Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16.

31. DATOS DE LA EJECUCIÓN:

31.1.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de TREINTA (30) días corridos, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

31.2. Frecuencia: Entrega Única.

31.3. Lugar: Intendencia Naval Buenos Aires – Benjamín Lavaisse Nº 1195 – Dársena Sur – Capital Federal.

32. Régimen de penalidades: En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

33. RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en el mismo él adjudicatario entregue a la ARMADA el suministro requerido o inicie la prestación del servicio correspondiente a la contratación que le fue adjudicada -mencionar lo procedente- (artículo 88 del Anexo al Decreto N° 1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), que efectivice la ARMADA.

34. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

35. FACTURACIÓN: Las facturas deberán presentarse una vez producida por la ARMADA la Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del servicio / suministro, correspondiente a la contratación adjudicada. Dichas facturas deberán presentarse en la División Resto en Especie de la DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA, Avenida Comodoro Py Nº 2055 – Piso 3º Oficina 15 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:30 horas. La recepción por la ARMADA de las facturas citadas en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1030/06).

35.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado / servicio prestado (Distintivos Varios).

35.1.1.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccio-nados en imprenta.

Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilen entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

35.1.2. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilen entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

35.2. Los bienes suministrados / servicios prestados (Copas y Vasos), solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

35.3. Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo por la DIRECCIÓN DE ABASTECIMIETNOS DE LA ARMADA, receptor en el remito.

35.4. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

35.5. Con la facturación se adjuntará:

35.5.1. El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

35.5.2. Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

35.6. La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

35.7. Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación,  deberán indicar:

35.7.1. La descripción completa del bien suministrado y su marca / servicio prestado.

35.7.2. Forma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel.

35.7.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

35.7.4. Número de remito o constancia de entrega.

35.7.5. Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.

También podrá implementarse la factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, con las siguientes adaptaciones: 1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento, 2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”, 3). La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y 4) Es obligatorio que contenga código de barras.

36. PAGO: A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de TREINTA (30) días corridos contado desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

37. RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS. El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Dicha rescisión, asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), según la naturaleza, especie, del respectivo incumplimiento, de las sanciones que se prevén en el artículo 106 del Anexo precitado. El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras,  laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante- (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).-.

38. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS. El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

39. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD. El adjudicatario / cocontratante se encontrará ligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario / cocontratante estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

40. RESARCIMIENTO INTEGRAL. Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / cocontratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento de selección de cocontrantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

41. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA. Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre, UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

42. REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA. La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido, ante la ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

43. EN CASO DE CONTRATARSE LA PRESTACION DE UN SERVCIO, DEBERAN ADICIONARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: No es de aplicación.

44. PRECIO TESTIGO. Se deja expresamente establecido, que en los procedimientos de selección de cocontratantes en los cuales el valor pecuniario estimativo determinado para la respectiva contratación (conforme la Solicitud de Gastos que los integre), sea igual o superior a CUATRO MIL MODULOS (MÓDULOS 4.000), equivalentes a la suma de PESOS CUATRO MILLONES (AR$ 4.000.000,00), la ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), que emita el pertinente Precio Testigo como valor referencial para la evaluación de las ofertas presentadas (Resolución SIGEN N° 36-E/17 con sus Anexos I y II).

45. INTERVENCION DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (ONTI): No aplicación.

46. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho-, la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática-, desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontraante por parte de la AMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

47. COMPRE TRABAJO ARGENTINO. Se otorgará preferencia para la adquisición de bienes de origen nacional en los términos de la Ley N° 25.551 y su Reglamentación (Decreto N° 1600/02), considerándose que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Se incorpora asimismo el link de la ley Nº 25.551 “COMPRE TRABAJO ARGENTINO” (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/71147/norma.htm

48. REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL). Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto N° 1023/01-.

49. DECLARACION JURADA DE INTERESES: De conformidad con lo establecido en los artículos 1º,2º,3º,4º,5º,6º y 7º del Decreto Nº 202/17 (Boletín Oficial del 22 de marzo de 2017), a partir del 29 de mayo de 2017, las personas humanas y jurídicas que concreten sus ofertas en los procedimientos de selección de cocontratantes que –como al que le es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares-, tramite la ARMADA, deberán presentar, junto con su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección, una constancia que acredite, fehacientemente, que han concretado ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), la Declaración Jurada de Intereses que  prevé el citado Artículo 1º, indicando, si se encuentran alcanzadas por alguno de los supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de la ARMADA ARGENTINA con competencia para autorizar el trámite del presente procedimiento de selección y adjudicarlo, que seguidamente se transcriben: a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, b) Sociedad o comunidad, c) Pleito pendiente, d) Ser deudor o acreedor, e) Haber recibido beneficios de importancia y f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato. Al respecto, los oferentes deberán observar la normativa complementaria que, para la implementación de la indicada Declaración Jurada de Intereses dicte la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) conforme con las facultades que en tal sentido le son conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 202/17. La omisión de presentar la citada Declaración Jurada ante la ONC podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección de la oferta que incurra en dicha omisión. Se aplicarán complementariamente en el caso las demás disposiciones que integran el Decreto Nº 202/17. Los funcionarios de la ARMADA respecto a los cuales se hubiera declarado por el respectivo oferente algunos de los vínculos descriptos en a), b), c), d), e) y f) precitados, cuando tuvieran competencia para resolver en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes deberán abstenerse de continuar interviniendo en el mismo, debiendo ser sustituidos / reemplazados por el que conforme a la normativa aplicable en la ARMADA deba actuar en el caso de excusación (Artículo 4º, inciso “d” del Decreto Nº 202/17). No obstante ello, la presentación de la Declaración aludida en esta Clausula junto con las ofertas, no será exigible hasta tanto la OA no apruebe el formulario de implementación y la ONC no inscriba la presentación de la misma en el sistema de registro correspondiente.

50. CONTRATACION PERSONAL CON DISCAPACIDAD: De producirse un empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 321/10, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación del personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal, como así también, el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

51. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para la ARMADA ARGENTINA en Avenida Comodoro Py Nº 2055 – Piso 3º Oficina 3-35 2) Para el cocontratante,  en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

52. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas: 1) El Decreto Delegado N° 1023/01, 2) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16, 3) El Manual  de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16, 4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16 y 5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

Se incorpora asimismo del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA  ADMINISTRACIÓN NACIONAL el siguiente link (http://servicios.infolegInternet / anexos/265000-269999/265968/disp63-1.pdf.

# Text boxes

EDGARDO FABIAN AEREBOE

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE DE DEPARTAMENTO