ANEXO II

INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº DE | CODIGO DE | DESCRIPCION | UNIDAD DE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REN | CATALOGO |  | MEDIDA |  |
| 1 | 432-06815-0008 | BRAZOS ELEVADORES; SISTEMA HIDRAULICO - CAPACIDAD DE CARGA 1500Kg - ALTURA MAXIMA 1700mm Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II | UN | 2 |
| 2 | 432-00199-0016 | ZORRAS DE HORQUILLAS; CAPACIDAD 2000Kg - LONGITUD 1150mm - TIPO DE HORQUILLAS. MANUAL. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II | UN | 2 |
| 3 | 437-00045-0484 | SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA ACERO - TAPIZADO CUERO ECOLOGICO - ALTURA REGULABLE - GIRATORIA Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II | UN | 30 |
| 4 | 438-05039-0125 | COMPRESORES; TIPO DE AIRE - MOTOR 3/4HP - CAUDAL 106L/MIN. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II | UN | 1 |
| 5 | 439-03788-0041 | DESMALEZADORAS; TIPO EXPLOSION - ANCHO DE CORTE 40Cm - ALTURA 150 A 180Cm - ACCESORIO ARNES PROF+PROTECTOR FAC.+CUCHILLA. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II | UN | 1 |

RENGLÓN 1

ELEVADOR HIDRÁULICO DE TRACCIÓN MANUAL

Cantidad: 2.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad de carga: 1500 kg. Rodillos delanteros de carga: en tándem de hierro o acero, recubierto en poliuretano. Ruedas de dirección: hierro o acero recubierto en poliuretano con freno. Manija reforzada: ergonómica con goma. Altura máxima del elevador: 1,95 metros. Altura  mínima de elevación desde la base: 1,70 metros. Ancho de uñas: 600/700 mm. Largo de uñas: mínimo 1150 mm. Radio de giro: mínimo 110 grados. Elevación máxima 200 mm / mínima 75/85 mm. Espesor de chapa 2,7 / 3,3 mm. Bomba hidráulica con válvula de alivio. Pintura epoxi industrial.

Requisitos de calidad: debe cumplir con las Normas IRAM 8401 o norma nacional/internacional de equivalencia.

FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA DEL EFECTO

RENGLÓN 2

ZORRAS HIDRAULICAS DE HORQUILLAS

Cantidad: 2.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Zorra hidráulica de accionamiento manual. Capacidad de carga: 2000 kg. Rodillos delanteros de carga: en tándem de hierro o acero, recubierto en poliuretano. Ruedas de dirección: hierro o acero recubierto en poliuretano con freno. Manija reforzada: ergonómica con goma. Ancho de uñas: mínimo 640/700 mm. Largo de uñas: mínimo 1150 mm; tensor de rodillos: regulable. Radio de giro: mínimo 110 grados. Elevación piso/base máxima 200 mm / mínima 75/85 mm. Espesor de chapa 2,7 / 3,3 mm. Bomba hidráulica con válvula de alivio. Pintura epoxi industrial.

FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA DEL EFECTO

RENGLÓN 3

SILLA ERGONÓMICA OPERATIVA C/APOYA BRAZOS

Cantidad: 30.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO:

- Requisitos funcionales: La silla deberá contar con regulación de altura neumática y tener el respaldo separado del asiento. El respaldo debe ser articulable de contacto permanente y regulable en altura y profundidad.

- Requisitos técnicos: La estructura deberá ser metálica, pintada con pintura epoxi color negro. Base central giratoria, con alma de acero y cinco (5) ramas/patas de acero tipo araña con rodamiento, tipo de rueda doble pista. Apoya brazos de acero.

Asiento y Respaldo: Relleno de goma espuma de alta densidad mayor a 80 kg/m³. Tapizados en cuero ecológico (en relieve, símil cuero). Color de pintura, tapizado y materiales: negro. Respaldo: ancho entre 40 a 63 cm.

Requisitos de calidad: Debe cumplir con las Normas IRAM 3753 o norma nacional/internacional que cumpla con los requerimientos de ergonomía del mobiliario de oficina.

FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA DEL EFECTO

RENGLÓN 4

COMPRESOR DE AIRE

Cantidad: 1.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

•	Compresor a pistón bicílindrico de 150 lts a correa, (cabezal independiente de su motor).

•	Motor trifásico.

•	Potencia del motor 4 hp o superior.

•	Cabezal de hierro colado.

•	incluye dispositivo salva motor.

•	Válvula de seguridad y válvula de purga.

•	Regulador de presión y manómetros indicadores carga / aire de trabajo.

•	Tanque horizontal de 150 litros de capacidad.

•	Kit de aire comprimido multiuso.

•	Pistola para pintar baja presión con acople rápido (macho).

•	Inflador con manómetro para ruedas con acople rápido (macho)

•	Pistola para limpieza con diluyente con acople rápido (macho).

•	Pistola sopletera con acople rápido (macho).

•	Manguera de 50 mts., presión de trabajo 300psi, acople rápido (hembra) en sus extremos.

•	Grasera neumática con depósito y acople rápido (macho).

•	Atornillador neumático reversible con mandril hasta 10 mm, con acople rápido (macho).

•	Filtro para impurezas y trampa de agua.

RENGLÓN 5

DESMALEZADORA PROFESIONAL

Cantidad: 1.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

- Desmalezadora profesional portátil.

- Empuñadura multifuncional doble (ajustable sin herramientas).

- Apto cuchilla y tanza.

- Potencia  de 2,5 / 2,9 cv. Cilindradas cm³ 40/48.

- Sistema anti vibratorio de 4 puntos.

- Depósito de combustible mínimo 0,60 litros.

- Válvula de descompresión y bomba de combustible adicional para arranque.

- Cuchilla 3p 310/350 mm.

- Protector facial.

- Cinturón de porte tipo arnés profesional.

- Herramientas y llaves para ajuste y quita bujías.

- Accesorios originales.

ASPECTOS GENERALES INHERENTES A TODOS LOS EQUIPOS REQUERIDOS

Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas MARCA y ORIGEN del producto ofertado.

Estado de los efectos: deberán ser nuevos, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación, armados para su uso.

Envases, marcación, rotulado y embalaje: Los muebles se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante. Asimismo, cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible. Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán  contener una lista de empaque o contenido. (Normas ISO 7000).

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo y será entregado en  perfectas condiciones de limpieza e integridad, se rechazarán todos aquellos que presenten partes imperfectas, rayones, manchas o cualquier otra observancia que no cumpla con las especificaciones del presente pliego. Los efectos deberán ser entregados con su correspondiente manual de operación y mantenimiento en castellano y con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

ESQUEMAS, FOTOS Y/O FOLLETOS DEL EFECTO

Los OFERENTES deberán adjuntar a sus Ofertas respecto de cada uno de los productos ofrecidos, folletos y/o hojas técnicas, que describan las características de los efectos ofertados, a saber:

1)	Toda documentación (folletos y/o hojas técnicas) que sean obtenidas a través de Internet, deberán estar acompañadas por la dirección Web de donde se obtuvo, para permitir corroborar su exactitud y veracidad.

2)	El folleto u hoja técnica NO deberá ser solo una foto del efecto, debiendo contener como mínimo la MARCA, EL MODELO y la descripción de las especificaciones técnicas solicitadas.

3)	En caso de presentar FOLLETOS que contengan más de un producto y que el mismo contenga el o los productos ofertados, los mismos deberán ser identificados con el NÚMERO DE RENGLÓN OFERTADO.