ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOTONERÍA

RENGLÓN N° 1:

Cuadernal de madera con cáncamo giratorio sin arraigado de dos ojos (amantillos).  Deberán ser de madera lapacho o de similares características, con protección UV y acero galvanizado, con rueda de bronce, montada sobre buje de bronce al aluminio y eje de acero inoxidable. Medidas: 230 mm por 160 mm y 35 mm de ojo.

RENGLÓN N° 2:

Cuadernal de madera con cáncamo giratorio y arraigado central de dos ojos (amantillos). Deberán ser de madera lapacho o de similares características, con protección UV y acero galvanizado, con rueda de bronce, montada sobre buje de bronce al aluminio y eje de acero inoxidable. Medidas: 240 mm por 180 mm y 35 mm de ojo.

RENGLÓN N° 3:

Motón de madera con cáncamo giratorio sin arraigado (briol central/lateral). Deberán ser de madera lapacho o de similares características, con protección UV y acero galvanizado, con rueda de bronce, montada sobre buje de bronce al aluminio y eje de acero inoxidable. Medidas: 240 mm de largo por 170 mm de ancho por 40 mm de ojo.

RENGLÓN N° 4:

Motón de madera con cáncamo giratorio con arraigado (briol central/lateral). Deberán ser de madera lapacho o de similares características, con protección UV y acero galvanizado, con rueda de bronce, montada sobre buje de bronce al aluminio y eje de acero inoxidable. Medidas: 240 mm de largo por 170 mm de ancho por 40 mm de ojo.

RENGLÓN N° 5:

Motón de madera con cáncamo giratorio sin arraigado (apaga penoles). Deberán ser de madera lapacho o de similares características, con protección UV y acero galvanizado, con rueda de bronce, montada sobre buje de bronce al aluminio y eje de acero inoxidable. Medidas: 165 mm de largo por 130 mm de ancho por 40 mm de ojo.

RENGLÓN N° 6:

Pasteca de madera herrada con cáncamo giratorio (repiques de escotas). Deberán ser de madera lapacho o de similares características, con protección UV y acero galvanizado, con rueda de bronce, montada sobre buje de bronce al aluminio y eje de acero inoxidable. Medidas: 230 mm por 140 mm y 50 mm de ojo.

RENGLÓN N° 7:

Calabacines de madera herrado. Deberán ser de madera lapacho o de similares características, con protección UV y acero galvanizado, con rueda de bronce, montada sobre buje de bronce al aluminio y eje de acero inoxidable. Medidas: 250 mm de largo por 130 mm de ancho por 40 mm de ojo.

RENGLÓN N° 8:

Motón de madera con cáncamo giratorio y arraigado lateral (escotines). Deberán ser de madera lapacho o de similares características, con protección UV y acero galvanizado, con rueda de bronce, montada sobre buje de bronce al aluminio y eje de acero inoxidable. Medidas: 320 mm de largo por 210 mm de ancho por 80 mm de ojo.

RENGLONES DEL N° 9 AL 11:

Los guardacabos deberán ser de acero galvanizado, para cabos de nylon de 8 mm, 14 mm y 18 mm, según fotografía adjunta.

RENGLONES DEL N° 12 AL 14:

Los grilletes deberán ser de acero galvanizado. Medidas: 8 mm, 16 mm y 22 mm respectivamente, todos con perno roscado. Según fotografía adjunta.

CANTIDADES A COTIZAR

| Nº | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296-07554-0008 | CUADERNAL DE MADERA DE 2 OJOS RESISTENCIA 3000 KG. MEDIDAS 230 MM POR 160 MM 35 MM DE OJO CON CÁNCAMO GIRATORIO. PROTECCIÓN UV. | UN | 6 |
| 2 | 296-07554-0008 | CUADERNAL DE MADERA DE 2 OJOS RESISTENCIA 3000 KG. MEDIDAS 240 MM POR 180 MM 35 MM DE OJO CON CÁNCAMO GIRATORIO Y ARRAIGADO CENTRAL. PROTECCIÓN UV. | UN | 1 |
| 3 | 296-07554-0004 | MOTÓN CON CÁNCAMO GIRATORIO C/ POLEA DE BRONCE MEDIDA 240 MM DE LARGO POR 170 MM DE ANCHO POR 40 MM DE OJO. PROTECCIÓN UV. | UN | 15 |
| 4 | 296-07554-0004 | MOTÓN CON CÁNCAMO GIRATORIO C/ POLEA DE BRONCE MEDIDA 240 MM DE LARGO POR 170 MM DE ANCHO POR 40 MM DE OJO. CON ARRAIGADO. PROTECCIÓN UV. | UN | 10 |
| 5 | 296-07554-0008 | MOTÓN CON CÁNCAMO GIRATORIO C/ POLEA DE BRONCE MEDIDA 165 MM DE LARGO POR 130 MM DE ANCHO POR 40 MM DE OJO. PROTECCIÓN UV. | UN | 30 |
| 6 | 296-07554-0007 | PASTECA DE MADERA C/ CÁNCAMO GIRATORIO CERRADO DE ACERO GALVANIZADO MEDIDA 230 MM POR 140 MM Y 50 MM DE OJO. | UN | 4 |
| 7 | 296-07554-0002 | CALABACÍN DE MADERA CON RUEDA DE BRONCE MEDIDAS 250 MM DE LARGO POR 130 MM DE ANCHO POR 40 MM DE OJO. PROTECCIÓN UV. | UN | 20 |
| 8 | 296-07554-0004 | MOTÓN C/ CÁNCAMO GIRATORIO C/POLEA DE BRONCE MEDIDA 320 MM DE LARGO POR 210 MM DE ANCHO POR 80 MM DE OJO Y ARRAIGADO CENTRAL. PROTECCIÓN UV. | UN | 24 |
| 9 | 296-01642-0092 | GUARDACABO PARA CABO DE NYLON DE 8 MM DE DIÁMETRO | UN | 20 |
| 10 | 296-01642-0096 | GUARDACABO PARA CABO DE NYLON DE 14 MM DE DIÁMETRO | UN | 20 |
| 11 | 296-01642-0096 | GUARDACABO PARA CABO DE NYLON DE 18 MM DE DIÁMETRO | UN | 10 |
| 12 | 271-01599-0002 | GRILLETE TIPO CORAZÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 8 MM CON PERNO A ROSCA | UN | 50 |
| 13 | 271-01599-0002 | GRILLETE TIPO CORAZÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 16 MM CON PERNO A ROSCA | UN | 50 |
| 14 | 271-01599-0002 | GRILLETE TIPO CORAZÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 22 MM CON PERNO A ROSCA | UN | 50 |

EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.