# ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# A)  CARACTERÍSTICAS

| Nº DE | CODIGO DE | DESCRIPCION | UNIDAD DE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REN | CATALOGO |  | MEDIDA |  |
| 1 | 293-03430-0033 | LAMPARA ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO POTENCIA 15W. TENSION NOMINAL 220 / 240 VOLT – LUZ CLARA / FRIA – VIDA MEDIA MINIMA 8.000 HS. EFICENCIA ENERGETICA CLASE A – BASE E27 (ROSCA EDISON). | UN | 3500 |
| 2 | 293-03430-0037 | LAMPARA ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO POTENCIA 11W. TENSION NOMINAL 220 / 240 VOLT – LUZ CLARA / FRIA – VIDA MEDIA MINIMA 8.000 HS. EFICENCIA ENERGETICA CLASE A – BASE E27 (ROSCA EDISON). | UN | 2000 |
| 3 | 293-03430-0039 | LAMPARA ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO POTENCIA 20W. TENSION NOMINAL 220 / 240 VOLT – LUZ CLARA / FRIA – VIDA MEDIA MINIMA 8.000 HS. EFICENCIA ENERGETICA CLASE A – BASE E27 (ROSCA EDISON). | UN | 2000 |
| 4 | 293-03430-0029 | LAMPARA ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO POTENCIA 32W. TENSION NOMINAL 220 / 240 VOLT – LUZ CLARA / FRIA – VIDA MEDIA MINIMA 8.000 HS. EFICENCIA ENERGETICA CLASE A – BASE E27 (ROSCA EDISON). | UN | 1700 |
| 5 | 293-00551-0368 | LAMPARA INCANDESCENTE FORMA OVOIDAL POTENCIA 40 W. TENSION NOMINAL 110 / 120 VOLTS - TRANSPARENTE - ROSCA EDISON . | UN | 2500 |
| 6 | 293-01766-0001 | ENCHUFE TIPO ZAPATILLAS MULTIPLES TOMAS CON 5 TOMAS MAS 5 MTS DE CABLE CON FICHA BIPOLAR MAS TIERRA | UN | 1000 |
| 7 | 293-00554-0272 | TUBO FLUORESCENTE TIPO RECTO POTENCIA 18W. DIAMETRO 26 MM, 610 MM DE LARGO. VIDAL MINIMA 8.000 HS DE USO LUZ DIA. | UN | 3000 |
| 8 | 293-04998-0001 | CINTA, AISLADORA MATERIAL PVC ANCHO 19MM LONGITUD 20M | UN | 1000 |
| 9 | 293-02285-0037 | CABLE COBRE.AIS.GOMA 2X2,5MM2- TIPO TALLER NORMALIZADO | UN | 100 |
| 10 | 293-02285-0007 | CABLE COBRE UNIPOLAR AMARILLO/VERDE METALIZADO 2,5MM | UN | 200 |
| 11 | 293-04362-0120 | CABLE COB AISL PLAST 4 MM2 | UN | 200 |
| 12 | 293-00275-0020 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE TIPO CILINDRICO POTENCIA 4 / 22W. TENSION NOMINAL 110 / 120 VOLT –CAJA X 25 UNIDADES | UN | 1000 |
| 13 | 293-00554-0271 | TUBO FLUORESCENTE TIPO RECTO POTENCIA 36W. DIAMETRO 26 MM, 1220 MM DE LARGO. VIDA MINIMA 8.000 HS DE USO. | UN | 4000 |

1 - TOLERANCIA

No se aceptarán tolerancias.

2)  MUESTRAS:

2.1. Deberán enviar dos (2) muestras las que responderán en forma y calidad al producto cotizado. Las mismas deberán ser entregadas días hábiles de lunes a jueves de 08.00 a 13.00hs   y viernes de 08.00 a 12.00hs, con una anticipación de dos (2) días hábiles antes del día y hora pactados para la apertura, en  BENJAMIN LAVAISSE 1195, 2º PISO (COMISION DE RECEPCION), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel: (011) 4317 2000 int. 4667 / 4640.

2.2. El envoltorio o cajas deberá tener Nombre o razón social, las muestras deberán estar acompañada de una etiqueta la cual indicará: Nº de renglón, procedimiento de selección, fecha y hora de apertura según articulo 19 del PUByCP del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del “REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL”.

2.3. La DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA - COMISION DE RECEPCION sito en BENJAMIN LAVAISSE 1195 - 2º PISO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitirá un certificado de recepción de muestras, según Agregado 1 al ANEXO II, que será rubricado por el Jefe / Encargado del sector el cual deberá ser presentado adjuntando el remito con la oferta.

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE