ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- GASES INDUSTRIALES

- DESCRIPCIÓN:

| Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-5-6-06856-0001 | Compuesto químico R 22 – calidad refrigerante - presentación garrafa descartable | UN | 15 |
| 2 | 2-5-6-06856-0007 | Compuesto químico R 407C –calidad refrigerante - presentación garrafa descartable | UN | 15 |
| 3 | 2-5-6-06856-0006 | Compuesto químico R 404A – calidad refrigerante - presentación garrafa descartable | UN | 15 |
| 4 | 2-5-6-06856-0004 | Compuesto químico R 134A – calidad refrigerante - presentación garrafa descartable | UN | 15 |
| 5 | 2-5-6-06856-0027 | Compuesto químico R 410A –calidad refrigerante - presentación garrafa descartable. | UN | 3 |

2)  CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS:

RENGLON Nº 1: Fluido Refrigerante Freón 22 (R-22), refrigerante de base HCFC.

ASHRAE: R-22

Aplicaciones:

- Aire Acondicionado residencial y comercial.

- Refrigeración comercial de media y baja temperatura.

- Supermercados.

- Almacenamiento de alimentos.

- Máquinas de hielo.

- Transporte refrigerado.

OBSERVACION: Freón envase - 22 13.61 kg/30 lb DAC

Se deberá agregar hoja de seguridad.

RENGLON Nº 2: Gases Refrigerantes; tipo R-407C

Descripción del bien / servicio requerido:

OBSERVACION: Proveer garrafas de aproximadamente 11,35 kg de fluido frigorífico R 407C para ser usado en Planta de agua Enfriada (PAE).

Se deberá agregar hoja de seguridad.

RENGLON Nº 3: Gases Refrigerantes; tipo R-404A

Descripción del bien / servicio requerido:

OBSERVACION: Proveer garrafas de aproximadamente 10,90 kg de fluido frigorífico R 404 para ser usado en Planta Frigorífica (FRIGO).

Se deberá agregar hoja de seguridad.

RENGLON Nº 4: Fluido Refrigerante 134a, refrigerante de base HFC.

Aplicaciones:

Refrigeración Comercial, Enfriadores de Agua,  Aplicaciones de refrigeración

de alta temperatura.

ASHRAE: R-134a

Reemplazo: R-12

Presentaciones: 134a 13.61 kg/30 lb DAC

Se deberá agregar hoja de seguridad.

RENGLON Nº 5: Gases Refrigerantes; tipo R-410A

Se deberá agregar hoja de seguridad.

OBSERVACION: Proveer garrafas de aproximadamente 10,90 kg de fluido frigorífico R 410 para ser usado en Aire Acondicionado del Cuarto Control Maquinas.

3) CLAUSULAS PARTICULARES:

El plazo de entrega será de TREINTA (30) días hábiles de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

Lugar: Buque Escuela Fragata A.R.A. “LIBERTAD” (Dársena Sur C.A.B.A.), el proveedor deberá comunicarse telefónicamente con el Suboficial Mayor DIAZ Walter al tel. (011) 4317-2000 Int. 2718 / 2645, de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 Hs para coordinar día y hora de entrega.

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE