ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABOS DE POLIAMIDAS

- DESCRIPCIÓN:

| Diámetro equivalente (mm) | Longitud nominal (mt) | Peso rollo (kg) | Carga de rotura (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | 180 | 770 | 132.000 |

# CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

| Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296-02132-0124 | CABO DE POLIAMIDAS DE 88 mm DE DIAMETRO, CONSTRUIDA CON 8 CORDONES TRENZADOS PARA UNA RESISTENCIA A LA ROTURA DE 132.000KG- MOLA X 770 Kg CADA UNO | CU | 2 |

Peso específico equivalente a la Poliamida.

Peso por rollo menor (más liviano) a la Poliamida.

Mayor tenacidad que la poliamida.

Carga de rotura similar a la Poliamida.

No pierde resistencia a la rotura en estado húmedo.

Mantiene la flexibilidad con el uso.

Excelente resistencia a la abrasión y a la acción de los UV, por su cubierta de multifilamento de Poliéster HT.

Resistente a la acción de los ácidos y álcalis.

Conforme a la Norma Europea EN 14686: “Fibre ropes of Polyester/Polyolefin dual fibres” (2004).

Entregar con Certificado de Calidad, emitido por la Prefectura Naval Argentina Ordenanza Marítima Nº 5/76.

1.2. TOLERANCIA

No se aceptarán tolerancias.

2-  MUESTRAS

2.1 Se deberán enviar dos (2) muestras de cinco (5) metros de largo como mínimo, las que responderán en forma y calidad al producto cotizado. Las mismas deberán ser entregadas de lunes a viernes días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 hs. con una anticipación de CUARENTA Y OCHO (48) horas de la fecha y hora de apertura, en la DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA, piso 3 oficina 15, sector Resto en Especies, Comodoro Py 2055, C.A.B.A., tel: (011) 4317 2000 int. 2718 / 2645.

2.2 Cada una de las muestras deberá estar acompañada de una etiqueta la cual indicara: nombre o razón social, Nº de renglón, procedimiento de selección, fecha y hora de apertura (Art. 68 del “REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL” Anexo al Decreto 893/12).

2.3 La DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA emitirá un certificado de recepción de muestras, según Agregado 1 al ANEXO II, que será rubricado por el Jefe / Encargado del sector Resto en Especies, el cual deberá ser presentado junto con la oferta. La NO presentación de la citada documentación SERA CAUSA DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE