# ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON Nº 1:

Código de Catalogo: 433-05907-0005

Equipo  para la determinación de PH.

Medidor de PH y temperatura con indicador de estabilidad, calibración automática y compensación automática de temperatura. Con función HOLD y apagado automático, conformado por el cuerpo del equipo en sí y electrodo.

Características técnicas:

Rango de PH: 0 a 14

Rango de Temperatura: -5 ºC hasta 60 º C

Resolución PH: 0,01

Resolución Temperatura: 0,1 ºC

Precisión PH: 0,01

Precisión Temperatura: 0,5 ºC

Calibración: automática

Compensación de Temperatura automática

Ambiente: 0 a 50 ºC, HR max 95%

Debe incluir soluciones de calibración, electrodo, capuchón de protección, instrucciones de uso.

Garantía mínima seis (6) meses.

RENGLON Nº 2:

Código de Catalogo: 433-00188-0171

Balanza Analítica, de 2200gr de capacidad máxima de pesaje, legibilidad de 100mg, con calibración externa.

Características Técnicas:

| Legibilidad | 100 mg |
| --- | --- |
| Ajuste | Externo |
| Nivelado | manual |
| Repetibilidad | 100 mg |
| Linealidad | 300 mg |
| Desviación de la sensibilidad entre +10 °C y +30 °C | 8 ± ppm/K |
| Tiempo normal de estabilización | 1,5 s |
| Dimensiones del plato de pesaje | 180 x 180 mm |
| Condiciones de funcionamiento - Temperatura | +10…+30 °C |
| Peso neto, aprox. | 3,5 kg |
| Dimensiones (AnxPxAl) aprox | 230 x 303 x 91 mm |
| Peso de calibración externo | 2 kg ¦ F2 |
| Unidad de pesaje | Gr/mg |
| Interfaz | RS232C 25-pin |
| Pantalla | LCD retroiluminado |
| Aplicaciones | Pesaje, |
| Idiomas | Inglés, Español |
| Pesaje inferior | Sí |
| Requisitos de energía primarios | 100 – 240 V~, –10% ¦ +10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
| Requisitos de energía secundarios | 12.0 ... 18.0 V DC ¦ 2 W (typically) |
| Peso bruto | 4,3 kg |
| Protección contra corrientes de aire | No |

# Text boxes

CINTIA GRACIELA ALBACETTI

CAPITAN DE FRAGATA BIOQUIMICA

JEFE

DEPARTAMENTO LABORATORIO DE

ENSAYOS DE  MATERIALES

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

INFORME DE LABORATORIO

(Nº             /16)

# BUENOS AIRES, 28 de Diciembre de 2016.

Contratación Directa Nº 104/2016

Producto analizado y/o ensayado: Alimento para perros cachorros.

Renglón: 2                  Nº de muestras: 1              Comunicación: SIA Nº 157