# ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 349-09164-0001 | Reparación de edificio. | SV | 1 |

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GALPON DEL DINAMOMETRO

Membrana:

Se realizara el retiro de membrana existente en losas de techo de entrada y laterales y la colocación de nuevas membranas incluyendo la realización de una superficie de mordiente adecuada de 70 metros.

Se procederá a la limpieza integral de la losa frontal de ingreso en su parte superior, retirando toda la membrana actualmente colocada y procediendo a realizar las reparaciones necesarias a fin de conseguir una superficie de adherencia correcta y firme. Colocación a continuación de 2 manos de emulsión elástica de adherencia, a modo de anclaje, y posteriormente provisión y colocación de membrana tipo aluminizada de alta prestación tipo de 40 kilogramos, solapando los paños 10 cm unos de otros. Luego se procederá a pintar las uniones entre paños con pintura aluminizada especialmente acorde a este tipo de sellado.

Canaletas, tuberías de desagüe y embudos de desagüe:

Canaletas:

Limpieza integral de canaletas laterales y sellado de las mismas en lugares deteriorados.

Reemplazo de 40 metros lineales de canaleta existente y un desarrollo  de 60 cm.

Picado, amurado y colocación de babetas de chapa con un desarrollo de 20 cm., largo 50 metros.

Teniendo en cuenta la cantidad de metros lineales a colocar en obra por día, se desmontará por tramos las canaletas existentes y se ira colocando la nueva vinculando los embudos de drenaje con la cañería de bajada, dejando la línea cerrada.

La nueva canaleta tendrá un desarrollo similar a la existente y estará fabricada en chapa galvanizada BWG Nº 25 con sus correspondientes embudos de drenaje.

Los tramos estarán vinculados entre si mediante soldadura de estaño y/o selladores de monocomponente  poliuretánico.

Realización de aliviadores de escurrimientos en el frente de las canaletas laterales consistentes de continuación horizontal de las canaletas mencionadas a través de la mampostería hasta la parte frontal y sellado de la misma.

De ser necesario se reemplazaran las bajadas de descarga de las canaletas laterales incluyendo provisión y montaje de nuevas con las correspondientes acometidas tipo embudo.

Desobstrucción de los ramales colectores horizontales que colectan los desagotes de la canaletas laterales, de ser necesario se procederá al retiro de los tramos deteriorados y reemplazo de los mismos por nuevos. Sellado las uniones perfectamente y restablecimiento del nuevo solado con características de materiales y resistencia similares a los existentes para lo que tendrá especial cuidado de aplicar los productos necesarios que otorguen la adherencia necesaria para la unión entre los nuevos y viejos.

Realizado el cambio se realizara una prueba de estanqueidad tapando los embudos de desagüe y llenando la canaleta con agua.

Tuberías y embudos de desagüe:

Se limpiaran y en caso de ser necesario se reemplazaran los embudos de desagüe y las líneas de bajada existentes por otros similares, llegando estas últimas a nivel del piso y desembocando en los desagües pluviales. Todas las uniones estarán selladas mediante soldadura de estaño y/o selladores de monocomponente poliuretánico según corresponda.

Techo:

Retiro de cumbrera de chapa existente y reemplazo de las mismas por nuevas del mismo desarrollo, 9 metros y un desarrollo de 40 cm. Ajuste de la misma a la estructura con los ganchos similares a los existentes.

Retiro de vidrios armados de lucarna rotos y reemplazo por nuevos de similares características de 0.40 cm. de ancho por 2.5 metros de largo. Cantidad 23 actualmente. Se amolaran los asientos de los mismos y se emprolijarán las uniones por medios mecánicos a fin de conseguir apoyos correctos de uniones.

Sellado integral de la totalidad de los vidrios de 2.5 metros de largo por 0.40 metros de ancho con masilla para vidrios y silicona neutra fibrada para tal fin.

Retiro de chapa galvanizada sinusoidal deteriorada en la cubierta, 150 metros cuadrados y reemplazo por nuevas de las mismas características montando con la existente y entre si 10 cm.

Retiro y reemplazo de tornillos, de sujeción de todo el techo, por nuevos con las correspondientes arandelas de goma/silicona. Siendo la tornillería tipo ganchos L.

Frente y Loza:

Realización de aliviadores de escurrimientos en el frente de las canaletas laterales consistentes de continuación horizontal de las canaletas mencionadas a través de la mampostería hasta la parte frontal y sellado de la misma.

De ser necesario se reemplazaran las bajadas de descarga de las canaletas laterales incluyendo provisión y montaje de nuevas con las correspondientes acometidas tipo embudo.

Reparación integral de las cargas frontales y trasera, incluyendo la realización de llaves y cierre de fisuras.

Pintado integral de las cargas superiores frontales, traseras y laterales con pintura tipo látex exterior previo la aplicación del correspondiente sellador/fijador. Se aplicaran 2 manos especialmente concertadas de cada producto mencionado.

NOTA:

A la finalización de las tareas arriba indicadas se realizara una limpieza en las zonas donde se realizaron los trabajos y el retiro de todos los restos de materiales, dejando así el sector en buen estado para su normal funcionamiento.

La membrana, canaletas, embudos, desagües y elementos necesarios para la realización del trabajo- serán provistos por el adjudicatario.

Sera condición de desestimación la no presentación del Formulario de Visita de Obra (Agregado I al Anexo I) firmado por personal del Departamento Laboratorio de Ensayo de Materiales con una anticipación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de apertura del Pliego.

Todo el personal que realice trabajos en altura deberá tener el seguro de ART correspondiente antes de iniciar la obra y deberá presentarlo, previo al inicio de los trabajos, a personal del Departamento Laboratorio de Ensayo de Materiales.

Por los trabajos realizados, se deberá presentar una garantía técnica, la cual será de SEIS (6) meses. Esta garantía comenzara a regir a partir de la recepción final, oportunidad en la cual se deberá confeccionar un acta entre las partes y en la cual se dejaran constancia de las novedades, si las hubiera. Durante este periodo el adjudicatario subsanará -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio.

# Text boxes

CINTIA GRACIELA ALBACETTI

CAPITAN DE FRAGATA BIOQUIMICA

JEFE

DEPARTAMENTO. LABORATORIO DE

ENSAYOS DE  MATERIALES

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

INFORME DE LABORATORIO

(Nº             /16)

# BUENOS AIRES, 28 de Diciembre de 2016.

Contratación Directa Nº 104/2016

Producto analizado y/o ensayado: Alimento para perros cachorros.

Renglón: 2                  Nº de muestras: 1              Comunicación: SIA Nº 157