ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DE FILTROS DE COMBUSTIBLES

- DESCRIPCIÓN:

| Nº DE | CODIGO DE | DESCRIPCION | UNIDAD DE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REN | CATALOGO |  | MEDIDA |  |
| 1 | 296-03705-3861 | FILTRO DE COMBUSTIBLE TIPO CARTUCHO MARCA ROSICLER.R-6594 APLICACION: COMBUSTIBLE. DIMENSIONES GENERALES: TIPO CARTUCHO DIAMETRO EXTERIOR: 97 MM DIAMETRO INTERIOR: 19 MM ALTURA 168 MM FLUJO: EXTERIOR -INTERIOR. MEDIO FILTRANTE PAPEL CELULÓSICO PLISADO | UN | 57 |
| 2 | 296-03705-3861 | FILTRO DE GASOIL TIPO MARCA ROSICLER. R-6039 C APLICACIÓN: COMBUSTIBLE COALESCENTE. DIMENSIONES GENERALES: TIPO CARTUCHO DIÁMETRO EXTERIOR: 152 MM DIÁMETRO INTERIOR: 50 MM ALTURA: 474 MM FLUJO: INTERIOR-EXTERIOR. MEDIO FILTRANTE: MICRO FIBRAS SEPARADORAS DE FASES. | UN | 12 |
| 3 | 296-03705-3860 | FILTRO DE COMBUSTIBLE R-10009 FILTRO COALESCENTE TIPO ROSICLER PARA EQUI-PAR BATERIA DE FILTROS DE ALIMENTACION DE COM-BUSTIBLE DE TURBINAS ROLLS ROYCE, OLYMPUS – TM3B Y TYNE RM1A DE DESTRUCTORES TIPO 42 R-10009 CC - APLICACIÓN: COMBUSTIBLE COALESCEN-TE – DIMENSIONES GENERALES: TIPO CARTUCHO DIAMETRO EXTERIOR: 152 MM DIAMENTRO INTERIOR: 88MM – ALTURA: 730 MM – FLUJO: INTERIOR – EXTE-RIOR MEDIO FILTRANTE MICROFIBRAS SEPARA-DORAS DE FASE | UN | 40 |
| 4 | 296-03705-2612 | FILTRO DE COMBUSTIBLE TIPO CARTUCHO MARCA ROSICLER. R-4105 APLICACIÓN: ACEITE. DIMENSIONES GENERALES: TIPO CARTUCHO DIÁMETRO EXTERIOR: 116 MM DIÁMETRO INTERIOR: 56 MM ALTURA: 196 MM FLUJO: EXTERIOR-INTERIOR. MEDIO FILTRANTE: PAPEL CELULÓSICO PLISADO | UN | 56 |
| 5 | 296-03705-2612 | FILTRO DE ACEITE AR- 10018. FILTRO DE ACEITE BY PASS -R-100018 – APLICACIÓN ACEITE BY PASS DI-MENSIONES GENERALES: TIPO CARTUCHO DIAMETRO EXTERIOR 150 MM DIAMETRO EXTRERIOR 150 MM DIAMETRO 32 MM ALTURA: 357 MM FLUJO: EXTERIOR-INTERIO MEDIO FILTRANTE PAPEL Y FIBRAS VARIAS | UN | 66 |
| 6 | 256-1622-0060 | ACEITE HIDRAULICO ANTIDESGASTE PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ALTA PRESION (Se adjunta especificación del producto) | LT | 1457 |
| 7 | 256-07104-0099 | AEROSHELL 750 (Se adjunta especificación del producto) | LT | 588 |

5)  LUGAR DE ENTREGA:

Lugar: INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO -Base Naval Puerto Belgrano – Provincia de Buenos Aires. Horario: de 08:00 a 14:00 horas, días hábiles. Teléfono: (02932) 487305 – FAX – (02932) 486912

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE