ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 435-03896-0038 | GRABADORA DE VIDEO; TIPO DIGITAL – FORMATO VIDEO H.264 – ALIMENTACION 220V – SISTEMA DE GRABACION DISCO RIGIDO | UN | 1 |
| 2 | 435-00189-0054 | CÁMARAS DE VIDEO; IMAGEN ALTA RESOLUCIÓN – ELEM. VISIÓN CCD DIGITAL – RESOLUCION HORIZONTAL 1040 X 772PXL | UN | 12 |

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los oferentes deberán cotizar los materiales objeto de la presente, adjuntando a la oferta copia certificada donde consten las características de las cámaras y grabadora, así como los modelos y marcas disponibles, que cumplan o superen los requisitos mínimos detallados en las presentes especificaciones técnicas.

Los materiales ofertados deberán contar con garantía contra defectos de fabricación y/o funcionamiento irregular, otorgada por el fabricante o el oferente, quien a su vez deberá proporcionar y/o garantizar la asistencia técnica de respaldo para los materiales ofertados, con al menos un representante en la ciudad de Trelew, Rawson o Puerto Madryn, con capacidad suficiente para restituir al servicio cualesquiera de los elementos objeto de la presente, en caso de presentarse algún fallo dentro de la vida operativa del producto.

# 2 - RENGLÓN N° 1 – GRABADORA DE VIDEO DIGITAL (DVR).

La grabadora de video digital deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos, siendo deseable que sean superados en razón del avance de la tecnología.

  - Utilizar Real Time OS y un MCU embebido con sistema operativo Linux, debiendo quedar totalmente independiente de una plataforma basada en PC, a fin de lograr mayor rendimiento, estabilidad, confiabilidad, seguridad, menor consumo de recursos de almacenamiento y menor consumo de ancho de banda.

  - Deberá soportar las funciones de un DVR (Digital Video Recorder) y las de un DVS (Digital Video Server).

  - Deberá poder ser utilizado “stand-alone” o como parte de una red de equipos de vigilancia remota.

  - Deberá soportar Dual-Stream – 16Ch de video y audio – grabación hasta 4CIF a 12fps / 2CIF a 25fps – 16Ch Play back sincronizados – Salida VGA mejorada hasta 1280x1024 pixeles – detección de movimiento avanzado – 8 puertos SATA hasta 2TB c/u – 3 salidas de video independientes LAN 1GB – e-mail.

Funciones de red

Soportar TCP, UTP, RTP, Multi cast, DHCP, etc.

Soportar integración con POS, Network Sniff, ATM (Los más conocidos protocolos)

Soportar integración con sistemas de alarmas.

Soportar ADSL (PPPoE) función de discado.

Soportar narrow band (PSTN) función dial up.

Soporta administración remota de parámetros, completa.

Soportar actualización de Firmware remota.

Soportar descarga de archivos vía red y dispositivos USB.

Soportar manejo y administración remota de entradas y salidas.

Soportar monitoreo y administración remota por Internet Explorer.

Soportar monitoreo remoto de estado y de alarmas.

Soportar monitoreo remoto de LOGS de alarmas y de sistema.

Varios

Control local y remoto de dispositivos PTZ por RS 485, multiprotocolo.

Soportar niveles de usuarios y manejo de privilegios.

Soportar NAS.

Soportar Voice-Talk, comunicación bi-direccional por IP.

Soportar integración por Cámaras IP, video servidores IP y servidores con base PC.

| ENTRADA DE AUDIO/VIDEO |
| --- |
| Compresión de video | H.264 |
| Entrada de video analógico y HD-TVI | 16 canales |
| Tipos de cámaras soportadas | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS |
| Compresión de audio | G.71 1u |
| Entrada de audio / entrada de audio 2 vías | 4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1KOhm) |
| SALIDA DE AUDIO/VIDEO |
| Salida HDMI/VGA | 1920x1080/60Hz; 1280x1024/60Hz; 1280x720/60Hz; 1024x768/60Hz |
| Encoding resolution | Main stream: 1080P (non-real time) / 4CIF (non real time) / CIF / QCIF / QVGA Sub-stream: WD1 (non-real-time) / 4CIF (non real time) / CIF / QCIF / QVGA |
| Frame rate | Main stream: 1/16 fps – Real time frame rate Sub-stream: 1/16fps – Real time frame rate |
| Video bitrate | 32 Kbps-6Mbps |
| Salida de audio | 1-canal, RCA (Linear, 1KOhms) |
| Audio bitrate | 64 Kbps |
| Dual stream | Soporte |
| Stream type | Video, video y audio |
| Playback sincrónico | 16 canales |
| Playback resolution | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / QVGA / QCIF |
| NETWORK MANAGEMENT |
| Conexiones remotas | 128 |
| Network protocols | TCP/IP; PPPoE; DHCP; DNS; DDNS; NTP; SADP; SMTP; SNMP; NFS; ISCSI; UPnP; HTTPS |
| DISCO RÍGIDO |
| Tipo | 4 SATA interfaces para 4 HDD; 1 interface e SATA |
| SATA | 2 interface SATA |
| Capacidad | Mayor a 4TB por cada disco |
| INTERFASE EXTERNA |
| Network interface | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptative Ethernet interface |
| Serial interface | 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex |
| Puerto USB | 2xUSB 2.0 |
| Alarm in/out | 16/4 |
| GENERAL |
| Power supply | 12V DC |
| Consumo (sin disco rígido) | </= 20W |
| Temperatura de operación | -10° C / +55° C (14° F / 131° F) |
| Working humidity | 10% - 90% |

# - RENGLÓN N° 2 – CÁMARAS DE VIDEO (IR).

Deberán ser cámaras tipo Bullet que cumplan con las siguientes características mínimas:

Con sensor CMOS de escaneo progresivo 1/3”.

Resolución máxima 1.3 Megapixeles (1280x960) a 25 FPS 0.01Lux a F1.2

Lente de 4mm (ángulo de visión 71°)

Triple códec de video (H.264/MPEG/MJPEG) tasa de datos de 32Kbps a 16Mbps, dual-stream, DNR. Avisos por alarma (detección de movimiento, obstrucción de cámara, desconexión de red, conflicto de IP, error en almacenamiento)

Protocolos de red: TCP/IP; HTTP, DHCP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; PPPoE; SMTP; NTP; 802.3af (SNMP; HTTPS; SIP; FTP; SRTP; 802.1x; UPnP; QoS; SIP; SRTP; IPv6 disponibles a través de actualización de firmware). IR

Cumplir con los estándares ONVIF; PSIA; CGI. Marca de agua. Compatibles con dispositivos NAS (NFSv#) e ISCSI x1 RJ45 10/100M PoE. IP66.

IR hasta 30m

Alimentación 12VDC 700mA o PoE 802.3af

Configurable totalmente de manera remota a través de interfaz web.

Software iVMS – 4200 o superior

Los elementos serán entregados en DEPARTAMENTO DEFENSA DE LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR -sito en  RUTA NAC. Nº 3 Y R.P. Nº 25 S/Nº - TRELEW - PCIA CHUBUT - De 8.00 Hs. a 14.00 Hs.; deberán ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado y que cumplan con las normas de calidad correspondiente, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna; y con las características indicadas en cada renglón de la Solicitud de Gastos.

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 20)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRABADORA DE VIDEO; TIPO DIGITAL – FORMATO VIDEO H.264 – ALIMENTACION 220V – SISTEMA DE GRABACION DISCO RIGIDO | UN | 1 |  |  |  |
| 2 | CÁMARAS DE VIDEO; IMAGEN ALTA RESOLUCIÓN – ELEM. VISIÓN CCD DIGITAL – RESOLUCION HORIZONTAL | UN | 12 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

OFERTA ALTERNATIVA

Correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)