ARMADA  ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MED |  |
| 1 | 331-06177-0001 | REPARACIÓN DE EDIFICIO MANT. Y REPAR. EDIFICIO OBSERVACIÓN: MONOBLOCK Nº 6 DEPTO. 1: REEMPLAZAR INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS Y ELECTRICIDAD, EFECTUAR LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS MISMAS, ADECUÁNDOLAS A LAS NORMAS EXISTENTES, REPARAR MAMPOSTERÍA, HERRAJES, ABERTURAS Y EFECTUAR PINTADO GENERAL. CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y ARTEFACTOS DE GAS . | SV | 1 |
| 2 | 331-06177-0001 | REPARACIÓN DE EDIFICIO MANT. Y REPAR. EDIFICIO OBSERVACIÓN: MONOBLOCK Nº 11 DEPTO. 2: REEMPLAZAR INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS Y ELECTRICIDAD, EFECTUAR LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS MISMAS, ADECUÁNDOLAS A LAS NORMAS EXISTENTES, REPARAR MAMPOSTERÍA, HERRAJES, ABERTURAS Y EFECTUAR PINTADO GENERAL. CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y ARTEFACTOS DE GAS . | SV | 1 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CLÁUSULAS PARTICULARES.

REPARACIÓN INTEGRAL DE DOS  DEPTOS. PLANTA BAJA DE B° MARINA

(MBK 06 DEPTO. 1 Y MBK 11 DEPTO. 2).

Las tareas a ejecutar serán las siguientes:

CLOACAS: Realizar separación del circuito de cloacas, independizando su funcionamiento de la descarga superior proveniente del 1er y 2do piso. Adecuarlo a las normas sanitarias emanadas de Obras Sanitarias de la Nación y del sector Agua y Cloacas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.

- Se deberá desmontar piso / mampostería para reemplazar la totalidad de las cañerías cloacales de; baño (pileta de patio, bidet, lavatorio, ducha e inodoro), cocina (pileta de patio y sifón), y demás lugares necesarios, a fin de colocar caños cloacales nuevos de PVC REFORZADO. Anular la descarga de cloacas existente, sellando la bajada de los pisos superiores y realizar una descarga independiente para este departamento, hasta la cámara de inspección.

- Las medidas mínimas de los caños a utilizar serán las siguientes: caño principal de descarga cloacal 110 mm; inodoro 110 mm; ducha, bidet y lavatorio 40 mm; bacha de cocina 63 mm; caño de ventilación 63 mm; cambiar la sopapa de conexión a la bacha de cocina (sifón) ésta deberá ser metálica, de acero inoxidable o bronce.

- Se renovará la totalidad de las cañerías , piletas de patio y accesorios de la instalación. Incluye: cámara séptica, caños desde el depto. hasta la cámara, los cuales serán de 110 mm y tendrán del mismo modo que los interiores, una pendiente de 2%, y estar asentados en cama de tierra compactada. Se agregará caño de 63 mm para descarga de lavarropas en la cocina.

- La instalación deberá contar con una cañería de ventilación a los 4 vientos individual. Cumplida esta tarea será inspeccionado por personal de la División Alcaldía.

- Se deberán proveer los accesorios sanitarios faltantes a costa del oferente ganador (inodoro, lavatorio, bidet, botiquín de baño, accesorios, etc.).

- Una vez instaladas las cañerías y accesorios se deberá realizar una prueba de estanqueidad y escurrimiento de líquidos (pendiente) con presencia de personal de la División Alcaldía. Si hubiera errores o fallas se las deberá corregir antes de tapar las cloacas.

AGUA:

- Renovar la cañería de agua fría y caliente en baño, cocina, termotanque o calefón; entradas desde el tanque de alimentación con su respectiva llave de corte. Las cañerías a reemplazar serán de termofusión de los siguientes diámetros: entrada del tanque de agua 32 mm, ingreso a cada local 25 mm (baño, cocina, etc.), finalizando la distribución para cada salida en 20 mm. Los caños y accesorios utilizados deberán ser nuevos, de 1ra calidad tipo “ACQUASISTEM”.

- Reemplazar grifería en: mesada de cocina, ducha, lavatorio, bidet, y canillas para lavarropas (en cocino). La grifería a colocar debe ser metálica de la línea “fv” o “Latina”.

- Todos los artefactos sanitarios y grifería, una vez instalados, serán probados conjuntamente con personal de la División Alcaldía para verificar su correcto funcionamiento y ajuste al piso o pared correspondiente.

ELECTRICIDAD:

- Adecuar la instalación eléctrica embutida a normas “IRAM” e “ISO 9001”, colocar tomas y llaves nuevas en toda la vivienda manteniendo las cantidades existentes. Se deberán cambiar las luminarias de todos los ambientes.

- Reordenar y renovar toda la instalación eléctrica desde el tablero principal (medidor) hasta el tablero seccional. Colocar disyuntores y térmicas de acuerdo a las normas vigentes.

- Para producir el final de obra se deberán presentar planos de la instalación eléctrica en la División Alcaldía de la Base Aeronaval Alte. Zar y aprobación emitida por la empresa proveedora de energía eléctrica.

GAS:

- Adecuar la instalación de gas a las normas emitidas por el Ente Regulador y la empresa Camuzzi Gas del Sur, previendo en caso de ser necesario (visita de obra), el cambio de cañería contemplando idéntica cantidad de bocas a la existente.

- Se deberán proveer a costa del oferente ganador los siguientes artefactos de gas de marca reconocida: cocina de cuatro (4) hornallas con horno tipo Orbis con corte de gas por termocupla, termotanque tipo Rhim o Saiar de 80 litros y calefactor tiro balanceado tipo Orbis o Volcan de 6000 kcal. Estos artefactos deberán cumplir las normas exigidas para su instalación.

- Los artefactos de gas mencionados en el párrafo anterior deberán entregarse conectados a fin de verificar su correcto funcionamiento por parte de personal designado por la División Alcaldía.

- Para producir el final de obra, el oferente ganador deberá presentar la aprobación correspondiente emitida por la empresa proveedora de gas CAMUZZI GAS DEL SUR sin bocas taponadas (con todos los artefactos conectados) y copia de los planos de la instalación a la División Alcaldía de la Base Aeronaval Alte. Zar.

MAMPOSTERÍA:

- Se deberá solucionar filtración proveniente del departamento superior, reparando la/las  pérdida/s existentes a fin de solucionar el inconveniente que éstas produzcan.

- En todos los ambientes los pisos serán rellenados con contrapiso y carpeta fratachada, y posterior colocado de revestimiento cerámico de 30cm x 30cm, luego se colocará piso cerámico y sobre las paredes terminadas con revoque fratachado, el revestimiento cerámico de 25cm x 20cm hasta una altura de 1,80Mts de primera calidad tipo SAN LORENZO.

- Se deberá reparar la mampostería y el cielorraso en toda la vivienda por rajaduras y/o revoques faltantes o degradados, tanto en el interior como el exterior. Se efectuará revoque grueso y fino, dejándolo listo a pintar

ABERTURAS Y HERRAJES:

- Reparar o reemplazar (en caso de no ser factible su reparación) la totalidad de las aberturas interiores y exteriores, puertas, ventanas, marcos y postigos de madera verificando el correcto cierre de las mismas. Reparar o reponer puertas de placares.

- Herrajes: reemplazar los faltantes y deteriorados por nuevos de 1ra marca (cerraduras, picaportes, fallevas y tiradores).

PINTURA:

- Aberturas y marcos, reparar y lijar dando luego una (1) mano de fijador y dos (2) manos de esmalte sintético de 1ra marca, tipo Alba de igual color al existente.

- Cielorraso y mampostería, lijar y preparar la superficie a pintar, dar una (1) mano de fijador y dos (2) manos de látex blanco interior o exterior según corresponda. La pintura a utilizar deberá ser de 1ra marca, tipo Albalatex.

EXTRAS:

- En baño colocar el botiquín con espejo de 3 cuerpos, accesorios (dos jaboneras, porta papel higiénico, toallero y perchero) y vidrio tipo martillado en ventiluz.

- En cocina reemplazar: bajo mesada, mesada, estantes, alacenas y pintar.

- Colocar vidrios faltantes en todo el departamento.

- El plazo de entrega será de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la orden de compra.

- Garantía mínima por los trabajos realizados: UN (1) año.

- Retirar escombros y materiales sobrantes de la obra y efectuar limpieza semanal, retirar los escombros del Bº Marina 1 al finalizar la obra.

Certificado de Visita de Obra:

El formulario “Visita de Obra”, será firmado por el Inspector del Barrio Militar, Suboficial Primero Aeronáutico Gonzalo ALGAÑARAZ. Ante la ausencia del citado Suboficial, la División Alcaldía designará un reemplazo.

Las coordinaciones se deberán efectuar personalmente en la División Alcaldía de la Base Aeronaval Almirante Zar, sito en Ruta Nº 3 S/Nº  de la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, o por vía telefónica al número 0280-4423079 – interno 14-6601/6743

- Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas y con aquellas que se detallan  en el Anexo II de este pliego, serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito esencial (artículo 66 inciso “j” del Anexo al Decreto  1030/16)

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 20)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REPARACIÓN DE EDIFICIO MANT. Y REPAR. EDIFICIO OBSERVACIÓN: MONOBLOCK Nº 6 DEPTO. 1: REEMPLAZAR INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS Y ELECTRICIDAD, EFECTUAR LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS MISMAS, ADECUÁNDOLAS A LAS NORMAS EXISTENTES, REPARAR MAMPOSTERÍA, HERRAJES, ABERTURAS Y EFECTUAR PINTADO GENERAL. CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y ARTEFACTOS DE GAS . | SV | 1 |  |  |  |
| 2 | REPARACIÓN DE EDIFICIO MANT. Y REPAR. EDIFICIO OBSERVACIÓN: MONOBLOCK Nº 11 DEPTO. 2: REEMPLAZAR INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS Y ELECTRICIDAD, EFECTUAR LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS MISMAS, ADECUÁNDOLAS A LAS NORMAS EXISTENTES, REPARAR MAMPOSTERÍA, HERRAJES, ABERTURAS Y EFECTUAR PINTADO GENERAL. CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y ARTEFACTOS DE GAS . | SV | 1 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

OFERTA ALTERNATIVA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

ANEXO VII

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma............................................................... representada por el Señor..................................................................,D.N.I………………….se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de inspeccionar los trabajos solicitados en la Licitación Privada N°   …. /17, a efectos de su cotización.

Trelew,         de                     de 2017.

# …………………………………….                         ……………….. …………………..

# POR LA EMPRESA	 			POR LA ARMADA

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)