ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones  técnicas indicadas en el Anexo II del presente pliego serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito, esencial según el artículo 66, inciso “j” del Anexo al Decreto 1030/16.

#### CARACTERÍSTICAS:

| RENG. | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNID. MED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | REPARACIÓN DE EDIFICIO, MANT. Y REPAR. EDIFICIO. OBSERVACIÓN: REPARACIÓN CAMAROTES Nº 16 Y 17. | 1 | SV |

LOS ELEMENTOS A UTILIZAR COMO ASÍ TAMBIÉN LOS ELEMENTOS A INSTALAR DEBERÁN SER NUEVOS.

- DE LA COTIZACIÓN Y OFERTA DE LOS TRABAJOS

El oferente deberá efectuar visita de trabajos a los efectos de constatar In-Situ la real dimensión de las tareas, cualquier observación en cuanto al metraje o superficie deberá asentarla en el formulario de visita de trabajos (ANEXO VII).

- CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

  - El ADJUDICATARIO deberá desempeñar las siguientes tareas constructivas y del arte del buen construir:

-	Carga, transporte y descarga de los materiales a utilizar, en un depósito, de acuerdo al proyecto Constructivo.

-	Adopción de las medidas de seguridad para custodia y protección de los materiales guardados.

-	Contar con obrador adecuado.

-	Permisos y coordinación con las autoridades correspondientes para la utilización de la zona de obra, donde se instalará el obrador y se podrá utilizar temporalmente para colocar contenedores de escombros.

-	Instaladores debidamente habilitados con las credenciales correspondientes otorgadas por la ARMADA.

-	Adopción de las medidas de señalamiento a efectos de brindar seguridad a terceros en la zona afectada a la obra.

-	Replanteo de obra, pedido de permisos.

-	Los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas vigentes y a las Normas de Seguridad Mínimas.

-	Documentación conforme a Obra.

  - El Adjudicatario deberá presentarse en el Área Técnica de Servicios Generales de la Base Aeronaval Almirante Zar, a fin de coordinar con el inspector designado las tareas a realizar.

  - El Adjudicatario proveerá la Dirección Técnica, Supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, equipos completos, el transporte del personal y de todos los materiales que deba suministrar para la ejecución de las tareas, como así también los elementos de seguridad, efectuando además todas las gestiones necesarias para cumplir en tiempo y forma el Contrato con la Armada.

  - El Adjudicatario no podrá emplear personal en relación de dependencia con la Armada.

  - El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados en la forma que indican los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución, más las prorrogas, si las hubiese, solicitará la inspección al Área Técnica de Servicios Generales de la Base Aeronaval Almirante Zar, para la recepción provisoria de la obra.

  - El control de obra será efectuado por el Inspector designado por el Área Técnica de Servicios Generales de la Base Aeronaval Almirante Zar.

  - Las observaciones de la obra que efectúe el inspector o fallas que se detecten durante el control, serán informadas al Adjudicatario por medio del libro de trabajos diarios y corregidas por este dentro de los TRES (3) días corridos.

  - Como consecuencia de la realización del trabajo solicitado, El Adjudicatario se hará cargo de retirar todos los obstáculos de cualquier tipo que pudieran surgir en la zona de la obra y sus inmediaciones dejándolo en las mismas condiciones físicas y de funcionamiento que se encontraba.

  - Los elementos que se quiten para ser reemplazados por otros nuevos, y que puedan ser rescatados para reutilizarlos en otra construcción, quedarán en poder de la Base Aeronaval Almirante Zar, debiendo el adjudicatario depositarlos en el lugar que destine a tal efecto la Jefatura del Departamento de Servicios Generales de la BAAZ.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1. Características técnicas Baños de los Camarotes N° 16 y N°17

3.1.1.Desmonte de revestimientos y solados: El ADJUDICATARIO procederá a desmontar los azulejos existentes, removerá las instalaciones empotradas en pared y todas las cañerías de agua fría y caliente, cañerías de calefacción, las cañerías de instalación eléctrica y las secciones de cañería de descargas cloacales.

Removerá para su refacción, la totalidad del solado, carpeta y contrapisos, hasta llegar a desmontar las cañerías cloacales existentes.

3.1.2.Instalación Cloacal: Una vez terminada la demolición de contrapisos, el ADJUDICATARIO empezará la construcción de los desagües cloacales con materiales de primera calidad, con caños y accesorios de P.V.C (tipo TIGRE RAMAT de 3,2), línea pesada.

El ADJUDICATARIO, habiendo planificado insitu la distribución de la cañería, efectuará una cuna de arena gruesa, compactada, donde apoyarán los caños de desagüe cloacal.

Las dimensiones de los caños para los lavatorios y duchas serán de Ø 50mm hasta la piletas de patios abierta, desde dichas piletas se conectará por medio de un caño de Ø 63mm al ramal, principal de descarga de inodoros a la cámara de inspección con caño Ø 110mm, siendo los mismos línea pesada.

El ADJUDICATARIO deberá colocar las ventilaciones correspondientes entre el ramal principal y la cámara de inspección, estas ventilaciones se efectuarán con caños de P.V.C., de Ø 110mm, línea pesada.

Habiendo terminado las pruebas correspondientes a fin de asegurar el estancamiento de la cañería en su totalidad, el ADJUDICATARIO tapará la instalación con arena gruesa y fina, compactando el sector, tomando las precauciones necesarias para no dañar la misma, considerando que por sobre esta instalación se construirá el contrapiso.

Para un buen funcionamiento del sistema el ADJUDICATARIO tomará en cuenta un desnivel del 2%, para los desagües a la cámara de inspección, si no se cumple dicha regla por inconvenientes en la cámara de inspección existente, el ADJUDICATARIO sustituirá las misma por una cámara nueva.

3.1.3. Pisos: El ADJUDICATARIO efectuará el reglaje y mayado del suelo como paso previo a la construcción del contrapiso en los sectores de baños, efectuando los desniveles correspondientes para que se produzca el escurrimiento natural del agua, hacia las piletas de patios abiertas.

Construirá un contrapiso de hormigón H10, efectuará las carpetas hidrófuga y de nivelación, donde se colocará el solado. El piso se compondrá de cerámicos de primera selección antideslizante, tipo SAN LORENZO, de 33cm x 33cm, su textura y color serán definidas en obra.

El ADJUDICATARIO proveerá al Área Técnica de Servicios Generales 2m2  más de cerámicos utilizados en el armado del solado, como material a emplear para futuras refacciones.

3.1.4. Instalación Agua Sanitaria: El ADJUDICATARIO, realizara la distribución de agua fría y caliente de los baños, deberán ser embutidas en pared con materiales de Termofusión, tipo ACQUA SYSTEM, y los diámetros serán según el cálculo efectuado previamente.

El ADJUDICATARIO conectara la alimentación de las mochilas de los inodoros.

3.1.5. Calefacción: EL ADJUDICATARIO realizara la cañería de distribución de agua de calefacción desde la caldera hacia los radiadores, deberá ser de material de Polipropileno, tipo ACQUASISTEM termofusión y de diámetro según cálculo, debiendo empotrarla en las paredes de las áreas denominadas baños. El ADJUDICATARIO tendrá que limpiar los radiadores existentes de manera que la circulación de agua por los mismos sea fluida, en caso de verificar un deterioro en algún radiador, deberá reemplazar el mismo proveyendo e instalando otro radiador de igual característica, calidad, modelo y calorías, que el existente.

3.1.6. Revoques: El ADJUDICATARIO deberá impermeabilizar con azotado hidrófugo desde nivel de suelo hasta un metro (1 Mtro.) de altura, la pared que da al exterior. Realizará el revoque grueso, reforzado, construyendo las fajas a nivel perpendicular, obteniendo una buena terminación sin alteraciones, que permita confeccionar un revoque fino para colocar los accesorios sanitarios, cerámicos de revestimiento y pintar.

3.1.7. Revestimientos: El ADJUDICATARIO colocará en las paredes terminadas con revoques fratazado, en los sectores de baños, el revestimiento cerámico de 25cm x 20cm a una altura de 1,80Mts, siendo los cerámicos de primera selección, tipo SAN LORENZO, el pegado será con un adhesivo impermeable, tipo KLAUKOL.

El ADJUDICATARIO proveerá al Área Técnica de Servicios Generales 2m2  más de revestimiento cerámico utilizado en el revestimiento de los baños, como material a emplear para futuras refacciones.

3.1.8.	Artefactos y Accesorios: El ADJUDICATARIO proveerá e instalará los siguientes artefactos y accesorios:

-DOS (2) botiquines con espejos de 0,50m x 0,50m, de 4mm de espesor, con marco de madera.

- DOS (2) inodoros con mochilas.

-DOS (2) lavatorios con columnas.

Los artefactos anteriormente mencionados, deberán ser tipo “FERRUM”, según normas IRAM e ISO.

-DOS (2) llaves monocomando, tipo FV, para los lavatorios con columnas.

-DOS (2) juegos de griferías mezcladoras de embutir, tipo FV, para duchas.

Los accesorios para los baños serán los siguientes:

-DOS (2) asientos y tapas de madera laqueadas.

-CUATRO (4) jaboneras.

- DOS (2) porta rollos.

- DOS (2) porta toallas.

- DOS (2) perchas dobles.

Todos estos accesorios deberán ser tipo “CAPEA”, de porcelana blanca vitrificada, para pegar en pared, a ras del nuevo revestimiento.

3.1.9. Carpintería: El Adjudicatario realizará los siguientes trabajos:

- Proveerá y colocará  DOS (2) puertas de ingreso a sanitarios, de marcos de chapa, bisagras y herrajes correspondientes.

- Pintado de DOS (2) puertas de ingreso a sanitarios de marcos de chapa, a tal efecto rasqueteará y limpiará la madera a fin de quitar la suciedad de obra, para luego pasarle las manos necesarias de sellador y dos manos de pintura blanca, hasta lograr un color uniforme.

- Proveerá y colocará todos los vidrios faltantes o rotos en ventanas.

- El Adjudicatario evaluará el estado de las ventanas, si presentan fallas insalvables, deberá reemplazarlas por otras nuevas de igual calidad a las existentes.

3.1.10. Instalaciones Eléctricas:

Iluminación: El Adjudicatario proveerá e instalará DOS (2)  luminarias estancos, siendo sus características:

- Cuerpo:	De policarbonato autoextingible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG 13.5.

- Reflector/óptica: De chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca.

- Difusor: De policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.

- Equipo: Balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. Alimentación 230V / 50Hz.

Se colocará DOS (2) luz de emergencia tipo ATOMLUX, ubicada en el ingreso a los sanitarios.

3.1.11.	Cielorrasos: EL ADJUDICATARIO deberá rematar los cielorrasos con un revoque fino a la cal, obteniendo una buena terminación y sin que presenten alteraciones u ondulaciones, a fin de apreciar un buen acabado cuando se pinte. Deberá pintar los cielorrasos de todos los ambientes, usando pintura para cielorraso, antihongos, tipo ALBALATEX, color blanco.

3.1.12Pintura: EL ADJUDICATARIO deberá rasquetear y limpiar  la mampostería, sacando todo resto de revoques, para luego dar una mano de fijador y dos manos de pintura hasta lograr un color uniforme. La pintura a utilizar deberá ser tipo ALBALTEX interior, de color blanco.

3.1.13. Tareas Complementarias: EL ADJUDICATARIO realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo, debiendo contratar los contenedores necesarios para retirar los escombros del predio de la base. Al finalizar la construcción el ADJUDICATARIO, deberá realizar una limpieza general del área de obra.

Todos los artefactos y accesorios recuperados deberán quedar en poder de la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR.

3.2Características técnicas Camarotes N°16 y N°17

3.2.1.Desmonte de Revoques: El ADJUDICATARIO procederá a desmontar los revoques con manchas de humedad en ambos camarotes, removiendo hasta descubrir la mampostería.

3.2.2. Calefacción: EL ADJUDICATARIO realizara la cañería de distribución de agua de calefacción desde la caldera hacia los radiadores, deberá ser de material de Polipropileno, tipo ACQUASISTEM termofusión y de diámetro según cálculo, debiendo empotrarla en las paredes de las áreas dormitorios. El ADJUDICATARIO tendrá que limpiar los radiadores existentes de manera que la circulación de agua por los mismos sea fluida, en caso de verificar un deterioro en algún radiador, deberá reemplazar el mismo proveyendo e instalando otro radiador de igual característica, calidad, modelo y calorías, que el existente.

3.2.3 Carpintería: El ADJUDICATARIO realizará la reparación integral y total de toda la carpintería de madera: DOS (2) ventanas, DOS (2) persianas, DOS (2) tapa rollos, DOS (2) puertas de ingreso a los camarotes y puertas de placares ubicados dentro de los mismos.

El ADJUDICATARIO realizará Pintado de las DOS (2) puertas de ingreso de marcos de chapa, a tal efecto rasqueteará y limpiará la madera a fin de quitar la suciedad de obra, para luego pasarle las manos necesarias de sellador y dos manos de pintura blanca, hasta lograr un color uniforme.

El ADJUDICATARIO realizará Pintado de todas las puertas de los placares rasqueteará y limpiará la madera a fin de quitar la suciedad de obra, para luego pasarle las manos necesarias de sellador y dos manos de pintura blanca, hasta lograr un color uniforme.

El ADJUDICATARIO realizará Pintado de todas las ventanas, rasqueteará y limpiará la madera a fin de quitar la suciedad de obra, para luego pasarle las manos necesarias de sellador y dos manos de laqueado color cedro, hasta lograr un color uniforme.

Reposición de todos los vidrios faltantes o rotos si fuere necesario.

3.2.4. Revoques: El ADJUDICATARIO deberá impermeabilizar con azotado hidrófugo desde nivel de suelo hasta un metro (1 Mtro.) de altura, de paredes. Realizará el revoque grueso, reforzado, construyendo las fajas a nivel perpendicular, obteniendo una buena terminación sin alteraciones, que permita confeccionar un revoque fino  y pintar.

3.2.5.Cielorrasos: EL ADJUDICATARIO deberá rematar los cielorrasos con un revoque fino a la cal, obteniendo una buena terminación y sin que presenten alteraciones u ondulaciones, a fin de apreciar un buen acabado cuando se pinte. Deberá pintar los cielorrasos de todos los ambientes, usando pintura para cielorraso, antihongos, tipo ALBALATEX, color blanco.

3.2.6.Pintura: EL ADJUDICATARIO deberá rasquetear y limpiar la mampostería, sacando todo resto de revoques, para luego dar una mano de fijador y dos manos de pintura hasta lograr un color uniforme. La pintura a utilizar deberá ser del tipo ALBALTEX interior, de color blanco.

3.2.7. Instalaciones Eléctricas:

Iluminación: El Adjudicatario proveerá e instalará DOS (2)  luminarias, siendo sus características:

- Cuerpo:	De policarbonato autoextingible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG 13.5.

- Reflector/óptica: De chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca.

- Difusor: De policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.

- Equipo: Balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. Alimentación 230V / 50Hz.

Se colocará DOS (2) luz de emergencia tipo ATOMLUX, ubicada en el ingreso a los sanitarios.

3.1.3. Pisos: El ADJUDICATARIO efectuará pulido y laqueado de los pisos de parquet de los camarotes.

3.2.8. Tareas Complementarias: EL ADJUDICATARIO realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo, debiendo contratar los contenedores necesarios para retirar los escombros del predio de la base. Al finalizar la construcción el ADJUDICATARIO, deberá realizar una limpieza general del área de obra.

Todos los artefactos y accesorios recuperados deberán quedar en poder de la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR,

# TERMINOLOGÍA

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo documento contractual de las tareas se emplearán las siguientes denominaciones:

ARMADA por ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

ADJUDICATARIO por empresa obligada a ejecutar las tareas.

REPRESENTANTE TÉCNICO profesional competente encargado de hacer ejecutar las tareas que representa a la empresa.

INSPECCIÓN TÉCNICA profesional competente encargado del contralor y vigilancia de las tareas por parte de la ARMADA.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN. Miembros 3 (tres) competentes encargados de la recepción de las tareas.

# 5.	INSPECCIÓN TÉCNICA

A lo largo de la ejecución de las tareas, las mismas serán supervisadas, controladas y aprobadas por la INSPECCIÓN TÉCNICA de esta Base Aeronaval.

# 6.	INICIACION DE LAS TAREAS.

A partir de la imposición de la Orden de Compra el ADJUDICATARIO tendrá un plazo de CINCO (5) días corridos para dar inicio a las tareas, objeto de la presente licitación. Durante el período previo al inicio de las tareas el ADJUDICATARIO elaborará la Ingeniería de Detalle de las tareas a realizar y la presentará a la ARMADA para su aprobación con CINCO (5) días previos a la iniciación de las tareas. El ADJUDICATARIO presentará también el Plan de Tareas actualizado a la fecha de ejecución de la obra. Con el inicio de las tareas el REPRESENTANTE TÉCNICO y la INSPECCIÓN TÉCNICA procederán a la firma del Acta de Inicio de las Tareas, fecha a partir de la cual comenzará a regir el plazo de entrega fijado en la CLAUSULA 7.

Si no diera cumplimiento al plazo de entrega fijado en la CLAUSULA 7, se hará pasible de la multa establecida en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía; Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratar.

# 7.	PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de realización de las tareas será como máximo de TRENTA (30) días hábiles, hábiles a partir del día siguiente de la fecha de notificación / comunicación fehaciente de la Orden de Compra.

.

# 8.	MOVIMIENTO Y CIRCULACIÓN DEL PERSONAL.

El ADJUDICATARIO tendrá facilidad para el movimiento y circulación de su personal y material dentro de la zona de trabajo, con las limitaciones que indique la INSPECCIÓN TÉCNICA al respecto.

# 9.	LIMPIEZA.

Durante la ejecución de las tareas y hasta la culminación de ellas, el ADJUDICATARIO deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de tareas.

La INSPECCIÓN TÉCNICA, estará facultada para exigir al ADJUDICATARIO que la limpieza se ejecute periódicamente durante la ejecución de las tareas, manteniendo el lugar limpio y transitable.

La limpieza comprendida en esta cláusula, será asumida a exclusiva costa del ADJUDICATARIO y sin derecho a reembolso.

El incumplimiento de este artículo, lo hará pasible de una multa según lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía; Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratar.

# 10.	ESPACIO PARA ACOPIO DE MATERIALES.

La ARMADA, hará entrega al ADJUDICATARIO de un lugar para el acopio de materiales los cuales serán de su responsabilidad, además, para que realice las instalaciones necesarias a efectos de que el Personal lo utilice para mudarse de ropa e higienización, debiendo mantener el mismo, limpio y en óptimas condiciones de higiene.

Las obligaciones que asume el ADJUDICATARIO, por este artículo, serán a su exclusiva costa y sin derecho a reembolso.

# 11.	LIBRO DE TRABAJO

Se asentarán las indicaciones que la INSPECCIÓN TÉCNICA imparta durante la ejecución de las tareas. Serán cronológicamente consignadas en un libro provisto por el ADJUDICATARIO, foliado por triplicado, sellado y rubricado por la ARMADA que la INSPECCIÓN TÉCNICA guardará en el lugar de las tareas, las enmiendas y raspaduras, deberán ser salvadas.

El libro de trabajo deberá ser firmado por el ADJUDICATARIO dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del requerimiento de la INSPECCIÓN TÉCNICA.

Cualquier reclamo por parte del ADJUDICATARIO a lo asentado por la INSPECCIÓN TÉCNICA en el mencionado libro tendrá un término de CINCO (5) días corridos de su impartición, fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el ADJUDICATARIO, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

La observación del ADJUDICATARIO, opuesta a cualquier indicación asentada en el libro, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía; Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

El incumplimiento o atraso en una indicación del libro de trabajos que tenga fijados plazos y/o fechas para comienzos y/o terminación hará incurrir al ADJUDICATARIO en mora y haciéndose pasible de las penalidades que se establecen en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía; Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

# 12.	LIBRO DEL ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO habilitará ante la INSPECCIÓN TÉCNICA un libro similar al Libro de Trabajos, denominado Libro del Adjudicatario, en el que volcará todos sus pedidos a la INSPECCIÓN TÉCNICA.

# 13. NOVEDADES DIARIAS.

Es una planilla donde se vuelcan las novedades diarias referentes al tiempo, personal empleado, máquinas y enseres utilizados.

El ADJUDICATARIO entregará diariamente a la INSPECCIÓN TÉCNICA las planillas indicativas de estado del tiempo y personal ocupado en las tareas, dicho personal tendrá relación de trabajo o contrato de trabajo con el ADJUDICATARIO, resultando la ARMADA ajena a ambos. El ADJUDICATARIO deberá entregar a la ARMADA en el plazo de diez días corridos contados a partir de su adjudicación las respectivas constancias firmadas por el mencionado personal de las que surja que el mismo conoce que no posee relación de trabajo o contrato de trabajo con la ARMADA.

# 14.	REPRESENTANTE TÉCNICO.

El ADJUDICATARIO nombrará a su costa un representante técnico quien estará permanentemente en el lugar de las tareas, deberá estar técnica y legalmente capacitado de acuerdo con la naturaleza de las tareas encomendados y ser aceptado por la ARMADA.

# 15.	RECLAMOS Y/O DEMANDAS.

El ADJUDICATARIO se hará responsable de cualquier reclamo y/o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistema de construcción o elementos patentados.

# 16. SEGUROS.

El ADJUDICATARIO deberá contratar las siguientes coberturas aseguradoras: 1) Por los riesgos de muerte, accidente de trabajo, enfermedades profesionales e inculpable del personal que contrate o preste servicios a su favor como consecuencia de la realización de las tareas adjudicadas, 2) de la responsabilidad civil por los daños de cualquier naturaleza que puedan sufrir los terceros como resultado de la realización de dicho trabajo. Las pólizas pertinentes deberán ser entregadas a la ARMADA dentro del plazo de diez días corridos contados a partir de la fecha de la adjudicación, sus importes ascenderán respectivamente: para el punto 1° según Ley 24.557 Riesgos de Trabajo y para el punto 2° PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), su contratación deberá realizarse en una empresa de reconocida solvencia en plaza al solo juicio de la ARMADA. Cada póliza deberá contener una cláusula por la cual la empresa aseguradora desista expresamente de la acción y del derecho a repetir de la ARMADA los importes que abone como consecuencia de la producción de los riesgos asegurados. El plazo de la cobertura aseguradora deberá extenderse hasta el momento en que se concrete la recepción definitiva de las tareas. El ADJUDICATARIO resultará obligado a abonar a su exclusiva costa los resarcimientos que se originan por la producción de los referidos riesgos aunque su monto exceda el previsto en las pólizas que contrate conforme a los puntos 1 y 2 de esta cláusula. Para el supuesto en que utilice ADJUDICATARIOS en las tareas deberá verificar que los mismos cumplimenten respecto al personal que empleen en la misma las referidas coberturas, siendo solidariamente responsable con ellos en tal sentido. El incumplimiento por el ADJUDICATARIO de las obligaciones previstas en la presente constituirá causa de rescisión contractual automática, sin resarcimiento, compensación o reembolso a favor del ADJUDICATARIO.

17. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantía de las tareas será de DOCE (12) meses a partir de la fecha de su recepción final. En dicho plazo el ADJUDICATARIO deberá subsanar a su costa todas las deficiencias de los mismos que, advertidas por la ARMADA fueran puestas en su conocimiento por un medio fehaciente.

# 18.  CASO DE MUERTE Y/O QUIEBRA.

En caso de muerte, quiebra o concurso civil del ADJUDICATARIO quedará rescindida la orden de compra a no ser que los herederos o síndico de la quiebra o concurso ofrezcan llevar a cabo las tareas bajo las condiciones estipuladas en el citado contrato. La ARMADA, fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos sin que, en el último de los casos, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.

# 19.  SEGURIDAD Y PREVENCIÓN.

Con el fin de prevenir accidentes, el personal del ADJUDICATARIO deberá contar con todos los elementos y vestuario de seguridad apropiados a las tareas que se ejecuten, siendo el ADJUDICATARIO el responsable por todo concepto de los perjuicios, daños e indemnizaciones, etc. que se originen por el incumplimiento de tales disposiciones. El ADJUDICATARIO deberá extremar al máximo las precauciones sobre hacer fuego en las inmediaciones de los lugares donde se trabaje.

Todos los lugares donde existan riesgos deberán ser adecuadamente señalados mediante barreras, señales luminosas, carteles de aviso, etc. siendo el ADJUDICATARIO único responsable por los daños a terceros y/o su propio personal.

# 20.  OBSERVACION DE LEYES, DISPOSICIONES Y NORMAS

El ADJUDICATARIO y su personal, cualquiera sea su función y categoría, deberán cumplir estrictamente las leyes, disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales y/o provinciales como así también los propios de la ARMADA. Serán de aplicación durante la vigencia del Contrato las siguientes Leyes y Normas:

- Ley Nacional Nº 24.557.Riesgos de Trabajo

- Ley Nacional Nº 19.587 - Decreto Reglamentario Nº 351/79, Decreto Nº 911/96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

# 21.  OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

- El ADJUDICATARIO asumirá exclusiva responsabilidad, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento alguno, por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, a terceros, a Personal de LA ARMADA, al personal de sus ADJUDICATARIOS o subcontratistas o a los bienes de todos ellos y de LA ARMADA, por la actividad que realizarán a fin de concretar las tareas que se contratan. Ello así, sin discriminar que los referidos daños se generen dentro o fuera del predio en que se ejecute, a las personas o bienes que se encuentren en su interior o exterior, que sean consecuencia directa o indirecta de la precitada actividad, o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre, debiendo asimismo cargar con la atención médica del accidentado y cumplimentar los requisitos administrativos para la denuncia ante la Delegación local de Ministerio de Trabajo, sin que puedan transferirse esas obligaciones a la ARMADA.

- El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de vestimenta uniformada y elementos de identificación que permita distinguir fácilmente a la empresa responsable de las tareas.

- Toda instalación eléctrica, deberá cumplir con las normas que rigen en la materia.

- En las adyacencias del lugar de las tareas y en cada lugar donde están desarrollando tareas, deberá mantenerse un espacio o corredor libre para la evacuación del personal en caso de emergencia y/o para permitir la circulación de autobombas y/o ambulancias.

- Todo equipo, material, herramientas, maquinarias y vehículos tendrán que ser en calidad y cantidad suficientes para poder dar total cumplimiento a las tareas previstas. Asimismo, dichos equipos, maquinarias, herramientas y vehículos deberán cumplir con los requisitos de seguridad vigentes.

- Observar las normas laborales, previsionales, comerciales, tributarias impositivas, administrativas, aduaneras o de cualquier otra naturaleza tanto nacionales, provinciales o municipales que le sean aplicables como consecuencia de su actividad. En tal sentido deberá autorizar por escrito a la ARMADA para que en su nombre y representación pueda requerir entre los organismos, dependencias, personas jurídicas públicas y/o privadas y personas físicas la información vinculada al cumplimiento de dichas normas.

- Se obliga a no ceder ni transferir total o parcialmente el contrato adjudicado. El incumplimiento de esta obligación producirá la extinción automática y de pleno de derecho del presente contrato, facultando a la ARMADA a iniciar en contra del ADJUDICATARIO las acciones que estime corresponder.

- A responder por el eventual incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

- A pagar el impuesto de sellos que corresponda al contrato adjudicado, sin derecho a reembolso, resarcimiento o compensación alguna respecto de la ARMADA.

10.A informar a la ARMADA con antelación al inicio de la ejecución de sus trabajos, la nómina del personal que contratará para la realización de las tareas adjudicada. Para el caso en que la ARMADA no admitiera el ingreso de dicho personal a jurisdicción naval, el mismo deberá ser reemplazado a exclusiva costa del ADJUDICATARIO.

# 22.  CONSERVACION Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE.

- Mantener el lugar limpio y ordenado. Ningún trabajo se dará por terminado, hasta tanto no se haya retirado todos los materiales sobrantes.

- Evitar que papeles, maderas, bolsos y residuos en general queden sueltos. Todos deben ser colocados en bolsas de residuos y ser llevados a los lugares previstos para su eliminación o tratamiento adecuado los cuales deberán ser comunicados a la ARMADA para su verificación. En cada lugar de trabajo se habilitará un recipiente en contenedor adecuado para el depósito de tales residuos. De constatar que han quedado residuos como los expresados precedentemente en los locales y lugares de trabajos, como consecuencias de las tareas efectuadas, la ARMADA se reserva el derecho a embolsarlos y transportarlos por su cuenta con cargo al ADJUDICATARIO.

- Queda prohibido el estibaje de lodos, líquidos, residuos sólidos o semisólidos en sitios o lugares no autorizados.

- Tratar de usar envases biodegradables.

- Será obligación del ADJUDICATARIO verificar la correcta combustión de los vehículos y equipos en general.

# 23.  GENERALIDADES

OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD: El ADJUDICATARIO estará obligado a mantener indemne a la ARMADA de todo recurso, reclamo, demanda ó retensión resarcitoria, compensatoria ó de reembolso, que pueda efectuarle a la ARMADA el personal que posea o contrate el ADJUDICATARIO para la ejecución de las tareas correspondientes en la contratación adjudicada, ó que pueda realizarle cualquier tercero con motivo de dicha contratación.

En consecuencia el ADJUDICATARIO también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer a su costa el objeto de los recursos, reclamos, demandas, ó pretensiones precitados, para el supuesto de que estos se produzcan.

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: El ADJUDICATARIO será responsable de hacer cumplir al personal afectado a la obra, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la ARMADA e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material e información y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El ADJUDICATARIO deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la ARMADA, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección de Obra involucrado, como asegurado adicional.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar las tareas hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en la obra, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita a la obra según la normativa de la S.R.T. La ARMADA podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. El ADJUDICATARIO proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones.

El ADJUDICATARIO dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

# Presentación

El proyecto constructivo que elabore el ADJUDICATARIO deberá dar solución a todos los aspectos constructivos necesarios para materializar la presente obra

El ADJUDICATARIO es responsable como constructor de la obra y realizador del Proyecto Constructivo.

Las demoras producidas por la no aceptación por parte de la ARMADA de los respectivos estudios, planos, memorias descriptivas y/o cálculo, especificaciones, etc., que conformarán el Proyecto Constructivo, no serán causa de ampliación de los plazos.

El ADJUDICATARIO deberá prever en su oferta la realización de todos estos trabajos no reconociéndose para la ejecución de los mismos ningún tipo de adicional.

La documentación que se presente en la etapa de realización del Proyecto Constructivo, guardará la máxima calidad y jerarquía profesional.

En todos los casos, las tareas deberán estar perfectamente ejecutados y su presentación acorde con los requerimientos de este pliego.

Toda la documentación que se presente, tales como notas, cartas, informes, croquis preliminares, material informativo, planos, etc., deberá estar perfectamente clasificada, numerada y ordenada, para facilitar su archivo e identificación. Se deberá presentar al inicio de la obra un listado de la documentación técnica para facilitar el control del documento de la ingeniería. Las tareas escritos serán presentadas a máquina o con procesador de textos.

# Desarrollo del Proyecto Constructivo

El ADJUDICATARIO desarrollará las tareas cumpliendo la mecánica operativa que se expresa a continuación: Realizará su trabajo siguiendo los lineamientos de este Pliego y las instrucciones de la INSPECCIÓN TÉCNICA.

Los estudios y proyectos parciales y/o finales serán presentados a través del libro del ADJUDICATRIO.

El Plan de Trabajos considerará los tiempos de presentación, aprobación y rechazos. El no cumplimiento de los plazos previstos hará pasible al ADJUDICATARIO de las penalidades que se señalan en las partes correspondientes de este Pliego.

Citarlos como antecedentes profesionales.

# Esquemas tentativos, estudios preliminares y anteproyectos

Contendrán toda la información necesaria para su correcta interpretación. En todos los casos contarán con el título de Las tareas y el de la parte del proyecto a que corresponda.

Este material servirá de base a trabajos más elaborados, por tal razón se exigirá gran precisión en los datos que aporte y procedimientos que proponga.

# Planos conforme a Obra

El ADJUDICATARIO deberá entregar una vez finalizados las tareas el plano conforme a obra con los detalles constructivos, especificación de materiales en soporte magnético (AUTOCAD), en versión a acordar con la INSPECCIÓN TÉCNICA, con toda la documentación pertinente.

Debido a que la Entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la Verificación de los archivos en el Nuevo Sistema Compr.ar se deberá adjuntar los Formularios correspondientes según punto 11 del Anexo I (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO, MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO. OBSERVACIÓN: OBSERVACIÓN: REPARACIÓN CAMAROTES Nº 16 Y 17 | SV | 1 |  |  |  |
| TOTAL EN PESOS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO VI

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO VII

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma............................................................... representada por el Señor..................................................................,D.N.I………………….se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de inspeccionar los trabajos solicitados en la Licitación Privada N°   …. /17, a efectos de su cotización.

Trelew,         de Junio  de 2017.

# …………………………………….                         ……………….. …………………..

# POR LA EMPRESA	 			POR LA ARMADA

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)