ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 435-03896-0038 | GRABADORA DE VIDEO; TIPO DIGITAL – FORMATO VIDEO H.264 – ALIMENTACION 220V – SISTEMA DE GRABACION DISCO RIGIDO | UN | 1 |
| 2 | 435-00189-0051 | CÁMARAS DE VIDEO; IMAGEN ALTA RESOLUCIÓN – ELEM VISION CCD DIGITAL DE 1/3 pulg. – RESOLUCION HORIZONTAL 1600 X 1200 PXL | UN | 12 |

Los oferentes deberán cotizar los materiales objeto de la presente, adjuntando a la oferta copia certificada donde consten las características de las cámaras y grabadora, así como los modelos y marcas disponibles, que cumplan o superen los requisitos mínimos detallados en las presentes especificaciones técnicas.

Los materiales ofertados deberán contar con garantía contra defectos de fabricación y/o funcionamiento irregular, otorgada por el fabricante o el oferente, quien a su vez deberá proporcionar y/o garantizar la asistencia técnica de respaldo para los materiales ofertados, con al menos un representante en la ciudad de Trelew, Rawson o Puerto Madryn, con capacidad suficiente para restituir al servicio cualesquiera de los elementos objeto de la presente, en caso de presentarse algún fallo dentro de la vida operativa del producto.

# RENGLÓN N° 1 – NETWORK VIDEO RECORDER (NVR).

| Sistema | Audio y Video |
| --- | --- |
| Main Processor | Dual-core embedded processor | IP Camera Input | 4/8/16 Channel |
| Operating System | Embedded LINUX | Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA |
| Display | Recording |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA | Compression | H.264+/H.264/MJPEG |
| Resolution | 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | Resolution | 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc. |
| Multi-screen Display | 4CH: 1/4 | Record Rate | 80Mbps |
|  | 8CH: 1/4/8/9 | Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel |
|  | 16CH: 1/4/8/9/16 | Record Mode | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Camera Blank, Video Loss), Stop |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |  |  |
| Video Detección and Alarmas | Record Interval | 1 ~ 120 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec |
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | Network |
| Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss and Camera Blank | Interface | 1 RJ-45 Port (10/100Mbps) |
| Alarm input | N/A | Ethernet Port | 1 Independent 100Mbps Ethernet Port |
| Relay Output | N/A | Network Function | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Playback and Backup |  |  |
| Playback | 4CH: 1/4 |  |  |
|  | 8CH: 1/4/8 |  |  |
|  | 16CH: 1/4/8/16 |  |  |
| Search Mode | Time /Date, MD and Exact Search (accurate to second), Smart search |  |  |
| Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | Max. User Access | 128 users |
|  |  | Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
|  |  | Interoperability | ONVIF 2.4, CGI Conformant |
|  |  | Alimentación Eléctrica |
|  |  | Power Supply | DC12V/2A |
| Backup Mode | USB Device/Network | Power Consumption | <10W (Without HDD) |
| Almacenamiento | Entorno de operación |
| Internal HDD | 1 SATA III Port, Up to 6 TB capacity for each HDD | Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| HDD Mode | Single | Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
| eSATA | N/A | Construcción |
| Interfase auxiliar | Dimensions | Mini 1U, 325mm×251.3mm×55mm (12.8" x 9.9" x 2.2") |
| USB | 2 USB Ports (2 USB2.0) | Net Weight | 1.2kg (2.6 lb) (without HDD) |
| RS232 | N/A | Gross Weight | 2kg(4.4 lb)(without HDD) |
| RS485 | N/A | Certificaciones |
| Soporta: | CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
| Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| Ordering Information |
| Type | Description |
| 16 Channel NVR | 16 Channel Mini 1U Lite Network Video Recorder |
| Accessories | N/A |

# RENGLÓN N° 2 – CÁMARAS DE VIDEO (IR).

Deberán ser cámaras tipo Bullet que cumplan con las siguientes características mínimas:

| Camera |
| --- |
| Image Sensor | 1/3’’ 1.3 MPx progressive scan CMOS |
| Effective Pixels | 1355 (H) x 977 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter | Auto / Manual, 1/3 – 1/100.000s |
| Min. Illumination | 0.01 Lux / F1.4 (Color), 0 Lux with the IR on |
| S / N Ratio | More than 50 dB |
| Video Output | N / A |
| Camera Features |
| Max IR LEDs Length | 60m |
| Day / Night | Auto (ICR) / Color / B&W |
| Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR |
| White Balance | Auto / Manual |
| Gain Control | Auto / Manual |
| Noise Reduction | 3D |
| Privacy Masking | Up to 4 areas |
| Lens |
| Focal Length | 2.7mm – 12mm |
| Max Aperture | F 1.4 |
| Focus Control | Auto |
| Angle of View | H: 92° - 28° |
| Lens Type | Motorized / Fixed Iris |
| Mount Type | Board in Type |
| Video |
| Compression | H.264 / H.264H / MJPEG |
| Resolution | 1.3 (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) CIF (352x288 / 352x240) |
| Frame Rate | Main Stream | 1.3M / 720P (1-25/30FPS) |
|  | Sub Stream | D1 / CIF (1-25/30FPS) |
| Bit Rate | H.264: 40K – 8192kbps |
| Network |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | N / A |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour. |
| Compatibility | ONVIF, CGI, PSIA |
| Max. User Access | 20 Users |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Audio |
| Compression | N / A |
| Interface | N / A |
| Auxiliary Interface |
| Memory Slot | Micro SD, Max 128 GB |
| RS485 | N / A |
| Alarm | N / A |
| PIR Sensor Range | N / A |
| General |
| Power Supply | DC 12V, PoE (802.3af) |
| Power Consumption | Max. 9.5W |
| Working Environment | -30°C - +60°C / Less than 95% RH (non-condensation) |
| Ingress Protection | IP67 |
| Vandal Resistance | N / A |
| Dimensions | 72mm x 80mm x 212.8mm |
| Weight | 0.65kg |

Los elementos serán entregados en DEPARTAMENTO DEFENSA DE LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR -sito en  RUTA NAC. Nº 3 Y R.P. Nº 25 S/Nº - TRELEW - PCIA CHUBUT - De 8.00 Hs. a 14.00 Hs.; deberán ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado y que cumplan con las normas de calidad correspondiente, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna; y con las características indicadas en cada renglón de la Solicitud de Gastos.

- Tener en cuenta Punto 19 del Anexo I Pliegos de bases y condiciones particulares

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 31.5)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN:

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRABADORA DE VIDEO; TIPO DIGITAL – FORMATO VIDEO H.264 – ALIMENTACION 220V – SISTEMA DE GRABACION DISCO RIGIDO | UN | 1 |  |  |  |
| 2 | CÁMARAS DE VIDEO; IMAGEN ALTA RESOLUCIÓN – ELEM VISION CCD DIGITAL DE 1/3 pulg. – RESOLUCION HORIZONTAL 1600 X 1200 PXL | UN | 12 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

OFERTA ALTERNATIVA

Correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)

Debido a que la entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el nuevo sistema COMPR. AR se deberá adjuntar los formularios correspondientes según punto 10 del ANEXO I  del pliego de bases y condiciones particulares (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).