ARMADA  ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito esencial según el Artículo 66 Inciso j del Anexo al Decreto 1030/16.

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

1 – CARACTERÍSTICAS GENERALES:

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATÀLOGO | DESCRIPCIÒN | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 259-00267-0289 | ADHESIVOS TIPO EPOXI - SECADO 10MN - PRESENTACIÓN ENVASE X 10 KG OBSERVACIÓN: KLAUKOL X 30 KG ADHESIVO IMPERMEABLE POTENCIADO. | UN | 80 |
| 2 | 271-00331-0097 | CHAPAS GALVANIZADAS;ANCHO 1M - CALIBRE BWG - LARGO 6M. OBSERVACIÓN: CHAPA GALVANIZADA SINUS. 110 N*25 x MT | UN | 40 |
| 3 | 265-01741-0001 | CAL; PRESENTACION BOLSA 25Kg - USO CONSTRUCCION | UN | 50 |
| 4 | 258-00378-0022 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 40mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2. OBSERVACIÓN: CAÑO PVC CLOACAL 040 x 4 IRAM. | UN | 20 |
| 5 | 279-01653-0268 | CAÑOS; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIAMETRO 2pulg - ESPESOR 3mm OBSERVACIÓN: CAÑO GALVANIZADO ROSC. 2" x 6.4 MT | UN | 20 |
| 6 | 279-01653-0266 | CAÑOS; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIAMETRO 1 1/2pulg - ESPESOR 3mm. OBSERVACIÓN: CAÑO GALVANIZADO ROSC. 1.1/2" x 6.4 MT | UN | 20 |
| 7 | 258-00378-0041 | CAÑO PLASTICO DIAM 3/4 ESPESOR 19 MM EXTREMO CON ROSCA LARG 6,4MT - PRESIÓN DE TRABAJO 50 Kg OBSERVACIÓN: CAÑO SALADILLO 3 CAPAS HIDRO 3 1/2 pulg | UN | 20 |
| 8 | 258-00378-0231 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 2mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 1M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 OBSERVACIÓN: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO 20mm x 4 MT - 1/2 pulg | UN | 20 |
| 9 | 265-00335-0005 | CEMENTO PORTLAND; TIPO PUZOLANICO - PRESENTACION BOLSA X 50Kg. | UN | 60 |
| 10 | 261-00545- 0130 | CERAMICAS P/PISOS, DIMENSION 37 X 37 cm - TIPO BARILOCHE OBSERVACIÓN: TIPO NIZA GRIS C= 2,30 | UN | 400 |
| 11 | 258-01147-0271 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/CAÑERIA - DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO OBSERVACIÓN: ACC. PVC 90º DE 063 MH. | UN | 50 |
| 12 | 258-01147-0271 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/CAÑERIA - DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO OBSERVACIÓN: ACC. PVC 90º DE 110 MH. | UN | 50 |
| 13 | 284-06866-0004 | ARENA; TIPO FINA - MEDIDA 1 M3 OBSERVACIONES: ARIDO-ARENA MEDIANA NATURAL BOLSON DE 1 M3. | MT | 10 |
| 14 | 299-04911-0212 | PLACA; USO CIELORRASO - ESPESOR 9,5mm - MATERIAL YESO - DIMENSION 1,20 X 2,40M. OBSERVACIONES: PLACA YESO STANDARD STD 1200 x 2400 12,5 mm. | UN | 20 |
| 15 | 284-06866-0004 | ARENA; TIPO FINA - MEDIDA 1M. OBSERVACIONES: ARIDO-RIPIO MIXTO BOLSON DE 1 M3 | UN | 10 |
| 16 | 258-08001-0107 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION. OBSERVACIÓN: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO -ROSCA METÁLICA MACHO -DIMENSION 20mm. | UN | 80 |
| 17 | 258-08001-0107 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION. OBSERVACIÓN: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO -ROSCA METÁLICA HEMBRA- DIMENSION 20mm. | UN | 80 |
| 18 | 258-01143-0014 | CUPLA REDUCCION PLASTICA DIAM 110 X 63 MATERIAL PVC OBSERVACIÓN: ACC. PVC CUPLA REDU. 050 x 040 MN | UN | 20 |
| 19 | 258-03534-0006 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA 45º DE 040 MH | UN | 20 |
| 20 | 258-03534-0006 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA 45º DE 050 MH | UN | 20 |
| 21 | 258-03534-0006 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA 45º DE 063 MH | UN | 20 |
| 22 | 258-03534-0006 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 040 MH | UN | 20 |
| 23 | 258-03534-0006 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 063 MH | UN | 20 |
| 24 | 258-03534-0006 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 110 MH | UN | 20 |
| 25 | 255-00381-0001 | ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 1L OBSERVACIÓN: ENDUIDO PLASTICO AL AGUA P/ INTERIORES x 1 LT. | UN | 50 |
| 26 | 271-07291-0003 | VARILLA DE HIERRO ALETEADA; DIMENSIÓN 6mm - LARGO 12M | UN | 30 |
| 27 | 271-07291-0001 | VARILLA DE HIERRO ALETEADA; DIMENSIÓN 12mm - LARGO 12M | UN | 30 |
| 28 | 261-00715-0001 | LADRILLOS MACIZOS; TIPO COMUN - DIMENSION 11 X 22 X 5Cm | UN | 2000 |
| 29 | 293-02159-0025 | REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED. OBSERVACIÓN: REFLECTOR P/MH-SAP 250/400 W E40 SOLE BAEL | UN | 20 |
| 30 | 293-01541-0042 | LAMPARA REFLECTORA; POTENCIA 1W - TENSION 6V - PAR REFLECTOR LED RECARGABLE. OBSERVACIÓN: LAM. BAJO CONS E TURBO LD 914215 SICA | UN | 60 |
| 31 | 293-02285-0103 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION INST. NO ENTUBADA EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V. OBSERVACIÓN: CABLE TPR 2* 1,5 COBRHIL x MT | MT | 500 |
| 32 | 293-03430-0079 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 14W. OBSERVACIÓN: LAM. LEDs 14 W BLN 220 V PERA 220° E27 MACROLED BT-60-14-NW. | UN | 200 |
| 33 | 271-06094-0251 | CAÑO DE ACERO; TIPO PVC FLEXIBLE - DIAMETRO 3/4 pulg - LONG DE CUERPO 1 M - ESPESOR 1,3 MM. OBSERVACIÓN: CAÑO LUZ PVC LISTO FLEX 3/4" AZUL. | MT | 500 |
| 34 | 293-03722-0110 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACIÓN FIBRA DE VIDRIO - APLICACIÓN ELECTRIDIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSIÓN NOMINAL 220V - SECCIÓN 2,5 MM. OBSERVACIÓN: CABLE NORMALIZADO 1 x 2,5 MM COLOR ROJO. | MT | 500 |
| 35 | 293-03722-0110 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACIÓN FIBRA DE VIDRIO - APLICACIÓN ELECTRIDIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSIÓN NOMINAL 220V - SECCIÓN 2,5 MM. OBSERVACIÓN: CABLE NORMALIZADO 1 x 2,5 MM COLOR AZUL. | MT | 500 |
| 36 | 293-03722-0110 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACIÓN FIBRA DE VIDRIO - APLICACIÓN ELECTRIDIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSIÓN NOMINAL 220V - SECCIÓN 2,5 MM. OBSERVACIÓN: CABLE NORMALIZADO 1 x 4 MM COLOR MARRON. | MT | 500 |
| 37 | 271-03009-0040 | MALLAS DE ALAMBRE; MATERIAL HIERRO - SECCION CELDA 25 X 25mm - DIMENSION 1,2 X 3M. OBSERVACIÓN: MALLA STANDARD 2.15 x 6 MT Q188 150 x150 6 MM 39,5 KG. | UN | 15 |
| 38 | 255-00579-0028 | MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 32Kg. OBSERVACIÓN: MASILLA P/ JUNTA LISTA P/ USAR READY+ x 32 KG | UN | 4 |
| 39 | 279-01241-0008 | MEMBRANAS C/ALUMINIO; ESPESOR 4mm - ANCHO 1M - LARGO 10M DENSIDAD 4000GR/M2 | UN | 30 |
| 40 | 255-01076-0002 | PASTINAS; PRESENTACION 5Kg OBSERVACIÓN: KLAUCOL PASTINA IMP BOX ANTIHONGO TALCO x 5 KG. | UN | 40 |
| 41 | 258-02928-0017 | PILETAS DE PISO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO DE ENTRADA 63mm - DIAMETRO DE SALIDA 63mm - CANTIDAD DE ACOMETIDAS 5 - SECCION DE REJILLA 12 X 12Cm - TIPO CON SIFON OBSERVACIÓN: PILETA DE PATIO 5 E R/P 10 x 10 | UN | 20 |
| 42 | 275-01059-0074 | PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 22Cm - MATERIAL LANA DE CORDERO. | UN | 20 |
| 43 | 255-06979-0254 | PINTURA; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% OBSERVACION: PARA EXTERIORES COLOR BLANCO MATE; PODER CUBRITIVO ENTRE 12 A 14 mts 2 / lt Y POR MANO; LAVABILIDAD BUENA; CAPACIDAD DE ENTONACIÓN 15 A 30 cm3 / lt. | UN | 40 |
| 44 | 255-06979-0254 | PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% OBSERVACION: PARA INTERIORES COLOR BLANCO; DENSIDAD 1,40+/- 0.30 KG / LT; PODER CUBRITIVO ENTRE 12 a 16 mt2/lt Y POR MANO; LAVABILIDAD BUENA; CAPACIDAD DE ENTONACION 15 A 30 CM3 / LT. | UN | 40 |
| 45 | 255-06979-0312 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%. OBSERVACION: PARA INTERIORES COLOR MARRON TOBAGO; ESMAL. SATINADO x 4 LT. | UN | 20 |
| 46 | 255-06979-0312 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%. OBSERVACION: PARA INTERIORES BLANCO; ESMAL. SATINADO x 4 LT. | UN | 20 |
| 47 | 255-06979-0312 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%. OBSERVACION: PARA INTERIORES GRIS PERLA; ESMAL. SATINADO x 4 LT. | UN | 20 |
| 48 | 255-06979-0021 | PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L. OBSERVACIÓN: ORNIFLEX 2 TOPFLEX EMULSIÓN ASFALTICA SOLV x 18 LT | UN | 20 |
| 49 | 258-06727-0013 | RAMAL PLASTICO; MATERIAL PVC - MEDIDA 110 X 63mm - ANGULO 45º - ESPESOR 3,2mm | UN | 10 |
| 50 | 255-07012-0081 | SELLADORES USO ROSCAS - PRESENTACION 100cm3 OBSERVACIÓN: SELLADOR HIDRO 3 DE 125 CC. | UN | 20 |
| 51 | 279-01793-0003 | VALVULAS DE RETENCION; MATERIAL BRONCE - TIPO DE SEGURIDAD Y RETENCION - MEDIDA 1/2pulg. OBSERVACIÓN: VALVULA O LLAVES ESCLUSA ARTE 600-19 MM BRONCE | UN | 20 |
| 52 | 215-00393-0019 | CABOS DE MADERA; APLICACION ESCOBILLON - FORMA RECTO C/ROSCA | UN | 25 |
| 53 | 243-00303-0020 | BURLETES; ANCHO 10mm - PLIEGUES SIN | UN | 20 |
| 54 | 296-01468-0011 | ASIENTOS P/INODOROS; MATERIAL PLASTICO | UN | 2 |
| 55 | 438-04217-0007 | MENSULAS; TIPO MENSULA - MEDIDA 30Cm | UN | 50 |
| 56 | 258-00723-0121 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD CON | UN | 300 |
| 57 | 293-00554-0298 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 0,59M - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 20 |
| 58 | 293-00554-0297 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTILINEO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 20 |
| 59 | 293-09785-0037 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 40W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR 6500ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 25 |
| 60 | 293-01136-0160 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 70W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO BAJO CONSUMO - VIDA MEDIA 8000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 25 |
| 61 | 255-06979-0248 | PINTURAS; TIPO PRESERVADOR P/MADERA - PRESENTACION ENVASE X 1L | UN | 30 |
| 62 | 255-06979-0243 | PINTURAS; TIPO SECADO RAPIDO SPRAY - PRESENTACION ENVASE X 170GR | UN | 20 |
| 63 | 275-01416-0064 | RODILLOS; MATERIAL CUERO LANAR - LARGO 22Cm | UN | 20 |
| 64 | 275-01416-0067 | RODILLOS; MATERIAL ESPONJA - LARGO 20Cm | UN | 20 |
| 65 | 255-06979-0360 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% | UN | 10 |
| 66 | 255-06979-0350 | PINTURAS; TIPO LATEX PARA INTERIOR - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% | UN | 10 |
| 67 | 255-05444-0003 | DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 1L | UN | 50 |
| 68 | 255-00381-0003 | ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 10L | UN | 3 |
| 69 | 255-00382-0061 | ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 300mL | UN | 30 |
| 70 | 275-01059-0051 | PINCELES; NUMERO 20 - MATERIAL CERDA | UN | 20 |
| 71 | 275-01059-0114 | PINCELES; TIPO PINCELETA - USO PINTURA - NUMERO 30 - MATERIAL CERDA BLANCA | UN | 20 |
| 72 | 275-01059-0155 | PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 30Cm - MATERIAL LANA DE CORDERO | UN | 20 |
| 73 | 258-00819-0042 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - LONG.DE CUERPO 30mm - DIAMETRO INTERIOR SIN - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER - ARANDELA SIN | UN | 100 |
| 74 | 258-00819-0036 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº8 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER | UN | 100 |
| 75 | 279-00644-1428 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 6mm - LARGO 38mm | UN | 100 |
| 76 | 259-06887-0003 | CEMENTOS DE CONTACTO; TIPO FUERTE - PRESENTACION LATA X 1L | UN | 10 |
| 77 | 293-01033-0045 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20M | UN | 10 |
| 78 | 299-07390-0005 | CINTAS DE DEMARCAR; LARGO 100M - ANCHO 8Cm | UN | 20 |
| 79 | 259-01142-0012 | COLAS VINILICAS; ESTADO LIQUIDO - ENVASE POTE PLASTICO - PESO 1Kg | UN | 5 |
| 80 | 258-01147-0338 | CODOS DE PLASTICO; TIPO CON AROS DE GOMA - DIAMETRO 50mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 50 |
| 81 | 258-06597-0070 | MANGUERAS PLASTICAS; TIPO RIEGO - MATERIAL PLASTICO - DIAMETRO 3/4pulg - PRESION DE TRABAJO 2kg/cm3 - LONG.DE CUERPO 50M | MT | 3 |
| 82 | 258-06597-0027 | MANGUERAS PLASTICAS; TIPO TRANSPARENTE - MATERIAL PVC - DIAMETRO 1pulg - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 - LONG.DE CUERPO 20M | MT | 10 |
| 83 | 215-06636-0193 | PLACAS AGLOMERADAS; TIPO FIBROFACIL - ESPESOR 18mm - LARGO 2,60M - ANCHO 1,83M | MT | 10 |
| 84 | 262-03032-0070 | VIDRIOS PLANOS; TIPO FLOAT - ESPESOR 4mm - TRANSPARENCIA 100% - DIMENSION CORTE A MEDIDA. OBSERVACIONES:COLOR INCOLORO | UN | 2 |
| 85 | 274-01174-0025 | PUERTAS DE ALUMINIO; TIPO PESADA - LARGO X ANCHO 2,05 X 0,9M - ESPESOR 4,5Cm - MATERIAL ½ VIDRIADO,½ ALUMINIO OBSERVACIONES: PUERTA DE REBATIR 2 HOJAS CON 2 PARANTES Y 2 TRAVESAÑOS, CIEGA HASTA 0,50. DE 1,70 X 2.20 (CON CERRADURA MULTIANCLAJE)-Carpintería aluminio línea Modena de Aluar con premarco, imitación madera. | UN | 1 |
| 86 | 274-01174-0025 | PUERTAS DE ALUMINIO; TIPO PESADA - LARGO X ANCHO 2,05 X 0,9M - ESPESOR 4,5Cm - MATERIAL ½ VIDRIADO,½ ALUMINIO OBSERVACIONES: PUERTA DE REBATIR 2 HOJAS CON 2 PARANTES Y 2 TRAVESAÑOS, CIEGA HASTA 0,50. DE 1,70 X 2.20 (CON CERRADURA MULTIANCLAJE)-Carpintería aluminio línea Modena de Aluar con premarco, color blanco. | UN | 1 |
| 87 | 279-00902-0001 | BRAZOS MECANICOS; ELEMENTO COMPLETO - MODELO Nº1 - USO CIERRAPUERTA OBSERVACIONES: FRENO AÉREO PARA HOJA PASIVA | UN | 2 |
| 88 | 265-01740-0002 | PLACAS PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR 9,5mm - TIPO NORMAL | UN | 6 |
| 89 | 265-01740-0001 | PLACA PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR 12,5 mm – TIPO NORMAL. | UN | 6 |
| 90 | 271-06897-0002 | PERFILES DE CHAPA; TIPO MONTANTE - ESPESOR 70mm | UN | 20 |
| 91 | 271-06897-0007 | PERFIL DE CHAPA; TIPO SOLERA – ESPESOR 70mm | UN | 4 |
| 92 | 271-06897-0051 | PERFILES DE CHAPA; TIPO ÁNGULO PERIMETRAL – ESPESOR 1,5 MM - MATERIAL CHAPA GALVANIZADA. | UN | 7 |
| 93 | 271-06897-0031 | PERFILES DE CHAPA; TIPO T – ESPESOR 2mm – MATERIAL ACERO GARVANIZADO. OBSERVACIÓN: LARGO 3,5 M. | UN | 7 |
| 94 | 271-06897-0031 | PERFILES DE CHAPA; TIPO T – ESPESOR 2mm – MATERIAL ACERO GALVANIZADO. OBSERVACIÓN: LARGO 0,65 M. | UN | 14 |
| 95 | 258-00819-0052 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº8 - PRESENTACION ENVASE X 500UN - TIPO FISHER OBSERVACIÓN: FISHER TACO NYLON “SX” N° 8 mm ENVASE X 100 Un | CJ | 1 |
| 96 | 279-00644-1314 | TORNILLOS; RANURA PHILIPS – MATERIAL ACERO – DIAMETRO 8mm – LARGO 2 Pulg. OBSERVACIÓN: | CJ | 1 |
| 97 | 255- 00579-0010 | MASILLAS;PRESENTACION ENVASE X 17 kg | UN | 1 |
| 98 | 279-00644-1832 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS – MATERIAL HIERRO ZINCADO – DIAMETRO 4,2 mm – LARGO 13 mmg | CJ | 20 |
| 99 | 279-00644-1830 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS – MATERIAL HIERRO ZINCADO – DIAMETRO 4,2 mm – LARGO 25 mmg | CJ | 2 |
| 100 | 234-05938-0007 | CINTAS DE UNION P/ENDUIDO; MATERIAL PAPEL – USO TAPA JUNTAS – ANCHO 5 Cm – PRESENTACIION ENVASE X 150 M. | UN | 1 |
| 101 | 271-07114-0019 | ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 0,7mm – SECCION CIRCULAR – TRATAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA | KG | 5 |

Características de los productos: Los productos deberán ser de primera calidad.

Presentación de los productos:

Paquetes: Debidamente cerrados.

Tarros plásticos o de lata: Herméticamente cerrados, sin marcas de derrames, ni abolladuras.

2- OBSERVACIONES:

Renglón 01:  KLAUKOL X 30 KG ADHESIVO IMPERMEABLE POTENCIADO.

Renglón 02: CHAPA GALVANIZADA SINUS. 110 N*25 x MT

Renglón 04: CAÑO PVC CLOACAL 040 x 4 IRAM.

Renglón 05: CAÑO GALVANIZADO ROSC. 2" x 6.4 MT.

Renglón 06: CAÑO GALVANIZADO ROSC. 1.1/2" x 6.4 MT

Renglón 07: CAÑO SALADILLO 3 CAPAS HIDRO 3   1/2 pulg

Renglón 08: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO 20mm x 4 MT - 1/2 pulg

Renglón 10: TIPO NIZA GRIS  C= 2,30

Renglón 11: ACC. PVC 90º DE 063 MH.

Renglón 12: ACC. PVC 90º DE 110 MH.

Renglón 13: ARIDO-ARENA MEDIANA NATURAL BOLSON DE 1 M3.

Renglón 14: PLACA YESO STANDARD STD 1200 x 2400  12,5 mm.

Renglón 15: ARIDO-RIPIO MIXTO BOLSON DE 1 M3

Renglón 16: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO -ROSCA METÁLICA MACHO -DIMENSION 20mm.

Renglón 17: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO -ROSCA METÁLICA HEMBRA- DIMENSION 20mm.

Renglón 18: ACC. PVC CUPLA REDU. 050 x 040 MN

Renglón 19: ACC. PVC CURVA 45º DE 040 MH

Renglón 20: ACC. PVC CURVA 45º DE 050 MH

Renglón 21: ACC. PVC CURVA 45º DE 063 MH

Renglón 22: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 040 MH

Renglón 23: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 063 MH

Renglón 24: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 110 MH

Renglón 25: ENDUIDO PLASTICO AL AGUA P/ INTERIORES  x 1 LT.

Renglón 29: REFLECTOR P/MH-SAP 250/400 W E40 SOLE BAEL

Renglón 30: LAM. BAJO CONS E TURBO LD 914215 SICA

Renglón 31: CABLE TPR 2* 1,5 COBRHIL x MT

Renglón 32: LAM. LEDs 14 W BLN 220 V PERA 220° E27 MACROLED BT-60-14-NW.

Renglón 33: CAÑO LUZ PVC LISTO FLEX 3/4" AZUL.

Renglón 34: CABLE NORMALIZADO 1 x 2,5 MM  COLOR ROJO.

Renglón 35: CABLE NORMALIZADO 1 x 2,5 MM  COLOR AZUL.

Renglón 36: CABLE NORMALIZADO 1 x 4 MM  COLOR MARRON.

Renglón 37: MALLA STANDARD 2.15 x 6 MT Q188 150 x150 6 MM 39,5 KG.

Renglón 38: MASILLA P/ JUNTA LISTA P/ USAR READY+ x 32 KG

Renglón 40: KLAUCOL PASTINA IMP BOX ANTIHONGO TALCO x 5 KG.

Renglón 41: PILETA DE PATIO 5 E R/P 10 x 10

Renglón 43: PARA EXTERIORES COLOR BLANCO MATE; PODER CUBRITIVO ENTRE 12 A 14 mts 2 / lt Y POR MANO; LAVABILIDAD BUENA; CAPACIDAD DE ENTONACIÓN 15 A 30 cm3 / lt.

Renglón 44: PARA INTERIORES COLOR BLANCO; DENSIDAD 1,40+/- 0.30 KG / LT; PODER CUBRITIVO ENTRE 12 a 16 mt2/lt Y POR MANO; LAVABILIDAD BUENA; CAPACIDAD DE ENTONACION 15 A 30 CM3 / LT.

Renglón 45: PARA INTERIORES COLOR MARRON TOBAGO; ESMAL. SATINADO x 4 LT.

Renglón 46: PARA INTERIORES BLANCO; ESMAL. SATINADO x 4 LT.

Renglón 47: PARA INTERIORES GRIS PERLA; ESMAL. SATINADO x 4 LT.

Renglón 48: ORNIFLEX 2 TOPFLEX EMULSIÓN ASFALTICA SOLV x 18 LT

Renglón 50: SELLADOR HIDRO 3 DE 125 CC.

Renglón 51: VALVULA O LLAVES ESCLUSA ARTE 600-19 MM BRONCE

Renglón 61: Pintura tipo preservador para madera, brillante

Renglón 62: Pintura en spray presentación envase por 250 gr. tipo brillante Colores: dorado 2, rojo 3, amarillo 4, verde 4, blanco 4, violeta 3.

Renglón 65: Pintura tipo esmalte sintético color blanco

Renglón 66: Pintura tipo latex color blanco.

Renglón 67: Diluyente tipo Aguarras.

Renglón 68: Enduido para uso interior.

Renglón 69: ENTONADORES PRESENTACIÓN ENVASE POR 60 CM3 (SACHET) COLORES: 5 BERMELLÓN,  5 AMARILLO, 5 AZUL. 5 VIOLETA, 5 VERDE CLARO, 5 OCRE.

Renglón 76: CEMENTO DE CONTACTO, SIN TOLUENO

Renglón 77: CINTA AISLADORA: 2 DE COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR VERDE, 2 COLOR ROJO, 2 COLOR AZUL.

Renglón 78: CINTA DE DEMARCAR PRESENTACIÓN LARGO 50 METROS. 4 DE COLOR AMARILLO, 4 DE COLOR VERDE, 4 COLOR ROJO, 4 COLOR AZUL.

Renglón 84: COLOR INCOLORO

Renglón 85: PUERTA DE REBATIR 2 HOJAS CON 2 PARANTES Y 2 TRAVESAÑOS, CIEGA HASTA 0,50. DE 1,70 X 2.20 (CON CERRADURA MULTIANCLAJE)-Carpintería aluminio línea Modena de Aluar con premarco, imitación madera.

Renglón 86: PUERTA DE REBATIR 2 HOJAS CON 2 PARANTES Y 2 TRAVESAÑOS, CIEGA HASTA 0,50. DE 1,70 X 2.20 (CON CERRADURA MULTIANCLAJE)-CARPINTERÍA ALUMINIO LÍNEA MODENA DE ALUAR CON PREMARCO, COLOR BLANCO.

Renglón 87: FRENO AÉREO PARA HOJA PASIVA

Renglón 93: LARGO 3,5 M.

Renglón 94: LARGO 0,65 M

Renglón 95: FISHER TACO NYLON “SX” N° 8 mm  ENVASE  X 100 Un

Renglón 92: PERFIL PERIMETRAL.

PERFIL DE SECCIÓN L, COMPUESTO POR DOS ALAS DE IGUAL LONGITUD QUE FORMAN UN ÁNGULO DE900. LA SUPERFICIE DEL PERFIL (AMBAS ALAS) SE PROVEE PRE PINTADA EN COLOR BLANCO. SE FIJAN SOBRE LAS PAREDES, TODO EL PERÍMETRO DEL CIELORRASO. MEDIDA 3,05 MTS.

Renglón 93: PERFIL LARGUERO

PERFIL BIMETÁLICO (FORMADO POR DOS FLEJES) DE SECCIÓN T INVERTIDA, DE CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y VISTA PRE PINTADA EN COLOR BLANCO. EL CUERPO DEL PERFIL SE PROVEE CON PERFORACIONES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y MUESCAS PARA REALIZAR EL ENCASTRE DE LOS TRAVESAÑOS. SUS EXTREMOS ESTÁN PROVISTOS DE CABEZALES QUE PERMITEN EMPALMARLOS CON OTROS PERFILES LARGUEROS MEDIDA 3,66 MTS.

Renglón 94: PERFIL TRAVESAÑO

PERFIL BIMETÁLICO (FORMADO POR DOS FLEJES) DE SECCIÓN T INVERTIDA, DE CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y VISTA PRE PINTADA EN COLOR BLANCO. LOS EXTREMOS DE LOS PERFILES TRAVESAÑOS SE PROVEEN CON UN SISTEMA DE LENGÜETAS PARA REALIZAR EL ENCASTRE DE LOS MISMOS. SE UBICAN TRANSVERSALMENTE A LOS LARGUEROS, CONFORMANDO ASÍ LA ESTRUCTURA SOBRE LA QUE SE APOYARÁN LAS PLACAS DESMONTABLES. LARGO 0,61 MTS.

Renglón 98: TORNILLOS T1

CON PUNTA MECHA, CABEZA TANQUE ARANDELADA Y RANURA EN CRUZ ,FABRICADOS BAJO NORMA IRAM 5471.SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA FIJACIÓN ENTRE PERFILES Y PARA LA FIJACIÓN DE CARPINTERÍAS Y REFUERZOS METÁLICOS A LA ESTRUCTURA DE PERFILES. LARGO 14 MM.

RENGLÓN 99: TORNILLOS T2

CON PUNTA AGUJA, DE CABEZA TROMPETA RANURA EN CRUZ Y CON RECUBRIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, FABRICADOS BAJO NORMA IRAM 5470.SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA FIJACIÓN DE LAS PLACAS PREMOLDEADAS A LOS PERFILES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA O PARA FIJAR PERFILES DE TERMINACIÓN A LAS PLACAS. MEDIDA 25 MM

3 - GARANTÍA:

La garantía de todos los productos será de SEIS (6) meses a partir de la emisión de la correspondiente factura.-

4 - ENTREGA:

- Los elementos serán entregados en el División Alcaldía sito en la  BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR - ruta Nac. Nº 3 y ruta Prov. Nº 25 - Trelew – Chubut; de lunes a viernes de 09.00 hs a 13.00 hs.-

- FLETE: A cargo del ADJUDICATARIO  para todas las bienes,  desde su lugar de almacenamiento hasta la dirección indicada como lugar de entrega.

- Tener en cuenta Punto 19 del Anexo I Pliegos de bases y condiciones particulares

ARMADA  ARGENTINA

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 31.5)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADHESIVOS TIPO EPOXI - SECADO 10MN - PRESENTACIÓN ENVASE X 10 KG OBSERVACIÓN: KLAUKOL X 30 KG ADHESIVO IMPERMEABLE POTENCIADO. | UN | 80 |  |  |  |
| 2 | CHAPAS GALVANIZADAS;ANCHO 1M - CALIBRE BWG - LARGO 6M. OBSERVACIÓN: CHAPA GALVANIZADA SINUS. 110 N*25 x MT | UN | 40 |  |  |  |
| 3 | CAL; PRESENTACION BOLSA 25Kg - USO CONSTRUCCION | UN | 50 |  |  |  |
| 4 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 40mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2. OBSERVACIÓN: CAÑO PVC CLOACAL 040 x 4 IRAM. | UN | 20 |  |  |  |
| 5 | CAÑOS; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIAMETRO 2pulg - ESPESOR 3mm OBSERVACIÓN: CAÑO GALVANIZADO ROSC. 2" x 6.4 MT | UN | 20 |  |  |  |
| 6 | CAÑOS; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIAMETRO 1 1/2pulg - ESPESOR 3mm. OBSERVACIÓN: CAÑO GALVANIZADO ROSC. 1.1/2" x 6.4 MT | UN | 20 |  |  |  |
| 7 | CAÑO PLASTICO DIAM 3/4 ESPESOR 19 MM EXTREMO CON ROSCA LARG 6,4MT - PRESIÓN DE TRABAJO 50 Kg OBSERVACIÓN: CAÑO SALADILLO 3 CAPAS HIDRO 3 1/2 pulg | UN | 20 |  |  |  |
| 8 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 2mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 1M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 OBSERVACIÓN: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO 20mm x 4 MT - 1/2 pulg | UN | 20 |  |  |  |
| 9 | CEMENTO PORTLAND; TIPO PUZOLANICO - PRESENTACION BOLSA X 50Kg. | UN | 60 |  |  |  |
| 10 | CERAMICAS P/PISOS, DIMENSION 37 X 37 cm - TIPO BARILOCHE OBSERVACIÓN: TIPO NIZA GRIS C= 2,30 | UN | 400 |  |  |  |
| 11 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/CAÑERIA - DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO OBSERVACIÓN: ACC. PVC 90º DE 063 MH. | UN | 50 |  |  |  |
| 12 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/CAÑERIA - DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO OBSERVACIÓN: ACC. PVC 90º DE 110 MH. | UN | 50 |  |  |  |
| 13 | ARENA; TIPO FINA - MEDIDA 1 M3 OBSERVACIONES: ARIDO-ARENA MEDIANA NATURAL BOLSON DE 1 M3. | MT | 10 |  |  |  |
| 14 | PLACA; USO CIELORRASO - ESPESOR 9,5mm - MATERIAL YESO - DIMENSION 1,20 X 2,40M. OBSERVACIONES: PLACA YESO STANDARD STD 1200 x 2400 12,5 mm. | UN | 20 |  |  |  |
| 15 | ARENA; TIPO FINA - MEDIDA 1M. OBSERVACIONES: ARIDO-RIPIO MIXTO BOLSON DE 1 M3 | UN | 10 |  |  |  |
| 16 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION. OBSERVACIÓN: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO -ROSCA METÁLICA MACHO -DIMENSION 20mm. | UN | 80 |  |  |  |
| 17 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION. OBSERVACIÓN: CAÑO ACQUA SYSTEM - TERMOFUSIÓN TUBO -ROSCA METÁLICA HEMBRA- DIMENSION 20mm. | UN | 80 |  |  |  |
| 18 | CUPLA REDUCCION PLASTICA DIAM 110 X 63 MATERIAL PVC OBSERVACIÓN: ACC. PVC CUPLA REDU. 050 x 040 MN | UN | 20 |  |  |  |
| 19 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA 45º DE 040 MH | UN | 20 |  |  |  |
| 20 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA 45º DE 050 MH | UN | 20 |  |  |  |
| 21 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA 45º DE 063 MH | UN | 20 |  |  |  |
| 22 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 040 MH | UN | 20 |  |  |  |
| 23 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 063 MH | UN | 20 |  |  |  |
| 24 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm Descripción: PVC CURVA DESAGUE 63 A 45º HH OBSERVACIÓN: ACC. PVC CURVA LARGA 90º DE 110 MH | UN | 20 |  |  |  |
| 25 | ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 1L OBSERVACIÓN: ENDUIDO PLASTICO AL AGUA P/ INTERIORES x 1 LT. | UN | 50 |  |  |  |
| 26 | VARILLA DE HIERRO ALETEADA; DIMENSIÓN 6mm - LARGO 12M | UN | 30 |  |  |  |
| 27 | VARILLA DE HIERRO ALETEADA; DIMENSIÓN 12mm - LARGO 12M | UN | 30 |  |  |  |
| 28 | LADRILLOS MACIZOS; TIPO COMUN - DIMENSION 11 X 22 X 5Cm | UN | 2000 |  |  |  |
| 29 | REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED. OBSERVACIÓN: REFLECTOR P/MH-SAP 250/400 W E40 SOLE BAEL | UN | 20 |  |  |  |
| 30 | LAMPARA REFLECTORA; POTENCIA 1W - TENSION 6V - PAR REFLECTOR LED RECARGABLE. OBSERVACIÓN: LAM. BAJO CONS E TURBO LD 914215 SICA | UN | 60 |  |  |  |
| 31 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION INST. NO ENTUBADA EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V. OBSERVACIÓN: CABLE TPR 2* 1,5 COBRHIL x MT | MT | 500 |  |  |  |
| 32 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 14W. OBSERVACIÓN: LAM. LEDs 14 W BLN 220 V PERA 220° E27 MACROLED BT-60-14-NW. | UN | 200 |  |  |  |
| 33 | CAÑO DE ACERO; TIPO PVC FLEXIBLE - DIAMETRO 3/4 pulg - LONG DE CUERPO 1 M - ESPESOR 1,3 MM. OBSERVACIÓN: CAÑO LUZ PVC LISTO FLEX 3/4" AZUL. | MT | 500 |  |  |  |
| 34 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACIÓN FIBRA DE VIDRIO - APLICACIÓN ELECTRIDIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSIÓN NOMINAL 220V - SECCIÓN 2,5 MM. OBSERVACIÓN: CABLE NORMALIZADO 1 x 2,5 MM COLOR ROJO. | MT | 500 |  |  |  |
| 35 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACIÓN FIBRA DE VIDRIO - APLICACIÓN ELECTRIDIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSIÓN NOMINAL 220V - SECCIÓN 2,5 MM. OBSERVACIÓN: CABLE NORMALIZADO 1 x 2,5 MM COLOR AZUL. | MT | 500 |  |  |  |
| 36 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACIÓN FIBRA DE VIDRIO - APLICACIÓN ELECTRIDIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSIÓN NOMINAL 220V - SECCIÓN 2,5 MM. OBSERVACIÓN: CABLE NORMALIZADO 1 x 4 MM COLOR MARRON. | MT | 500 |  |  |  |
| 37 | MALLAS DE ALAMBRE; MATERIAL HIERRO - SECCION CELDA 25 X 25mm - DIMENSION 1,2 X 3M. OBSERVACIÓN: MALLA STANDARD 2.15 x 6 MT Q188 150 x150 6 MM 39,5 KG. | UN | 15 |  |  |  |
| 38 | MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 32Kg. OBSERVACIÓN: MASILLA P/ JUNTA LISTA P/ USAR READY+ x 32 KG | UN | 4 |  |  |  |
| 39 | MEMBRANAS C/ALUMINIO; ESPESOR 4mm - ANCHO 1M - LARGO 10M DENSIDAD 4000GR/M2 | UN | 30 |  |  |  |
| 40 | PASTINAS; PRESENTACION 5Kg OBSERVACIÓN: KLAUCOL PASTINA IMP BOX ANTIHONGO TALCO x 5 KG. | UN | 40 |  |  |  |
| 41 | PILETAS DE PISO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO DE ENTRADA 63mm - DIAMETRO DE SALIDA 63mm - CANTIDAD DE ACOMETIDAS 5 - SECCION DE REJILLA 12 X 12Cm - TIPO CON SIFON OBSERVACIÓN: PILETA DE PATIO 5 E R/P 10 x 10 | UN | 20 |  |  |  |
| 42 | PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 22Cm - MATERIAL LANA DE CORDERO. | UN | 20 |  |  |  |
| 43 | PINTURA; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% OBSERVACION: PARA EXTERIORES COLOR BLANCO MATE; PODER CUBRITIVO ENTRE 12 A 14 mts 2 / lt Y POR MANO; LAVABILIDAD BUENA; CAPACIDAD DE ENTONACIÓN 15 A 30 cm3 / lt. | UN | 40 |  |  |  |
| 44 | PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% OBSERVACION: PARA INTERIORES COLOR BLANCO; DENSIDAD 1,40+/- 0.30 KG / LT; PODER CUBRITIVO ENTRE 12 a 16 mt2/lt Y POR MANO; LAVABILIDAD BUENA; CAPACIDAD DE ENTONACION 15 A 30 CM3 / LT. | UN | 40 |  |  |  |
| 45 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%. OBSERVACION: PARA INTERIORES COLOR MARRON TOBAGO; ESMAL. SATINADO x 4 LT. | UN | 20 |  |  |  |
| 46 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%. OBSERVACION: PARA INTERIORES BLANCO; ESMAL. SATINADO x 4 LT. | UN | 20 |  |  |  |
| 47 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%. OBSERVACION: PARA INTERIORES GRIS PERLA; ESMAL. SATINADO x 4 LT. | UN | 20 |  |  |  |
| 48 | PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L. OBSERVACIÓN: ORNIFLEX 2 TOPFLEX EMULSIÓN ASFALTICA SOLV x 18 LT | UN | 20 |  |  |  |
| 49 | RAMAL PLASTICO; MATERIAL PVC - MEDIDA 110 X 63mm - ANGULO 45º - ESPESOR 3,2mm | UN | 10 |  |  |  |
| 50 | SELLADORES USO ROSCAS - PRESENTACION 100cm3 OBSERVACIÓN: SELLADOR HIDRO 3 DE 125 CC. | UN | 20 |  |  |  |
| 51 | VALVULAS DE RETENCION; MATERIAL BRONCE - TIPO DE SEGURIDAD Y RETENCION - MEDIDA 1/2pulg. OBSERVACIÓN: VALVULA O LLAVES ESCLUSA ARTE 600-19 MM BRONCE | UN | 20 |  |  |  |
| 52 | CABOS DE MADERA; APLICACION ESCOBILLON - FORMA RECTO C/ROSCA | UN | 25 |  |  |  |
| 53 | BURLETES; ANCHO 10mm - PLIEGUES SIN | UN | 20 |  |  |  |
| 54 | ASIENTOS P/INODOROS; MATERIAL PLASTICO | UN | 2 |  |  |  |
| 55 | MENSULAS; TIPO MENSULA - MEDIDA 30Cm | UN | 50 |  |  |  |
| 56 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD CON | UN | 300 |  |  |  |
| 57 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 0,59M - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 20 |  |  |  |
| 58 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTILINEO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 20 |  |  |  |
| 59 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 40W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR 6500ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 25 |  |  |  |
| 60 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 70W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO BAJO CONSUMO - VIDA MEDIA 8000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 25 |  |  |  |
| 61 | PINTURAS; TIPO PRESERVADOR P/MADERA - PRESENTACION ENVASE X 1L | UN | 30 |  |  |  |
| 62 | PINTURAS; TIPO SECADO RAPIDO SPRAY - PRESENTACION ENVASE X 170GR | UN | 20 |  |  |  |
| 63 | RODILLOS; MATERIAL CUERO LANAR - LARGO 22Cm | UN | 20 |  |  |  |
| 64 | RODILLOS; MATERIAL ESPONJA - LARGO 20Cm | UN | 20 |  |  |  |
| 65 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% | UN | 10 |  |  |  |
| 66 | PINTURAS; TIPO LATEX PARA INTERIOR - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% | UN | 10 |  |  |  |
| 67 | DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 1L | UN | 50 |  |  |  |
| 68 | ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 10L | UN | 3 |  |  |  |
| 69 | ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 300mL | UN | 30 |  |  |  |
| 70 | PINCELES; NUMERO 20 - MATERIAL CERDA | UN | 20 |  |  |  |
| 71 | PINCELES; TIPO PINCELETA - USO PINTURA - NUMERO 30 - MATERIAL CERDA BLANCA | UN | 20 |  |  |  |
| 72 | PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 30Cm - MATERIAL LANA DE CORDERO | UN | 20 |  |  |  |
| 73 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - LONG.DE CUERPO 30mm - DIAMETRO INTERIOR SIN - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER - ARANDELA SIN | UN | 100 |  |  |  |
| 74 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº8 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER | UN | 100 |  |  |  |
| 75 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 6mm - LARGO 38mm | UN | 100 |  |  |  |
| 76 | CEMENTOS DE CONTACTO; TIPO FUERTE - PRESENTACION LATA X 1L | UN | 10 |  |  |  |
| 77 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20M | UN | 10 |  |  |  |
| 78 | CINTAS DE DEMARCAR; LARGO 100M - ANCHO 8Cm | UN | 20 |  |  |  |
| 79 | COLAS VINILICAS; ESTADO LIQUIDO - ENVASE POTE PLASTICO - PESO 1Kg | UN | 5 |  |  |  |
| 80 | CODOS DE PLASTICO; TIPO CON AROS DE GOMA - DIAMETRO 50mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 50 |  |  |  |
| 81 | MANGUERAS PLASTICAS; TIPO RIEGO - MATERIAL PLASTICO - DIAMETRO 3/4pulg - PRESION DE TRABAJO 2kg/cm3 - LONG.DE CUERPO 50M | MT | 3 |  |  |  |
| 82 | MANGUERAS PLASTICAS; TIPO TRANSPARENTE - MATERIAL PVC - DIAMETRO 1pulg - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 - LONG.DE CUERPO 20M | MT | 10 |  |  |  |
| 83 | PLACAS AGLOMERADAS; TIPO FIBROFACIL - ESPESOR 18mm - LARGO 2,60M - ANCHO 1,83M | MT | 10 |  |  |  |
| 84 | VIDRIOS PLANOS; TIPO FLOAT - ESPESOR 4mm - TRANSPARENCIA 100% - DIMENSION CORTE A MEDIDA. OBSERVACIONES:COLOR INCOLORO | UN | 2 |  |  |  |
| 85 | PUERTAS DE ALUMINIO; TIPO PESADA - LARGO X ANCHO 2,05 X 0,9M - ESPESOR 4,5Cm - MATERIAL ½ VIDRIADO,½ ALUMINIO OBSERVACIONES: PUERTA DE REBATIR 2 HOJAS CON 2 PARANTES Y 2 TRAVESAÑOS, CIEGA HASTA 0,50. DE 1,70 X 2.20 (CON CERRADURA MULTIANCLAJE)-Carpintería aluminio línea Modena de Aluar con premarco, imitación madera. | UN | 1 |  |  |  |
| 86 | PUERTAS DE ALUMINIO; TIPO PESADA - LARGO X ANCHO 2,05 X 0,9M - ESPESOR 4,5Cm - MATERIAL ½ VIDRIADO,½ ALUMINIO OBSERVACIONES: PUERTA DE REBATIR 2 HOJAS CON 2 PARANTES Y 2 TRAVESAÑOS, CIEGA HASTA 0,50. DE 1,70 X 2.20 (CON CERRADURA MULTIANCLAJE)-Carpintería aluminio línea Modena de Aluar con premarco, color blanco. | UN | 1 |  |  |  |
| 87 | BRAZOS MECANICOS; ELEMENTO COMPLETO - MODELO Nº1 - USO CIERRAPUERTA OBSERVACIONES: FRENO AÉREO PARA HOJA PASIVA | UN | 2 |  |  |  |
| 88 | PLACAS PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR 9,5mm - TIPO NORMAL | UN | 6 |  |  |  |
| 89 | PLACA PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR 12,5 mm – TIPO NORMAL. | UN | 6 |  |  |  |
| 90 | PERFILES DE CHAPA; TIPO MONTANTE - ESPESOR 70mm | UN | 20 |  |  |  |
| 91 | PERFIL DE CHAPA; TIPO SOLERA – ESPESOR 70mm | UN | 4 |  |  |  |
| 92 | PERFILES DE CHAPA; TIPO ÁNGULO PERIMETRAL – ESPESOR 1,5 MM - MATERIAL CHAPA GALVANIZADA. | UN | 7 |  |  |  |
| 93 | PERFILES DE CHAPA; TIPO T – ESPESOR 2mm – MATERIAL ACERO GARVANIZADO. OBSERVACIÓN: LARGO 3,5 M. | UN | 7 |  |  |  |
| 94 | PERFILES DE CHAPA; TIPO T – ESPESOR 2mm – MATERIAL ACERO GALVANIZADO. OBSERVACIÓN: LARGO 0,65 M. | UN | 14 |  |  |  |
| 95 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº8 - PRESENTACION ENVASE X 500UN - TIPO FISHER OBSERVACIÓN: FISHER TACO NYLON “SX” N° 8 mm ENVASE X 100 Un | CJ | 1 |  |  |  |
| 96 | TORNILLOS; RANURA PHILIPS – MATERIAL ACERO – DIAMETRO 8mm – LARGO 2 Pulg. OBSERVACIÓN: | CJ | 1 |  |  |  |
| 97 | MASILLAS;PRESENTACION ENVASE X 17 kg | UN | 1 |  |  |  |
| 98 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS – MATERIAL HIERRO ZINCADO – DIAMETRO 4,2 mm – LARGO 13 mmg | CJ | 20 |  |  |  |
| 99 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS – MATERIAL HIERRO ZINCADO – DIAMETRO 4,2 mm – LARGO 25 mmg | CJ | 2 |  |  |  |
| 100 | CINTAS DE UNION P/ENDUIDO; MATERIAL PAPEL – USO TAPA JUNTAS – ANCHO 5 Cm – PRESENTACIION ENVASE X 150 M. | UN | 1 |  |  |  |
| 101 | ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 0,7mm – SECCION CIRCULAR – TRATAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA | KG | 5 |  |  |  |
| SON PESOS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

OFERTA ALTERNATIVA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |
| SON PESOS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

Cualquier duda, observación y/o consulta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares o a las Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito a la U.O.C. hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la Apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 49 del Decreto Nº 1030/16 y Artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)

Debido a que la entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el nuevo sistema COMPR.AR se deberá adjuntar los formularios correspondientes según punto 10 del ANEXO I  del pliego de bases y condiciones particulares (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).