ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLÓN Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 434-01699-0171 | ANTENAS DE COMUNICACIÓN; USO BANDA ANCHA, FRECUENCIA 2, 4 Ghz. - CÓDIGO ETAP LAN 018 VERSIÓN ETAP V.21.0 (Observación: frecuencia debe ser de 5,8 ghz) Ver especificaciones técnicas. | UN | 10 |
| 2 | 436-07964-0036 | ROUTER; TIPO INALÁMBRICO - CÓDIGO ETAP LAN 019, VERSIÓN ETAP V.21.0 (Observaciones: ver especificaciones técnicas). | UN | 6 |
| 3 | 436-07964-0041 | ROUTER; TIPO PUNTO DE ACCESO - CÓDIGO ETAP LAN 018, VERSIÓN ETAP V.21.0 (Observaciones: ver especificaciones técnicas). | UN | 5 |
| 4 | 434-01699-0110 | ANTENA DE COMUNICACIÓN. USO BANDA ANCHA, FRECUENCIA 2 a 30 Hgz - TIPO OMNIDIRECCIONAL (Observaciones: ver especificaciones técnicas). | UN | 1 |
| 5 | 436-01609-0020 | CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS; ACCESS POINT P/WIRELESS LAN (Observaciones: ver especificaciones técnicas). | UN | 1 |
| 6 | 296-02060-0050 | SWITCH; USO PARA RED LAN - TIPO DE CONEXIÓN RJ45. CÓDIGO ETAP LAN 002, VERSIÓN ETAP V.21.0(Observaciones: ver especificaciones técnicas). | UN | 1 |

RENGLON Nº 1:

CODIGO ETAP LAN-018 – VERSION 21.0.

Antena Exterior: Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 5,8 GHz,

- Potencia máxima de consumo: entre 5,5 y 8 Wats.

- Debe tener una ganancia mínima de 13 dBi.

- La alimentación debe ser por medio de (PoE) Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return

- Fuente de Alimentación (PoE) 24V, 0.5A

- Memoria Interna:  32 MB SDRAM, 8 MB Flash

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

- 150 Mbps o más.

- Antena tipo Panel: Debe estar incluida teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de  5 GHz.

- Soportará funcionamiento como access point (punto de acceso a la red) y como access bridge (puente entre redes inalámbricas de características diferentes).

- Estándares de seguridad soportados:

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

- IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

- Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100BaseT con conector del tipo RJ45.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

Imagen descriptiva:

RENGLON Nº 2:

CODIGO ETAP LAN-019 – VERSION 21.0.

Router de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

# CARACTERISTICAS DE LA INTERFAZ DE AIRE (WAN - WIFI):

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Velocidad de transmisión (máx):

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

- Antena: Debe estar incluida y debe poseer al menos dos elementos y ser apta para funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz..

- Estándares de seguridad soportados:

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

- IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2.

- Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- La interfaz de aire debe soportar mínimamente:

- asignación de número IP estático.

- asignación de número IP dinámico mediante DHCP server incorporado.

- Bloqueo de conexiones de aire ya sea mediante MAC address o número IP, configurable para cada conexión.

- Protocolo PPPoE (Point To Point over Ethernet).

# CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERFACES DE CABLE (WIRED LAN) :

- Puertos LAN: Puertos Ethernet 10/100/1000 BaseT en una cantidad de al menos:

( 4 ports RJ45	( 8 ports RJ45

  - Se deberá hacer entrega de todos los patch-cords de interconexión necesarios por cada puerto LAN provisto en el equipo.

  - Los patch-cords deberán ser acorde al port, RJ45 macho en el lado del equipo y RJ45 macho en lado de la patchera. Longitud: 1,5 m mínimo. Certificación: UTP, FTP ó STP categoría 5e, acorde a estándar ISO 11801.

  - Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 % del número de ports Ethernet, en patch-cords adicionales como repuesto, por cada nodo router a proveer.

- Debe soportar asignación estática/dinámica de direcciones IP (DHCP client/server).

# FUNCIONALIDAD COMO ROUTER:

- Debe soportar filtrado de paquetes por:

( IP 	( Rango de IP	( MAC Address

- Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos.

- Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP según RFC 959, TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor) o Web (HTTP). El sistema deberá permitir actualizaciones de configuraciones en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

RENGLON Nº 3:

CODIGO ETAP LAN-018 – VERSION 21.0.

Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Velocidad de transmisión (máx):

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

- 150 Mbps o más.

- Antena: Debe estar incluida y debe ser al menos dual (con 2 elementos) teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

- Soportará funcionamiento como access point (punto de acceso a la red) y como access bridge (puente entre redes inalámbricas de características diferentes).

- Estándares de seguridad soportados:

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

- IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

- Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100/1000BaseT con conector del tipo RJ45.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

RENGLON Nº 4:

Antena Exterior Omnidireccional (WLAN) con las siguientes características:

- Dimensiones aproximadas: 582x90x65 mm

- Frecuencia de operación: de  5.45 - 5.85 GHz

- Ganancia: No menor a 10 dbi.

- Elevación de ancho de haz aproximada: 12°

- Max. VSWR: 1.6:1

- Polarización: Doble

- Soporte de viento: 200 km/h

- Aislamiento cross-pol: 25 db Min.

- Conector RF: 2 (doble) RP-SMA (Impermeable)

Se adjunta imagen descriptiva de la antena.

RENGLON Nº 5:

Antena Exterior: Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 5 GHz,

- Potencia máxima de consumo: entre  8 Wats.

- Debe tener una ganancia mínima de 27 dBi.

- La alimentación debe ser por medio de (PoE) Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return

- Fuente de Alimentación (PoE) 24V, 1A PoE Adapter

- Memoria Interna:  128 MB SDRAM, 8 MB Flash

- Dimensiones aproximadas: 160 x 80 x 30 mm

- Conector RF: 2 (doble) RP-SMA (Impermeable)

- Antena tipo Panel: Debe estar incluida teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de  5 GHz. Outdoor UV Stabilized Plastic

- Soportará funcionamiento como access point (punto de acceso a la red) y como access bridge (puente entre redes inalámbricas de características diferentes).

- Servicios: Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing

- Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100BaseT con conector del tipo RJ45.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

Se adjunta imagen descriptiva:

RENGLON Nº 6:

CODIGO ETAP LAN-002 – VERSION 21.0.

SWITCH, USO PARA RED LAN, TIPO DE CONEXIÓN RJ45, OCHO (8) BOCAS.

Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con las siguientes características:

  - Compatibilidad: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT y IEEE 802.3ab 1000BaseT.

  - Topología: Bus (lógico), estrella (físico).

  - Bit rate: 10/100/1000 Mbps full duplex, con control de flujo IEEE 802.3X.

  - Detección de “Bit rate”: Autosensing.

  - Número de bocas: 8 bocas.

  - Ports de concentración: conectores estándar RJ-45, con detección automática de interfaz MDI y MDI-X (MDI cruzado).

  - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

Los elementos a proveer deberán ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado y que cumplan con las normas y características indicadas para cada renglón, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna.