ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MED | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 438-00113-0014 | LIJADORAS DE BANDA; VELOCIDAD 12000RPM - SUPERFICIE 100 X 610mm - POTENCIA 1200W | UN | 1 |
| 2 | 431-1665-0006 | BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO VERTICAL SUMERGIBLE - CAUDAL 13200L/H - ALTURA MANOMETRICA 63M - DIAM. BOCA ASPIRACION 2pulg - DIAM. BOCA DESCARGA 2pulg OBSERVACIONES: PARA LIQUIDOS CLOACALES | UN | 1 |
| 3 | 438-3575-0013 | MOTOGUADAÑAS; POTENCIA 2KW - CILINDRADA 44CM3 OBSERVACIONES: TOLERANCIA DE CILINDRADA 45,7 CM3, 2T | UN | 1 |
| 4 | 438-3575-0021 | MOTOGUADAÑAS; POTENCIA 2KW - CILINDRADA 44CM3 OBSERVACIONES: TOLERANCIA DE CILINDRADA 35,2 CM3, TIPO FS -220, 2T | UN | 1 |

Los elementos a proveer deberán ser nuevos, y cumplir con las normas y características indicadas para cada renglón, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna.

OBSERVACIONES:

RENGLÓN Nº 1:

- Potencia 1.200 W, Velocidad de la banda 500 m/min, Dimensiones de la banda 100 x 610 mm,
Peso 5,7 Kg, Longitud del cable 5,0 m, Dimensiones. LxAnxAl 350 x 140 x 200 mm,
Conectable a un aspirador, Ajuste de la banda mediante centrador, Emisión de vibración2,50 m/seg², Emisión de vibración2,50 m/seg², Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg², Presión sonora 86,00 dB(A), Potencia sonora 97,00 dB(A), Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)

- La garantía de todos los productos será de seis (6) meses a partir de la emisión de la correspondiente factura.-

RENGLÓN Nº 2:

- Tipo Modelo de la serie Drainex 500:

EQUIPAMIENTO VERSION TRANSPORTABLE

- Asa de transporte: Incluida

- Pie / Base: Incluido

- Racors: No incluidos

- Tapón de purga: No

- Válvula de retención: No

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Aislamiento eléctrico: Clase F

- Factor de servicio: S1

- Grado de protección: IP68

- Tipo de motor: Asíncrono

- Tipo de rotación del motor: Velocidad constante

- Tipo de servicio: Continuo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Diámetro impulsión: DN 50

- Estanqueidad mediante: Doble cierre mecánico

- Etapas: Bomba centrífuga monoetapa

- Paso de sólidos (mm): 40

- Refrigeración motor: Agua

- Tipo de conexión en la impulsión: Brida

- Tipo de impulsor: Vórtex

MATERIALES

- Cierre mecánico: Carburo de Silicio-Carburo de Silicio / Grafito-Alúmina

- Cuerpo de aspiración: Fundición GG20

- Cuerpo de impulsión: Acero gris de fundición

- Cuerpo envolvente: Fundición GG20

- Eje bomba: F114

- Envolvente motor: Fundición GG20

- Impulsor/es: Fundición GG20

- Material del pie-base: Acero gris de fundición

- Otros componentes: Cuerpo bomba, cuerpo impulsión e impulsor de acero gris de

fundición.

- Portasellos: Fundición GG20

- Tornillería: Acero inoxidable AISI 304

- Límites de utilización

- Nº arranques máximo del motor (arranques/minuto): 0,5

- Presión máxima de trabajo (bar): 12

- Sumergencia máxima (m): 85

- Temperatura del líquido (ºC): Min: 4 - Max: 40

La garantía de todos los productos será de seis (6) meses a partir de la emisión de la correspondiente factura.-

- PARA LIQUIDOS CLOACALES

RENGLÓN Nº 3:

- Cilindrada 45,7 cm3; Peso 8,2 KG;  Montaje 5 rodamientos; Diámetro 8 mm; Transmisión tipo rígido acero; Rebatible; Asimétrico; Capacidad de Tanque 95 LT; Encendido electrónico con filtro de aire de felpa de alta densidad de rápido acceso ; Manillar tipo U.-

- TOLERANCIA DE CILINDRADA 45,7 CM3, 2T

- La garantía de todos los productos será de seis (6) meses a partir de la emisión de la correspondiente factura.-

RENGLÓN Nº 4:

- Cilindrada 35,2 cm3 ; Potencia 1,7 / 2,3 KW/CV; Peso 7,7 KG; Empuñadura doble; Diámetro de corte  30 cm / 12 pulg; Régimen de Valenti 2.800 r.p.m; Régimen máximo 11.300 r.p.m; Herramienta de corte Tipo Trimcut – 41 cuchilla 3 puntas; Capacidad de Tanque 53 LT; Motor 2 T; Encendido electrónico con filtro de aire de felpa de alta densidad de rápido acceso

- TOLERANCIA DE CILINDRADA 35,2 CM3, TIPO FS -220, 2T

- La garantía de todos los productos será de seis (6) meses a partir de la emisión de la correspondiente factura.-

# Text boxes

GUSTAVO DANIEL PARMA

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE