ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÒN

1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES:

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UN DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MED. |
| 1 | 436-06160-0168 | COMPUTADORAS; TIPO DE ESCRITORIO AVANZADA - CODIGO ETAP PC-004 - VERSION ETAP 20.0 | 2 | UN |
| 2 | 436-01335-0073 | ESTABILIZADORES DE TENSION; TIPO AUTOMATICO - POTENCIA 1000W - TENSION DE ENTRADA 220VAC - ACCESORIO SIN - TENSION DE SALIDA 220VAC | 15 | UN |

2  - OBSERVACIONES:

2.1 -  CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

-Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)

-Set-up residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

-Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

2. 2 - UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado no será mayor a 12 meses.

- Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”, Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado no será mayor a 12 meses.

2.3 - MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista. Ampliación máxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la memoria inicialmente provista, el equipo se deberá poder ampliar a un máximo de 16 GB.

2.4 - DISCO DURO

-Capacidad mínima 500 GB

2.5 - ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

-Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

2.6 - VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

-Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

2.7 - AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

2.8 - NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

2.9 - CONSOLA

Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.

-Monitor: MN-006 (LCD 19” a 20”)

2.10 - PUERTOS INCORPORADOS

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

-1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

-1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL - 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

DVI (Digital Visual Interface)

2.11 - SISTEMA OPERATIVO

- Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo

solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

2.12 RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

-Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

“Los elementos deberán ser nuevos, y cumplir con las normas de calidad correspondiente, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna; y con las características indicadas en cada renglón”.