ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/17

- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Las ofertas deberán cumplimentar lo siguiente:

  - Se proveerá a la ARMADA ARGENTINA de Computadoras y Monitores.

  - Se adjuntarán a la oferta los folletos, catálogo técnicos de los equipos ofrecidos los cuales deberán agregarse junto con la oferta, para un correcto análisis técnico y se deberá consignar marca y modelo de los mismos (se entiende por marca y modelo la del equipo completo y no de cada una de sus partes). No se admitirá especificar simplemente “Según Pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

La folletería debe estar en idioma nacional o traducidas por un traductor público, esto último a su exclusiva costa.

  - Todos los requerimientos técnicos de los equipos objeto de esta licitación deberán ser considerados mínimos, pudiendo el/los oferente/s presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.

  - Sólo se aceptarán propuestas alternativas si cumplen la totalidad de los requisitos técnicos enunciados en el pliego.

  - Los equipos ofertados deberán entregarse “a caja cerrada”, lo que implica que aquellos deberán ser ensamblados y configurados en todos sus componentes por el fabricante o productor.

  - Todas las facilidades solicitadas para los equipos, incluidas las ampliaciones y capacidades de expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante de los equipos.

  - En todos los casos, el microprocesador deberá ser ensamblado en el origen certificado bajo ISO 9001.

  - Los licitantes deberán presentar la Certificación de Seguridad Eléctrica de sus productos, según se indica en la Resolución Nº 92/1998 (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) y modificatorias. En caso de tratarse de productos exceptuados por la Resolución 76/2002 (Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor), se deberán presentar certificados IEC de cumplimiento con normas de seguridad eléctrica y los reportes de prueba que avalen dichos certificados.

  - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que la ARMADA será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

  - Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos ofertados.

  - Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

  - Al momento de la entrega del equipo el adjudicatario deberá proveer todos los manuales de usuario correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

  - El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA).

- CONSIDERACIONES ESPECIALES:

La elegibilidad y calificación del oferente serán definidas, por los siguientes requisitos:

  - El oferente deberá presentar la siguiente documentación:

Declaración Jurada con el compromiso de mantener en los lugares indicados en Anexo III “Planilla de Distribución de Equipos”, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para prestar por si los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía técnica por el período requerido en las condiciones de la presente licitación. (ANEXO VI)

    - Características técnicas del equipamiento provisto.

    - El proveedor deberá presentar la documentación que acredite alguna de las siguientes tres condiciones:

      - Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada deberá presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva inscripción en el Registro Industrial de la Nación.

      - Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo.

      - Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo.

      - Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante.

      - Cualquier documentación que no fuere original deberá presentarse con fotocopia certificada por Escribano Publico legalizada, de corresponder, por el Consulado y/o Cancillería.

  - Una vez finalizada la adjudicación la ARMADA podrá enviar personal capacitado a los lugares de almacenamiento ubicados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de la verificación del material sin que esto signifique la Recepción Definitiva del mismo.

- GARANTÍA TÉCNICA Y/O SERVICIO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS:

Los oferentes deberán especificar textualmente el cumplimiento de lo requerido en los puntos siguientes:

  - Los adjudicatarios deberán proveer un servicio de garantía técnica integral, a partir de la fecha de recepción definitiva y por el período mínimo de TRES (3) años para los Renglones Nº 1, Nº 4, Nº 5, Nº 7, Nº 10, Nº 12, Nº 13 y UN (1) año para los Renglones Nº 2, Nº 3, Nº 6, Nº 8, Nº 9 y Nº 11. Dicha garantía técnica deberá concretarse expresamente a la oferta en la fecha de apertura.

Para todos los renglones el servicio de garantía integral incluirá: partes, repuestos, traslado, mano de obra para su reparación y reemplazo inmediato de partes dañadas.

La cobertura de la garantía técnica y el soporte técnico de los equipos deberá realizarse de acuerdo a lo indicado en Anexo III “Planilla de Distribución de Equipos”.

  - La garantía técnica precitada y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias y el traslado a exclusiva costa del adjudicatario sin cargo alguno para la ARMADA.

  - El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes o distribuidores de los productos ofrecidos mediante certificación escrita.

  - Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados. La propiedad de los repuestos será en todos los casos de la ARMADA.

  - El proveedor deberá estar capacitado y estará obligado a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar la continuidad operativa de los equipos cotizados en su funcionamiento ante eventuales fallas de cualquier especie.

  - Los materiales y repuestos que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad que no se adecuen a su fin o a las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

  - La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el/los responsables que designe la ARMADA.

  - Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período de garantía técnica ofrecida deberán incluir en su oferta un plan a efectos de coordinar con la ARMADA las fechas y horarios en que será llevado a cabo dicho mantenimiento. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no considera necesario el mismo.

  - El gabinete de la PC será abierto por personal de la ARMADA sin previo aviso al adjudicatario, para control visual efectivo de sus componentes o para el agregado de componentes extras (que no sobrepasan el consumo total homologado para la fuente), sin afectación de su garantía, para lo cual el Oferente deberá proporcionar a la ARMADA la cantidad suficiente de fajas de seguridad.

  - Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía técnica ofrecida cubra cualquier eventualidad incluyendo:

    - Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

    - Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, (si fuera necesario).

    - Otras características que deban ser tenidas en cuenta para su instalación.

  - Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento de la ARMADA, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía técnica precitada.

  - Con referencia al Servicio Técnico, el oferente deberá concretar con la presentación de su oferta una Declaración Jurada de cumplimiento de los siguientes puntos:

    - Deberá estar disponible desde las 9hs hasta las 19hs todos los días hábiles del año.

    - El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 8 hs. como máximo.

    - El tiempo para la reparación o reemplazo de los equipos será como máximo de 48 hs, contadas desde la fecha y hora de efectuarse el llamado (considerando solo días hábiles).

En caso de presentarse inconvenientes técnicos debidamente justificados, que pudieran afectar o imposibiliten el cumplimiento de los criterios requeridos en los ítems anteriores, el adjudicatario podrá coordinar soluciones alternativas que permitan atender la contingencia hasta la provisión efectiva del servicio técnico correspondiente.

  - Los equipos deberán ser reparados preferentemente en sus lugares de instalación (“in situ”). Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación al laboratorio del adjudicatario, el mismo será por cuenta, costo y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para la ARMADA.

  - Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar, para los equipos ofertados, el cumplimiento del estándar ISO 9001 desarrollado por la International Organization for Standardization.

  - La dirección de la planta de ensamblaje certificada bajo ISO 9001, deberá coincidir con el origen de los bienes, debiéndose presentar con la oferta fotocopia debidamente legalizada como copia fiel del original.

  - El lugar de origen de los bienes será definido mediante una declaración jurada, la cual será acreditada con la presentación del Certificado de Origen en el momento de la entrega de los equipos y/o bienes.

  - Sólo se aceptará que los equipos sean retirados de las oficinas de la ARMADA ARGENTINA para su reparación si previamente:

    - La ARMADA autoriza en forma explícita el retiro de los equipos.

    - El proveedor lo reemplaza a su costa por otro equipo de idénticas características.

  - Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía técnica, dicha situación deberá estar explicitada en forma clara en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”.

  - No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la citada garantía técnica.

Todos los bienes correspondientes al suministro cotizado deberán encontrarse operativos en la fecha de apertura de esta Licitación.

RENGLÓN Nº 1:

436-06169-0096 – MONITOR LED MEDIANO 19” CÓDIGO ETAP MM-006-00 – VERSIÓN 22.0

Cantidad: CUATRO (4) UNIDADES.

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Interfaz de conexión OPCIONAL tipo DVI : analógico.

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

RENGLÓN Nº 2:

436-06160-0004– COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA – CÓDIGO ETAP: PC-004-00 – VERSIÓN 22.0

Cantidad: CUATRO (4) UNIDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1600 o superior.

- Capacidad: 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista

Debe soportar gráficos y planos de inmuebles.

DISCO DURO

- Capacidad mínima 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8 – 44.1 khz, estéreo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

CONSOLA

- Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor:  SIN MONITOR

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 8.1 (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

RENGLÓN Nº 3:

436-06160-0004– COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA – CÓDIGO ETAP: PC-004-00 – VERSIÓN 22.0

Cantidad: DIEZ (10) UNIDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1600 o superior.

- Capacidad:4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Capacidad mínima 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8 – 44.1 khz, estéreo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

CONSOLA

- Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor: SIN MONITOR

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

- 1 Puerto deberá ser: HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 8.1 (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

RENGLÓN Nº 4:

436-06169-0096 – MONITOR TFT/LCD/LED MEDIANO (18,5” A 19”) CÓDIGO ETAP MM-006-00 – VERSIÓN 22.0

Cantidad: DIEZ (10) UNIDADES.

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Interfaz de conexión OPCIONAL tipo DVI: Indiferente

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

RENGLÓN Nº 5:

436-06169-0096 – MONITOR LED MEDIANO 19” CÓDIGO ETAP MM-006-00 – VERSIÓN 22.0

Cantidad: CINCO (5) UNIDADES.

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

RENGLÓN Nº 6:

436-06160-0004– COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA – CÓDIGO ETAP: PC-004-00 – VERSIÓN 22.0

Cantidad: CINCO (5) UNIDADES.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1600 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Capacidad mínima 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8 – 44.1 khz, estéreo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

CONSOLA

- Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor: SIN MONITOR

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 8.1 (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

RENGLÓN Nº 7:

436-06161-0312– IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA COLOR (ESTÁNDAR) – CÓDIGO ETAP: PR-023-00 – VERSIÓN 22.0

Cantidad: UNA (1) UNIDAD.

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción que combine tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes en color y opcionalmente envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN  IMPRESORA

Impresora de tecnología electrofotográfica a color con las siguientes características:

- Medios y tamaños soportados:

| A4 | Oficio |  |
| --- | --- | --- |

- Capacidad de impresión no inferior a 600x600 dpi en B&N y color para textos y gráficos.

- Velocidad de impresión: no inferior a 20 ppm en B&N y 4 ppm en color para tamaño A4.

- Productividad de por lo menos 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.

- Bandeja de entrada: Soportará como mínimo 120 hojas cortadas.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

| A4 | Oficio |  |
| --- | --- | --- |

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 10 ppm en B&N y 4 ppm en color para tamaño A4.

FUNCIÓN COPIADORA

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

| A4 | Oficio |  |
| --- | --- | --- |

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 20 ppm en B&N y  4 ppm en color para tamaño A4.

- Resolución mínima: 600x600 dpi.

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

INSUMOS

- Deberán proveerse por única vez todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura y para cada color de tóner que use la impresora: 5.000 impresiones.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

RENGLÓN Nº 8:

292-09597-0004 – PENDRIVE 16 GB

CANTIDAD: CUATRO (4) UNIDADES.

RENGLÓN Nº 9:

299-08119-0014 – PENDRIVE 2GB – MATERIAL PVC

CANTIDAD: 500 (QUINIENTAS) UNIDADES.

Tarjeta tipo Pen Drive.

Capacidad 2GB

Material PVC.

Impreso en ambos lados a CUATRO (4) colores.

RENGLÓN Nº 10:

436-06161-0005 - IMPRESORA ELECTROFOTOGRÁFICA ESTÁNDAR – CÓDIGO ETAP: PR-015-00 – VERSIÓN 22.0

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CANTIDAD: UNA (1) UNIDAD

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y , de corresponder, CESP-006

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 5.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión: PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| A4 | Oficio |
| --- | --- |
| de papel de entrada de no menos de: 150 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de 8 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

INSUMOS

- Deberán proveerse por única vez  todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:  5.000 impresiones o bien SEIS (6) Toners.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

RENGLÓN Nº 11:

436-06160-0168 -  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CÓDIGO ETAP PC-004-00 –VERSION 22.0

CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO:

-   Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-  Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA:

- Tipo DDR3-1600 o superior.

4GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO:

- Capacidad 500 GB o superior.

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE:

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO:

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8 – 44.1 khz, estéreo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

NETWORKING Y COMUNICACIONES:

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

CONSOLA

Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.

Monitor: Sin monitor.

PUERTOS INCORPORADOS:

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 8.1 (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD:

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

RENGLÓN 12:

### 436-06160-0078 - MONITOR LED MEDIANO (18.5” A 19”) CODIGO ETAP: MM-006-00 – VERSION 22.0

CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

RENGLÓN 13:

436-06160-0078 - Impresora Electrofotográfica Estándar: PR-015-00-VERSIÓN 22.0

CANTIDAD: 3 (TRES) UNIDADES

Consideraciones  Particulares  para  Impresoras  definidas  en  CESP-001,  CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERISTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 5.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión: PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: A4/ oficio de papel de entrada de no menos de 150 hojas cortadas de 80gr/m2.

- Tendrá una capacidad de memoria de 8 MB (mínimo).

- Deberá permitir  la  impresión  en  hojas  sueltas  tanto  en  papel  blanco  alisado  como transparencias

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMA OPERATIVO

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1

INSUMOS

- Deberán proveerse por única vez (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum-) para imprimir a un 5% de cobertura: 5.000 impresiones o bien 6 toner.

OTRAS CARACTERISTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislamiento y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

NOTA:

- Flete a cargo y costa del adjudicatario.