#### ANEXO II

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA Nº  14 /17

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UM | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296-03705-4606 VELA MAYOR | MAYOR REGATA NPL ULTRA XC 320 123,65 M2 CON DOS RIZOS, FULL BATTENSEN EL TOPE Y 4 BATTENS CORTOS RBS EPOXI, BALUMERO POR GRATIL, NÚMEROS Y LETRAS NACIONALES, 3 DRAFT STRIPES, CUNNINGHAM, CERTIFICADO DE MEDICIÓN Y BOLSA CON ZIPPER. El tejido a utilizar en la Vela Mayor deberá cumplir con los siguientes requisitos : Mayor Regata NPL Ultra XC 320 laminadode tafeta de UHMWPE y PET con fibras de UHMWPE en diagonalesy con inserciones de fibra de carbono (32.000 dpi) | CU | 1 |

- El Diseño deberá ser realizado mediante programas en 3 Dimensiones  con estudios previos de C.F.D. ( Computational Fluid Dynamics ) que garanticen la performance final de la vela y de Elementos Finitos que certifiquen el comportamiento de la vela bajo las cargas de trabajo.

- La construcción de las velas deberá ser hecha mediante paneles radial en los tres puños y con un mínimo de 55 paneles para cada vela.

- El Corte de los paneles deberá realizarse mediante “ plotters “ con sistema de corte Láser a fin de garantizar la precisión de los mismos y mantener soldados los extremos de los paneles.

- Las costuras de las velas deberán ser realizadas con costura de zigzag de tres puntadas por lado.

- El tejido a utilizar en la Vela  Mayor deberá cumplir con los siguientes requisitos :

Mayor Regata NPL Ultra  XC 320 laminado de tafeta de UHMWPE y PET con fibras de UHMWPE en diagonales y con inserciones de fibra de carbono (32.000 dpi)

- Se deberá presentar UNA (1) muestra a escala del RENGLÓN a bordo del Yate A.R.A “FORTUNA III”, cuyos costos corren por cuenta y orden del oferente.  Asimismo,  acompañará, al momento de apertura, los Anexos IV “Constancia de Vista de Muestra Patrón” y V “Constancia de Entrega de Muestra” debidamente firmados por cotizante y personal de la embarcación. A fin de analizar el trabajo de costura, las muestras deberán ser fabricadas a escala y  con el mismo material que serán confeccionadas las velas.

- Para la totalidad de los renglones:

Presentación del producto: los elementos deben ser nuevos, sin uso.

La no presentación AL MOMENTO DE APERTURA de los Anexos IV “Constancia de Vista de Muestra Patrón” y V “Constancia de Entrega de Muestras” de los artículos ofrecidos será causa de inadmisibilidad de la oferta.

NOTA:

- La mención de marcas en el presente procedimiento de contratación será al solo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas.