ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglón Nº 1: 331-08702-0001 - Prestación del servicio de colocación y provisión de placas antihumedad en oficinas Nros. 13-76; 13-91 y 13-92 de la DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA ARMADA

El material a colocar serán placas anti humedad de alta resistencia, con un espesor mínimo de 10 mm que será provisto por el adjudicatario, como así también los insumos necesarios para su instalación.

MODO DE INSTALACIÓN

- Previamente el adjudicatario verificará y reparará las posibles filtraciones de las oficinas afectadas para la correcta instalación de las placas.

- Se quitará parte del revoque que sea necesario teniendo en cuenta las vibraciones, cambios de temperaturas y movimientos del edificio para realizar dicha obra.

- La obra se realizará previa coordinación con el Departamento General de ésta Dirección.

- Los trabajos se realizarán solo en las superficies afectadas por la humedad.

- Se verificará la colocación con el fin de no afectar las instalaciones eléctricas de las oficinas.

- El adjudicatario deberá preparar la pared, dejándolo seco, limpio, fijo y resistente.  Las irregularidades de la pared deberán ser lijadas y eliminadas.

- De ser necesario se colocará un revoque de acrílico antihumedad tanto desde afuera como adentro de las paredes afectadas.

- Verificar que los cortes queden de una manera que no dañe la estética del lugar.

- Se colocará la primera hilera de placas atornilladas, las consecutivas se fijarán con el sellador correspondiente.

- El traslado del material, movimiento de muebles, extracción de escombros y limpieza de locales una vez finalizado el trabajo, serán a cargo del adjudicatario.

Oficinas a revestir

- Oficina 13-76: pared con ventanas y radiadores con recortes (B) y pared lateral izquierda (A) según plano hoja nº3, superficie total a revestir 28.20 mtrs2.

- Oficina 13-91: pared con ventanas y radiadores con recortes (B) y paredes laterales (A) y (C) según plano hoja nº2, superficie total a revestir 11.62 m2.

- Oficina 13-92: pared con ventanas y radiadores (B) y pared lateral izquierda (A) según plano hoja nº1, superficie total a revestir 9.40 m2.

Visita: DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA ARMADA DEPARTAMETNO GENERAL - Avenida Comodoro Py Nº 2055, Piso 13º Oficina Nº 13-105 - TEL. 4317-2000 INT. 2548 – de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

Contacto: Suboficial Primero Maquinista Hugo Daniel PANDO.

NOTA: Todos los materiales e insumos a utilizar deberán ser de primera calidad y marcas reconocidas, provistos por el adjudicatario, como así también la contratación del personal, herramientas y movilidad.

Se deberá indicar con letra clara en la Planilla de Cotización - ANEXO IX- la marca correspondiente de la placa a colocar. Esto al sólo efecto de señalar características generales del objeto, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas. (Art. 45 del Anexo del Decreto 893/12).