# ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 16/17

RENGLÓN Nº 1: Código de Catálogo Nº 331-03908-0003

Prestación del servicio de colocación, incluyendo provisión, de alambrado olímpico en la Residencia Oficial “PICHIMAHUIDA”, perteneciente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA ARMADA.

El material a colocar será alambrado tipo olímpico de 350 mts. lineales, compuesto por alambre romboidal de 1,80 mts. de altura, postes de hormigón olímpicos, refuerzos y esquineros, alambre de púas, alambre de tensar de TRES (3) hileras, accesorios de sujeción y zócalo de hormigón de 0,5 mts.

Modo de instalación:

- Movimiento, desmalezado y nivelación del suelo sobre 350 mts. lineales.

- Colocación de postes cada 10 mts. en pozos de 1 metro de profundidad y refuerzos, esquineros y puntales donde corresponda, colocación de zócalos de hormigón entre postes.

- Colocación del alambre romboidal y tensado del mismo, alambre de púas, con sus respectivas golondrinas y ganchos de sujeción.

NOTA:

- Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Los OFERENTES deberán realizar visita de obra – Anexo VII “Certificado de Visita”, adjuntando dicha constancia junto a la documentación correspondiente a la Garantía Técnica, Representante Técnico y Listado de Personal, Materiales, Máquinas, Herramientas y Vehículos.

- Los gastos derivados de movilidad/ fletes que demande el servicio estarán a cargo del adjudicatario

- La totalidad de los materiales e insumos a emplear para el servicio requerido serán a costa del adjudicatario, debiendo ser dichos efectos nuevos y de calidad acorde.