## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/16.

RENGLON Nº 1: CODIGO DE CATALOGO 331-03613-0001.

Tareas a realizar:

- Demoliciones y Retiros:

  - Retiro del piso de cemento alisado existente, con traslado del material fuera del recinto de la obra.

  - Fijar puntos de referencia para los ejes de colocación y niveles de terminación del nuevo revestimiento de piso, previa aprobación de la Inspección de Obra.

- Colocación de Piso:

  - .	De ser necesario nivelar el contrapiso existente, con hormigón de cascote fino (1/4:3:2:10 – cemento, cal hidráulica, polvo de ladrillo, cascote fino), conforme al nivel referenciado.

  - . Sobre el contrapiso nivelado construir una carpeta de aislación hidráulica de 2 cm de espesor (1:3 mas hidrófugo al 10% - cemento, arena, hidrófugo).

  - . 	Sobre la carpeta de aislación hidráulica colocar piso granítico de 40x40 cm color gris perla (material de asiento: ¼:1:3:1 – cemento, cal aérea, arena median, polvo de ladrillo).

  - .	El mosaico granítico será del tipo prensado en tres capas superpuestas cuyo espesor supere los 2 cm (cara superior de 5 mm – cemento/granulado de piedra, cara intermedia de 7 mm – 2 partes de cemento y 1  de arena – cara inferior +de 8 mm – en partes iguales de cemento y arena silícea.

  - .	Los mosaicos se colocaran por hiladas paralelas dispuestas en forma normal y con juntas alineadas a cordel.

  - .	No se permitirá la colocación de mosaicos sin estacionamiento mínimo de 30 días.

  - .	La terminación de los mosaicos será pulida y lustrada en obra.

  - .	Colocación de zócalos graníticos de 10/40 cm alineados con el piso, previamente pulidos y lustrados, manteniendo las mismas características de calidad de material utilizado en el piso.

- Equipos y Herramientas:

El ADJUDICATARIO deberá disponer en obra de todos los equipos necesarios para el desmonte, preparación y ejecución del piso.

- Limpieza de Obra:

En general, El ADJUDICATARIO mantendrá limpios y en orden los sectores por donde se desarrolla la obra durante la ejecución de la misma.

Terminado el trabajo de instalación de piso, el ADJUDICATARIO deberá retirar del lugar de la obra todos los excedentes, escombros y demás desperdicios, transportarlos y disponerlos, fuera el predio del Museo Naval de la Nación en lugares apropiados a satisfacción por el Inspector.

- Reparación de Obra:

El ADJUDICATARIO, una vez terminados los trabajos, se encargará de reparar todas las roturas efectuadas que sean consecuencia de la ejecución de los trabajo contratado.

NOTA:

- Todos los materiales y mano de obra estarán a cargo del ADJUDICATARIO.

- Detallar el tiempo de garantía de las mismas. No debe ser menor a UN (1) año.

- Las cantidades indicadas en éstas Especificaciones Técnicas son de carácter referencial debiendo los OFERENTES durante la vista de obra deberán efectuar sus propias mediciones y cómputo métrico.