## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 32/16

- Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 271-02673-0286 | OBENQUE ALTO V1 | OBENQUE ALTO V1 LARGO POR MTS. 9. BARRA NITRONIC CON TERMINAL STEMBALL/TENSOR DE INOXIDABLE Y BRONCE.14 MM. MTS. | CU | 2 |
| 2 | 271-02673-0286 | OBENQUE ALTO V2/3 | OBENQUE ALTO V2/3, 16 MTS BARRA DE NITRONIC CON TERMINAL STEMBALL Y TIP CUP DE INOXIDABLE. 12 MM. MTS | CU | 2 |
| 3 | 271-02673-0286 | OBENQUE INTERMEDIO | OBENQUE INTERMEDIO, 4 MTS. BARRA DE NITRONIC CON TERMINAL STEMBALL/TENSOR DE INOXIDABLE Y BRONCE. | CU | 2 |
| 4 | 271-02673-0286 | OBENQUE BAJO | OBENQUE BAJO, 9 MTS, BARRA DE NITRONIC CON TERMINAL STEMBALL/TENSOR DE INOXIDABLE Y BRONCE. 14 MM | CU | 2 |
| 5 | 271-02673-0286 | STAY DE PROA | STAY DE PROA; 25 MTS BARRA DE NITRONIC CON TERMINAL STEMBALL/TENSOR DE INOXIDABLE Y BRONCE. 14MM. | CU | 1 |
| 6 | 271-02673-0286 | POPEL | POPEL; 27 MTS; KEVLAR 49 CON TERMINALES DE ALUMINIO OJO/OJO. 12 MM. | CU | 1 |

NOTA:

- Se deberá presentar UNA muestras del material de cada RENGLON a bordo del yate A.R.A “FORTUNA III”, los costos involucrados corren por cuenta y orden del oferente.

- La jarcia debe ser cerrada en la Argentina para la verificación del prensado de las barras.

- Se deberá entregar la jarcia instalada en el mástil, los precios deberán incluir la mano de obra involucrada.

- Se deberá dejar la presión de la jarcia establecida por el fabricante del mástil.

- Se deberá realizar la puesta a punto de mástil navegando. El mismo será verificado por personal técnico de la Armada Argentina. En caso de no lograr la puesta a punto del mástil no se dará la respectiva finalización de obra.

- Para la totalidad de los renglones:

- Presentación del producto: los elementos deben ser nuevos, sin uso.

- La no presentación de los Anexos IV “Constancia de Vista de Muestra Patrón” y V “Constancia de Entrega de Muestras” de los artículos ofrecidos será causa de inadmisibilidad de la oferta.

- Los materiales, maquinas y herramientas estarán a cargo del Adjudicatario.