#### ANEXO II

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/16

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UM | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escota de Genoa | Escota de Genoa con gaza, protección de spectra 48 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX90 Cobertura: Technora 60 %; Cordura 30%; Polyester 10% | CU | 2 |
| 2 | Drizas de Spy con gaza | Drizas de Spy con gaza, proteccion de spectra 48 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX78 Cobertura, Technora 50% Cordura 30% Polyester 20% | CU | 2 |
| 3 | Driza de mayor con gaza | Drizas de Mayor con gaza, proteccion de spectra 48 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX90 Cobertura, Technora 60% Cordura 30% Polyester 10% | CU | 1 |
| 4 | Drizas de Genoa con gaza | Drinza de Genoa con gaza, proteccion de spectra 48 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX90 Cobertura, Technora 60% Cordura 40%, | CU | 2 |
| 5 | Amantillo con gaza | Amantillo con gaza, preteccion de spectra 32 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX78 Cobertura, Technora 60% Cordura 40% | CU | 1 |
| 6 | Brazas de Spy con gaza | Brazas de Spy con gaza, preteccion de spectra 48 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX90 Cobertura, Technora 60% Polyester 40% | CU | 2 |
| 7 | Escota de Spy con gaza | Escota de Spy con gaza, protección de spectra 48 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX78 Cobertura, Technora 60% Cordura 40% | CU | 2 |
| 8 | Tack de Codigo "0" con gaza | Tack de Codigo "0" con gaza, protección de spectra 48 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX90 Cobertura, Technora 60% Cordura 40% | CU | 1 |
| 9 | Escota de Mayor con gaza | Escota de Mayor con gaza, protección de sprectra 48 Braid, ligadas con hilo de spectra y adicional Premixed rope coating. Alma D12MAX78 Cobertura, Technora 60% Cordura 40% | CU | 1 |
| 10 | Controles de Up and Down | Controles de Up and Down, Alma D12MAX78 6mm. por 30 mts | CU | 2 |
| 11 | Controles de Up and Down | Controles de Up and Down, Alma D12MAX90 8mm. por 30 mts | CU | 2 |
| 12 | Controles de Up and Down | Controles de Up and Down, Alma D12MAX78 10mm. por 15 mts | CU | 2 |
| 13 | Controles de Traveler, Up and Down, in carro de genoa y manitos Spy | Controles de Traveler, Up and Down, genoa y manitos de Spy, Alma D12MAX78 7mm Cobertura, Technora 50% Cordura 50%. por 100 mts | CU | 2 |
| 14 | Dog Bone Loop Spectra | Popel union de Hidraulico y Popel de Kevlar, Dog Bone Loop Spectra D12SK9004-SEGÚN CARGA REQUERIDA DE APLICACIÓN- 14TN MINIMO | CU | 2 |
| 15 | Dog Bone Loop Spectra | Desvios de motones de Spy, Genoa y Respuesto, Dog Bone Loop Spectra D12SK9003-8TN MINIMO | CU | 6 |
| 16 | Disparadores Automaticos t12 | Disparadores Automaticos t12Para Drizas de genoa, Spy y Brazas, Automaticos T12 aro STD tipo "Tylaska". | CU | 6 |
| 17 | Disparadores automaticos t8 | Amantillo y Escota de Spy, Automatico T8 aro STD tipo "Tylaska". | CU | 3 |
| 18 | Desvio de Genoa, Aluminio aleación | Desvio de Genoa, Aluminio aleacion 7000 | CU | 2 |
| 19 | Motones de 100 mm tipo "Harken" | Motones de 100mm tipo "Harken" para desvios internos, cabos de desmultiplicacion de Spectra D12SK78 8mm, 6mm con gazas y regulacion de registro. | CU | 2 |

- Se deberá presentar UNA muestra de cada RENGLÓN a bordo del yate A.R.A “FORTUNA III”, cuyos costos involucrados corren por cuenta y orden del oferente.  Asimismo,  acompañará, al momento de apertura, los Anexos IV “Constancia de Vista de Muestra Patrón” y V “Constancia de Entrega de Muestra” debidamente firmados por cotizante y personal de la embarcación. A fin de analizar el trabajo de costura, las muestras deberán ser fabricadas a escala y  con el mismo material que serán confeccionadas las velas.

- Para la totalidad de los renglones:

Presentación del producto: los elementos deben ser nuevos, sin uso.

La no presentación AL MOMENTO DE APERTURA de los Anexos IV “Constancia de Vista de Muestra Patrón” y V “Constancia de Entrega de Muestras” de los artículos ofrecidos será causa de inadmisibilidad de la oferta.