ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas para el “SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LAS CASAS N° 2 y 3 DEL BARRIO MILITAR ALMIRANTE PORTILLO”.

1. OBJETO:

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para contratar el servicio de “ADECUACIÓN DE LAS CASAS N° 2 Y 3 DEL BARRIO MILITAR ALMIRANTE PORTILLO, SITO EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA – PARTIDO DE PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (C.P.: 1917)”.

Por ser necesaria la recuperación de las unidades habitacionales debido a la gran demanda de viviendas generadas en Traslados Generales 2016/2017.

2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

La provisión deberá concretarse en un plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días HABILES.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL RENGLÓN:

EL ADJUDICATARIO ejecutará todos los trabajos que se indican a continuación, como así cualquier otro trabajo, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para el correcto funcionamiento y una perfecta terminación de la tarea.

La presente especificación determina los requerimientos (MÍNIMOS) que debe cumplir la renovación y puesta en valor de las Unidades habitacionales.

4. LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

5. ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

5.1. EL ADJUDICATARIO realizará la instalación de líneas de agua potable y provisión de materiales, desde el sector adyacente a la válvula de corte principal de la vivienda hasta los distintos consumidores ubicados en el interior de la Unidad Habitacional en cuestión, observando en un todo las reglas del buen arte.

En la adecuación, se utilizará tubos y accesorios Marca ACQUA SYSTEM Magnum PN 25 y PN 20, según corresponda a la temperatura del fluido a transportar.

5.2. VÁLVULA DE CORTE GENERAL.

Se deberá efectuar la colocación de una válvula de paso de 25 mm en el sector de la pa-red externa del Patio interno. Para dicho trabajo se deberá proceder al acanalado de la pared  y construcción de un nicho para la colocación de la llave de paso y una canilla para extracción de agua, conectando la misma a la línea de provisión existente ubicada sobre el sector del patio frontal de la unidad.

5.3. LÍNEA DE AGUA A LA VIVIENDA.

Desde la válvula de corte se deberá efectuar el tendido de una  línea de diámetro nominal (DN) 25 mm-hasta el ingreso a la parte posterior de la cocina, debiéndose  derivar en dos líneas de 25 mm – una para agua fría y otra para agua caliente - siguiendo el siguiente recorrido

Por la pared lindante COCINA/LIVING se ingresara con ambas líneas alimentando el ter-mo tanque y posterior retorno (agua caliente) y a los consumidores de agua fría y caliente.

Se continuara por el pasillo hasta el baño de servicio y baño principal.

5.4. TRABAJOS A EFECTUAR.

La totalidad del tendido de líneas de agua potable (NO ESPECIFICADAS OPORTUNA-MENTE COMO A EMPOTRAR EN PARED) deberán ir colocadas en forma subterránea BAJO LA LÍNEA DE LAS  PUERTAS EXISTENTES, por lo cual se deberá efectuar el acanalado de los pisos culminando la reparación con la colocación de baldosas asegurando la restitución de las mismas a su formato original.

La línea de agua caliente que se encuentren en forma subterránea deberá ir con la aislación correspondiente a fin de evitar la pérdida de temperatura sobre el fluido a transportar.

Las líneas de agua que corren por paredes internas deberán ir empotradas sobre las paredes indicadas, sobre el sector externos de las mismas, a una altura aproximada de 30 cm por lo cual se deberá efectuar el acanalado de las mismas observando la distancias mínimas entre ambas.

5.5 PARED SECTOR COCINA.

Sobre la pared de la COCINA se ingresara con ambas líneas asegurando la alimentación a termo tanque y posterior retorno (agua caliente) y a la totalidad de los consumidores existentes en la cocina.

Al ingreso se deberá efectuar la derivación para dos líneas, a considerar: 25 mm., para agua caliente y 25 mm., para el agua fría. Dicho requerimiento corresponde a una futura colocación de tanque elevado de 500 litros, como reservorio de agua potable.

Al ingreso de la línea de alimentación al termo tanque se deberá colocar una llave de paso.

Se deberá efectuar la conexión de todos los consumidores de agua ubicados en la cocina (tanto de agua caliente y fría).

La colocación de ambas líneas proseguirá por el pasillo hasta el sector del baño de ser-vicio y principal.

5.6. SECTOR PATIO INTERNO.

- Efectuar el acanalado y posterior empotrado de ambas líneas de agua con el objeto de asegurar la provisión del suministro a la pileta ubicada en el patio.

- En el patio se reemplazaran ambas canillas por canillas tipo Italiana.

5.7. SECTOR BAÑO PRINCIPAL Y DE SERVICIO.

Efectuar el acanalado y retiro de las líneas de agua deterioradas compuestas por  material de hierro y plomo, y el posterior reemplazo de ambas líneas con el objeto de asegurar la provisión del suministro a mochila de inodoro, bidet, pileta, lavamanos y mezclador de ducha.

El adjudicatario deberá proveer y efectuar la colocación de INODOROS CON MOCHILA DE APOYAR, BIDET, LAVAMANOS CON PIE. en los lugares correspondientes.

El adjudicatario deberá proveer y efectuar la colocación de la totalidad de las griferías existentes en ambos baños (2 DUCHAS, 1 BIDET, 2 LAVAMANOS)

Se reemplazara la totalidad de los conectores metálicos por chicotes con conexión metálica.

Sobre la línea de agua fría se deberá colocar una llave de paso (pasaje total) a efectos de facilitar las futuras reparaciones

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS LINEAS DE AGUA DEBERAN PERMANECES 24 HORAS PRESURIZADAS, A LA VISTA, ANTES DE EFECTUAR SU AMURADO Y TAPADO CON CEMENTO O AZULEJOS A EFECTOS DE VERIFICAR SU ESTANQUEIDAD.

6. REVESTIMIENTO DE PARED EN SECTOR BAÑOS.

Se deberá efectuar la extracción completa del revestimiento existente de azulejos y la posterior ejecución de los trabajos que sean necesarios para la colocación de un nuevo revestimiento en ambos baños.

El Oferente proveerá y colocara los revestimientos cerámicos en ambos baños aseguran-do su correcta colocación y posterior sellado con el objeto de evitar filtraciones en paredes

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Las instalaciones eléctricas, protección y ejecución del servicio deberán realizarse según el reglamento para la ejecución de “INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INMUEBLES” de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA (Sección 771 –Parte 7) y normas IEC-IRAM respecto a los materiales que se utilizaran para la instalación eléctrica de la casa.

EL ADJUDICATARIO realizará la instalación eléctrica desde el tablero eléctrico de distri-bución EDELAP hasta el tablero interno y desde allí al interior de la Unidad Habitacional en cuestión, en un todo de acuerdo a la reglamentación de la Asociación de Electrotécnicos Argentina (A.A.E).

7.1. Puesta a tierra:

Se deberá instalar un cable de puesta declarando a tierra todos los elementos metálicos que la componen, como carcasas de artefactos de iluminación, cañerías y cajas.

Se implementará un sistema de tierra mediante jabalina acoplables, hincándose tantas como sean necesarias para lograr una resistencia a tierra no mayor a diez (10) ohm instalada lo más cercano al buzón de alimentación.

Una vez instalada la toma de tierra se protegerá con una cámara de inspección que permita efectuar mediciones periódicas del estado de la puesta a tierra. Las jabalinas a colocar deberán ser independientes a la existente para la puesta a tierra del tablero de EDELAP.

7.2. Acometida tablero principal y el tablero seccional:

Se instalarán cables simples aislados en PVC, según normas IRAM, con los colores re-glamentarios de 6 mm2 de sección desde el tablero principal hasta el tablero seccional, donde concurrirán todas las descargas a tierra de la instalación de la vivienda.

Se instalara en el tablero principal un interruptor termo magnético bipolar de 25 Amper.

En el tablero seccional de la vivienda se colocará un interruptor diferencial bipolar de 25 A para protección de los circuitos, un interruptor termo-magnético bipolar de 16 A para circuito de tomacorriente en dormitorios, living, cocina y baños, un interruptor termo-magnético bipolar de 10 A para circuito de iluminación en sector de living-comedor, cocina, baños, dormitorios, pasillo y exterior.

De ser, necesario se reemplazaran los gabinetes donde se encuentran alojadas dichos interruptores.

7.3. Distribución interna:

Se realizarán según normas, teniendo éstos aislación ignifuga y utilizando colores reglamentarios.

7.4. Cajas de distribución, de tomacorrientes, de iluminación y cañerías:

Se mantendrán todas las cajas de distribución y las cañerías existentes que se encuen-tren en buen estado de conservación; y solamente se deberán reemplazar aquellas cajas o cañerías que se encuentren deterioradas. Para las cañerías que deben reemplazarse se utilizará caño plástico ignifugo de 3/4”normalizado según normas IRAM.

En los casos donde se deban agregar tomacorrientes y/o sea necesario según la nueva distribución de circuitos, se colocaran cajas metálicas y cañería plástica ignifugo de ¾”.

En general se deberá respetar el trazado original de cañería para realizar el tendido del nuevo cableado.

NOTA: Se deberán colocar todas las llaves de encendido nuevas, (de 1 punto o 2 puntos), como también tomacorrientes de 3 patas planas, y los artefactos de iluminación; se exigirá el material descripto en las fichas técnicas o similares agregadas a las especificaciones.

7.5. Instalaciones en ambientes:

En todos los casos donde existan bocas de tomacorriente se deberán colocar tomas do-bles.

Se instalarán en living comedor las cajas y fichas (tomacorriente) completas, para tener así el ambiente con una buena distribución de las mismas si correspondiere.

En todos los dormitorios se colocará la cantidad de tomacorrientes completos existentes.

En la cocina se instalará la cantidad de bocas de tomacorrientes que sean necesarias.

Se reemplazarán la totalidad de los interruptores de 1, 2 y 3 puntos, los tomacorrientes, por nuevas como indican las fichas técnicas.

No se aceptaran cables volantes o cable canal; en caso de ser necesario se colocarán caños ¾ empotrados correctamente fijados.

Se cumplirán con las Normas y leyes vigentes establecidas por la ASOCIACIÓN DE ELECTROTÉCNICOS en cuanto a las reglas del buen arte, las establecidas por las normas IRAM en cuanto a las reglas de seguridad y calidad respectivas y la ley de Seguridad e Higiene Nº 19.587 en cuanto a la seguridad del personal.

EL ADJUDICATARIO (instalador) se hará cargo de todos los gastos directos o indirectos que ocasione la realización de los trabajos mencionados, necesarios para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento.

7.6. Iluminación interna de los Ambientes y sectores externos de la Vivienda.

Se deberán reemplazar los artefactos de iluminación existentes por unos similares a los detallados en el Anexo, con la provisión de lámparas bajo consumo de 23 w spiralada.

8. PISOS EN SECTOR DORMITORIOS Y PASILLO DE CIRCULACION.

Se deberá efectuar la remoción y retiro de la totalidad del piso de parquet en el sector de los tres Dormitorios y pasillos de circulación.

Se realizaran la totalidad de los trabajos necesarios para la reparación de superficies y la posterior ejecución de la carpeta necesaria para el asiento del nuevo piso cerámico y sus respectivos zócalos.

El Oferente proveerá y colocara los pisos cerámicos de calidad y características detalladas en las respectivas especificaciones técnicas indicadas en el Anexo correspondiente.

LA TOTALIDAD DEL PISO DE PARQUET EXTRAÍDO DEBERÁ SER ENTREGADO AL DEPARTAMENTO ALCALDIA PARA SU DEPÓSITO

9. PINTURA

Pintado integral de todas las paredes interiores y cielorrasos de las DOS (2) unidades habitacionales; debiendo el ADJUDICATARIO reparar la mampostería y revoques que se encuentren deteriorados, se procederá a lijar la superficie a fin de conseguir una correcta, uniforme y acabada terminación de todas superficies, efectuará un lavado con cloro a efecto de remover suciedad y hongos existentes para su posterior pintado.

Posteriormente se aplicará UNA (1) mano de fijador al agua y DOS (2) manos de látex acrílico color blanco uso interior asegurando la correcta tonalidad de toda la superficie. La pintura látex y los insumos a utilizar deberán ser de primera calidad y marca reconocida, (Tipo Albalátex / Tersuave).

10. RECUPERACIÓN Y PINTADOS DE PUERTAS, ABERTURAS, CARPINTERÍAS, ALACENAS, PLACARD, BAJO MESADAS Y DEMÁS AMOBLAMIENTO DE COCINA.

Se deberá proceder a la recuperación y puesta en servicio de puertas, ventanas, ventanales, aberturas y carpintería (placares, alacenas, bajo mesada, cajoneras etc., etc.) que componen las unidades a recuperar.

Para efectuar el trabajo requerido el oferente deberá:

En las superficies metálicas, se procederá a rasquetear eliminando, pintura dañada y restos de óxido, sobre la superficie de la misma se aplicará una mano de pintura anti óxido a fin de preservarlas y la terminación se hará con dos manos de esmalte sintético de color blanco brillante.

Las aberturas deberán presentar un desplazamiento optimo por lo cual se deberá reparar o reemplazar los rodamientos y /o rieles de rodaje.

Se procederá al reemplazo de la totalidad de vidrios deteriorados en ventanas y ventanales con la colocación de vidrios dobles de 4 mm o superior en ventanales frontales y posteriores de las viviendas.

En aquellos casos en que se observe que las bisagras no presenten un buen funcionamiento deberán ser reemplazadas.

Todas ellas serán perfectamente funcionales y sin faltantes como por ejemplo (llaves, cerraduras, picaporte etc.).

Sobre las superficies de madera se proceder a la restauración de las mismas, procediendo a rasquetear y lijar la superficie correspondientes a fin de eliminar todos los restos y vestigios de pintura suelta, se aplicará sobre las mismas dos manos de esmalte sintético de color Blanco brillante.

11- RED DE GAS NATURAL A COCINA, LIVING Y DORMITORIOS.

11.1-CANTIDAD DE BOCAS Y TIPO DE ARTEFACTOS:

Se normalizarán CINCO (5) bocas para el suministro de gas natural, con adecuación para los artefactos que se detallan:

-Cocina con cuatro hornallas y horno.

-Termo tanque de 80 litros, con ubicación en la cocina

-Calefactor tiro balanceado 5500/6000 kcal/hs. Con ubicación en living – comedor.

-Calefactor de 3000 kcal a ubicar en dos dormitorios.

11.2- GENERALIDADES

La normalización se efectuara en un todo de acuerdo con las normas del ente Regulador del Gas, de la empresa prestadora del servicio de gas natural y de las autoridades locales competentes, Municipales, Provinciales, etc.; con los planos proyectados y estas especificaciones.

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglamentaciones en vigor y de acuerdo al fin para el que fueron proyectadas; incluyendo la previsión de cualquier trabajo, material o dispositivo, accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.

Todos los materiales y accesorios que se utilizarán deben contar con sello IRAM y la aprobación por el Ente Regulador.

11.3- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Además de los trabajos específicos descriptos en pliego, se hallan incluidos:

-Soporte de caño según que se solicite, o necesidades de la obra.

-Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.

-Excavaciones y rellenos de zanjas, cámaras y apoyos de caños y equipos.

-Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión de camisas en losas, para paso de cañerías.

-Materiales y mano de obra para la construcción de cámaras, bases de equipos, canaletas, etc. Incluso hormigón armado, relleno y compactación de excavaciones, etc.

-Colocación de artefactos y accesorios relacionados y posterior protección de los mismos.

-Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pintura de la totalidad de los

elementos que forman parte de la normalización.

-Limpieza de obra y transporte de sobrante dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra o su retiro del terreno.

-Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente indicados y que resulten necesarios para la habilitación de las instalaciones deberán cumplir con lo establecido en la reglamentación del ENTE REGULADOR DEL GAS.

-El tapado de las canaletas, pases de cañerías y demás boquetes abiertos por necesidad de La normalización.

-La limpieza de los lugares de trabajo y de su propio deposito; en caso de tareas efectuadas fuera de cronograma, la Empresa limpiará los lugares en que continúe trabajando.

11.4 -TRÁMITES – PLANOS.

El Adjudicatario tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que correspondan para obtener la factibilidad de servicio de gas natural, confección y aprobación de los planos, solicitar inspecciones reglamentarias, habilitación de servicios y cuanta gestión sea menester hasta obtener los certificados de aprobación y/o habilitación total de las obras de normalización, expendidos por las autoridades pertinentes. Deberá entregar al Cargo Alcaldía de esta Base Aeronaval copias de todos los planos presentados.

11.5 -CONEXIONES:

La EMPRESA ADJUDICATARIA efectuará la ejecución de los trabajos y todas las conexiones que sean necesarias utilizando caños y accesorios homologados por ENARGAS, verificándose que las instalaciones de los mismos no queden adyacentes a la de otros servicios, como electricidad, agua sanitaria y cloacas según lo establecido en la reglamentación.

11.6 - TAREAS de ALBAÑILERÍA COMPLEMENTARIAS A LA PUESTA EN NORMA DE GAS.

Como tareas complementarias para poner en norma reglamentaria las instalaciones de gas de la vivienda, se enumeran los trabajos asociados a realizar para la optimización de la habitabilidad de la unidad, a saber:

. Apertura de paredes y/o si procediese, de suelo de los cuartos afectados para facilitar el paso de las nuevas instalaciones si las hubiere. (Sólo para las autorizadas expresamente por el contratante).

. En general se procurará respetar los lineamientos del trazado original de la vivienda, manteniendo los lugares de paso de las mismas.

. Caso de modificarse situaciones o nueva ubicación de instalaciones, será exigible un plano técnico a confeccionar por personal técnico idóneo, reflejando los cambios o modificaciones efectuadas, como documentación adicional a la Memoria técnica.

. Se finalizarán las tareas de albañilería, con el tapado de las canaletas producidas por la ejecución de la obra, así como con la reposición de materiales de suelos y/o paredes, similares a los existentes y/o reparación de las paredes con revoque fino o yeso y aplicación de tres manos de pintura en color y textura semejante a los tonos y calidades originales, de primera marca comercial reconocida y homologada, y en un todo ejecutados con las reglas del buen arte y la arquitectura.

Toda tarea de revestimiento que por motivos valederos modifique lo aquí establecido debe ser informada por escrito a la Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO con no menos 24 hs de anticipación para su evaluación y aprobación.

11.7-TAREAS ESPECÍFICAS EN:

NICHO DEL MEDIDOR DE GAS COMPLETO

Se colocara nicho para medidor pre moldeado de cemento comprimido y se revestirá completamente con ladrillo común, terminación a la vista realizado “in situ”.

TENDIDO DE CAÑERÍA

Esta se realizara desde el nicho hasta el ingreso a la vivienda y todos aquellos tramos en forma subterránea utilizando caños SIGAS por método de termo fusión según las normas vigentes en la distribuidora de gas de la zona, debiendo cumplir con los diámetros correspondientes para el correcto funcionamiento de los artefactos a colocar y su debida señalización y protección.(Se colocara protección mecánica sobre la cañería enterrada, esta será de hormigón pre comprimido o se colocara ladrillos comunes en forma trasversal a la línea de cañería y se señalizara con malla de color amarillo).

El tendido de la cañería en el inmueble será empotrado en la pared con material aprobado según corresponda al lugar donde se realice. observándose las distancias mínimas requeridas para su ubicación.

VENTILACIÓN:

Colocara las rejillas compensadoras a las alturas reglamentarias, para asegurar la ventilación permanente en los ambientes donde existan artefactos alimentados por gas, que no sean de tiro balanceado, según lo establece la reglamentación vigente

TERMO TANQUE:

Conexión de alimentación de gas (mediante conexión rígida aprobada sin superar la distancia máxima permitida desde la boca en la pared).

Verificación de que esté colocada la manija de la llave de paso cumplimentando las normas para su instalación.

Verificación de la existencia de válvula de seguridad (termo tanque).

Colocación de accesorios y sombrerete de ventilación con su correcto anclaje.

Verificar que el artefacto a conectar cumpla con las normas de seguridad.

CALEFACTOR:

Conexión de alimentación de gas (mediante conexión rígida aprobada sin superar la distancia máxima permitida).

Colocación de sombreretes o accesorio reglamentario con protección del mismo.

ARTEFACTO DE COCINA:

Conexión de alimentación de gas (mediante conexión rígida o flexible metálico aprobado por el ente regulador).

PRUEBA DE HERMETICIDAD EN TODA LA INSTALACIÓN.

La prueba de hermeticidad final será efectuada en red con instrumental aprobado por ENARGAS y en presencia del Inspector de la Armada. La misma se realizará dentro de las veinticuatro horas a partir del momento en que se concluyeran la totalidad de los trabajos efectuados en las instalaciones del inmueble, adjuntando la presentación del Acta de Certificación correspondiente.

Los gastos que se originen por estos trabajos serán por cuenta y orden del ADJUDICA-TARIO.

12. CUBIERTA DE MEMBRANA TECHO DE LOZA:

La obra consistirá en la ejecución de los trabajos con provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar la reparación de la cubierta plana (Membrana Asfáltica) que conforma el techo de ambas casas.

El oferente deberá efectuar la remoción de membrana en sectores deteriorados con la consiguiente preparación de superficies para posteriormente proceder a la colocación de membrana asfáltica en paños observándose los procedimientos indicados por el fabricante para su correcta colocación.

Se procederá a la limpieza de la totalidad de las descargas pluviales verticales con la remoción de hojas u cualquier otro objeto que imposibilite el normal escurrimiento de los líquidos.

13. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGOS DE BAÑO.

13.1-El Oferente deberá proveer y colocar Inodoro con mochila de apoyar, Bidet, Lavamanos con pie en Baño principal y la colocación de Inodoro con mochila de apoyar y lavamanos con pie en el baño de servicio junto a la grifería correspondiente en ambos baños.

Todos los trabajos requeridos para su correcta colocación como los materiales necesarios para los mismos deberán ser provistos en su totalidad por el Oferente.

14. REVOQUES.

Se realizará revoque grueso y fino en los sectores donde se hayan colocado cajas, accesorios y cañerías nuevas para su perfecto amurado, dejando las paredes en condiciones de ser pintadas.

Todas las superficies de los muros que sean afectadas por las tareas, recibirán el siguiente tratamiento: Una mano de fijador al agua, dos manos de látex para interiores / exteriores según corresponda.

Las pinturas a utilizar deberán cumplir y certificar Normas IRAM de calidad, es decir que el envase correspondiente tendrá que tener el sello IRAM.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:

15. GARANTÍA POR LOS TRABAJOS.

Los OFERENTES presentarán conjuntamente con la propuesta económica una GARANTÍA TÉCNICA escrita por el servicio a realizar, con una vigencia no inferior a UN (1) año, indicando:

- Lugar y fecha de la emisión de la garantía.

- Procedimiento contractual al que corresponde el servicio y el objeto de la misma.

- Se describirá el servicio realizado, indicando las características de los materiales e insumos utilizados.

- Se indicará la vigencia de la garantía, indicando la fecha de inicio y la de finalización. El período de la misma no será inferior a UN (1) año.

- Se dejará expresa constancia en la misma, que los reclamos, divergencias y anomalías deficiencias, falencias detectadas de cualquier especie que al solo juicio de la ARMADA ARGENTINA evidencie dicho servicio, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la  ARMADA ARGENTINA  a través de un medio fehaciente, deberán ser resueltas por el ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a las 48 hs. y a su exclusiva costa sin derecho a reclamo ni compensación alguna.

- Se indicará la razón social, el nombre y Apellido del responsable del cumplimiento de la garantía, su dirección, número telefónico y correo electrónico. Y en el caso de que se produzcan cambios de firma, razón social, movimientos o bajas de las personas físicas responsables y todo otro dato, se comunicará a la ARMADA ARGENTINA a través de medios fehacientes para su registro en el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL  PUNTA INDIO.

- La garantía de los fabricantes de los insumos utilizados en la concreción de servicio, no exime al ADJUDICATARIO de la responsabilidad de reparar cualquier anomalía detectada en el plazo arriba indicado, ya sea defecto de material utilizado o de su instalación.

- La garantía será rubricada por el oferente responsable y la recepción será certificada a través de un representante de la ARMADA ARGENTINA. Y la misma será de plena vigencia a partir de del momento en que se concrete la recepción definitiva del servicio.

- La garantía emitida por el OFERENTE será presentada junto con de la oferta económica.

16. CONSULTAS PREVIAS A LOS TRABAJOS.

El Oferente deberá señalar durante el período de consultas, cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente contratación. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores, omisiones, o diferencias, queda al solo criterio del Inspector de tareas del Departamento Alcaldía, quien resolverá a su exclusivo juicio, no teniendo derecho el contratista a reclamo alguno.

17. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES.

Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, siempre y cuando las mismas representen una mejora, el ADJUDICATARIO deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección de Tareas.

18. VERIFICACIÓN DE TAREAS.

La Inspección de Tareas supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el ADJUDICATARIO ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

19. FINALIZACIÓN DE TRABAJOS.

El ADJUDICATARIO deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminados los trabajos del rubro, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de la misma y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

20. OBRADOR.

EL ADJUDICATARIO en caso de ser necesario, deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

21. PROVISIÓN DE MATERIALES E INSUMOS.

Los mismos serán NUEVOS y SIN USO provistos en su totalidad por el ADJUDICATARIO.

22. FLETE Y ALMACENAMIENTO.

El acarreo, carga, estiba, guarda, transporte y todo otro gasto que ocasione la provisión de los materiales e insumos serán por cuenta y orden del ADJUDICATARIO.

23. LIBRE TRÁNSITO.

Durante el desarrollo de los trabajos se evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. El ADJUDICATARIO deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y colocará señalizaciones o indicaciones tendientes a evitar accidentes.

24. RETIRO DE RESIDUOS COMUNES.

Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, que no sean expresamente requeridos por la Inspección de Tareas, serán cargados, transportados, y descargados para su depósito final por cuenta y orden del ADJUDICATARIO fuera del ámbito del Barrio Militar Alte PORTILLO.

Los materiales de baños (BIDET, INODOROS, LAVA MANOS, GRIFERIAS), sistemas eléctricos y pisos parquet deberán ser entregados al Departamento Alcaldía indefectiblemente en su totalidad.

25. LIMPIEZA DE OBRA.

-Durante la ejecución de los servicios el ADJUDICATARIO deberá efectuar la limpieza del lugar, de modo de garantizar las perfectas condiciones de seguridad e higiene del trabajo.

-Será precedida diariamente por la remoción de todo escombro y desechos que vienen de acumularse en el correr del día.

-Al terminar la ejecución de los mismos, efectuar una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

-Retirado de Escombros y traslado a los lugares de deposición a cargo y costa del ADJU-DICATARIO.

26. PERSONAL.

El ADJUDICATARIO presentará junto con la lista de personal que trabajará, la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime sea necesario para ejecutar los trabajos.

26.1- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL.

El ADJUDICATARIO será responsable del comportamiento del personal a su cargo, la conducta de los mismos se ajustarán a las normas básicas de convivencia y buenas costumbres. En caso de surgir algún tipo de discrepancia debido, a falta de respeto o inconducta hacia los permisionarios o sus familiares, la ARMADA podrá ordenar el cese de funciones en forma inmediata, y sin derecho a reclamo alguno.

Asimismo será responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en obras existentes.

27. VISITA DE OBRA.

Se requerirá el correspondiente Certificado de Visita de Obra. Los OFERENTES deberán visitar el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando perfecto conocimiento de las características específicas y al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, efectuarán sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la presentación de la oferta económica, se deberá agregar el correspondiente certificado de visita de obra (Anexo V), el que deberá ser rubricado por un Funcionario del Departamento Alcaldía.

La visita a las viviendas del BARRIO MILITAR ALMIRANTE PORTILLO, podrá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, y hasta UN (1) día hábil de antelación a la fecha de apertura, previa coordinación telefónica con el Departamento Alcaldía, a través de los teléfonos Nº 481405/198 interno 5807, (011) 43172000 interno 5807 o (02241) 15-564836.

Las ofertas que no acrediten el cumplimiento de dicho requisito, no podrán alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutará el servicio.

28.  FOLLETERIA DE MATERIALES E INSUMOS.

Los oferentes deberán presentar con su oferta folletería, informes técnicos, certificación del cumplimiento de Normas IRAM, y todo otro dato que contribuya a realizar la mejor evaluación de calidad de los materiales de las ofertas presentadas, especialmente de los sanitarios y de todos los materiales e insumos que utilizarán en la instalación de gas y agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LA EJECUCION DE LAS TAREAS REQUERIDAS.

SISTEMA AGUA POTABLE, TUBOS, LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS (TIPO ACQUA SYSTEM).

Material constituyente: P.P.C (Polipropileno Copolimero) Randón Tipo 3 - Mejor compor-tamiento frente a altas presiones y temperaturas de trabajo

-Ausencia de corrosión.

-Seguridad total en las uniones por el proceso de fusión molecular.

-Atoxicidad certificada de materia prima para el transporte de agua potable uso humano.

-Mayor resistencia  debido a su elasticidad.

LOS MATERIALES PROVISTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NOR-MAS:

DIN 8077 / DIN 16962 / IRAM 13470: Dimensiones.

DIN8078 / IRAM 13471: Especificaciones y método ensayo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

A - DISYUNTOR DIFERENCIAL

Características técnicas:

| Tensión nominal: 125 V to 400 V, 500 V; 50 Hz. AC to 60 Hz; 230 V to 400 V, 50 Hz AC to 400 Hz Utilizable en redes: 220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC, 500 V 25 A, para uso domiciliario. |
| --- |
| Terminales con cubre bornes que pueden ser usados para montaje en barra en la parte superior con terminales modulares, y en combinación con las líneas de interruptores termo magnéticos 5SQ y 5SX. |
| Profundidad de montaje 55 mm |
| Palanca de interrupción bloqueable y botón de prueba de funcionamiento. |
| A prueba de descargas según norma DIN VDE 0664 Part 1. |  |
| Para corrientes de fuga alterna y continua pulsante |  |
| (Tipo A), VDE Protección contra incendios causados por fallas de aislación de los cables; conforme a la norma DIN VDE 0100 Part 720 |  |

B - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO

Características técnicas:

De aplicación en instalaciones eléctricas de pequeños ámbitos terciarios, tales como oficinas, comercios, escuelas, entre otros, como asimismo en el ámbito residencial. Cantidad de polos 1, 2, 3 o 4 con protección térmica y magnética en todos los polos. Rango de calibres de 6 A a 63 A. Poder de corte Icn: 4500 A. Tensión de empleo 1P230/400 VCA, 2, 3 y 4 P. 400 VCA. Curva de disparo C. Conforme a Norma IEC 60898 e IRAM 2169. Fijación para riel Din. Conexión : Bornes de caja para cable flexible de 16 mm² hasta el calibre 25 A y 25 mm² para calibres de 32/63 A

C- CABLE UNIPOLAR

CONDUCTOR METAL: Cobre electrolítico recocido.

FLEXIBILIDAD: Clase 5 extra deslizable; según IRAM NM-280 e IEC 60228.

TEMPERATURA máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito.

AISLANTE:PVC ecológico en colores marrón, blanco, negro, rojo, celeste, y verde/amarillo.

NORMATIVA IRAM: NM 247-3, NBR NM 247-3; IEC 60227-3

Ensayos de fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23;

Reducida emisión de gases tóxicos y corrosivos

Colores: según lo establecido como regla general para cada caso

D - CINTA AISLADORA

Características técnicas:

Cinta de PVC para la aislación eléctrica con adhesivo de caucho sensitivo a la presión, y eficiente en rangos de temperatura de hasta 60°C.

Auto extinguible según norma IEC 60454.

Para aislación eléctrica primaria (hasta 1000 V).

E - CONJUNTO DE LLAVES Y TOMACORRIENTES (MÓDULOS)

| LLAVES ARMADAS |
| --- |
| 1 PUNTO | 1 TOMA | 2 PUNTOS | 2 TOMAS |

| PUNTO Y TOMA | TOMA TV PIN GRUESO |
| --- | --- |

Características técnicas:

Compuesta por dos modelos de tapas autoportantes en color blanco exclusivamente.

Tapa y bastidor en un solo elemento. Anclaje compatible con la amplia y variada gama de módulos.

F - JABALINA ACOPLABLES DE COBRE

Características técnicas:

Cobre electrolítico puro con toma cable de bronce en su extremo.

Están construidas con barra de cobre cilíndrica con terminación en punta y toma-cable de bronce.  Diámetro de 5/8”. Sus longitudes normales son: 1,50 m, 2,00 m y 3,00 m.

Su instalación es hincada, y las mismas son acoplables con prisioneros de bronce o acero, para obtener largos mayores.

G - SPOT DE ILUMINACIÓN.

Características técnicas:

Spot de 2 luces bajo consumo en el baño.

Base metálica blanca pintada con pintura epoxi.

Tapa de cristal satinado.

Porta lámpara de cerámica reforzada.

Apto para lámparas de bajo consumo.

Lámpara fluorescente compacta espiral 20 W, luz fija súper blanca, consumo 20 W unitario, tensión 220/240 wat, base E27.

H- COLGANTE DE CHAPA

Características técnicas:

Colgante de chapa

Material: chapa repujada

Superficie exterior pintura metalizada brillante

Color: rojo, blanco o aluminio

Superficie  interior  blanca pintada con pintura epoxi.

Rosca de lámpara: E 27 clase II.

Largo cable :+ 80 cm

Conexión: 220 v

Porta lámpara de cerámica reforzada.

Apto para lámparas de bajo consumo.

Lámpara fluorescente compacta espiral 26 W, luz fija súper blanca, consumo 26 W

I - LUMINARIA EXTERIOR

Características técnicas:

Material aluminio.

Zócalo E 27.

Color: Negro

Lámpara. BC

J – PISOS CERAMICOS.

Características Técnicas

Color brillante

Motivo: Símil madera entablonada

Alto Transito

K-CARACTERÍSTICAS DEL LÁTEX INTERIOR:

Características técnicas.

-Látex acrílico uso interior color blanco

-De fácil aplicación con rodillo pincel o maquina

-Rendimiento 10-14 m2 por litro

-Excelente poder cubritivo y buena nivelación.

L-SANITARIOS PARA BAÑO

Se deberá proveer y colocar un bidet con grifería completa, inodoro con mochila de apoyar, lavamanos con pie de apoyo y grifería completa. Los mismos serán nuevos y sin uso de color blanco, en cada uno de los baños existentes.

Todo el equipamiento, una vez colocado, se comprobará el funcionamiento en presencia del Inspector de Alcaldía.

Accesorios de baño

Inodoro con mochila “de Apoyar”

Bidet 3 agujeros con grifería convencional completa

Lavatorio con columna con grifería convencional completa

Características técnicas:

Material: loza sanitaria

Color: Blanco

Modelo: (Similar FERRUM)

Grifería: Vástago accionamiento convencional similar FV

M-GRIFERÍA COCINA, BAÑO ,BIDET, DUCHA Y LAVAMANOS

Características técnicas:

Accionamiento convencional, vástago

CONSIDERACIONES GENERALES

- EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Durante la ejecución de los trabajos pertinentes el adjudicatario, marcara y delimitará la zona de trabajo, con cartelería y todo otro elemento que permita conocer que se está en una zona de trabajo peligroso, en el que habrá movimientos de trabajadores, materiales y vehículos. Por tal motivo y a modo de prevención el ADJUDICATARIO dispondrá permanentemente de un responsable o supervisor que velará por la seguridad de los trabajadores y habitantes de los Barrios ya que todas sus viviendas se encuentran habitadas y con la presencia de niños.

- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio deberá concretarse en un plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días HABILES. A tales efectos el ADJUDICATARIO informará al Departamento Alcaldía por escrito toda vez que deba suspender los trabajos diferentes razones a fin de contemplar la extensión del plazo de ejecución.

- FECHAS Y HORARIOS DE TRABAJO:

El ADJUDICATARIO, deberá coordinar los horarios en que se realizarán las tareas con el SUBOFICIAL PRINCIPAL Rolando MOYANO, Encargado del Departamento Alcaldía.

- VERIFICACIÓN DE TAREAS:

La Inspección de Tareas supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el ADJUDICATARIO ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten. Las mismas serán efectuadas en cualquier momento y sin previo aviso.

- FINALIZACIÓN DE TRABAJOS:

El ADJUDICATARIO deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfecta-mente terminados los trabajos del rubro, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de la misma y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACIÓN PRIVADA – Nº: 01/17

| DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. IVA |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN. | CÓDIGO DE CATALOGO | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | Precio unitario | Precio total | Precio unitario con descuento. | Precio total con descuento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-02970-0006 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL - CRITERIO SOCIAL SIN. Observación: Servicio de adecuación de la Casa Nº 2 del Barrio Militar Almirante Portillo. | SERV. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 331-02970-0006 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL - CRITERIO SOCIAL SIN. Observación: Servicio de adecuación de la Casa Nº 3 del Barrio Militar Almirante Portillo. | SERV. |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: .....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras: ………………………………..………………….............

.................................................................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ÉTICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente: ……………………………

Aclaración: ……………………………………..

D.N.I.: ……………………………………………

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL.

Tipo de Procedimiento:

Nº:

Ejercicio:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002)

Firma del oferente: ………………………………..

Aclaración: …………………………………………

Tipo Y Número de Documento: …………………

Carácter: …………………………………………..

Lugar y fecha: …………………………………….

ANEXO V

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) .............................................................

en representación de la (2) ……………………………………………………………ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizaran los trabajos de ………………… …………………….……...………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………......días del mes de .............................de 2017.-

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

................................................

JEFE

ACLARACIÓN

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE