ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RECORRIDA INTEGRAL, REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR EL TÉRMINO DE UN AÑO DEL ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, los trabajos que se deberán realizar son:

RENGLÓN Nº 1: 333-01400-0001 MANT. Y REPAR. ASCENSOR; MANT. Y REPAR. ASCENSOR

- LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROVISIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS, DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

- Serán provistos todos los elementos y materiales necesarios para llevar a cabo la tarea.

- El adjudicatario deberá colocar - a su costa - todas las medidas necesarias que garanticen una mínima obstaculización del movimiento del público en el edificio Torre de Control. En caso de trabajos en altura el personal cumplimentará todas las normas de Seguridad del Trabajo.

- El adjudicatario durante todo el período de trabajo será responsable – a su costa – de la higiene y el orden de los sectores del edificio Torre de Control afectadas por las tareas que se ejecuten. Arbitrará los medios necesarios a fin de garantizar la seguridad de los terceros que trabajen en el edificio o estén en tránsito, en todo lo relacionado con las tareas a su cargo.

- Los materiales no utilizados, se almacenarán en un espacio definido por el Jefe del Cargo Tránsito Aéreo. Dicho espacio físico será puesto en conocimiento de los interesados en oportunidad.

- El adjudicatario y su personal, cualquiera sea su función y categoría, deberán cumplir estrictamente las leyes, disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales, como así también los propios de la ARMADA.

- Serán de aplicación durante la vigencia de la contratación adjudicada las siguientes normas jurídicas:

- Ley Nacional N° 24557- Riesgos de Trabajo.

- Ley Nacional N° 19587- Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto N° 911/96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Seguros: Correrá por cuenta (costa) del adjudicatario asegurar por los riesgos de trabajo a su personal.

- El adjudicatario será el único responsable del retiro de todos los residuos y rezagos producto de la obra durante la ejecución de los trabajos y hasta la culminación de los mismos.  La limpieza comprendida en esta cláusula, será asumida a exclusiva costa del adjudicatario y sin derecho a reembolso. El incumplimiento de este artículo, lo hará pasible de una multa según lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía de la Nación (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratar con el Estado Nacional).

- Al concluir los trabajos contratados, los pisos, paredes y artefactos eléctricos/electrónicos afectados deberán estar en perfectas condiciones, sin rastros de salpicaduras de ningún tipo.

- El adjudicatario presentara una nómina del personal que realizará los trabajos, juntamente con la constancia de la respectiva ART. La ausencia de dicha documentación implicará no ser autorizado a ejecutar los trabajos. La ARMADA se reserva el derecho de exigir el reemplazo del personal cuando lo estime necesario. El reemplazo del personal del adjudicatario, se hará a costa de éste. La ausencia de personal en la obra como consecuencia del incumplimiento de lo indicado en el presente punto, no obligará a la ARMADA a ningún tipo de resarcimiento o compensación.

- Mientras se trate de la ejecución de tareas comprendidas en la Orden de Compra, el incremento de la dotación de personal y/o de la jornada de trabajo no será causal de pago de adicionales. Asimismo, el Adjudicatario dará fiel cumplimiento a las responsabilidades emergentes en su condición de empleador, de todas las leyes vigentes de seguridad social y de seguridad industrial, sin perjuicio de sus demás obligaciones patronales. El personal que ejecute los trabajos adjudicados solo tendrá relación de trabajo/contrato de contrato con el Adjudicatario siendo, la ARMADA ajena a ambos. Todas las tareas que se ejecuten y los materiales provistos, deberán cumplir la legislación vigente en el ámbito nacional.

DESCRIPCION:

Motor

Desmontar el motor de la máquina para:

- Rectificar el eje y reemplazar los bujes de bronce;

- Reponer el aceite a los bujes;

- Montarlo nuevamente y probar el funcionamiento.

Control de Maniobras

Efectuar un ajuste del control de maniobras reemplazando:

- Conectores de las contactoras de alimentación del motor;

- Capacitores de circuitos temporizadores;

- Fusibles de protección de la maniobra;

- Reacondicionar la contactora de aceleración y el circuito de interconexión de resistencias limitadoras en la alimentación del motor;

- Efectuar la limpieza del control y sus componentes. Ajustar las contactoras y relés de maniobras, y ordenar el cableado interno;

- Reparar el circuito eléctrico del retardo de marcha.

Selector de Maniobras

- Efectuar un ajuste para una correcta nivelación en la parada.

Freno

Desarmar el freno de la máquina para:

- Reacondicionar brazos, pernos y bujes del mecanismo;

- Reemplazar el eje pivote de las zapatas;

- Armarlo nuevamente, nivelarlo y ajustar su funcionamiento.

Máquina

Desarmar la máquina de tracción para:

- Reemplazar el cojinete de empuje;

- Lavar la caja del reductor y colocar nuevo lubricante;

- Armar nuevamente la máquina, poner en funcionamiento y ajustarla.

Tablero de Fuerza Motriz

- Probar, ajustar el protector térmico del motor y verificar si es necesario reemplazarlo.

Limitador de Velocidad

- Efectuar la regulación y prueba del limitador de velocidad y verificar su correcto funcionamiento o si es necesario su reemplazo;

- Instalar una nueva llave de corte de fuerza motriz trifásica por sobre recorrido en los extremos;

- Efectuar el tendido y conexión de una fase faltante en la llave de corte de fuerza motriz por sobre recorrido.

Cable de Acero del Limitador de Velocidad

Desmontar el cable de acero del limitador de velocidad para:

- Reemplazar el mismo y colocarle nuevas olivas para el accionamiento de la llave de corte de F.M. por sobre recorrido.

Paracaídas

Desarmar el mecanismo de paracaídas del coche para:

- Efectuar una reparación del mismo reemplazando los elementos deteriorados;

- Ajustar en su eje, el brazo de accionamiento del paracaídas;

- Desarmar las mordazas para efectuar una prolija limpieza, lubricación y regulación de las mismas;

- Fabricar e instalar nuevas cuñas en reemplazo de las existentes.

Botonera de Cabina

- Reacondicionar la botonera existente en el coche reemplazando los elementos deteriorados.

Puertas Exteriores

Desmontar las puertas exteriores de todos los niveles para:

- Reemplazar las espigas guiadoras deterioradas;

- Reemplazar los rulemanes deteriorados;

- Colocar los paragolpes faltantes en los marcos;

- Reemplazar el riel de suspensión de la puerta de tres niveles;

- Montarlas nuevamente, nivelarlas, aplomarlas, fijarlas y ajustar el funcionamiento de las mismas.

Guiadores de Coche

Desmontar los guiadores del coche para:

- Mecanizar los cuerpos porta colizas;

- Reemplazar los resortes vencidos;

- Colocarles nuevas colizas deslizantes;

- Montarlos nuevamente, centrarlos y ajustarlos.

Finales de Seguridad

- Instalar un nuevo final de seguridad ubicado en el coche;

- Instalar, en los extremos superior e inferior, los patines de accionamiento del final de seguridad.

Sala de Máquinas

- Efectuar los trabajos necesarios para optimizar la iluminación de la sala de máquinas.

Coche

Desmontar la puerta del coche para repararla reemplazando los elementos deteriorados, según el siguiente detalle:

- Espigas guiadoras y rulemanes;

- Fabricar a medida e instalar un nuevo umbral de acero inoxidable en reemplazo del existente;

- Instalar un guarda pié en la plataforma del coche;

- Reemplazar el piso de goma de la cabina;

- Instalar chapas antillama reglamentarias debajo del piso del coche;

- Reparar un paño deteriorado sobre la puerta de la cabina.

Pasadizo

- Instalar un soporte para traba de las pesas del contrapeso en el bastidor del mismo;

- Instalar topes en el extremo superior de las guías del coche y del contrapeso;

- Amurar con hormigón el extremo inferior de las guías en el piso falso.

Instalación Eléctrica

- Instalar una nueva jabalina y efectuar el tendido del correspondiente conductor para la correcta conexión a tierra del equipo;

- Revisar y reacondicionar la instalación eléctrica en el pasadizo, en las derivaciones a cerraduras y botoneras.

- Se debe reemplazar la instalación eléctrica de fuerza motriz desde el tablero de PB hasta el tablero de la sala de máquinas, debido a que la actual instalación, está realizada con conductores con aislación de tela y goma.

RENGLÓN Nº 2: 333-01400-0001 MANT. Y REPAR. ASCENSOR; MANT. Y REPAR. ASCENSOR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR EL TÉRMINO DE UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

Conservación Anual

Del 1 al 5 de cada mes, se efectuará mensualmente 1 (una) revisión, ajustes y engrases, a los conjuntos, subconjuntos y piezas del equipo, de acuerdo a normas de Mantenimiento para ascensores y suministrará los lubricantes necesarios para el servicio de engrase, efectuará la revisión de los aparatos de seguridad y del regulador de velocidad, realizando semestralmente pruebas de los mismos a fin de asegurar su correcto funcionamiento (de la que se documentará el historial correspondiente adjuntando copia del mismo). El pago de este servicio será mensual, una vez cumplido el mismo, y de conformidad con el Jefe de Cargo Tránsito Aéreo, debiendo presentar el adjudicatario del servicio la correspondiente factura, para ser gestionado su pago.

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido los gastos de entrega.

Todos los productos deberán ser de fabricación nacional, tener garantía de fábrica por el término de un (1) año como mínimo contados a partir de la recepción definitiva del producto, contar con disponibilidad de repuestos en el mercado nacional y con un agente oficial (técnico) cercano al domicilio de recepción de los productos (en un radio no mayor a 300 km.).

El material debe ser provisto en su embalaje original, sellado, con los manuales de uso correspondiente y todos sus accesorios para la instalación.

Asimismo la provisión de LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SERAN PROVISTOS POR EL ADJUDICATARIO, asumiendo el mismo los costos del flete, almacenamiento, carga - descarga; y todo otro gasto. TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBEN SER NUEVOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS CORRESPONDIENTES EN VIGENCIA.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Se deja constancia que el plazo establecido para la finalización del servicio será de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES para el renglón Nº 1 y de DOCE (12) meses para el renglón Nº 2, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 126 inc. c) Punto1 del Decreto 893/12.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACION PRIVADA – Nº    08 /16

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-01400-0001 | MANT. Y REPAR. ASCENSOR; MANT. Y REPAR. ASCENSOR | SERV | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 333-01400-0001 | MANT. Y REPAR. ASCENSOR; MANT. Y REPAR. ASCENSOR | SERV | 12 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..............................................................................................................................................

Valor total con descuento en letras: .................................................................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL  (Art. 70 inciso g) punto 3 del Decreto Nº 893/12).

Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002)

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70 inciso g) punto 4 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración de los complejos industriales nacionales. Provisión y/o uso de bines y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: |  |  |
| --- | --- | --- |

| BALANZA COMERCIAL |
| --- |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| OBSERVACIONES: |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el

(1).................................................................................................................................

En representación de la Empresa

(2)………....................................................CUIT…......................................................

Ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizaran los trabajos de: RECORRIDA INTEGRAL, REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR EL TERMINO DE UN AÑO DEL ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los…....días del mes de.........................de 2016.-

SELLO

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

................................................

JEFE

ACLARACIÓN

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO