ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO:

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para contratar el “SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CON PROVISIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA OCHO (8) VIVIENDAS DEL BARRIO MILITAR SSAE LOBOS, SITO EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA – PARTIDO DE PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (C.P.: 1917)”.

Por ser necesaria la adecuación a normas vigentes del sistema de alimentación eléctrico de las unidades identificadas como casa N° 1- 2- 3- 4- 7- 8- 9 y 10 con el objeto de brindar seguridad a los señores permisionarios y edificaciones, debido al estado obsoleto de las instalaciones existentes.

| N° de Orden | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-02244-0001 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS; INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Observaciones: Adecuación instalaciones eléctricas para 8 viviendas del Barrio Lobos. | SERVICIO | 8,00 |

2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio deberá concretarse en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos.

A tales efectos el ADJUDICATARIO informará al Departamento Alcaldía por escrito toda vez que deba suspender los trabajos diferentes razones a fin de contemplar la extensión del plazo de ejecución.

NOTA: Se deja expresa constancia que el ADJUDICATARIO deberá arbitrar los medios necesarios para dejar con suministro eléctrico la unidad afectada por los trabajos, cuando estos deban ser interrumpidos.

3. VISITA DE OBRA.

Se requerirá el correspondiente Certificado de Visita de Obra. Los OFERENTES deberán visitar el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando perfecto conocimiento de las características específicas y al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, efectuarán sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la presentación de la oferta económica, se deberá agregar el correspondiente certificado de visita de obra (Anexo V), el que deberá ser rubricado por el Inspector de Obras del Departamento Alcaldía.

La visita a las viviendas del BARRIO MILITAR SS LOBOS, podrá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, y hasta UN (1) día hábil de antelación a la fecha de apertura de ofertas, previa coordinación telefónica con el SUBOFICIAL PRINCIPAL MOYANO ROLANDO, a través de los teléfonos Nº (02221) 481198 o (011) 43172000 interno 5807.

Las ofertas que no acrediten el cumplimiento de dicho requisito, no podrán alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutará el servicio.

4. FOLLETERIA DE MATERIALES E INSUMOS.

Los OFERENTES deberán entregar al Departamento Alcaldía, con UNA (1) hora antelación a la apertura de ofertas, los FOLLETOS de todos los materiales e insumos que utilizarán en la concreción del servicio.

Los mismos serán acompañados de los correspondientes informes técnicos, certificados de cumplimiento de Normas IRAM., y todo otro dato que contribuya a realizar la mejor evaluación de calidad de los materiales de las ofertas.

Toda la folletería de los materiales e insumos a utilizar deberá estar rotulada, se indicará: el tipo, el número de procedimiento de Contratación, Oferente al que corresponde; y la fecha y hora de apertura de las ofertas.

“EL DEPARTAMENTO ALCALDÍA ENTREGARÁ AL OFERENTE UN CERTIFICADO DE LA RECIBO DE FOLLETERÍA (ANEXO VI), EL MISMO DEBERÁ SER INCORPORADO A LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA, CON LA RUBRICA DE UN FUNCIONARIO”.

El incumplimiento de los (REQUISITOS) del punto precedente, será CAUSAL DE LA DESESTIMACIÓN de la oferta sin derecho a reclamo alguno por parte del OFERENTE

5. CONSULTAS PREVIAS A LOS TRABAJOS.

El Oferente podrá señalar durante el período de consultas, cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente contratación. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores, omisiones, o diferencias, queda al solo criterio del Inspector de tareas del Departamento Alcaldía, quien resolverá a su exclusivo juicio, no teniendo derecho el contratista a reclamo alguno.

6. GARANTÍAS

Se deberán presentar DOS (2) garantías:

a) Los OFERENTES integraran con la oferta económica una garantía técnica provisoria, por el servicio a realizar.

b) El ADJUDICATARIO integrará una garantía por el servicio realizado, cuando se concrete la recepción definitiva.

a) GARANTÍA TÉCNICA POR EL SERVICIO A REALIZAR

Los OFERENTES integrarán junto con la propuesta económica UNA GARANTÍA TÉCNICA escrita a fin de garantizar la correcta realización del servicio, la misma tendrá una vigencia no inferior a los VEINTICUATRO (24) meses y en la misma se indicará:

- Lugar y fecha de la emisión de la garantía.

- Procedimiento contractual al que corresponde el servicio y el objeto de la misma.

- Se describirá el servicio que se realizará, indicando las características de los materiales

e insumos que se utilizarán.

- Se indicará la fecha de su finalización propuesta por el ADJUDICATARIO, la que en ningún caso podrá ser inferior a los VEINTICUATRO (24) meses.

ESTA GARANTÍA CADUCARA EN FORMA AUTOMÁTICA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE CONCRETE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO.

- Se dejará expresa constancia en la misma, que los reclamos, divergencias y anomalías deficiencias, falencias detectadas de cualquier especie que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, y cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente, deberán ser resueltas por el ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a las 48 hs. Y a su exclusiva costa sin derecho a reclamo ni compensación alguna.

- Se indicará la razón social, el Nombre y Apellido del responsable del cumplimiento de la garantía, su dirección, número telefónico y correo electrónico. Y en el caso de que se produzcan cambios de firma, razón social, movimientos o bajas de las personas físicas responsables y todo otro dato, se comunicará a la ARMADA a través de medios fehacientes para su registro en el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

- La garantía de los fabricantes de los insumos utilizados en la concreción de servicio, no exime al ADJUDICATARIO de la responsabilidad de reparar cualquier anomalía detectada en el plazo arriba indicado, ya sea por defecto de material utilizado o de su instalación.

- La ARMADA, deja expresa constancia que la GARANTÍA NO TENDRÁ APLICACIÓN cuando el deterioro o falencia del servicio obedezca a trabajos y modificaciones realiza-das por el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, ni tampoco cuando sea responsabilidad del permisionario o terceros contratados por este.

- La garantía será rubricada por el oferente responsable.

IMPORTANTE: La garantía técnica emitida por el OFERENTE deberá ser agregada a la de oferta económica. El incumplimiento de este punto será CAUSAL DE DESESTIMACIÓN de la oferta sin derecho a reclamo alguno por parte del Oferente.

b) GARANTÍA POR EL SERVICIO REALIZADO

Finalizado los trabajos contratados, el OFERENTE deberá presentar una garantía escrita por el buen funcionamiento del servicio realizado, la que no podrá tener una cobertura inferior a los VEINTICUATRO (24) meses indicando:

- Lugar y fecha de la emisión de la garantía.

- Número de procedimiento contractual y objeto de la misma.

- Se describirá el servicio realizado, indicando las características de los materiales e insumos que se utilizaron.

- Fecha de inicio de vigencia será la correspondiente a la fecha de la recepción definitiva del servicio y como fecha de finalización la que proponga el ADJUDICATARIO, la que en ningún caso podrá ser inferior a los VEINTICUATRO (24) meses.

- Se dejará expresa constancia en la misma, que los reclamos, divergencias y anomalías deficiencias, falencias detectadas de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, y cuando las mismas le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente, deberán ser resueltas por el ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a las 48 hs. y a su exclusiva costa sin derecho a reclamo ni compensación alguna.

- Se indicará la razón social, el Nombre y Apellido del responsable del cumplimiento de la garantía, su dirección, número telefónico y correo electrónico. Y en el caso de que se produzcan cambios de firma, razón social, movimientos o bajas de las personas físicas responsables y todo otro dato, se comunicará a la ARMADA a través de medios fehacientes para su registro en el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

- La garantía de los fabricantes de los materiales e insumos utilizados en la concreción de servicio, no exime al ADJUDICATARIO de la responsabilidad de reparar cualquier anomalía detectada en el plazo arriba indicado, ya sea por defecto de material utilizado o de su instalación.

- La ARMADA, deja expresa constancia que la GARANTÍA NO TENDRÁ APLICACIÓN cuando el deterioro o falencia del servicio obedezca a trabajos y modificaciones realiza-das por el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, ni tampoco cuando sea responsabilidad del permisionario o terceros contratados por este.

NOTA: La garantía será rubricada por el oferente responsable y certificada por escribano público.

7. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES.

Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, siempre y cuando las mismas representen una mejora, el ADJUDICATARIO deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección de Tareas.

8. INSPECCIÓN DE TAREAS.

La Inspección de Tareas supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el ADJUDICATARIO ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

Las mismas serán efectuadas en cualquier momento y sin previo aviso.

La inspección de tarea estará compuesta por el Señor Jefe del Departamento Alcaldía y los Suboficiales Inspectores de dicho Departamento.

9. PERSONAL

El ADJUDICATARIO presentará: UNA (1) lista de las personas que trabajaran.

10. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS:

El ADJUDICATARIO presentará UNA (1) relación de las maquinarias, herramientas, y cualquier otro elemento que utilizará para la ejecución de los trabajos.

11. PROVISIÓN DE MATERIALES E INSUMOS.

Los materiales e insumos serán provistos en su totalidad por el ADJUDICATARIO. Los mismos NUEVOS, SIN USO, DE MARCA RECONOCIDA y cumplirán con todas las reglamentaciones y normativas de rigor.

12. FLETE Y ALMACENAMIENTO.

El costo del acarreo, carga, estiba, guarda, transporte y todo otro gasto que ocasione la provisión de los materiales e insumos será por cuenta y orden del ADJUDICATARIO, sin derecho a compensación o reclamo alguno.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL RENGLÓN:

EL ADJUDICATARIO realizará todos los trabajos que se indican en éstas especificaciones técnicas, como así también todo trabajo, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para el correcto funcionamiento y una perfecta terminación de la tarea.

Estas especificaciones determinan los requerimientos (MÍNIMOS) con los que se debe cumplir la adecuación de las instalaciones eléctricas de las viviendas.

14. HORARIOS DE TRABAJO:

El ADJUDICATARIO, deberá coordinar los horarios en que se realizarán las tareas con el SUBOFICIAL PRINCIPAL Rolando MOYANO, Encargado del Departamento Alcaldía.

EL ADJUDICATARIO CUMPLIRÁ CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

a). ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Las instalaciones eléctricas, protección y ejecución del servicio deberán realizarse según el reglamento para la ejecución de “INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INMUEBLES” de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA (Sección 771 –Parte 7) y normas IEC-IRAM respecto a los materiales que se utilizaran para la instalación eléctrica de la casa.

Se cumplirán con las Normas y leyes vigentes establecidas por la ASOCIACIÓN DE ELECTROTÉCNICOS en cuanto a las reglas del buen arte, las establecidas por las normas IRAM en cuanto a las reglas de seguridad y calidad respectivas y la ley de Seguridad e Higiene Nº 19.587 en cuanto a la seguridad del personal.

EL ADJUDICATARIO (instalador) se hará cargo de todos los gastos directos o indirectos que ocasione la realización de los trabajos mencionados, necesarios para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento.

EL ADJUDICATARIO realizará la instalación eléctrica desde el tablero eléctrico externo existente en la vivienda (ubicado en el hall de ingreso a la vivienda) hasta el tablero interno y desde allí al interior de la Unidad Habitacional en cuestión, en un todo de acuerdo a la reglamentación de la Asociación de Electrotécnicos Argentina (A.A.E).

a.1. Puesta a tierra:

Se deberá instalar un cable de puesta declarando a tierra todos los elementos metálicos que la componen, como carcasas de artefactos de iluminación, cañerías y cajas.

Se implementará un sistema de tierra mediante jabalina acoplables, hincándose tantas como sean necesarias para lograr una resistencia a tierra no mayor a diez (10) ohm instalada lo más cercano al buzón de alimentación ubicado al ingreso de la vivienda.

Una vez instalada la toma de tierra se protegerá con una cámara de inspección que permita efectuar mediciones periódicas del estado de la puesta a tierra.

a.2. Acometida tablero principal y el tablero seccional:

Se instalarán cables simples aislados en PVC, según normas IRAM, con los colores re-glamentarios de 6 mm2 de sección desde el tablero externo hasta el tablero seccional, donde concurrirán todas las descargas a tierra de la instalación de la vivienda.

Se instalara en el tablero externo un interruptor termo magnético bipolar de 25 Amper.

En el tablero seccional de la vivienda se colocará un interruptor diferencial bipolar de 25 A para protección de los circuitos, un interruptor termo-magnético bipolar de 16 A para circuito de tomacorriente en dormitorios, living, cocina y baños, un interruptor termo-magnético bipolar de 10 A para circuito de iluminación en sector de living-comedor, cocina, baños, dormitorios, pasillo y exterior y un interruptor termo magnético de 16 A para alimentación de equipo de AA.CC.

De ser, necesario se reemplazaran los gabinetes donde se encuentran alojadas dichos interruptores.

a.3. Distribución interna:

Se realizarán según normas, teniendo éstos aislación ignifuga, utilizando colores reglamentarios y diámetros acorde al consumo (A) a transportar.

a.4. Cajas de distribución, de tomacorrientes, de iluminación y cañerías:

Se mantendrán todas las cajas de distribución y las cañerías existentes que se encuen-tren en buen estado de conservación; y solamente se deberán reemplazar aquellas cajas o cañerías que se encuentren deterioradas. Para las cañerías que deben reemplazarse se utilizará caño plástico ignifugo de 3/4” normalizado según normas IRAM.

En los casos donde se deban agregar tomacorrientes y/o sea necesario según la nueva distribución de circuitos, se colocaran cajas metálicas y cañería plástica ignifugo de ¾”.

En general se deberá respetar el trazado original de cañería para realizar el tendido del nuevo cableado.

NOTA: Se deberán colocar todas las llaves de encendido nuevas, (de 1 punto o 2 puntos), como también tomacorrientes de 3 patas planas, y los artefactos de iluminación; se exigirá el material descripto en las fichas técnicas o similares agregadas a las especificaciones.

a.5. Instalaciones en ambientes:

En todos los casos donde existan bocas de tomacorriente se deberán colocar tomas do-bles.

EN LIVING COMEDOR:

Se instalarán las cajas y fichas (tomacorriente) completas, para tener así el ambiente con una buena distribución de las mismas si correspondiere.

Se deberá efectuar la colocación de DOS (2) nuevas bocas para toma doble  en paralelo a las existentes (una sobre pared lindante con el garaje y otra sobre pared lindante con el dormitorio), para lo cual se requiere el acanalado y posterior empotrado de caños y cajas.

EN DORMITORIOS:

Se colocará la cantidad de tomacorrientes completos existentes en cada ambiente.

EN COCINA:

En la cocina se instalará la cantidad de bocas de tomacorrientes que sean necesarias.

Se reemplazarán la totalidad de los interruptores de 1, 2 ,3 puntos y los tomacorrientes, por nuevas como indican las fichas técnicas.

Se deberá efectuar la colocación de nuevas bocas según el siguiente requerimiento:

Para heladera (toma doble), cocina a gas (toma simple), extractor (toma simple) y sobre mesada (dos tomas dobles)

Para la ejecución de trabajos requeridos se deberá efectuar la colocación de caños empotrados en pared.

No se aceptaran cables volantes o cable canal; en caso de ser necesario se colocarán caños ¾  correctamente fijados.

EN LAVADERO:

Se colocara toma doble para lavarropas.

EN GARAJE:

Se reemplazara la cantidad de bocas existentes por tomas y puntos en cantidad necesario.

Se proveerá y colocara luminaria del tipo SPOT DOBLE METÁLICO CON VIDRIO SATINADO.

a.6. Iluminación interna de los Ambientes y sectores externos de la Vivienda.

Se proveerá y reemplazara los artefactos de iluminación existentes por otros similares a los detallados en el Anexo, con la provisión de lámparas bajo consumo de 23 w espiral.

b). REVOQUES.

Se realizará revoque grueso y fino en los sectores donde se hayan colocado cajas, accesorios y cañerías nuevas para su perfecto amurado, dejando las paredes en condiciones de ser pintadas.

Todas las superficies de los muros que sean afectadas por las tareas, recibirán el siguiente tratamiento: Una mano de fijador al agua, dos manos de látex (color blanco) para interiores / exteriores según corresponda, sin tener en cuenta el color existente de las mismas.

Las pinturas a utilizar deberán cumplir y certificar Normas IRAM de calidad, es decir que el envase correspondiente tendrá que tener el sello IRAM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES E INSUMOS

A - DISYUNTOR DIFERENCIAL

Características técnicas:

| Tensión nominal: 125 V to 400 V, 500 V; 50 Hz. AC to 60 Hz; 230 V to 400 V, 50 Hz AC to 400 Hz Utilizable en redes: 220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC, 500 V 25 A, para uso domiciliario. |
| --- |
| Terminales con cubre bornes que pueden ser usados para montaje en barra en la parte superior con terminales modulares, y en combinación con las líneas de interruptores termo magnéticos 5SQ y 5SX. |
| Profundidad de montaje 55 mm |
| Palanca de interrupción bloqueable y botón de prueba de funcionamiento. |
| A prueba de descargas según norma DIN VDE 0664 Part 1. |  |
| Para corrientes de fuga alterna y continua pulsante |  |
| (Tipo A), VDE Protección contra incendios causados por fallas de aislación de los cables; conforme a la norma DIN VDE 0100 Part 720 |  |

B - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO

Características técnicas:

De aplicación en instalaciones eléctricas de pequeños ámbitos terciarios, tales como oficinas, comercios, escuelas, entre otros, como asimismo en el ámbito residencial. Cantidad de polos 1, 2, 3 o 4 con protección térmica y magnética en todos los polos. Rango de calibres de 6 A a 63 A. Poder de corte Icn: 4500 A. Tensión de empleo 1P230/400 VCA, 2, 3 y 4 P. 400 VCA. Curva de disparo C. Conforme a Norma IEC 60898 e IRAM 2169. Fijación para riel Din. Conexión : Bornes de caja para cable flexible de 16 mm² hasta el calibre 25 A y 25 mm² para calibres de 32/63 A

C- CABLE UNIPOLAR

CONDUCTOR METAL: Cobre electrolítico recocido.

FLEXIBILIDAD: Clase 5 extra deslizable; según IRAM NM-280 e IEC 60228.

TEMPERATURA máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito.

AISLANTE:PVC ecológico en colores marrón, blanco, negro, rojo, celeste, y verde/amarillo.

NORMATIVA IRAM: NM 247-3, NBR NM 247-3; IEC 60227-3

Ensayos de fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23;

Reducida emisión de gases tóxicos y corrosivos

Colores: según lo establecido como regla general para cada caso

D - CINTA AISLADORA

Características técnicas:

Cinta de PVC para la aislación eléctrica con adhesivo de caucho sensitivo a la presión, y eficiente en rangos de temperatura de hasta 60°C.

Auto extinguible según norma IEC 60454.

Para aislación eléctrica primaria (hasta 1000 V).

E - CONJUNTO DE LLAVES Y TOMACORRIENTES (MÓDULOS)

LLAVES ARMADAS

1 PUNTO 1 TOMA 2 PUNTOS/PUNTO TOMA PUNTO

Características técnicas:

Compuesta por dos modelos de tapas auto portantes en color blanco exclusivamente.

Tapa y bastidor en un solo elemento. Anclaje compatible con la amplia y variada gama de módulos.

F - JABALINA ACOPLABLES DE COBRE

Características técnicas:

Cobre electrolítico puro con toma cable de bronce en su extremo.

Están construidas con barra de cobre cilíndrica con terminación en punta y toma-cable de bronce.  Diámetro de 5/8”. Sus longitudes normales son: 1,50 m, 2,00 m y 3,00 m.

Su instalación es hincada, y las mismas son acoplables con prisioneros de bronce o acero, para obtener largos mayores.

G - APLIQUE PLAFÓN VIDRIO ESMERILADO 2 LUCES BAJO CONSUMO

Características técnicas:

Material: chapa

Vidrio esmerilado

Color: Blanco

Superficie  interior  blanca pintada con pintura epoxi.

Plafón 2 x 23w apto uso bajo consumo

Portalámparas: 2 x E27 clase II conexión 220 v

Lámpara fluorescente compacta espiral 23 W, luz fija súper blanca, consumo 23 W

Medidas del vidrio. 28 x 28 x 6 cm aprox.

Medida del cajón: 22 x 22 cm aprox.

Ideal pasillos, dormitorios, cocinas, etc

H - LUMINARIA EXTERIOR

Características técnicas:

Material aluminio.

Zócalo E 27.

Color: Negro

Lámpara. BC

I- SPOT DE ILUMINACIÓN.

Características técnicas:

Spot de 2 luces bajo consumo en el baño.

Base metálica blanca pintada con pintura epoxi.

Tapa de cristal satinado.

Porta lámpara de cerámica reforzada.

Apto para lámparas de bajo consumo.

Lámpara fluorescente compacta espiral 20 W, luz fija súper blanca, consumo 20 W unitario, tensión 220/240 wat, base E27.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:

- OBRADOR.

EL ADJUDICATARIO en caso de ser necesario, deberá proveerse en el lugar y/o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- LIBRE TRÁNSITO.

Durante el desarrollo de los trabajos se evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. El ADJUDICATARIO deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y colocará señalizaciones o indicaciones tendientes a evitar accidentes.

- RETIRO DE RESIDUOS.

Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, que no sean expresamente requeridos por la Inspección de Tareas, serán cargados, transportados, y descargados para su depósito final por cuenta y orden del ADJUDICATARIO fuera del ámbito del Barrio Militar SS LOBOS.

- LIMPIEZA DE OBRA.

-Durante la ejecución de los servicios el ADJUDICATARIO efectuará la limpieza del lugar, de modo de garantizar las perfectas condiciones de seguridad e higiene del trabajo.

-Será precedida diariamente por la remoción de todo escombro y desechos que vienen de acumularse en el correr del día.

-Al terminar la ejecución de los mismos, efectuara una limpieza total, y se retirará todos los sobrantes que correspondan.

- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL.

El ADJUDICATARIO será responsable del comportamiento del personal a su cargo, la conducta de los mismos se ajustarán a las normas básicas de convivencia y buenas costumbres. En caso de surgir algún tipo de discrepancia debido, a falta de respeto o inconducta hacia los permisionarios o sus familiares, la ARMADA podrá ordenar el cese de funciones en forma inmediata, y sin derecho a reclamo alguno.

Asimismo será responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en obras existentes.

- EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Durante la ejecución del servicio el ADJUDICATARIO, marcara y delimitará la zona de trabajo, con cartelería y todo otro elemento que permita conocer que se está en una zona de trabajo peligroso, en el que habrá movimientos de trabajadores, materiales y vehículos. Por tal motivo y a modo de prevención el ADJUDICATARIO dispondrá permanentemente de un RESPONSABLE O SUPERVISOR que velará por la seguridad de los trabajadores y habitantes de los Barrios ya que todas sus viviendas se encuentran habitadas y con la presencia de niños.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PRIVADA – Nº:  13 /17

| DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN. | CÓDIGO DE CATALOGO | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | Precio unitario | Precio total | Precio unitario con descuento. | Precio total con descuento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-02244-0001 | INSTALACIONES ELÉCTRI-CAS; INSTALACIONES ELÉC-TRICAS. Observaciones: Adecuación instalaciones eléctricas para 8 viviendas del Barrio Lobos. | CU | 8,00 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras:.....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Valor total con descuento en letras:………………………………..………………….................

....................................................................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ÉTICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente: ..……………………………

Aclaración: ..……………………………………..

D.N.I.: …………………………………………….

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002)

Firma del oferente: …………………………………..

Aclaración: ……………………………………………

Tipo Y Número de Documento: …………………….

Carácter: ………………………………………………

Lugar y fecha: PUNTA INDIO,

ANEXO V

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) ............................................................

D.N.I.: …………………. en representación de la (2) ..…………………………………………..

C.U.I.T.: ……………………… ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realiza-ran los trabajos de: …………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………...... días del mes de ............................. de 2017.-

..………………………………

FIRMA

ACLARACIÓN

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO VI

CERTIFICADO RECIBO DE FOLLETERÍA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) ………………………………………………

……………………………………….. D.N.I.: ...……………………………………………………..

en representación de la (2) ……………………………………………………………………….…

C.U.I.T.:……………………………ha entregado folleteria de los materiales e insumos cotiza-dos.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………......días del mes de……………………..de 2017.-

……………………………….

ACLARACIÓN

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA