ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL RODAJE "B" CENTRAL DEL AERÓDROMO DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO” deberán cumplir con lo indicado a continuación:

El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido los gastos de entrega.

Todos los productos deberán ser nuevos, sin uso, originales y tener garantía de fábrica por el término de un (1) año como mínimo, contados a partir de la recepción definitiva del producto y su calidad será la que establece el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (I.R.A.M.).

No se aceptarán materiales cuyas características, marcas y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Se requerirá garantía técnica, según lo establecido en el punto 11.10  del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para los renglones N° 1, 2, 3, 7, 10, 11, 15 y 16.

RENGLÓN Nº 1:	293-01803-0033	CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm² - AISLACION ANTIFLAMA

CARACTERÍSTICAS:

Cable subterráneo, de CUATRO (4) hilos de 6 mm² cada uno, con aislación antiflama, normalizado IRAM (con formulario pertinente de la empresa fabricante y sellos). Tensión nominal de servicio: 1,1 KV. Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones Industriales, en tendidos subterráneos, de amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incendios.

RENGLÓN Nº 2:	293-01803-0032	CABLES SUBTERRANEOS; 2 NUMERO DE HILOS - SECCION 1,5mm² - AISLACION ANTIFLAMA

CARACTERÍSTICAS:

Cable subterráneo, de DOS (2) hilos de 1,5 mm² cada uno, con aislación antiflama, normalizado IRAM (con formulario pertinente de la empresa fabricante y sellos). Tensión nominal de servicio: 1,1 KV. Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones Industriales, en tendidos subterráneos, de amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incendios..

RENGLÓN Nº 3:	293-01568-0067 CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 380 X 285 X 185mm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD ADAPTABLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS:

Cajas p/electricidad exterior; medida 380 x 285 x 185mm - material pvc - capacidad adaptable - criterio de seguridad sello de seguridad, IP67.

RENGLÓN Nº 4:	293-02303-0061 	BORNERAS; CORRIENTE 40A - CONTACTO A TORNILLO - TIPO DE CONEXION TETRAPOLAR

CARACTERÍSTICAS:

Borneras; corriente 40A - contacto bronce niquelado, diámetro de 5/16 pulgadas - material baquelita - tipo de conexión tetrapolar,

RENGLÓN Nº 5:	293-01453-0294	TERMINAL; CONTACTO OJAL CERRADO - PREAISLADO - SECCION 2,5 A 6mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 6mm

CARACTERÍSTICAS:

Terminal; contacto ojal cerrado - preaislado - seccion 6mm² - presentación unidad - diametro interior 5/16 pulgadas.

RENGLÓN Nº 6:	293-02272-0030 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm

CARACTERÍSTICAS:

Spaguetti p/cable; material termocontraible - uso p/cable de 6mm.

RENGLÓN Nº 7:	299-01006-0109	MANGUERAS; MATERIAL POLIPROPILENO - RANGO DE TEMPERATURA SIN - DIAMETRO INTERIOR 2pulg - PRESION DE ROTURA 4KG/CM2

CARACTERÍSTICAS:

Mangueras; material polipropileno - rango de temperatura sin - diametro interior 2pulg - presion de rotura 4kg/cm².

RENGLÓN Nº 8:	279-00644-1550 TORNILLOS; RANURA HEXAGONAL - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAMETRO 3/16pulg - LARGO 18/12pulg

CARACTERÍSTICAS:

Tornillos; ranura hexagonal - material acero inoxidable - diametro 3/16pulg - largo 18/12pulg., con arandela plana

RENGLÓN Nº 9:	293-03430-0065 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 12W EQUIVALENTE A 60W

CARACTERÍSTICAS:

Lámpara electrónica; tipo bajo consumo – potencia 12w espiralada, Calida 2700K E27,  Equivale aproximadamente a 60 Wats de lámpara incandescente, 8000 hs de duración.

RENGLÓN Nº 10:	293-02120-0094 CONTACTORES; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 18A - NORMA IEC

CARACTERÍSTICAS:

Contactores; tipo trifasico - corriente 18A - norma IEC - bobina 220 V un NC/NA

RENGLÓN Nº 11:	293-00657-0116 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR

CARACTERÍSTICAS:

Interruptor termomagnético - corriente 16A - polaridad unipolar.

RENGLÓN Nº 12:	275-00633-0013 PALAS; TIPO DE PUNTA - USO ALBAÑILERIA - LARGO 1,2M

CARACTERÍSTICAS:

Palas; tipo de punta - uso albañileria - largo 1,2m, material acero, de primera calidad.

RENGLÓN Nº 13:	275-00633-0016 PALAS; TIPO ANCHA - USO ALBAÑILERIA - LARGO 1,20M

CARACTERÍSTICAS:

Palas; tipo ancha - uso albañileria - largo 1,2m, material acero, de primera calidad.

RENGLÓN Nº 14:	292-01153-0205 CINTAS ADHESIVAS; TIPO TERMOCONTRAIBLE - ANCHO 3Cm - LARGO 50M - MATERIAL PLASTICO - ACCESORIO SIN

CARACTERÍSTICAS:

Cintas adhesivas; tipo termocontraible - ancho 3cm - largo 50m - material plastico - accesorio sin.

RENGLÓN Nº 15:	222-01629-0166 GUANTES; PROTECCION 2500V - MATERIAL GOMA - TIPO 5 DEDOS DIELECTRICO - CIERRE SIN

CARACTERÍSTICAS:

Guantes; protección 2500v - material goma - tipo 5 dedos dieléctrico - cierre sin - de primera calidad.

RENGLÓN Nº 16:	293-02285-0110	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 750V

CARACTERÍSTICAS:

Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 1,5mm - sección 1,5mm² - aplicación electricidad - corriente nominal 10A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 750V.

RENGLÓN Nº 17:	293-00281-0085 	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS:

Bases tomacorriente; tipo capsulada - corriente 20A - cant. de polos 2 + tierra - tensión 250V - uso p/exterior - tipo perno chato - criterio de seguridad sello de seguridad.

RENGLÓN Nº 18:	275-00632-0076 ALICATES; CORTE CABLE REDONDO - MEDIDA 160mm - TIPO PELACABLE - MANGO AISLADO

CARACTERÍSTICAS:

Alicates; corte cable redondo - medida 160mm - tipo pelacable - mango aislado, de primera calidad.

RENGLÓN Nº 19:	275-03307-0007	TENAZA DE ARMADOR; TIPO CORTE ENTERO - MATERIAL ACERO - TAMAÑO 300mm

CARACTERÍSTICAS:

Tenaza de armador; tipo corte entero - material acero - tamaño 300mm, de primera calidad.

RENGLÓN Nº 20:	275-00746-0040 	PINZAS P/TALLER; TIPO ALICATE MEDIANA - ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO AISLANTE - LARGO 150mm - ACABADO ESTANDAR

CARACTERÍSTICAS:

Pinzas p/taller; tipo alicate mediana - accesorio corte lateral - mango aislante - largo 150mm - acabado estándar, de primera calidad.

RENGLÓN Nº 21:	275-00746-0168 	PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA PLANA - ACCESORIO ALICATE - MANGO ANTIDESLIZANTE - LARGO 200mm - ACABADO ESTANDAR

CARACTERÍSTICAS:

Pinzas p/taller; tipo punta plana - accesorio alicate - mango antideslizante - largo 200mm - acabado estándar, de primera calidad.

RENGLÓN Nº 22:	222-01629-0219 	GUANTES; PROTECCION P/TAREAS GENERALES - MATERIAL CUERO DESCARNE - TIPO 5 DEDOS - LARGO PUÑO LARGO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO AFELPADO

CARACTERÍSTICAS:

Guantes; protección p/tareas generales - material cuero descarne seleccionado - tipo 5 dedos - largo puño largo - cierre sin - material interno afelpado - costuras reforzadas -puño de cuero ribeteado

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Se deja constancia que el plazo establecido para la finalización del servicio será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 126 inc. c) Punto1 del Decreto 893/12.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACIÓN PRIVADA – Nº  16 /16

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-01803-0033 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm² - AISLACION ANTIFLAMA | MTS. | 1100 |  |  |  |  |
| 2 | 293-01803-0032 | CABLES SUBTERRANEOS; 2 NUMERO DE HILOS - SECCION 1,5mm² - AISLACION ANTIFLAMA | MTS. | 300 |  |  |  |  |
| 3 | 293-01568-0067 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 380 X 285 X 185mm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD ADAPTABLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 70 |  |  |  |  |
| 4 | 293-02303-0061 | BORNERAS; CORRIENTE 40A - CONTACTO A TORNILLO - TIPO DE CONEXION TETRAPOLAR | CU | 70 |  |  |  |  |
| 5 | 293-01453-0294 | TERMINAL; CONTACTO OJAL CERRADO-PREAISLADO - SECCION 2,5 A 6mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 6mm | CU | 70 |  |  |  |  |
| RENGLÓN | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| 6 | 293-02272-0030 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm | MTS. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 299-01006-0109 | MANGUERAS; MATERIAL POLIPROPILENO - RANGO DE TEMPERATURA SIN - DIAMETRO INTERIOR 2pulg - PRESION DE ROTURA 4KG/CM2 | MTS. | 1200 |  |  |  |  |
| 8 | 279-00644-1550 | TORNILLOS; RANURA HEXAGONAL - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAMETRO 3/16pulg - LARGO 18/12pulg | CU | 230 |  |  |  |  |
| 9 | 293-03430-0065 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 12W EQUIVALENTE A 60W | CU | 73 |  |  |  |  |
| 10 | 293-02120-0094 | CONTACTORES; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 18A - NORMA IEC | CU | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 293-00657-0116 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR | CU | 14 |  |  |  |  |
| 12 | 275-00633-0013 | PALAS; TIPO DE PUNTA - USO ALBAÑILERIA - LARGO 1,2M | CU | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 275-00633-0016 | PALAS; TIPO ANCHA - USO ALBAÑILERIA - LARGO 1,20M | CU | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 292-01153-0205 | CINTAS ADHESIVAS; TIPO TERMOCONTRAIBLE - ANCHO 3Cm - LARGO 50M - MATERIAL PLASTICO - ACCESORIO SIN | CU | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 222-01629-0166 | GUANTES; PROTECCION 2500V - MATERIAL GOMA - TIPO 5 DEDOS DIELECTRICO - CIERRE SIN | CU | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 293-02285-0110 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 750V | MTS | 300 |  |  |  |  |
| RENGLÓN | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| 17 | 293-00281-0085 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 33 |  |  |  |  |
| 18 | 275-00632-0076 | ALICATES; CORTE CABLE REDONDO - MEDIDA 160mm - TIPO PELACABLE - MANGO AISLADO | CU | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 275-03307-0007 | TENAZA DE ARMADOR; TIPO CORTE ENTERO - MATERIAL ACERO - TAMAÑO 300mm | CU | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 275-00746-0040 | PINZAS P/TALLER; TIPO ALICATE MEDIANA - ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO AISLANTE - LARGO 150mm - ACABADO ESTANDAR | CU | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 275-00746-0168 | PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA PLANA - ACCESORIO ALICATE - MANGO ANTIDESLIZANTE - LARGO 200mm - ACABADO ESTANDAR | CU | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 222-01629-0219 | GUANTES; PROTECCION P/TAREAS GENERALES - MATERIAL CUERO DESCARNE - TIPO 5 DEDOS - LARGO PUÑO LARGO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO AFELPADO | CU | 4 |  |  |  |  |

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL  (Art. 70 inciso g) punto 3 del Decreto Nº 893/12).

Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002)

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70 inciso g) punto 4 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración de los complejos industriales nacionales. Provisión y/o uso de bines y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: |  |  |
| --- | --- | --- |

| BALANZA COMERCIAL |
| --- |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| OBSERVACIONES: |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO