ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLÓN Nº 1: INSTALACION DE ALAMBRADO PERIMETRAL ZONA ESTE 2° ETAPA DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

- TRABAJOS A EFECTUAR:

Desmalezado, Limpieza y Desmonte

El Contratista procederá a desmalezar, limpiar el terreno, y efectuar desmontes en una franja de ancho suficiente y adecuado al desarrollo de la instalación.

Se procederá a transportar fuera de la zona los materiales resultantes de la limpieza y del desbroce del mismo, prohibiéndose su reutilización sin previa autorización del cargo reparaciones. El Contratista deberá consultar con el Cargo Reparaciones de esta Base donde depositar el material extraído.

Queda terminantemente prohibida la quema de materiales en cualquier lugar del terreno y zonas aledañas.

- Nivelación y Compactación

El Contratista procederá a verificar las condiciones del terreno en que se desarrollará la instalación, procediendo a efectuar tareas de saneamiento, nivelación y/o consolidación allí donde fuera necesario a juicio del Cargo Reparaciones. Todo gasto que esto origine será a cargo del Contratista.

- Excavaciones y Movimiento de Tierra

Los pozos para fundar los postes de sostén del cerco serán excavados hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas.

Se tendrá especial cuidado con las excavaciones realizadas en zonas con pendiente, procediendo al relleno con suelos adecuados en caso de producirse grietas o erosiones.

El Contratista deberá disponer de equipos mecánicos adecuados y necesarios para los trabajos de movimiento de tierra en cantidad y capacidades acordes con el volumen y plazo de ejecución de instalación.

- Cerco Perimetral

El CERCO PERIMETRAL EXTERNO DESDE LA ZONA LATERAL DEL HANGAR Nº 8 HASTA INMEDIACIONES DEL CAMPO G DE ESTA BASE de aproximadamente 529,621 metros lineales básicamente es un sistema compuesto por postes con codo superior a 45º,  una malla de tejido romboidal de alambre de acero galvanizado de convenientemente anclado al suelo y  coronamiento de 3 hilos de alambre de púas.

Posee un portón de acceso de dos hojas que forma parte del cerco denominado PORTON Nº 4.

Se consideran incluidos dentro de este rubro, y en consecuencia el Contratista está obligado a proveer y colocar, todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del sistema. Así, por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión, elementos de anclaje, elementos de ajuste, tornillos, grampas y corsetería. Todos los elementos metálicos constitutivos del cerco deberán ser galvanizados a efectos de proporcionar resistencia a la oxidación.

El Contratista deberá entregar, para su aprobación al Cargo Reparaciones de esta Base un juego de planos de taller.

Los detalles serán a escala adecuada y deberán mostrar la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, acabado de superficie y toda otra información pertinente.

- Postes

- Postes de Hormigón Vibrado

El soporte del cerco estará constituido por postes de hormigón vibrado de 2.40 metros de altura total medidos sobre el nivel del terreno, con codo superior a 45º. La longitud de empotramiento será como mínimo de 0.90 m, medidos sobre el nivel del terreno y añadiendo 10 cm. de profundidad para hincar en el fondo del pozo los postes.

Se colocará un poste reforzado y apuntalado cada 50 metros y postes intermedios a una distancia máxima entre los mismos de 5 metros. En cada quiebre y como soporte de las hojas de los portones, será colocado un poste esquinero con apuntalamiento. Los puntales serán abullonados a los postes con espárragos de acero galvanizado.

Los postes y puntales serán construidos en hormigón vibrado de primera calidad, con armadura de 4 hierros de 6 mm., aletadas, con estribos de 4,2 mm. cada 20 cm. Los postes serán troncocónicos y la sección indicada para cada tipo de poste corresponderá a la base de los mismos.

Los postes terminales, postes de refuerzo y postes esquineros serán de 15x15 cm. de sección, los postes intermedios podrán ser de 10 x 10 cm. Los puntales serán de 10 x 8 cm. Los postes terminales y de refuerzo serán construidos en hormigón vibrado de primera calidad, con alma de hierro. Los postes serán troncocónicos y la sección indicada para cada tipo de poste corresponderá a la base de los mismos. Los postes esquineros serán construidos en hormigón vibrado de primera calidad, con alma de hierro.

En los quiebres que no fueran de 90° se procederá a colocar doble esquinero

- Anclajes

Los anclajes de los postes, se harán a una profundidad mínima de 0.80 metros, de acuerdo al tipo de suelo. Se excavará un pozo de sección cuadrada o circular de no menos de 20x20 cm. el que se rellenará con hormigón una vez colocado y fijado el poste en su centro, conformando un dado elevado 10 cm. sobre el nivel del terreno

- Características del Hormigón

El hormigón para la fabricación de las fundaciones, deberá cumplir con las siguientes características:

El hormigón será elaborado y dosificado para obtener una resistencia característica a los 28 días de 175kg/cm2 para hormigones elaborados en la instalación.

El curado del hormigón se efectuará durante 15 días para cemento normal y durante 6 días para cemento de alta resistencia inicial.

No se procederá a colar hormigón con temperaturas inferiores a 5º C

- Detalles Generales

- Anclaje del Alambre Tejido Romboidal al Suelo

El alambre romboidal será anclado al suelo en cada vano (vano= distancia entre dos postes consecutivos) mediante el empleo de  3 ganchos equidistantes ejecutados  en forma de “U” en un extremo, confeccionados  a partir de una planchuela de acero galvanizado de 1” x 3/16”, los cuales tomarán por el extremo “U” el sector inferior del tejido romboidal, el cual se encontrará enhebrado por todos los rombos con un alambre de acero galvanizado de 4 mm. de diámetro, y por el otro extremo libre, los mencionados ganchos  se anclarán, con adecuada interferencia,  a un muerto de hormigón de 15 cm. de diámetro, por 30 cm. de profundidad, enterrado en su totalidad en el suelo adyacente, inmediatamente debajo del tejido.

- Muestras

El Contratista deberá entregar al Cargo Reparaciones de esta Base el proyecto desarrollado completo, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y procedencia, con el objeto de proceder a su aprobación una vez se verifique que cumplen con los requerimientos solicitados en el Anexo V.

En caso de considerarlo necesario el Cargo Reparaciones podrá exigir al Contratista los ensayos, en lugar y forma, que considere convenientes.

VISITA:

A los efectos de evaluar los aspectos vinculados al lugar donde se concretara el servicio y la magnitud de las tareas, el oferente deberá realizar una visita previa al lugar donde se realizaran las mismas, con un mínimo de 24 hs de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, allí se le extenderá un “Certificado de Visita” (ANEXO IV), el que deberá ser incluido a la apertura junto con la oferta, de forma obligatoria.

Será desestimadas – sin reclamo alguno- las ofertas que a la apertura in-cumplan                el recaudo que prevé esta clausula.

A los fines de coordinar dicha visita, podrán comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, en días hábiles de 09:00 a 13:00 hs. al Tel.: (011) 4317 – 2000 Int. 5962 (Suboficial Mayor Miguel Monzón)

- Alambrados

Se colocará malla de tejido romboidal de alambre galvanizado Nº 12 (2.64 mm. de diámetro), Alindar o similar, con una abertura del rombo de 50 mm. de altura de 200 metros. Será tensado mediante dos planchuelas hierro galvanizadas de 1”x 3/16”; abrazaderas de hierro galvanizado y torniquetes o sistema equivalente. El alambrado será tensado entre postes refuerzos terminales y esquineros.

Se colocarán en total 5 hileras de alambre liso galvanizado, el cual será colocado a través del alambre tejido y enhebrado en todos los rombos de la malla y tensado entre postes. En el borde inferior del alambre tejido romboidal, irá instalado el alambre de acero galvanizado de 4 mm.  de diámetro que servirá para el anclaje de los ganchos de sujeción inferior, tal como se ha detallado anteriormente, la quinta hilera de alambre, contados desde el coronamiento del tejido romboidal hacia abajo. Los cuatro alambres lisos galvanizados superiores podrán ser de diámetro inferior a 4 mm.

Las 3 hileras de alambres de púa ubicadas en la parte superior del cerco, serán colocadas en el codo de 45º, amarrada a los postes intermedios y tensados entre postes refuerzos con una división entre púas de 4”.

El alambre de púas estará conformado por dos hilos de alambre galvanizado (calidad SAE 1020 FK) Nº 16, trenzados con púas tipo “Iowa” cada 4”. Marca ACINDAR o similar.

Se tendrá especial cuidado de dejar una mínima separación entre la base del alambrado y el nivel del suelo, a fin de impedir o entorpecer el paso de intrusos probables hacia el interior del Perímetro de la base, prestando especial atención al detalle de no permitir el roce del tejido romboidal contra el suelo, a fin de evitar la corrosión prematura del mismo por simple contacto con el terreno.

Se deberá colocar los portones respetando su posición original y de manera de asegurar una correcta funcionalidad de los mismos. El anclaje a los postes esquineros se hará con herraduras nuevas, debiéndose el contratista hacer cargo de su provisión y colocación.

El Contratista deberá disponer de personal y equipos mecánicos adecuados y necesarios para los trabajos objeto del presente ítem, acordes al volumen y plazo de ejecución de la instalación.

- Croquis Descriptivo.

El cerco perimetral posee una distancia aproximada de 529,621 (metros lineales), constituida por tramos rectos con quiebres a ángulos de 90º o mayores a 90º según indica el croquis.

ALAMBRADO A CONSTRUIR

Limpieza de Instalación

El Contratista mantendrá limpia la instalación durante toda la jornada laboral y al finalizar la misma procederá al retiro de materiales sobrantes y la limpieza de instalación. Se deberá tener particular cuidado con esta cuestión dado que la zona es transitada regularmente por personal que realiza guardia en la zona, los cuales no deberán quedar expuestos a peligros atribuibles a desechos o desperdicios productos de la instalación y que pudiesen acarrear consecuencia físicas para los mismos. Al concluir la instalación el Contratista deberá realizar una limpieza final de las instalaciones utilizadas y de las zonas afectadas.

- Materiales a Utilizar

El Contratista utilizará materiales, elementos, repuestos y/o equipos de toda clase en la realización de los trabajos, los que deberán revestir su condición de nuevos, sin uso y de primera calidad. Asimismo la empresa Contratista tendrá siempre en la instalación la cantidad de materiales que a juicio del Comitente sean necesarios para facilitar la continuidad de los trabajos diarios y deberán emplearse métodos y enseres que a su juicio aseguren la calidad satisfactoria de la misma. Los materiales, repuestos, etc., que resultaren defectuosos y/o rechazados, serán retirados por el Contratista a su cargo, como así también aquellos instalados contrariando las reglas del arte para su actividad, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

2° RENGLON: INSTALACION DE ALAMBRADO ZONA PERIMETRAL POLVORINES     2° ETAPA.

- TRABAJOS A EFECTUAR: Desmalezado, Limpieza y Desmonte

El Contratista procederá a desmalezar, limpiar el terreno, y efectuar desmontes en una franja de ancho suficiente y adecuado al desarrollo de la instalación.

Se procederá a transportar fuera de la zona los materiales resultantes de la limpieza y del desbroce del mismo, prohibiéndose su reutilización sin previa autorización del Cargo Reparaciones. El Contratista deberá consultar con el Cargo Reparaciones de esta Base donde depositar el material extraído.

Queda terminantemente prohibida la quema de materiales en cualquier lugar del terreno y zonas aledañas.

- Nivelación y Compactación

El Contratista procederá a verificar las condiciones del terreno en que se desarrollará la instalación, procediendo a efectuar tareas de saneamiento, nivelación y/o consolidación allí donde fuera necesario a juicio del Cargo Reparaciones. Todo gasto que esto origine será a cargo del Contratista.

- Excavaciones y Movimiento de Tierra

Los pozos para fundar los postes de sostén del cerco serán excavados hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas.

Se tendrá especial cuidado con las excavaciones realizadas en zonas con pendiente, procediendo al relleno con suelos adecuados en caso de producirse grietas o erosiones.

El Contratista deberá disponer de equipos mecánicos adecuados y necesarios para los trabajos de movimiento de tierra en cantidad y capacidades acordes con el volumen y plazo de ejecución de instalación.

- Cerco Perimetral

El CERCO PERIMETRAL EXTERNO DESDE LA ZONA LATERAL DE POLVORINES de aproximadamente 384,393 metros lineales básicamente es un sistema compuesto por alambre romboidal, alambre de púa en la parte superior, colocación de angulares y ganchos de sujeción, pilares de 3 metros totales y poste reforzado, planchuelas y tensores.

Posee un portón de acceso de dos hojas que forma parte del cerco denominado PORTON Nº 4.

Se consideran incluidos dentro de este rubro, y en consecuencia el Contratista está obligado a proveer y colocar, todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del sistema. Así, por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión, elementos de anclaje, elementos de ajuste, tornillos, grampas y corsetería. Todos los elementos metálicos constitutivos del cerco deberán ser galvanizados a efectos de proporcionar resistencia a la oxidación.

El Contratista deberá entregar, para su aprobación al Cargo Reparaciones de esta Base un juego de planos de taller.

Los detalles serán a escala adecuada y deberán mostrar la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, acabado de superficie y toda otra información pertinente.

- Postes

- Postes de Hormigón Vibrado

El soporte del cerco estará constituido por postes de hormigón vibrado de 2.40 metros de altura total medidos sobre el nivel del terreno, con codo superior a 45º. La longitud de empotramiento será como mínimo de 0.90 m, medidos sobre el nivel del terreno y añadiendo 10 cm. de profundidad para hincar en el fondo del pozo los postes.

Se colocará un poste reforzado y apuntalado cada 50 metros y postes intermedios a una distancia máxima entre los mismos de 5 metros. En cada quiebre y como soporte de las hojas de los portones, será colocado un poste esquinero con apuntalamiento. Los puntales serán abulonados a los postes con espárragos de acero galvanizado.

Los postes y puntales serán construidos en hormigón vibrado de primera calidad, con armadura de 4 hierros de 6 mm., aletados, con estribos de 4,2 mm. cada 20 cm. Los postes serán troncocónicos y la sección indicada para cada tipo de poste corresponderá a la base de los mismos.

Los postes terminales, postes de refuerzo y postes esquineros serán de 15x15 cm. de sección, los postes intermedios podrán ser de 10 x 10 cm. Los puntales serán de 10 x 8 cm. Los postes terminales y de refuerzo serán construidos en hormigón vibrado de primera calidad, con alma de hierro. Los postes serán troncocónicos y la sección indicada para cada tipo de poste corresponderá a la base de los mismos. Los postes esquineros serán construidos en hormigón vibrado de primera calidad, con alma de hierro.

En los quiebres que no fueran de 90° se procederá a colocar doble esquinero

- Anclajes

Los anclajes de los postes, se harán a una profundidad mínima de 0.80 metros, de acuerdo al tipo de suelo. Se excavará un pozo de sección cuadrada o circular de no menos de 20x20 cm. el que se rellenará con hormigón una vez colocado y fijado el poste en su centro, conformando un dado elevado 10 cm. sobre el nivel del terreno

- Características del Hormigón

El hormigón para la fabricación de las fundaciones, deberá cumplir con las siguientes características:

El hormigón será elaborado y dosificado para obtener una resistencia característica a los 28 días de 175kg/cm2 para hormigones elaborados en la instalación.

El curado del hormigón se efectuará durante 15 días para cemento normal y durante 6 días para cemento de alta resistencia inicial.

No se procederá a colar hormigón con temperaturas inferiores a 5º C

- Detalles Generales

- Anclaje del Alambre Tejido Romboidal al Suelo

El alambre romboidal será anclado al suelo en cada vano (vano= distancia entre dos postes consecutivos) mediante el empleo de  3 ganchos equidistantes ejecutados  en forma de “U” en un extremo, confeccionados  a partir de una planchuela de acero galvanizado de 1” x 3/16”, los cuales tomarán por el extremo “U” el sector inferior del tejido romboidal, el cual se encontrará enhebrado por todos los rombos con un alambre de acero galvanizado de 4 mm. de diámetro, y por el otro extremo libre, los mencionados ganchos  se anclarán, con adecuada interferencia,  a un muerto de hormigón de 15 cm. de diámetro, por 30 cm. de profundidad, enterrado en su totalidad en el suelo adyacente, inmediatamente debajo del tejido.

- Muestras

El Contratista deberá entregar al Cargo Reparaciones de esta Base el proyecto desarrollado completo, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y procedencia, con el objeto de proceder a su aprobación una vez se verifique que cumplen con los requerimientos solicitados

En caso de considerarlo necesario el Cargo Reparaciones podrá exigir al Contratista los ensayos, en lugar y forma, que considere convenientes tal como se detallan en el anexo I. 4.4 del pliego de bases y condiciones.

- Visita:

A los efectos de evaluar los aspectos vinculados al lugar donde se concretará el servicio y la magnitud de las tareas, el oferente deberá realizar una visita previa al lugar donde se realizarán las mismas, con un mínimo de 24 hs de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, allí se le extenderá un “Certificado de Visita” (ANEXO IV), el que deberá ser incluido a la apertura junto con la oferta, de forma obligatoria.

Será desestimadas – sin reclamo alguno- las ofertas que a la apertura incumplan el recaudo que prevé esta cláusula.

A los fines de coordinar dicha visita, podrán comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, en días hábiles de 09:00 a 13:00 hs. al Tel.: (011) 4317 – 2000 Int. 5962 (Suboficial Mayor Miguel Monzón)

- Alambrados

Se colocará malla de tejido romboidal de alambre galvanizado Nº 12 (2.64 mm. de diámetro), Alindar o similar, con una abertura del rombo de 50 mm. altura de 200 metros. Será tensado mediante dos planchuelas hierro galvanizadas de 1”x 3/16”; abrazaderas de hierro galvanizado y torniquetes o sistema equivalente. El alambrado será tensado entre postes refuerzos terminales y esquineros.

Se colocarán en total 5 hileras de alambre liso galvanizado, el cual será colocado a través del alambre tejido y enhebrado en todos los rombos de la malla y tensado entre postes. En el borde inferior del alambre tejido romboidal, irá instalado el alambre de acero galvanizado de 4 mm.  de diámetro que servirá para el anclaje de los ganchos de sujeción inferior, tal como se ha detallado anteriormente, la quinta hilera de alambre, contados desde el coronamiento del tejido romboidal hacia abajo. Los cuatro alambres lisos galvanizados superiores podrán ser de diámetro inferior a 4 mm.

Las 3 hileras de alambres de púa ubicadas en la parte superior del cerco, serán colocadas en el codo de 45º, amarrada a los postes intermedios y tensados entre postes refuerzos con una división entre púas de 4”.

El alambre de púas estará conformado por dos hilos de alambre galvanizado (calidad SAE 1020 FK) Nº 16, trenzados con púas tipo “Iowa” cada 4”. Marca ACINDAR o similar.

Se tendrá especial cuidado de dejar una mínima separación entre la base del alambrado y el nivel del suelo, a fin de impedir o entorpecer el paso de intrusos probables hacia el interior del Perímetro de la base, prestando especial atención al detalle de no permitir el roce del tejido romboidal contra el suelo, a fin de evitar la corrosión prematura del mismo por simple contacto con el terreno.

Se deberá colocar los portones respetando su posición original y de manera de asegurar una correcta funcionalidad de los mismos. El anclaje a los postes esquineros se hará con herraduras nuevas, debiéndose el contratista hacer cargo de su provisión y colocación.

El Contratista deberá disponer de personal y equipos mecánicos adecuados y necesarios para los trabajos objeto del presente ítem, acordes al volumen y plazo de ejecución de la instalación.

- Croquis Descriptivo.

El cerco perimetral posee una distancia aproximada de 384,393 (metros lineales), constituida por tramos rectos con quiebres a ángulos de 90º o mayores a 90º según indica el croquis.

ALAMBRADO A CONSTRUIR

Limpieza de Instalación

El Contratista mantendrá limpia la instalación durante toda la jornada laboral y al finalizar la misma procederá al retiro de materiales sobrantes y la limpieza de instalación. Se deberá tener particular cuidado con esta cuestión dado que la zona es transitada regularmente por personal que realiza guardia en la zona, los cuales no deberán quedar expuestos a peligros atribuibles a desechos o desperdicios productos de la instalación y que pudiesen acarrear consecuencia físicas para los mismos. Al concluir la instalación el Contratista deberá realizar una limpieza final de las instalaciones utilizadas y de las zonas afectadas.

- Materiales a Utilizar

El Contratista utilizará materiales, elementos, repuestos y/o equipos de toda clase en la realización de los trabajos, los que deberán revestir su condición de nuevos, sin uso y de primera calidad. Asimismo la empresa Contratista tendrá siempre en la instalación la cantidad de materiales que a juicio del Comitente sean necesarios para facilitar la continuidad de los trabajos diarios y deberán emplearse métodos y enseres que a su juicio aseguren la calidad satisfactoria de la misma. Los materiales, repuestos, etc., que resultaren defectuosos y/o rechazados, serán retirados por el Contratista a su cargo, como así también aquellos instalados contrariando las reglas del arte para su actividad, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Se deberá presentar una Garantía técnica debidamente rubricada, en la que indica-rán, expresamente, el plazo no inferior a (60) SESENTA DIAS, contado desde la fecha de la Conformidad de la Recepción Definitiva del servicio brindado, durante el cual subsanarán a su exclusiva costa, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

Se deja establecido que el plazo para la conclusión del servicio contratado será de SESENTA (60) DIAS HABILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicaran las PÉNALIDADES establecidas en el art. 102 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

Licitación Privada Nº   29 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-03908-0001 | INSTALACION. ALAMBRADO OLIMPICO; INSTALACION ALAMBRADO OLIMPICO-OBSERVACIONES- ZONA ESTE. | SERV. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 331-03908-0001 | INSTALACION. ALAMBRADO OLIMPICO; INSTALACION ALAMBRADO OLIMPICO- OBSERVACIONES- ZONA POLVORINES. | SERV | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

CERTIFICADO DE ENTREGA DE MUESTRAS

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)..............................................................

En representación de la Empresa (2).....................................................CUIT…...................

...………………………………………………………………………………………………………

Ha concurrido para presentar las muestras solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el punto 4.4. y en las Especificaciones Técnicas de la presente Lcitación. Que a continuación se detallan:

| CODIGO | DENOMINACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264-03178-0001 | PUNTALES DE HORMIGON; LARGO 240Cm - SECCION 8 X 8Cm - INCLINACION CON | 1 |  |  |  |  |
| 264-03176-0028 | POSTES DE HORMIGON; TIPO ESQUINERO - LARGO 300Cm - SECCION 15 X 15Cm - ACCESORIO SIN | 1 |  |  |  |  |
| 271-07114-0041 | ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 2,5mm - SECCION OVALADA - TRATAMIENTO GALVANIZADO | 1 |  |  |  |  |
| 299-09615-0002 | TORNIQUETES; TIPO P/CERCOS - MATERIAL HIERRO - APLICACION TENSAR ALAMBRADOS | 1 |  |  |  |  |

- Nombre y Apellido y DNI

Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)........................................................ en representación de la Empresa (2)......................................................................ha

Concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizara la obra del  “                  ALAMBRADO  PERIMETRAL ESTE SEGUNDA ETAPA Y ZONA POLVORINES SEGUNDA ETAPA DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO”.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación que deberá presentar con la  Oferta a presentar  a los…....días del mes de..........del año  2017.-

SELLO

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa.

# Text boxes

CAMPO     G

HANGAR 8

PISTA AUXILIAR

POLVORINES

CAMPO     G

HANGAR 8

PISTA AUXILIAR

POLVORINES

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

REPARACIONES

................................................

JEFE

ACLARACIÓN

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

REPARACIONES

................................................

JEFE

ACLARACIÓN

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

REPARACIONES