ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLON Nº 1: Reparación y remodelación de baño personal femenino en la compañía de vigilancia y seguridad.

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES AL ITEM. 1- Provisión y colocación de puerta principal de 0,80 x 2,05 con cerradura donde indique ocupado / libre. 2- Remoción de dos lavatorios de mano. 3- Remoción de 4 paredes divisorias existentes de 1,78 x 1,03 m aprox. c/u, y colocación de 3 puertas corredizas de embutir de madera de 0,80 cm x 2,00 mts. 4- Remoción de dos inodoros existentes. 5- Remoción de pisos y cerámicos existentes 15m2 aprox. 6- Provisión y construcción de 25 mts. Lineales aprox. de cañerías de agua caliente y fría embutida (por sistema de termo fusión) con sus respectivos accesorios, (según normas vigentes). 7- Provisión y construcción de 12 mts. Lineales de cañería cloacal. 8- Provisión de materiales y construcción de carpeta niveladora en piso 15 mts2 aprox. Y de 3 cm de espesor. 9- Provisión y colocación de 3 inodoros y 3 bidets color blanco con mochila de apoyo con sus respectivos accesorios. 10- Provisión y colocación de descargas para inodoro, ducha y banitori con su respectiva pileta de patio con rejilla para 3 (tres) baños en caño de PVC embutidos. 11-Provisión de los materiales e instalación eléctrica completa 20 mts lineales aprox. (según normas vigentes) para baño. 12- Construcción y provisión de 4 paredes divisorias de 1,78 x 1,00 m aprox. 13-Provicion y construcción de revoques finos y grueso de 47 m2. 14- Provisión y colocación de 47 m2 de cerámicos en paredes color y tamaño a designar. 15- Provisión y colocación de 15 m2 de cerámicos en piso color y tamaño a designar. 16- Provisión y colocación de 1 botiquín de 40 x 60 cm con espejo e iluminación. 17- Provisión y colocación de Banitori blanco madera laqueado completo con grifería y mesada de 1,50 x 50 cm. 18- Provisión y colocación de un barral extensible para ducha y con cortina. 19- Provisión y colocación de 1(una) flor para ducha con transferencia. 20- Provisión y colocación de dos extractores de aire de 4¨ aprox. 21- Provisión y colocación de herrajes y mosquitero en ventana de 1,60 cm x 1,20 cm aprox. 22- Provisión y pintado general de aberturas con esmalte sintético color a designar 3,50m2 aprox. (dos manos) 23- Provisión y pintado general de 75 m2 aprox. de paredes con látex acrílico blanco acabado mate (dos manos) 24- Provisión y colocación de un termo tanque capacidad 60 lts de recuperación rápida. 25- Provisión y colocación de cielo raso de paneles de lana de vidrio y plástico con montantes de aluminio color blanco 15m2. Aprox.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso y en sus envases originales; también deberán presentar folletos de dichos materiales a fin de constatar la calidad del producto.

Los artículos deben tener la garantía técnica debidamente rubricada, en la que indicaran, expresamente, el plazo no inferior a doce (12) meses.

Se deja establecido que el plazo para la conclusión del servicio contratado será de SESENTA DIAS (60) DÍAS hábiles, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACION PRIVADA Nº 30/17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-05002-0002 | MANT. Y REPAR. DE BAÑO; MANT. Y REPAR. DE BAÑO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010 | SERV | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL.

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)....................................................................................en representación de la Empresa (2)..................................................... CUIT…................................. ha

Concurrido a inspeccionar el predio donde se realizará el servicio “Reparación y remodelación de baño femenino en la compañía de vigilancia y seguridad  de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO”.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los…....días del mes de......................de 2017-

SELLO

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO VI

CERTIFICADO DE ENTREGA DE MUESTRAS

CERTIFICO que, en el día de la fecha, el (1) ..............................................................

En representación de la Empresa (2) ...................................................CUIT…...................

...………………………………………………………………………………………………………

Ha concurrido para presentar las muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el punto 4.4. Que a continuación se detallan:

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MUESTRA | MARCA | SE RECIBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-05002-0002 | MANT. Y REPAR. DE BAÑO; MANT. Y REPAR. DE BAÑO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010 | SERV. |  |  |  |

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los …....días del mes de ......................de 2017-

SELLO

- Nombre y Apellido y D.N.I.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Monzón

Jefe de Cargo

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Monzón

Jefe de Cargo

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Monzón

Jefe de Cargo

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Monzón

Jefe de Cargo

REPARACIONES

................................................

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Monzón

Jefe de Cargo

REPARACIONES

................................................

ACLARACIÓN

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Monzón

Jefe de Cargo

REPARACIONES