ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLÓN Nº 1: INSTALACION DE PARARRAYOS ZONA POLVORINES DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

- TRABAJOS A EFECTUAR:

Desmalezado, Limpieza y Desmonte

El Adjudicatario procederá a desmalezar, limpiar el terreno, y efectuar desmontes en una franja necesaria que permita la correcta instalación de los componentes a tierra de los pararrayos, asegurando que estos queden correctamente anclados y fijos.

Los materiales resultantes de la limpieza y desbroce de la zona serán colocados a una distancia que permita que los mismos no interfieran en las maniobras de instalación, como así tampoco en un futuro posibiliten el daño a las estructuras de los pararrayos. Se limita el traslado de los materiales al ámbito de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, prohibiendo su reutilización sin previa autorización de las autoridades de la misma. El Adjudicatario deberá consultar con el Departamento Defensa de la Base respecto al lugar exacto donde depositar el material extraído, quedando terminantemente prohibida su quema en cualquier lugar del terreno y zonas aledañas.

- Nivelación y Compactación

El Adjudicatario procederá a verificar las condiciones del terreno en que se de-sarrollará la instalación, procediendo a efectuar tareas de saneamiento, nivelación y/o consolidación allí donde fuera necesario. Todo gasto que esto origine será a cargo del Adjudicatario.

- Excavaciones y Movimiento de Tierra

Se tendrá especial cuidado con las excavaciones realizadas en zonas con pendiente, procediendo al relleno con suelos adecuados en caso de producirse grietas o erosiones.

El Adjudicatario deberá disponer de equipos mecánicos adecuados y necesarios para los trabajos de movimiento de tierra en cantidad y capacidades acordes con el volumen y plazo de ejecución de instalación.

- Requisitos de diseño y construcción.

Los pararrayos serán fabricados con bloques de resistencias a base de óxido metálico; se instalarán al exterior y serán diseñados para proteger transformadores y equipos de media tensión contra las sobretensiones atmosféricas.

Las columnas soportes serán de porcelana o de material polimérico (goma de silicón), deberán tener una adecuada resistencia mecánica y eléctrica, así como una adecuada línea de fuga.

Los pararrayos contarán con un dispositivo apropiado para liberar las sobrepresiones internas que pudieran ocurrir ante una circulación prolongada de una corriente de falla o ante descargas internas en el pararrayos, para evitar una explosión violenta de la columna-soporte.

Las partes de los pararrayos deberán ser de construcción totalmente a prueba de humedad, de tal modo que las características eléctricas y mecánicas permanezcan inalterables aún después de largos períodos de uso. Las partes selladas deberán estar diseñadas de modo que no penetre agua por ellas. Cada polo deberá tener dos conectores, uno para el terminal que se conectará a la línea y otro para el terminal que se conectará a tierra. Las partes metálicas deberán estar protegidas contra corrosión mediante galvanizado en caliente.

Se emplearán los siguientes materiales

- Accesorios.

El Adjudicatario proveerá todos los elementos accesorios tendientes a asegurar la eficiencia del sistema instalado, los cuales consistirán en los siguientes materiales:

- Cable de acero galvanizado 1 x 7 hilos ¼”, 6 mm.

- Guardacabo galvanizado para cable de ¼”.

- Tensor U de 9/16” galvanizado de 200 mm de rosca.

- Grampas prensacables galvanizadas para ¼”.

- Postes de eucalipto creosotado de 7.5 mts. de largo.

- Abrazaderas con escote para poste de 120 mm.

- Morsa de suspensión para cable de 1/4”.

- Postes de quebracho de 3 metros de largo.

- Jabalina de acero-cobre de ¾” x 3000 mm.

- Morseto para jabalina de ¾”.

- Herramientas especiales para mantenimiento y otros.

Asimismo, será provisto al Departamento Defensa un Catálogo de operación, mantenimiento, características técnicas y constructivas.

- Datos a ser proporcionados por el Adjudicatario.

- Certificación de cumplimiento con las Normas Técnicas en vigor.

- Tipo y construcción.

- Características de comportamiento eléctrico. •

- Planos con dimensiones y pesos.

- Otros puntos necesarios.

- Pruebas

Los pararrayos deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas vigentes en la fecha de suscripción del Contrato.

- Croquis descriptivo sector polvorines.

- Detalles Generales

- Muestras

El Adjudicatario deberá entregar al cargo Reparaciones de esta Base el proyecto desarrollado completo, debiendo adjuntar además detalle y/o muestras, en caso de ser requeridos, de todos los materiales a emplear indicando características y marcas, con el objeto de proceder a su aprobación una vez que se verifique si cumplen con los requerimientos solicitados.

En caso de considerarlo necesario el Departamento Defensa podrá exigir al Adjudicatario los ensayos, en lugar y forma, que considere convenientes.

Limpieza de Instalación

El Adjudicatario mantendrá limpia la instalación durante toda la jornada laboral y al finalizar la misma procederá al retiro de materiales sobrantes y la limpieza de instalación. Se deberá tener particular cuidado con esta cuestión dado que la zona es transitada regularmente por personal que realiza guardia en la zona, los cuales no deberán quedar expuestos a peligros atribuibles a desechos o desperdicios productos de la instalación y que pudiesen acarrear consecuencia físicas para los mismos. Al concluir la instalación el Adjudicatario deberá realizar una limpieza final de las instalaciones utilizadas y de las zonas afectadas

- Materiales a Utilizar

El Adjudicatario utilizará materiales, elementos, repuestos y/o equipos de toda clase en la realización de los trabajos, los que deberán revestir su condición de nuevos, sin uso y de primera calidad. Asimismo, tendrá siempre en la instalación la cantidad de materiales que a juicio del Comitente sean necesarios para facilitar la continuidad de los trabajos diarios y deberán emplearse métodos y enseres que a su juicio aseguren la calidad satisfactoria de la misma. Los materiales, repuestos, etc., que resultaren defectuosos y/o rechazados, serán retirados por el Adjudicatario a su cargo, como así también aquellos instalados contrariando las reglas del arte para su actividad, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos y en sus envases originales, deberán cumplir con la ley de explosivos N° 20429 ART. 38 y la reglamentación circular técnicas de munición y explosivos.

Deberán presentar garantía técnica no inferior a 12 meses.

Se deja establecido que el plazo para la conclusión del servicio contratado será de SESENTA (60) DÍAS hábiles, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

Licitación Privada  Nº 32/17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 349-09624-0001 | INSTALACION DE PARARRAYOS; DESCRIPCION INSTALACION DE PARARRAYOS | SERV. | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1).............................................................          ................................................................................................................................................

en representación de la Empresa(2)......................................................................ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizará la obra de “INSTALACIÓN DE PARARRAYOS  ZONA DE POLVORINES DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO”.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación exigida a los Oferentes,

extiendo el presente a los…....días del mes de..........del año 2017.

SELLO

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa.

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL.

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO VI

CERTIFICADO DE ENTREGA DE MUESTRAS

CERTIFICO que, en el día de la fecha, el (1) ..............................................................

En representación de la Empresa (2) ...................................................CUIT…...................

...………………………………………………………………………………………………………

Ha concurrido para presentar las muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el punto 4.4. Que a continuación se detallan:

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MUESTRA | MARCA | SE RECIBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 349-09624-0001 | INSTALACION DE PARARRAYOS; DESCRIPCION INSTALACION DE PARARRAYOS | SERV. |  |  |  |

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los …....días del mes de ......................de 2017-

SELLO

- Nombre y Apellido y D.N.I.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

Polvorines en los cuales se colocarán pararrayos (1, 3, 5 y 6).

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Aeronáutico

Jefe de Cargo

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Aeronáutico

Jefe de Cargo

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Aeronáutico

Jefe de Cargo

................................................

FIRMA JEFE

ACLARACIÓN

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Aeronáutico

Jefe de Cargo

................................................

ACLARACIÓN

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Monzón

Jefe de Cargo

REPARACIONES