ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACION:

RENGLON N° 1: CAMBIO DE TECHO EN ALOJAMIENTO FEMENINO SALA 4 DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

DETALLE DE TAREAS A REALIZAR

El ADJUDICATARIO deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas respecto al desarrollo de las tareas objeto de la presente contratación y que comprenden la reparación de la cubierta del techo de aproximadamente 960,55:

- El Contratista deberá construir las instalaciones del obrador, las cuales serán aprobadas por la Inspección de Obra tanto en su materialización como en su localización y contarán con locales aptos para sereno, para personal obrero y para Inspección, incluyendo depósito para materiales y equipos y sanitarios. La ejecución de estas instalaciones se ajustará a las reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e higiene laboral y a las disposiciones correspondientes.

- Procederá al desmonte integral de la cubierta de chapa existente de ambas caras del mencionado techo, realizando parcialmente el retiro a fin de evitar dejar descubierta parte de la estructura, coordinado esto con personal del Cargo Reparaciones quien podrá modificar este requerimiento a fin de agilizar el desarrollo de las tareas, y evitar así posibles filtraciones por la falta de cobertura durante el desarrollo de las tareas. El desmonte solo se comenzará por el sector determinado por personal de la Inspección. Se procederá al retiro por medios mecánicos de la totalidad de la tornillería de ajuste y sujeción existente y luego se procederá al desmonte de la chapa existente. Para esto se deberá armar una correcta estructura tubular de andamios con tablones metálicos con pestañas de agarre y protecciones laterales a fin de minimizar los riesgos de desplazamientos laterales, esta estructura estará aprobada por personal del cargo reparaciones, el que a solo juicio y en forma unilateral podrá observar la misma a fin de que sea modificada en toda o en sus partes.

- Las chapas se bajarán de la estructura y se trasladarán a su lugar de estiba, determinado por personal del Cargo Reparaciones. La totalidad de este movimiento quedará bajo exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO.

- Se retirarán todos los restos de mampostería y estructura y se emprolijarán todas las cargas internas a las maderas. Estos se realizarán mediante la utilización de ladrillos huecos de 12x18x36, según correspondan utilizando para la composición conglomerado cementicio de acuerdo a la dosificación correspondiente.

- Una vez reparadas todas las cargas y mamposterías se procederán a verificar los niveles e inclinaciones para la realización del nuevo techo prestando especial cuidado en la realización de las pendientes determinadas por el Cargo Reparaciones.

- Luego se procederá a rearmar la estructura de soporte de la cubierta mediante la utilización de tirantería doble de 2X3 pulgadas en tramos no menores de 3.5 metros de largo y se colocaran cada 0.7 metros de distancia una de otra a lo largo de toda la cubierta. Estas filas de tirantería se afirmarán a la estructura mediante la utilización de tornillería autoperforante.

- Una vez afirmada la totalidad de la estructura nueva colocada, a los muros y mamposterías y cargas se procederá a colocar por sobre la misma una red tipo malla plástica de sostén para aislantes térmicos para techo, la misma será afirmada a la estructura mediante la utilización de tornillería autoperforante tipo T1 punta mecha. Se deberán colocar la cantidad de sujeciones a fin de lograr un nivel uniforme, el mismo deberá ser aprobado exclusivamente por personal del Cargo Reparaciones. El adjudicatario deberá realizar las modificaciones que requiera el Cargo mencionado hasta cumplir totalmente con los requerimientos que el mismo determine.

- Luego de conseguir una perfecta nivelación de la malla por sobre la estructura se procederá a colocar por sobre la misma una espuma aislante doble aluminio tipo 5 capas (aluminio puro reforzado + espuma + bastones de ventilación + malla hidrófuga + aluminio puro) de 10 mm de espesor y se solaparán entre los paños mediante la utilización de las bandas adhesivas existentes para tal fin. Esta deberá tener una perfecta nivelación. El adjudicatario deberá realizar las modificaciones que requiera el Cargo Reparaciones hasta conseguir la prefecta nivelación del mismo.

- Luego se procederá a colocar por sobre la aislación la nueva cubierta de chapa tipo aluminizada calibre 25 sinusoidal solapada 10 centímetros una sobre la otra. Estas chapas se colocarán a favor del escurrimiento y se solaparán en ese sentido también en 10 centímetros la superior por sobre la inferior, las mismas serán de una medida tal que no posee recortes, a fin de cumplir con esta especificación las mismas tendrán un largo aproximado de 6,5 metros cada una. Para la cubierta  las chapas se solaparán a lo ancho también 10 centímetros una sobre otra y en el sentido longitudinal los cortes tendrán una simetría relacionada con los apoyos y antes de realizar el corte de las mismas, la medida deberá ser aprobadas por personal del Cargo Reparaciones, solapándose en el mismo sentido una sobre otra 10 centimetros como mínimo.

- El ajuste de las chapas se realizará mediante la utilización de tornillería de hierro galvanizado tipo auto perforante cabeza hexagonal y se sellará este ajuste mediante la utilización de arandelas metálicas galvanizadas con insertos de o´rings de goma/silicona. El Cargo Reparaciones, a su solo juicio controlará la colocación de (un mínimo de 5) tornillos por metro cuadrado en los ejes de ajuste determinados por las cabreadas y cabios de la estructura.

- Luego de ajustar toda la cubierta se deberá realizar la provisión y colocación de una babeta de chapa amurada entre el techo menor y la mampostería lateral del techo mayor, esta tendrá un desarrollo de aproximadamente 15 centímetros y se amurará no menos de 3 centímetros sobre la pared.

- Se retirarán la totalidad de las chapas de las estructuras superiores de los aireadores colocados en el sector cumbrera de la unión del techo. Se deberá sellar la totalidad de las uniones y cambias toda la tornillería de ajuste. Asimismo, se colocarán babetas laterales a fin de sellar toda la lateralidad (las mismas serán de chapa galvanizada de un desarrollo de 20 cm. aproximadamente).

- Se fabricarán, proveerán y colocarán cumbreras a fin de cubrir la cúspide del encuentro entre ambos direccionamientos. La misma se realizará en chapa galvanizada con un desarrollo aproximado de 30 centimetros de ancho y a lo largo deberá cubrir la totalidad de la unión entre ambas caídas. Los largos aproximados a cubrir por las mismas serán de 80 metros aproximadamente. Se ajustarán a la estructura mediante la utilización de tornillería galvanizada y se solaparán como mínimo 5 centímetros entra cada tramo.

- Luego se procederá a sellar las diferencias entre la parte inferior de las cumbreras y las ondas de la chapa sinusoidal inferior mediante la utilización de aislante tipo compryband o utilizando poluiretano expandido a lo largo de toda la unión.

- Una vez colocada toda la cubierta se procederá a realizar la provisión y colocación de canaletas pluviales las que serán colocadas en sentido transversal a la altura final de cada plano de escurrimiento. Las mismas serán de chapa galvanizada y tendrán un desarrollo aproximado de 75 centímetros y se ajustarán al techo por medio de la utilización de riendas también de chapa galvanizada, estas contarán con pendiente laterales desde los centros y tendrán diez bajadas a lo largo de todo el desarrollo. Se colocarán embudos de chapa galvanizada por cada uno de los  planos. Las canaletas contarán con tapas laterales y rebalses frontales también de chapa. Todas las sujeciones se afirmarán mediante la utilización de tornillería autoperforante galvanizada hexagonal.

- Se deberán sellar el perímetro de 4 chimeneas que traspasan la cubierta (1 de 6 pulgadas de diámetro, 2 de 2 pulgadas y 1 de 4 pulgadas) el sellado se deberá realizar mediante la utilización de ponchos tipo goma y ajuste de aluminio y la utilización de sellador tipo zinguería.

- Por los bordes laterales se colocarán babetas tipo L de chapa galvanizada calibre 25 que montarán por lo menos 15 centímetros por lado (por sobre la cubierta superior y por el borde lateral).

- Por bajo los aleros laterales se reemplazarán la cubierta de machimbre existente de pino paraná de 1 x 4 pulgadas en tramos no inferiores a 3 metros de largo, uniendo los tramos con la colocación de una moldura tipo media caña que tapara las uniones de tramos.  Esta se colocará mediante la utilización de clavos cabeza perdida de 1 ½ y 2 pulgadas.

- Una vez realizadas las conexiones a las bajadas se deberá realizar una prueba hidráulica de la cubierta y de correcto escurrimiento de las canaletas colocadas y especialmente de las uniones con las correspondientes bajadas. Al solo criterio del personal del Cargo Reparaciones se utilizarán diversas lluvias que se vayan desarrollando a lo largo del tiempo a fin de intimar al ADJUDICATARIO a la resolución integral de las pérdidas y vicios que cuente el trabajo en su totalidad.

- Luego de desarrolladas las pruebas correspondientes y comprobando la inexistencia de pérdidas en la cubierta y bajadas se procederá a realizar la reparación integral de la totalidad del cielorraso interior a las cubiertas, aprox. 960,55 metros cuadrados. Retirando las alfajías, tirantería de soporte y las placas correspondientes. La totalidad de los residuos productos de estas tareas serán retirados por medios propios del Adjudicatario.  Una vez limpia la totalidad del cielorraso y su estructura se procederá a tomar los correspondientes niveles de anclaje de la nueva estructura de agarre de placa. Se procederá a cambiar las necesarias placas a fin de uniformizar la totalidad de los niveles internos.

RECEPCION PROVISORIA

Recepción provisoria: una vez finalizadas las tareas se le dará la información al Cargo Reparaciones que dará participación a la Comisión de Recepción la cual realizará la Recepción Provisoria y luego de realizar las verificaciones técnicas correspondientes durante 25 días dará paso a la realización de la Recepción Definitiva.

RECEPCION DEFINITIVA

Recepción Definitiva: Como mínimo 25 días posteriores a la presentación de la Recepción Provisoria y siempre cumpliendo perfectamente en la solución de vicios marcados sobre la totalidad de las tareas.

PERSONAL

A fin controlar el avance de las tareas y el desarrollo correcto de las mismas se deberá preveer que diariamente se desarrollarán juntas de previsión de tareas de las cuales participarán por la Base Aeronaval Punta Indio personal del Cargo Reparaciones y el encargado laboral técnico de la obra y el especialista en seguridad e higiene por parte del Adjudicatario. No se permitirán el comienzo de la jornada laboral sin esta reunión técnica.

MUESTRAS

El Contratista utilizará materiales, elementos, repuestos y/o equipos de toda clase en la realización de los trabajos, los que deberán revestir su condición de nuevos, sin uso y de primera calidad. Asimismo la empresa Contratista tendrá siempre en la instalación la cantidad de materiales que a juicio del Comitente sean necesarios para facilitar la continuidad de los trabajos diarios y deberán emplearse métodos y enseres que a su juicio aseguren la calidad satisfactoria de la misma. Los materiales, repuestos, etc., que resultaren defectuosos y/o rechazados, serán retirados por el Contratista a su cargo, como así también aquellos instalados contrariando las reglas del arte para su actividad, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

Hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la presentación de las ofertas se deberán entregar en el Cargo Reparaciones muestras de todos los materiales a utilizar y este emitirá un certificado de muestras (Anexo IV) que deberá adjuntar a la oferta, el no cumplimiento de esto producirá la automática desestimación de la oferta.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso y en sus envases originales;

Los artículos deben tener la garantía técnica debidamente rubricada, en la que indicaran, expresamente, el plazo no inferior a doce (12) meses.

Se deja establecido que el plazo para la conclusión del servicio contratado será de SESENTA DIAS (60) DÍAS hábiles, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

Licitación Privada  Nº 34/17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-04434-0007 | MANT. Y REP. DE TECHO;MANT. Y REPAR. DE TECHO-CRITERIO SOCIAL SIN. | SERV. | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

CERTIFICADO DE ENTREGA DE MUESTRAS

CERTIFICO que, en el día de la fecha, el (1) ..............................................................

En representación de la Empresa (2) ...................................................CUIT…...................

...………………………………………………………………………………………………………

Ha concurrido para presentar las muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el punto 4.4. Que a continuación se detallan:

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MUESTRA | MARCA | SE RECIBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-04434-0007 | MANT. Y REP. DE TECHO;MANT Y REPAR. DE TECHO-CRITERIO SOCIAL SN | SERV. |  |  |  |

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los …....días del mes de ......................de 2017-

SELLO

- Nombre y Apellido y D.N.I.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO V

CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)..............................................................

en representación de la Empresa (2)......................................................CUIT…...................

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizaran los trabajos de:……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los  …....días del mes de ......................de 2017-

SELLO

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO VI

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

Tipo de Procedimiento:

Nº:

Ejercicio:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley n º25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002).

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Aeronáutico

Jefe de Cargo      	Suboficial Principal Aeronáutico

Jefe De Cargo

REPARACIONES

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

Suboficial Principal Aeronáutico

Jefe De Cargo

................................................

ACLARACIÓN

MIGUEL EDUARDO MONZON

Suboficial Mayor Monzón

Jefe de Cargo

REPARACIONES

................................................

JEFE

ACLARACIÓN

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO      	Suboficial Principal Aeronáutico

Jefe De Cargo

REPARACIONES

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO          	Suboficial Principal Aeronáutico

Jefe De Cargo