ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO:

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para la efectuar el “SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE GAS NATURAL AL BARRIO MILITAR MONOBLOCK SM RODRÍGUEZ – SITO EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA – PARTIDO DE PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS (C.P.: 1917)”.

Porque resulta necesaria la contratación de los servicios profesionales para la elaboración de un Proyecto integral aprobado para la ejecución de una instalación de gas de baja presión a VEINTITRÉS (23) al Barrio Militar MONOBLOCK SM RODRÍGUEZ.

| N° de Orden | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341-03189-0001 | ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN; ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Observaciones: Proyecto integral de Ingeniería para la instalación de gas natural a 23 departamentos del Barrio Militar Mono-block SM RODRÍGUEZ. | SERVICIO | 1,00 |

2 - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

La totalidad del servicio deberá concretarse en un plazo máximo de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación fehaciente de la respectiva orden de compra.

A tales efectos el ADJUDICATARIO informará al Departamento Alcaldía por escrito toda vez que deba suspender los trabajos por diferentes razones a fin de contemplar la extensión del plazo de ejecución.

En caso de producirse MORA en el cumplimiento de contrato, sólo se contemplaran los retrasos que se produzcan por causas debidamente JUSTIFICADAS y DOCUMENTADAS. Para el resto de las MORAS se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 126 inciso c) Punto 1 del Decreto 893/12.

3. VISITA DE OBRA.

Se requerirá el correspondiente Certificado de Visita de Obra. Los OFERENTES deberán visitar el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando perfecto conocimiento de las características específicas y al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, efectuarán sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la presentación de la oferta económica, se deberá agregar el correspondiente certificado de visita de obra (ANEXO V), el que deberá ser rubricado por el Inspector de Obras del Departamento Alcaldía.

La visita a las viviendas del BARRIO MILITAR MONOBLOCK SM. RODRÍGUEZ, podrá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, y hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha de apertura de ofertas, previa coordinación telefónica con el SUBOFICIAL PRINCIPAL MOYANO ROLANDO, a través de los teléfonos Nº (02221) 481198 o (011) 43172000 interno 5807.

Las ofertas que no acrediten el cumplimiento de dicho requisito, no podrán alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutará el servicio.

4 - CALIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS:

Todos los estudios requeridos para la ejecución del proyecto como también los materiales, insumos y accesorios a proveer deberán ser NUEVOS, SIN USO, DE MARCA RECONOCIDA, PRIMERA CALIDAD Y CON CERTIFICACIÓN DEL ENTE REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). Los mismos serán provistos en su totalidad por el Adjudicatario.

5. CONSULTAS PREVIAS A LOS TRABAJOS.

El Oferente podrá señalar durante el período de consultas, cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente contratación. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores, omisiones, o diferencias, queda al solo criterio del Inspector de tareas del Departamento Alcaldía, quien resolverá a su exclusivo juicio, no teniendo derecho el contratista a reclamo alguno.

6. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES.

Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, siempre y cuando las mismas representen una mejora, el ADJUDICATARIO deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección de Tareas.

7. INSPECCIÓN DE TAREAS.

La Inspección de Tareas supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el ADJUDICATARIO ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

Las mismas serán efectuadas en cualquier momento y sin previo aviso.

La inspección de tarea estará compuesta por el Señor Jefe del Departamento Alcaldía y los Suboficiales Inspectores de dicho Departamento.

8. HORARIOS DE TRABAJO:

El ADJUDICATARIO, deberá coordinar los horarios en que se realizarán las tareas con el SUBOFICIAL PRINCIPAL Rolando MOYANO, Encargado del Departamento Alcaldía.

8. PERSONAL

El ADJUDICATARIO presentará: UNA (1) lista de las personas que trabajaran.

9. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS:

El ADJUDICATARIO presentará UNA (1) relación de las maquinarias, herramientas, y cualquier otro elemento que utilizará para la ejecución de los trabajos.

10. PROVISIÓN DE MATERIALES E INSUMOS.

Los materiales e insumos serán provistos en su totalidad por el ADJUDICATARIO. Los mismos NUEVOS, SIN USO, DE MARCA RECONOCIDA y cumplirán con todas las reglamentaciones y normativas de rigor.

11. FLETE Y ALMACENAMIENTO.

El costo del acarreo, carga, estiba, guarda, transporte y todo otro gasto que ocasione la provisión de los materiales e insumos será por cuenta y orden del ADJUDICATARIO, sin derecho a compensación o reclamo alguno.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL RENGLÓN:

EL ADJUDICATARIO realizará todos los trabajos que se indican en éstas especificaciones técnicas, como así también todo trabajo, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para el correcto funcionamiento y una perfecta terminación de la tarea.

La finalidad de las Especificaciones Técnicas, es efectuar la contratación de los servicios profesionales para la elaboración de un Proyecto integral aprobado para la posterior ejecución de la instalación de gas de baja presión a los Departamentos del Barrio Militar MONOBLOCK SM RODRÍGUEZ, según detalle agregado:

1ro. Se contratará los servicios de un profesional matriculado el cual deberá estar habilitado por la distribuidora de gas BAGSA.

2do. Efectuar el análisis de toda la documentación / planimetría disponible correspondiente al Barrio Militar Monoblock SM. RODRÍGUEZ.

3ro. Efectuar el relevamiento de las instalaciones existentes, cañerías, y equipos a instalar los que consistirán en:

UNA (1) cocina de 4 hornallas y horno con encendido piezoeléctrico.

UN (1) calefón tiro balanceado de 14 lts.

UN (1) calefactor tiro balanceado de 4500/5000 kcal/h en living-comedor y de 2.000/

2.500 kcal/h en cada habitación (según capacidad de calefacción por volumen de local.

NOTA: Esta tarea deberá ser realizada sobre la totalidad de los departamentos que componen dicho Barrio.

4to. Efectuar los estudios de consumo individuales de cada departamento y de la totalidad del Barrio.

5to. Realizar la confección de toda la documentación necesaria del Proyecto Constructivo Definitivo, tendiente a lograr la aprobación bajo normas vigentes de ENARGAS y BAGSA.

6to. Ubicación de la estación Reguladora con sus correspondientes cálculos y definición de características de regulador y caudalimetro.

7mo. Ubicación y características constructivas de gabinetes ubicados sobre la línea Municipal según reglamentación vigente.

8vo. El Tendido vertical de cañerías desde los medidores hasta el ingreso a la unidad habitacional deberá ser efectuada en forma externa al edificio con la posterior colocación de sistema de protección para atenuar el efecto visual y proteger las cañerías .El tendido interno se efectuara empotrado sobre las paredes que dan al exterior.

9no. Efectuar detalladamente los cómputos y cotizaciones de los costos de los materiales, insumos, mano de obra requerida y trabajos adicionales, aranceles, impuestos, tazas, honorarios; incluyendo los costos de la provisión de los artefactos indicando las características de (cocinas, calefones y calefactores), con el fin de conocer con certeza la inversión que deberá realizar el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, para realizar la obra de instalación de gas al Edificio Monoblock RODRÍGUEZ.

10mo. Se confeccionará la carpeta con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y Memoria Técnica de cálculos necesarios para efectuar dicha obra.

11ro. Se confeccionara los planos en general y en detalle de las instalaciones.

12do. Las carpetas del proyecto deberán ser visadas por el Colegio de Ingenieros correspondiente y/o por BAGSA

13ro. Se indicará que normas, especificaciones, y certificaciones deben cumplir los materiales e insumos que se deben utilizar para la realización de la instalación de gas natural bajo norma, como así también las correspondientes a artefactos tales como cocinas, calefones y calefactores.) sin la mención de marcas comerciales.

14to. Se efectuará una evaluación de la capacidad de provisión de gas natural por parte de la Empresa de Distribuidora de la Localidad de Verónica.

15to. Se deberá indicar todas las normativas legales en vigor, decretos y resoluciones ministeriales de aplicación al proyecto.

16to. Se entregarán TRES (3) carpetas impresas, rubricadas, con la inclusión de soporte magnético (CD), con todo el historial correspondiente para realizar el servicio de instalación de gas natural a los 23 departamentos del Monoblock SM RODRÍGUEZ.

17mo. Se agregará un plan de trabajo, indicando los plazos de ejecución necesarios para la ejecución de los trabajos de puesta en servicio en forma individual y colectiva.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:

- OBRADOR.

EL ADJUDICATARIO en caso de ser necesario, deberá proveerse en el lugar y/o construir a su costa local apropiado a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- LIBRE TRÁNSITO.

Durante el desarrollo de los trabajos se evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. El ADJUDICATARIO deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y colocará señalizaciones o indicaciones tendientes a evitar accidentes.

- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL.

El ADJUDICATARIO será responsable del comportamiento del personal a su cargo, la conducta de los mismos se ajustarán a las normas básicas de convivencia y buenas costumbres. En caso de surgir algún tipo de discrepancia debido, a falta de respeto o inconducta hacia los permisionarios o sus familiares, la ARMADA podrá ordenar el cese de funciones en forma inmediata, y sin derecho a reclamo alguno.

Asimismo será responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en obras existentes.

- EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Durante la ejecución del servicio el ADJUDICATARIO, marcara y delimitará la zona de trabajo, con cartelería y todo otro elemento que permita conocer que se está en una zona de trabajo peligroso, en el que habrá movimientos de trabajadores, materiales y vehículos. Por tal motivo y a modo de prevención el ADJUDICATARIO dispondrá permanentemente de un RESPONSABLE O SUPERVISOR que velará por la seguridad de los trabajadores y habitantes de los Barrios ya que todas sus viviendas se encuentran habitadas y con la presencia de niños.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PRIVADA – Nº: 38 /17.

| DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN. | CÓDIGO DE CATALOGO | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | Precio unitario | Precio total | Precio unitario con descuento. | Precio total con descuento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341-03189-0001 | ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN; ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN. Observaciones: Proyecto integral de Ingeniería para la instalación de gas natural a 23 departamentos del Barrio Militar Monoblock SM RODRÍGUEZ. | SERV. | 1,00 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras:.....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Valor total con descuento en letras:………………………………..………………….................

....................................................................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ÉTICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente: ..……………………………

Aclaración: ..……………………………………..

D.N.I.: …………………………………………….

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002)

Firma del oferente: …………………………………..

Aclaración: ……………………………………………

Tipo Y Número de Documento: …………………….

Carácter: ………………………………………………

Lugar y fecha: PUNTA INDIO,

ANEXO V

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) ............................................................

D.N.I.: …………………. en representación de la (2) ..…………………………………………..

C.U.I.T.: ……………………… ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realiza-ran los trabajos de: …………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………...... días del mes de ............................. de 2017.-

..………………………………

FIRMA

ACLARACIÓN

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

GASTÓN MAXIMILIANO BÁVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe