ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REEMPLAZO DE LA CUBIERTA DE TECHO HANGAR Nº8

DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

SUPERFICIE  64 X 28 = 1.792 M2 POR ALA

EN TOTAL LAS DOS ALAS: 3.584 M2

28 M

64 M

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la contratación para la provisión de materiales, equipos y ejecución de mano de obra de las tareas para el reemplazo de la cubierta de techo del Hangar N° 8 perteneciente a la ESCUADRILLA AERONAVAL DE VIGILANCIA MARÍTIMA de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO. El mismo es una edificación (tipo galpón) con el techo a dos aguas, sus elementos componentes son totalmente metálicos con todas las uniones de tipo abulonadas (bulón, arandela y tuerca). La estructura principal del Hangar está conformada por pórticos metálicos constituidos por cerchas y columnas metálicas de sección variable. Cada una de las columnas del pórtico está conectada, en su punto inferior de apoyo, por medio de tensores metálicos, dichos tensores disponen de una pieza central de ajuste. El Hangar está recubierto en su totalidad (cubierta de techo y envolventes laterales) con chapas metálicas de conformado sinusoidal, cuyas fijaciones se efectúan mediante ganchos para techo tipo “J” con arandelas y tuercas. Comprendiendo para tal fin, las tareas necesarias en correspondencia con los ítems siguientes:

1. TAREAS PRELIMINARES.

1.1. INFRAESTRUCTURA DE OBRA.

1.2. CERCO DE OBRA, PROTECCIONES Y APUNTALAMIENTOS.

1.3. SEGURIDAD E HIGIENE.

1.4. PROGRAMACIÓN DE TAREAS, PLANOS DE EJECUCIÓN.

2. DESMONTE DE CHAPAS METÁLICAS EXISTENTES.

2.1. DESMONTE DE ZINGUERÍA EXISTENTE.

2.2. DESMONTE DE CHAPAS METÁLICAS EXISTENTES.

3. RECORRIDO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

3.1. RECORRIDO DE CORREAS Y CERCHAS METÁLICAS.

3.2. LIMPIEZA DE CORREAS METÁLICAS.

3.3. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPAS NUEVAS METÁLICAS PREPINTADAS.

4.1. PROVISIÓN DE CHAPAS NUEVAS.

4.2. COLOCACIÓN DE CHAPAS NUEVAS.

4.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FIJACIONES.

5. PROVISIÓN Y EJECUCIÓN COMPLETA DE ZINGUERÍA.

5.1. CUMBRERAS.

5.2. CANALETAS Y BAJADAS.

5.3. BABETAS, CENEFAS.

6. TERMINACIÓN FINAL.

6.1. TAREAS DE PINTURA.

6.2. LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA.

6.3. RETIRO DE MATERIALES.

6.4. VIGILANCIA.

GENERALIDADES.

- ALCANCE DEL PLIEGO.

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento a la

Contratación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación y que se contemplarán con las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Tareas para su correcta ejecución.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta económica y la posterior ejecución de las tareas y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

Las Responsabilidades del Adjudicatario son las siguientes:

- La provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipos y todas otras provisiones y/o trabajos que, sin estar detallados en estas Especificaciones

Técnicas Particulares que integran la presente documentación, sean necesarios para la terminación de las tareas.

- Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación. El Adjudicatario asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes a la Documentación o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. Para ello podrá efectuar oportunamente todas las consultas técnicas aclaratorias que considere necesarias.

- El Adjudicatario responsable de la obra deberá demostrar con documentación fehaciente la correcta intervención y ejecución en obras de similares características a las aquí descriptas.

- EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y MAQUINARIAS.

Estará a cargo del Adjudicatario la provisión, mantenimiento y transporte,                incluidos combustible, personal de operación y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento, de todo el equipo, instrumental y maquinaria, sea este el tipo y calidad que se requiera, para la ejecución de las tareas encomendadas o las ayudas de gremio que se debiera prestar. La Inspección de Tareas podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los equipos mencionados, si este no brindara las condiciones de seguridad o no se adaptara a los trabajos a realizar y también podrá exigir el incremento del equipo utilizado en caso de que la marcha del trabajo no responda los plazos de terminación previstos. Para realizar las tareas comprendidas en el presente pliego el Adjudicatario deberá disponer como mínimo con el siguiente equipamiento:

- Herramientas manuales, en cantidad acorde con la magnitud de las tareas contratadas.

- Andamios tubulares, Plataformas elevadoras, grúas telescópicas etc, para trabajos en altura.

- Cercos, vallados y elementos de señalización. El traslado de los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las tareas contratadas será por cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario.

- CALIDAD DE LA OBRA Y CONTROLES.

Las tareas se realizarán de modo de obtener un trabajo prolijo, eficiente y  correctamente ejecutado tanto en conjunto, como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.

Se establece por lo tanto, para las tareas contratadas, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.

En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Sera obligación del Adjudicatario la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que deban incorporar a las tareas contratadas para su aprobación, y aunque esto no sea solicitado expresamente por la Inspección de Tareas, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobación.

Si el Adjudicatario necesita ofrecer un material no incluido en las especificaciones de este pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Tareas, con la debida antelación, para su consideración.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de aprobación de la Inspección de Tareas.

La Inspección de Tareas podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las tareas contratadas.

La Inspección de Tareas hace reserva de su derecho a efectuar toda verificación en taller, depósitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella.

- NORMATIVA.

Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, lo establecido en estas especificaciones y en los planos respectivos.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar  tareas no previstas en las especificaciones y planos, el Adjudicatario deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de la Tareas, a efectos de salvar las dificultades que se presenten, ya que posteriormente, la Inspección de Tareas no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos.

Deberán utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad. El Adjudicatario deberá respetar las normas indicadas en las presentes especificaciones técnicas o en caso de reemplazarlas deberá presentar las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar a la Inspección de Tareas para su aprobación.

La aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y los planos.

Todos los materiales a emplear en la obra contaran con su correspondiente aprobación de certificaciones de normas IRAM.

Será de aplicación todo lo indicado y recomendado en los reglamentos CIRSOC vigentes.

En cuanto al personal del Adjudicatario, la Inspección de Tareas podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas o por razones de disciplina. La Inspección de Tareas podrá solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaren.

- TAREAS PRELIMINARES.

  - INFRAESTRUCTURA DE OBRA: La Inspección de Tareas determinará el lugar que se dispondrá para obrador y acopios de materiales. El Adjudicatario proveerá los sanitarios para el personal, vestuarios, comedor y demás locales que se requieran. Durante la ejecución de las tareas contratadas se deberá tener cuidado para que los trabajos no afecten el normal desenvolvimiento de la circulación de personal en el sector.

  - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES Y APUNTALAMIENTOS: El Adjudicatario deberá realizar los cercos perimetrales, protecciones y cerramientos provisorios para la ejecución de la obra, indicados en la reglamentación vigente y lo expresado por la Inspección de Tareas.

  - SEGURIDAD E HIGIENE: El Adjudicatario deberá presentar un programa de Seguridad e Higiene desarrollado para la presente contratación, elaborado por el responsable del servicio de Higiene y Seguridad del Adjudicatario. Este documento estará suscripto por el mismo profesional que lo confeccionó (con matricula Habilitante), y por el empleador o Adjudicatario. El documento estará aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) elegida por el Adjudicatario. En este documento, estarán contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas de prevención de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por la legislación vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587), el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Tareas. Asimismo, el Adjudicatario, tendrá a su cargo la prestación del servicio de Seguridad e Higiene mediante un profesional habilitado, durante todo el transcurso de la ejecución de las tareas contratadas. El Adjudicatario proveerá, a cada operario y a la Inspección de Tareas, del equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de seguridad necesarios. Deberán ser adecuados a las tareas a cumplir y responderán a las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la presente contratación.

  - PROGRAMACIÓN DE TAREAS, PLANOS DE EJECUCIÓN: Programación de tareas: El Adjudicatario propondrá un Plan de Tareas, debiendo presentarlo en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada uno de los ítems comprendidos en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de tareas. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro. El plan de tareas tendrá un plazo máximo de 180 días corridos, asimismo, deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra.

Jefe de Obra: El Adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones, asignar mediante nota un jefe de obra, con título profesional habilitante de Arquitecto o Ingeniero. Es requerimiento específico la permanencia diaria del jefe de obra en el lugar de ejecución de las tareas.

Proyecto y planos: El Contratista deberá presentar datos técnicos, cálculos y planos de detalles e ingeniería del sistema de montaje de chapas metálicas, ejecución de zinguerías y accesorios conjuntamente con todo otro detalle necesario para la aprobación previa de la Inspección de tareas. Como mínimo serán presentados los siguientes planos:

Plano con secuencia de desmonte de chapas.

Plano con secuencia de izaje y montaje de chapas.

Plano de solape de chapas y fijaciones.

Plano general de zinguería.

Plano de detalles de zinguería.

- DESMONTE DE CHAPAS METÁLICAS EXISTENTES.

  - DESMONTE DE ZINGUERÍA EXISTENTE: Se procederá al desmonte de toda la zinguería del hangar. Considerando en la tarea el retiro de la totalidad de cumbreras, babetas, cenefas de terminación y cañerías de bajadas pluviales, estas tareas respetarán las secuencias de acuerdo a lo planificado por el Adjudicatario y aprobado por la Inspección de tareas. Al momento de efectuar las distintas tareas de desmonte sobre el sector administrativo cubierto con membrana aluminizada, se tomaran los recaudos necesarios para la protección de los materiales en dicho sector, en caso de verificarse roturas y/o filtraciones el Adjudicatario será responsable de efectuar las correcciones y/o reparaciones que indique la Inspección de tareas.

2.2. DESMONTE DE CHAPAS METÁLICAS EXISTENTES: Se procederá al desmonte de todas las chapas metálicas existentes del hangar (aproximadamente 3.456 m2), de acuerdo a lo planificado por el Adjudicatario y aprobado por la inspección de tareas.

Las chapas serán depositadas por el Adjudicatario en el sector indicado por la Inspección de tareas. Al momento de efectuar el desmonte de las chapas, todo elemento (instalación de pararrayos, barandas, etc) que interfiera la maniobra y que sea removido de su posición, finalmente será posicionado en su lugar de origen y en las condiciones que este mismo se encontraba, tarea que será verificada y aprobadas por la Inspección de tareas.

- RECORRIDO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

  - RECORRIDO DE CORREAS Y CERCHAS METÁLICAS: Se procederá al recorrido de cada una de las correas metálicas (elementos de sujeción de chapas), verificando su estado actual de servicio, en caso de ser necesario se ajustarán o se reemplazarán por nuevas de iguales características que las existentes. Se procederá a realizar un recorrido de cada una de las cerchas y columnas constitutivas de la estructura metálica del hangar, verificándose cada uno de los elementos estructurales y uniones, en caso de ser necesario se ajustarán o se reemplazarán por nuevos de iguales características que los existentes. En Los casos que se observen faltantes de elementos estructurales (por ejemplo cruz de San Andrés, etc), los mismos serán provistos y colocados en su posición de acuerdo a los requerimientos estructurales. Estas tareas serán supervisadas y deberán ser aprobadas por la Inspección de tareas para que el Adjudicatario pueda continuar con los trabajos previstos.

3.2. LIMPIEZA DE CORREAS METÁLICAS: Posteriormente será ejecutada la limpieza de las correas metálicas. Antes de aplicar cualquier recubrimiento de protección se deberá asegurar la correcta limpieza de la superficie de estos elementos, por lo que se deberá eliminar polvo, aceites, grasas, oxido, humedad y cualquier resto de contaminante perjudicial que impida la correcta adhesión del recubrimiento, como se indica a continuación:

3.2.1. Limpieza con herramientas manuales: Utilizando por medios manuales lijas, cepillos de alambre o elementos que el Adjudicatario considere apropiado.

3.2.2. Limpieza con herramientas mecánicas: En este caso serán empleadas eléctricas o neumáticas, tales como cepillos rotatorios, lijadoras o elementos que el Adjudicatario considere apropiado.

3.3. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: Luego de efectuar la limpieza de los elementos de sujeción de chapas (correas metálicas) se procederá a la aplicación de base tipo cinc rich con alto contenido de cinc (la resina debe ser de base poliuretánica) o similar. La primera capa de pintura (imprimación) se aplicará inmediatamente después de haber limpiado las superficies metálicas, y no más tarde de las 4/6 primeras horas siguientes a ser limpiados. No deberá aplicarse ninguna capa de pintura hasta que la anterior esté completamente seca. Finalmente se aplicará pintura Poliuretánica de terminación de primera marca y calidad, de espesor 100 micrones (3 manos a soplete) y color a definir por Inspección de tareas.

- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPAS NUEVAS METÁLICAS PREPINTADAS.

4.1. PROVISIÓN DE CHAPAS NUEVAS: El Adjudicatario efectuará la provisión de la totalidad de las chapas para la cubierta del hangar (aproximadamente 3.456 m2). Siendo estas chapas nuevas metálicas prepintadas marca Ternium Siderar o similar calidad (color verde inglés) y de espesor igual o mayor a 0.5 mm. Por cuestiones de provisión de mercado en función del calibre disponible, el conformado de la chapa podrá ser trapezoidal o sinusoidal, dando máxima prioridad en la elección, por cuestiones de diseño, al conformado sinusoidal. El Adjudicatario anteriormente a la provisión de las chapas nuevas, efectuará la correspondiente presentación de documentación técnica (planos, datos técnicos, cálculo estructural) firmada por profesional matriculado, en la cual se verifica, manteniendo la separación existente de correas, el cumplimiento de todas las normas CIRSOC vigentes. El Adjudicatario no podrá proveer las chapas, hasta el momento de aprobación de dicha documentación por parte de la Inspección de tareas.

Las chapas prepintadas serán chapas galvanizadas con un proceso de pintado continuo que aplica un tratamiento superficial, una base anticorrosivas y una capa de esmalte de terminación que le confiere excelentes resistencia a la corrosión. Las chapas serán rectangulares sin torceduras y con acanaladuras uniformes y paralelas a los cantos longitudinales. El espesor de la chapa será uniforme y la superficie lisa, exenta de grietas y manchas. En ningún lugar se aceptará que la chapa esté descascarada, especialmente en los bordes. El almacenamiento en lo posible deberá ser bajo techo, en lugar seco, ventilado, evitando condensaciones durante los cambios de temperatura y preferentemente estibada verticalmente. El Adjudicatario deberá presentar muestras de las chapas a proveer para verificación y aprobación por parte de la Inspección de tareas.

4.2. COLOCACIÓN DE CHAPAS NUEVAS: Las chapas serán colocadas de acuerdo con la secuencia y plano de solapes presentados por el Adjudicatario y aprobado por la Inspección de tareas. Las chapas serán montadas con un solape longitudinal (superposición de chapas) no menor a 30 cm y un solape transversal no menor a dos ondas. Sobre cada faldón lateral de la cubierta se aceptarán como máximo tres (3) solapes transversales. Cada solape será materializado indefectiblemente sobre una correa, a fin de efectuar su correcta fijación. La colocación comenzará de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. El izado y posicionamiento de las chapas durante el montaje deberá ser realizado por procedimientos rutinarios cuya forma será presentada y aprobada previamente por la Inspección de tareas.

4.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FIJACIONES: Las chapas se sujetarán a las correas metálicas existentes por medio de tornillos punta mecha autoperforantes cabeza hexagonal, con arandela metálica (ambos cincados) y arandela impermeable de EPDM, ubicados en la cresta de la onda de la chapa. Estos tornillos autoperforantes deberán, además de evitar el perforado previo, realizar en pocos segundos las perforaciones en perfiles de correas metálicas (espesores variables de 4 mm hasta 10 mm) asegurando al mismo tiempo una buena resistencia mecánica. El Adjudicatario deberá presentar muestras de las fijaciones a proveer para verificación y aprobación por parte de la Inspección de tareas. Es importante respetar la velocidad de la máquina, el torque de apriete y el espesor de los materiales a fijar recomendados en la tabla técnica del fabricante, para una óptima instalación. Las fijaciones serán colocadas sobre cada una de las correas metálicas existentes en cada uno de los solapes de chapas y luego distribuidas como máximo cada tres ondas (es decir se colocará sobre cada tercer lomo de onda), el Adjudicatario en la documentación técnica a presentar efectuará el cálculo final de las fijaciones y las cantidades a proveer y colocar.

5. PROVISIÓN Y EJECUCIÓN COMPLETA DE ZINGUERÍA.

Todas las piezas de zinguería a proveer serán de la mayor longitud posible (mínima cantidad de solapes) y tendrán como mínimo las mismas dimensiones y geometría de los elementos existentes a reemplazar y suficientes para permitir cubrir holgadamente las zonas a proteger. El Adjudicatario deberá prever a su cargo entre las tareas inherentes a ejecutar, la realización de ensayos de estanqueidad, a fin de verificar las necesidades de completamiento de las cubiertas. Las zinguerías una vez instaladas deben resultar totalmente estancas, toda zinguería que permita ingresos de agua de lluvia, será desmontada y sustituida hasta obtener la aprobación de la Inspección de tareas, sin cargo adicional alguno.

5.1. CUMBRERAS: Las cumbreras o caballetes deberán ser reemplazadas en su totalidad y serán de canto liso en chapa prepintada del mismo color que las chapas nuevas, serán de calibre 25 o espesor no menor a 0.5 mm. Las dimensiones de estas mismas respetarán y copiarán las medidas de las existentes colocadas. Se aplicará para hermetizar la cubierta un burlete sellador tipo Perfil Compriband o similar entre chapa sinusoidal y cumbrera.

5.2. CANALETAS Y BAJADAS: Las canaletas, elementos de fijación y sus respectivos caños de bajada deberán ser reemplazados en su totalidad. Las canaletas y caños de bajada serán confeccionados de chapa galvanizada de calibre 22 o espesor no menor a 0.7 mm y respetarán la geometría y dimensiones de las existentes colocadas en cada sector. Los caños de bajada llegarán a nivel piso. Todos los elementos metálicos de fijación (ménsulas con planchuelas) serán nuevos y de igual dimensión a los que serán reemplazados, manteniendo la misma separación existente. Todas las uniones de elementos de chapa serán ejecutados por soldadura con estaño N° 50.

5.3. BABETAS, CENEFAS: Las cenefas del frente y contrafrente deberán ser reemplazadas en su totalidad y serán de canto liso en chapa prepintada del mismo color que las chapas nuevas, de calibre 25 o espesor no menor a 0.5 mm. Las dimensiones de estas mismas respetarán y copiarán las medidas de las existentes colocadas. Se aplicará para hermetizar la cubierta un burlete sellador tipo Perfil Compriband o similar.

6. TERMINACIÓN FINAL

6.1. TAREAS DE PINTURA: Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., preparándola en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, según lo indicado en ítem 3.2. El Adjudicatario notificará a la Inspección de tareas sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. Las pinturas serán de primera calidad y marca. El Adjudicatario entregará muestras a la Inspección de tareas para su elección y aprobación. Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de tareas, quien podrá requerir del Adjudicatario y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Antes de iniciar todo proceso de pintado, se revisará toda la información y documentación técnica que se disponga de los productos de pintura, en especial de los siguientes datos:

I) Nombre comercial del producto.

II) Fichas Técnicas.

III) Certificado de Calidad.

En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros capacitados y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. La pintura no se aplicará cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de los 5º C, o superior a los 50º C y no deberá aplicarse bajo condiciones de lluvia. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de tareas previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda irregularidad. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

6.2. LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA: Se establece que al iniciar los trabajos, el Adjudicatario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las tareas contratadas, deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periódicamente del área de los trabajos, para evitar interferencias en el normal desarrollo de las tareas. Al finalizar las tareas, el Adjudicatario entregará las zonas de intervención perfectamente limpias, sea esta de carácter parcial y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo sector sucio y que requiera limpieza. Previamente a las tareas de limpieza final deberá procederse al retiro de máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. Todos estos trabajos se realizaran por cuenta del Adjudicatario.

6.3. RETIRO DE MATERIALES: El Adjudicatario procederá al retiro de todo material producto de las tareas ejecutadas, debiendo prever el traslado y disposición final de los mismos. El Adjudicatario retirará los equipos, materiales temporarios, protecciones y cerco de obra antes de la recepción provisoria de las tareas contratadas.

6.4. VIGILANCIA: La vigilancia de la obra y materiales estará exclusivamente a cargo del Adjudicatario, que dispondrá de personal al efecto, las 24 horas del día, en todo el período de obra, tanto en días hábiles como en feriados.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Se deja establecido que el plazo para la conclusión del servicio contratado será de sesenta (60) DÍAS, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 inc. b.1 del Decreto 1030/16.

Garantía técnica :  Debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo - no inferior a 1 año, contado desde la fecha de la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) del servicio brindado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DEL HANGAR DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE VIGILANCIA MARÍTIMA, durante el cual subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

ESCUADRILLA AERONAVAL DE VIGILANCIA MARÍTIMA.

Licitación Privada Nº 43/17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO. | SERV | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras:......................................................................................................

Valor total con descuento en letras:...........................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ÉTICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, EL......................................................................

en representación de la EMPRESA.....................................................CUIT…....................ha

concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizarÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN  DEL TECHO DEL HANGAR DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE VIGILANCIA MARÍTIMA. L.P. Nº     /17:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………………………………….

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a LOS…....días del mes DE......................de 2017.-

LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SUPONE POR PARTE DEL OFERENTE, EL CONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS MISMOS, QUE PUDIERA INCIDIR SOBRE SU DESARROLLO, COSTOS Y CORRECTA TERMINACIÓN.

IGUALMENTE, SE ENTIENDE QUE HA ESTUDIADO LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA CON EL OBJETO DE HALLARSE EN POSESIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO NECESARIOS PARA AFRONTAR CUALQUIER CONTINGENCIA QUE RAZONABLEMENTE PUDIERA ESPERARSE. POR CONSIGUIENTE, LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA EL PERFECTO CONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER Y LA RENUNCIA PREVIA A CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO, BASADO EN EL DESCONOCIMIENTO Ó VICIO OCULTO ALGUNO.

LA ARMADA EN NINGÚN CASO RECONOCERÁ ADICIONALES, DEMASÍAS Ó MAYORES COSTOS DEBIDOS A UNA MALA INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO Ó CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SE INVOQUE POR PARTE DEL ADJUDICATARIO, ANTES, DURANTE Ó UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DE LA TAREA.

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

# Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se |  |  |
| manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma  	 	 	 	 Aclaración 	 	 	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

# Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                  Fecha

# Text boxes

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

2° COMANDANTE

ALBERTO JORGE PHILIPPI

CAPITÁN DE NAVÍO

COMANDANTE

ALBERTO JORGE PHILIPPI

CAPITÁN DE NAVÍO

COMANDANTE

ALBERTO JORGE PHILIPPI

CAPITÁN DE NAVÍO

COMANDANTE

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

2° COMANDANTE

ALBERTO JORGE PHILIPPI

CAPITÁN DE NAVÍO

COMANDANTE

ALBERTO JORGE PHILIPPI

CAPITÁN DE NAVÍO

COMANDANTE