ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE TECHO Y VENTANA DE LA COCINA DE PERSONAL DE SUBOFICIALES  Y TROPA DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO”.

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLÓN Nº 1: COLOCACION Y PROVICION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LA COCINA DE SUBOFICIALES Y TROPA DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

- TRABAJOS A EFECTUAR:

El Contratista procederá a efectuar la extracción de las ventanas y de las puertas con el ancho suficiente y adecuado para desarrollar la instalación de las nuevas ventanas de aluminio de portones y puertas si en la zona de trabajo existieran azulejos el contratista deberá reponerlos por nuevos en donde se hayan extraídos los mismos.

En la reparación del techo (ZONA CAMARA FRIGORIFICA DE CARNE), se procederá a hacer la extracción de tejas, clavaderas actuales y entre techo, de aproximadamente 20 metros cuadrados. Cambio de los tirantes y entretecho por material nuevo, colocación de aislante térmico, colocación de bulin yesero, colocación de clavaderas y tejas coloniales hasta completar su totalidad..

Se procederá a transportar fuera de la zona los escombros resultantes de la obra y limpieza, prohibiéndose su reutilización sin previa autorización del cargo reparaciones.

El Contratista deberá consultar con el Cargo Reparaciones de esta Base donde depositar el material extraído, el acarreo corre por su cuenta.

- VISITA:

A los efectos de evaluar los aspectos vinculados al lugar donde se concretara el servicio y la magnitud de las tareas, el oferente deberá realizar una visita previa al lugar donde se realizaran las mismas, con un mínimo de 24 hs de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, allí se le extenderá un “Certificado de Visita” (ANEXO VI), el que deberá ser incluido a la apertura junto con la oferta, de forma obligatoria.

Será desestimadas sin reclamo alguno las ofertas que a la apertura incumplan                el recaudo que prevé esta clausula.

A los fines de coordinar dicha visita, podrán comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, en días hábiles de 09:00 a 13:00 hs. al Tel.: (011) 4317 – 2000 Int. 5962 (Suboficial Mayor Aeronáutico Miguel Eduardo Monzón)

- Limpieza de Instalación

El Contratista mantendrá limpia las instalaciones durante toda la jornada laboral y al finalizar la misma procederá al retiro de materiales sobrantes y escombros. Se deberá tener particular cuidado con esta cuestión dado que la zona es transitada regularmente por personal que asiste a arranchar y trabajar en la zona, los cuales no deberán quedar expuestos a peligros atribuibles a desechos o desperdicios productos de la instalación y que pudiesen acarrear consecuencia físicas para los mismos. Al concluir la instalación el Contratista deberá realizar una limpieza final de las instalaciones utilizadas y de las zonas afectadas.

- Materiales a Utilizar

El Contratista utilizará materiales, elementos y/o equipos de toda clase en la realización de los trabajos, los que deberán revestir su condición de nuevos, sin uso y de primera calidad. Asimismo la empresa Contratista tendrá siempre en la instalación la cantidad de materiales que a juicio del Comitente sean necesarios para facilitar la continuidad de los trabajos diarios y deberán emplearse métodos y enseres que a su juicio aseguren la calidad satisfactoria de la misma. Los materiales, elementos, y/o equipos, que resultaren defectuosos y/o rechazados, serán retirados por el Contratista a su cargo, como así también aquellos instalados contrariando las reglas del arte para su actividad, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

- Características de las ventanas, portones, puertas y materiales a utilizar en el techo:

- Ventana corrediza de aluminio blanco con vidrio repartido común dos hojas corredizas pintada con pintura epoxi color blanco, topes, antiruidos, desagües, burletes, cierre central metálico, felpa en los costados y ruedas incluidas.

Las medidas serian las siguientes aproximadamente:

| Ventanas de Aluminio |
| --- |
| ALTO | ANCHO |
| 1 | 1,85 | 2,56 |
| 2 | 1,85 | 2,56 |
| 3 | 1,85 | 2,56 |
| 4 | 96 | 1,46 |
| 5 | 1,63 | 2,56 |
| 6 | 1,63 | 2,56 |
| 7 | 1,47 | 1,84 |
| 8 | 1,47 | 1,84 |
| 9 | 1,20 | 1,07 |

- Portones de aluminio blanco de abrir en 3 hojas de vidrio repartido transparente colocados con burletes marco pintado con pintura epoxi color blanco reforzado hoja de aluminio 36 mm puerta de escape central llaves cerraduras de seguridad doble paleta.

Las medidas son las siguientes:

| Portones de vidrio repartido |
| --- |
| Ancho | Alto |
| 1 | 2,94 | 2,21 |
| 2 | 2,94 | 2,21 |
| 3 | 1,47 | 2,20 |

- Puerta de chapa reforzada con aislante de temperatura y sonido, pintada con pintura epoxi blanca anticorrosión, bisagras encastradas, soldadas en el marco y la hoja.

Las medidas son las siguientes:

| Puertas reforzadas |
| --- |
| Alto | Ancho |
| 1 | 2,20 | 1,10 |
| 2 | 3,00 | 1,10 |
| 3 | 2,05 | 87 |

- Los materiales para el techo son: las clavaderas, aislante tipo ruberoid, tirante de madera de pino Paraná o Brasil, tejas coloniales.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Se deberá presentar una Garantía técnica debidamente rubricada, en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a  DOCE (12) meses, contado desde la fecha de la Conformidad de la Recepción.

Se deja establecido que el plazo para la conclusión del servicio contratado será de TREINTA (30) DIAS HABILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicaran las PÉNALIDADES establecidas en el art. 102 del Decreto 1030/16.

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

Licitación Privada Nº  53 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331- 6721 - 0006 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA - MANT. Y REP. DE VENTANAS | SERV. | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

# Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se |  |  |
| manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma  	 	 	 	 Aclaración 	 	 	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

# Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de           los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                  Fecha

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)........................................................ en representación de la Empresa (2)......................................................................................ha

Concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizara la obra del   “SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE TECHO Y VENTANA DE LA COCINA DE PERSONAL DE SUBOFICIALES  TROPA DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO”. Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación que deberá presentar con la  Oferta a presentar  a los…....días del mes de..........del año  2017.-

SELLO

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa.

MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

# Text boxes

REPARACIONES

REPARACIONES

REPARACIONES

REPARACIONES

REPARACIONES

................................................

JEFE

ACLARACIÓN

REPARACIONES